ÖZEL KURUM  VE KURULUŞLARIN KONTROLÜNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK ŞARTRLAR

ELEKTRİK		:

1-)	Her katta ayrı ayrı kat panosu olacak.

2-)	Kat panolarında Kaçak Akım Rölesi mevcut ve aktif olacak.

3-)	Tüm prizler topraklı ve çocuk korumalı olacak.

4-)	Derslik-Etüt-Kütüphane-Labratuvar gibi eğitim odaları ile Fizyoterapi ve grup eğitim                                                                       odalarında 250 lüx (yaklaşık 8m2 ye P1 2x 40W) olacak.

5-) 	Sıva üzerinden açık halde kablo geçmeyecek, zorunlu hallerde PVC kanal içerisine alınacak.

6-)	Yurt binalarında ve M.T.S Kurslarında pist alanlarında yeterli güçte jeneratör bulunması    gerekir.

7-)	Acil durum aydınlatması (bataryalı) mevcut olacak.

8-)	Acil durum yönlendirmesi (EXIT) bataryalı faal durumda olacak.

9-)	Özel Okul, Okul Öncesi Okulu ve Özel Eğitim Okullarında paratoner tertibatı mevcut olacak.

10-)	Öğrenci Yurtları, Özel Okullar, Okul Öncesi Eğitim Kurumları, Özel Özel Eğitim                                   Okullarında özürlülerin kullanımına yönelik asansör bulunması gerekir.

11-) Özel Okul, Okul Öncesi Okulu , Özel Eğitim Okulları  ile Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde Yangın İhbar ve Algılama Sistemi olacak.

İNŞAAT (STATİK)	:

1-)	Binadan toplanan veriler ışığında 2007 Deprem Yönetmeliği 7. Bölüme göre yapılmış Performans Analizi hesapları (Tablo 7.7 de öngörülen minimum performans hedefleri sağlanmalı)

2-)	Binadan toplanan, bilgi düzeyine etki eden verilerin evrakları (Donatı Tespitleri, Alınan karot sonuçları, zemin etüt raporu vs.)

3-)	Mevcut Bina Taşıyıcı Sistem İnceleme ve Performans Analizleri Bilgi Formu ( 3 adet asıl ve Oda Kayıt Belgesi ile aynı tarihli olacak )

4-)	Performans Analiz Sonuçlarının değerlendirildiği ve Tablo 7.7 deki istenen değerlerin sağlandığına dair  “Teknik Rapor”  ( 3 adet asıl ve Oda Kayıt Belgesi ile aynı tarihli olacak )

5-)	Analizi yapan İnşaat Mühendisinin yeni tarihli Oda Kayıt Belgesi ( Asıl )

TESİSAT VE GÜVENLİK:

1-)  Binada 19Aralık 2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerekli tedbirler alınacak.

2-)  Binada 5 Aralık 2008 tarih, 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 01 Nisan 2010 tarihli 27539 sayılı Resmi Gazete’de revize edilen Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine uygun olarak gerekli düzenlemeler yapılacak.

3-) Binada yeterli sayıda wc-lavabo ve özürlü wc-lavabo mahalleri oluşturulacak, sıhhi tedbirler alınacak.

MİMARİ	:

1-)	Rölöve Planları (Mahal isimleri ölçü ve alanları, kapı/pencere ölçüleri, kat yüksekliği belirtilmiş olacak şekilde 5 Takım halinde A3 Boyutunda ve Onaylı)

2-)	Yapı Ruhsatı.

3-)	Yapı Kullanma İzin Belgesi.

4-)     Binaya ait Onaylı Mimari-Betonarme-Elektrik ve Mekanik Projeler (1’er Takım)

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

HALKBANK  ANKARA

(Gelir Kod No: 406 )

NOT	: Kontenjanı 100 Kişiye kadar 200 TL. 100 Kişi üzeri her kişi için +0,40 TL.