AKTARMA İSTASYONLARI UYGULAMA PROJELERİNDE

BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği gereğince;  belediye atıklarının taşınmasının ekonomik olmasının sağlanması amacıyla taşıma hattında trafik yüküne neden olmayacak şekilde çevresel önlemler alınarak uygun yerlerde aktarma istasyonları kurulabilir. Bu istasyonlarda toplanan atıkların atık işleme tesislerine taşınması sağlanır. Aktarma istasyonu uygulama projesi dosyasında proje raporu ve ilgili paftalar yer almalıdır.

Proje dosyası, belediye/birlik veya çevre danışmanlık firmaları tarafından hazırlanabilir. Proje dosyası büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi diğer illerde mevcut birlikler veya birlik olmayan yerlerde belediyeler tarafından Bakanlığa sunulmalıdır.

Yapılacak aktarma istasyonuna ilişkin proje raporu hazırlanmalıdır. Raporda;

- Seçilen sahalara ait İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı alınması gerekmektedir.

- Proje sahasının mevcut durumu,

- Sahanın mülkiyeti, büyüklüğü, mevkiisi, koordinatları,

- Sahaya ulaşım yolları,

- Yer bulduru haritası, aktarma istasyonu yapılacak sahaya ait fotoğraflar,

- Aktarma istasyonunda yer alan ünitelere ilişkin bilgiler,

- Yağmur suyu drenajına ve sızıntı suyu yönetimine ilişkin bilgiler,

- Aktarma istasyonundan faydalanacak belediyelerin adları, belediye sayısı, nüfus verileri ve günlük katı atık miktarları ile atık kodları, belediyelerin planlanan aktarma istasyonlarına ve düzenli depolama tesisine uzaklıkları (harita üzerinde gösterilecek şekilde), (Nüfus ve kişi başı atık üretiminde güncel TÜİK verileri kullanılmalıdır.)

- Aktarma istasyonunda kullanılacak içme ve kullanma suyuna ilişkin bilgiler (şebeke, depo, kuyu),

olmalıdır.

- Aktarma istasyonlarının koku, toz, gürültü ve görünüş yönünden çevreyi kirletmemesi için, boşaltma işleminin yapıldığı yerlerin, kapalı olarak inşa edilmesi zorunludur.

- Aktarma istasyonuna ait tesis keşif metraj ve maliyet verileri yer almalıdır.

- Atık toplama araçları ve atıkları düzenli depolama tesisine transfer edecek araçların kapasitesi, boyutları, sıkıştırmalı olup olmadığı ve yapılacak sefer sayısı belirtilmelidir.

Paftalarda;

- Uygulama Projesi ilgili meslek dalları tarafından hazırlanır ve onaylanır. Pafta çizimlerini yapan, çizen ve kontrol edenlerin adı soyadı ve imzaları, Belediye/Birliğin ismi, mührü, Belediye/Birlik’te yetkili kişinin kaşesi ve imzası,

- Genel yerleşim (vaziyet ) planı,

- Halihazır durum planı,

- Yol aplikasyon planı,

- Çevre çiti plan ve detayları,

- Betonarme binaların plan ve detayları,

- Sızıntı suyunun toplanması ve bertarafı,

- Yüzey (yağmur) suyunun drenajı,

- Giriş kapısı, kantar ve kontrol binası,

- Saha aydınlatma plan ve detayı,

- Fosseptik tankı betonarme detayı,

- Atık aktarma detayları,

- Kazı-dolgu plan ve kesitleri,

- Tip detaylar (bunker, rampa/platform vb.),

- Saha kesitleri,

- Aktarma istasyonundan faydalanacak belediyelerin aktarma istasyonuna olan mesafesi ve hangi yol/güzergahları kullandığını belirten plan,

- Aktarma istasyonundan düzenli depolama sahasına olan mesafe ve hangi yol ve güzergahları kullandığını belirten plan,

- Aktarma istasyonuna ait paftalarda paftanın adı, ölçek, lejant, yönü ve tarih,

olmalıdır.