## Slide 1: ENTEGRE İZİNLERİN VERİLMESİ SÜRECİ
Marşal Ofisi, Łódź
Tarım ve Çevre Koruma Dairesi
Ekim 2012

## Slide 2: Łódź Voyvodalığı Marşalının yetkisindeki tesisler ve bunların hangilerinden Voyvodalık sınırlarında kaç adet bulunduğu
Şu ana dek, Voyvodalıkta 206 adet entegre izin verilmiştir (yüzölçümü: 18 218,95 km², Polonya’da 16 voyvodalık bulunmaktadır); Marşal şu tesisler için izin çıkarmaya yetkilidir:
Enerji endüstrisi sektörü: Kapasitesi 50 MWt olarak sınıflandıran olan enerjiyi aşan, yakıt tüketen tesisler – 5 tesis;
Saatlik ham çelik kapasitesi 2 tonu aşan metal kaplama tesisleri – 2 tesis
Günlük kapasitesi 20 tonu aşan demirli metal dökümhaneleri – 4 tesis
İşleme depolarının/havuzlarının (vat) toplam hacmi 30 m3’ü aşan, metallerin veya plastik materyallerin elektrolitik veya kimyasal proseslerle yüzey işlemesine yönelik tesisler– 11 tesis

## Slide 3: Łódź Voyvodalığı Marşalının yetkisindeki tesisler ve bunların hangilerinden Voyvodalık sınırlarında kaç adet bulunduğu
üretim kapasitesi günlük 500 tonu aşacak şekilde döner fırınlarda çimento klinkeri üretimi ya da üretim kapasitesi günlük 50 tonu aşacak şekilde fırınlarda kireç üretimi -1 tesis
ham veya yarı mamül organik ürünlerin kimyasal proses kullanılarak üretimi – 5 tesis
ham veya yarı mamul inorganik ürünlerin kimyasal proses kullanılarak üretimi – 1 tesis
ham mamül farmasötik ürünlerin kimyasal proses kullanılarak üretimi – 6 tesis
depolama haricinde, tehlikeli atığın günde 10 tonu aşan bir kapasiteyle bertaraf edilmesi veya geri kazanımı – 3 tesis

## Slide 4: Łódź Voyvodalığı Marşalının yetkisindeki tesisler ve bunların hangilerinden Voyvodalık sınırlarında kaç adet bulunduğu
depolama haricinde, tehlikeli olmayan atığın günde 50 tonu aşan bir kapasiteyle bertaraf edilmesi veya geri kazanımı – 1 tesis
inert atıkların depolandığı düzenli atık depolama sahaları hariç, günde 10 tondan fazla atığın depolandığı veya toplam kapasitesi 25 000 tonu aşan düzenli atık depolama sahaları – 27 tesis
40.000'den fazla kümes hayvanı kapasiteli kümes hayvanı yetiştiriciliği – 50 tesis
750'den fazla anaç domuz kapasiteli veya 30 kg'ı aşan 2000'den fazla domuz kapasiteli domuz yetiştiriciliği – 6 tesis
organik solvent kapasitesi saatte 150 kg'ı veya yılda 200 tonu aşacak şekilde maddelerin, nesnelerin veya ürünlerin yüzey işlemesi - 8 tesis

## Slide 5: Polonyada entegre izin vermeye yönelik prosedür
Başvuru + ekleri
(2 nüsha +elektronik sürüm+ mühür vergisi ve kayıt ücretinin ödendiğinin kanıtı
Resmi gerekliliklere uygunluğun, başvurunun eksiksizliğinin ve ücretlerin doğru şekilde hesaplandığının kontrol edilmesi
Resmi gerekliliklerde eksiklikler bulunursa
tamamlanması için çağrıda bulunulur
Eksiklikler tamamlanmazsa başvuru dikkate alınmaz
Yasal sürecin başlatılması
İlgili Taraflara Tebligatta Bulunulması
Başvuru Çevre Bakanlığına gönderilir
Başvurunun asli kontrolü / BAT'a uygunluğun kontrol edilmesi
Kamudan gelen yorumların incelenmesi
Olası idari duruşma/
Belgelendirmenin tamamlanması için başvuru sahibine olası çağrı
6 months
Entegre İzin Kararı
Entegre İznin çıkmasının reddedilme kararı
İlgili taraflara kararın gönderilmesi
Çıkan karara ilişkin kamunun bilgilendirilmesi
Kararın Çevre Bakanlığına gönderilmesi
Bilgilerin yayımlanması – 21 günlük kamu katılımının sağlanması

## Slide 6: Halkın katılımı
Tesiste büyük bir değişikliğe gidilmesi durumunda, entegre çevre izni ve izin değişikliği için yapılacak işlemler, halkın katılımıyla gerçekleştirilir.
İzinin çıkarılmasından yetkili makam, aşağıda belirtilenlere ilişkin bilgileri fazla gecikmeye mahal vermeden kamuya açar:
yasal işlemlerin başlatılması, çıkacak olan kararın konusu,
kararı çıkarmaya yetkili makam,
belgelere ilişkin öneri alma olasılığı ve belgelerin ulaşılabilirliği,
yorum ve taleplerin sunulma olasılığı (sözlü olarak, protokole, e-posta ile),
21 günlük teslim süresi vurgulanarak, yorum ve taleplerin sunulma yeri ve usulü
yorum ve taleplerin incelenmesinden yetkili olan makam,
sınırötesi çevresel etki varsa, buna ilişkin işlemler.

## Slide 7: Halkın katılımı
Belirtilen 21 günlük süre içerisinde sunulmayan yorum ve talepler reddedilecektir.
İznin çıkarılmasından yetkili makam, halkın erişimine açık bir idari duruşma düzenleyebilir.
İşlemlerin yürütülmesinden sorumlu kuruluş:
    yorum ve talepleri inceler ve kararın gerekçelendirilmesinde bunlara atıfta bullunur.
İznin çıkarılmasından yetkili kuruluş, çıkan karara ve bu kararın içeriğinin ulaşılabilirliğine ilişkin olarak kamuyu bilgilendirir.

## Slide 8: Çevre örgütlerinin hakları
Tüzüklerine bağlı olarak halkın katılımını gerektiren yasal süreçte yer almak isteyen çevresel örgütler, bir taraf olarak katılım gösterebilir.
Örgütün bu işleyişlere katılım gösterme talebinin reddedilmesi durumunda, örgüt bu karara itiraz edebilir.
Bir çevre örgütünün tüzükleri doğrultusunda karara itiraz etme ve idari yargı makamına şikayette bulunma hakkı bulunmaktadır.

## Slide 9: Entegre İzin
Entegre izin, kararın alınma tarihinden itibaren 14 günlük süre içerisinde üst düzey makama (Çevre Bakanına) itiraz edilebilecek bir şekilde çıkarılır.
Marşalın en fazla 52500 kümes hayvanı kapasitesi bulunan bir çiftliğe izin çıkarma yetkisi bulunur. Polonya'da, 40.000'den fazla kümes hayvanı kapasitesi bulunan bir üretim veya yetiştiricilik tesisi için izin gerekmektedir.

## Slide 10: Kümes hayvancılığı yapılan bir çiftliğin Entegre İzin kararı, şunları içermektedir:
Tesis türü ve kirlilik önleme açısından önem taşıyan parametreler, yani:
yetiştiricilik veya üreticilik döngüsünde görülen azami stok yoğunluğu
Yıldaki üreme döngüsünün sayısı (genellikle 5-6 döngüden oluşmaktadır),
döngü uzunluğu (genellikle 5-6 haftadır),

## Slide 11: Kümes hayvancılığı yapılan bir çiftliğin Entegre İzin kararı, şunları içermektedir:
Aşağıda belirtilenlerin yıllık tüketimi:
su,
elektrik,
yem,
saman,
ısıtıcılar için dizel yakıt veya gaz tüketimi.

## Slide 12: Entegre İzin kararında belirtilen çevresel gereklilikler
Havaya emisyonlar için, şu gereklilikler belirtilir:
Gazların özellikleri ve toz tahliye noktaları
Kümes evi emisyon kaynaklarının parametreleri (havalandırma türü: çatı tipi, yan, açık, çatılı; pervane çıkışı, pervane sayısı, emisyon kaynağının yüksekliği; baca gazı hızı),
Yem silolarının, sıvılaştırılmış gaz konteynerlerinin, sıvı yakıt konteynerlerinin özellikleri (hacim, sayı),

## Slide 13: Entegre İzin kararında belirtilen çevresel gereklilikler (devamı)
b) Kümes hayvancılığı işlemlerinden kaynaklanarak havaya salınacak olan kirleticilerin izin verilen türleri ve azami miktarları şunlara göre belirtilir:
kümes hayvanların büyüme süresine bağlı olarak değişkenlik gösteren emisyon varyantları,
hem her bir emisyon kaynağı için ayrı ayrı (emisyon kaynağı ve gazların ya da tozun tahliye noktası) hem de tüm tesis için belirtilen emisyon sınır değeri,
havaya emisyon şunlar için belirlenir: amonyak, toz ve CO, NO2, SO2, ısıtıcılardan salınan toz,

## Slide 14: Entegre İzin kararında belirtilen çevresel gereklilikler (devamı)
c) Kümes hayvancılığı işlemlerinde üretilen atığın meydana gelme ve yönetim koşulları, aşağıda belirtilenler de dâhil olmak üzere belirtilir:
Tesis sahasında üretimine izin verilen atık türleri ve bunların hacimleri,
Atık yönetimi prosedürleri ve depolama yeri, yöntemi ve atık türü,
Hayvan dışkısına hangi koşullarda muamele edildiği,

## Slide 15: Entegre İzin kararında belirtilen çevresel gereklilikler (devamı)
d) Gürültü emisyonuna ilişkin gereklilikler belirtilir:
Saha dışında izin verilen gürültü seviyesi değerlerine, alan türüne ve gürültü kaynaklarının faal oldukları zamanların dağılımına göre gürültü emisyonu seviyesi,
Kümeslerde ana gürültü kaynaklarının içerisinde pervanelerin, araç trafiğinin ve yemlere ilişkin işlemlerin bulunup bulunmadığı,

## Slide 16: Entegre İzin kararında belirtilen çevresel gereklilikler (devamı)
e) Atık su yönetimine ilişkin gereklilikler belirtilir:
Atık suyun tahliyesi suya veya toprağa yapılmıyorsa, çiftlikte üretilen atık suyun hacmi, koşulları ve kompozisyonuna ilişkin gereklilikler belirtilecek; suya veya toprağa tahliye ediliyorsa da su izninde öne sürülen gereklilikler şart koşulacaktır.
Çekilen suyun miktarı; sadece tesisin ihtiyaçları için çekilen yeraltı suları ile ilgili şartlar aynen su izninde olduğu gibi entegre izin belgesinde yer almaktadır,

## Slide 17: İşletmenin kapatılmasına ilişkin prosedürler
Bu prosedürler, diğer etmenlerin yanısıra, çevre koruma gerekliliklerinin odak noktası olarak alındığı tesis ve ekipmanın kapatılması planını temel alarak öne sürülür.

## Slide 18: Enerjinin verimli olarak kullanılmasına yönelik yöntemler:
Enerji tasarruflu aydınlatma kullanılması,
Kümesteki ayrı bir otomatik sıcaklık ayarıyla havalandırma sisteminin optimize edilmesi ve kış mevsiminde içeriye girip çıkan havanın asgari düzeyde tutulması,
İşleyişte etkinlik sağlamak amacıyla, havalandırma kanallarının sıkça kontrol edilmesi ve temizlenmesi,
Belirli ihtiyaçlara göre ekipman kapasitelerinin ayarlanması,
Tüm yeni işletmelerde azami güç tasarrufu sağlayacak cihazların kullanımı.

## Slide 19: Büyük kazaların etkisinin azaltılması– meydana gelen bir kazaya ilişkin bildirim gereklilikleri
- Su ve yem dağıtımını sağlayan ekipmanın, pervanelerin ve aydınlatmanın düzenli olarak bakımının yapılması,
- Kümes hayvanlarının fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanması,
- Temizlik ve veteriner gereksinimlerinin karşılanması,
- Yangından korunma,
- bulaşıcı hayvan hastalıkları (Veterinerlik Müfettişliğine veya en yakındaki veterinerlik hizmeti veren noktaya derhal haber verilmesi),

## Slide 20: Bir işletmenin işleyişi ve çevre izleme gereklilikleri
Sulama sisteminin sızıntılara karşı kontrol edilmesi,
Yem sisteminin sızıntıya karşı kontrol edilmesi (yanlızca silo vantilatörlerine toz filtreleme torbaları takıldığı zaman yem silolara yüklenebilir),
Yem tüketiminin izlenmesi (satın alma faturalarından),
Su tüketiminin izlenmesi (su sayaçlarının göstergelerinden),
Saman tüketiminin izlenmesi,
Elektrik tüketiminin izlenmesi (kilowatt-saat sayacıyla),
Yakıt tüketiminin izlenmesi, örn. dizel yakıt mı gaz mı (yakıt satın alma faturalarından),

## Slide 21: Yüksek düzeyde çevre koruma sağlamaya ilişkin yöntemler – çevrenin bir bütün olarak ele alınması
Atığın bu amaç için belirlenmiş alanlarda seçici olarak depolanması ve atığın yetkili kişi veya kuruluşlara transfer edilmesi
Otomatik yem dağıtım sistemi enerji tüketiminin azaltılmasına faydalı olur, hayvanların yeme daha kolay ulaşabilmelerini sağlar ve yem kayıplarını azaltır,
Damlalıklı suluklar hayvanların suya daha rahat erişmesini ve yere serilen samanların kuru kalmasını sağlamaktadır,
Hava geçirmez yem sistemi, önceden gerekli organizasyonun yapılmadığı toz emisyonlarını önler.

## Slide 22: Yüksek düzeyde çevre koruma sağlamaya ilişkin yöntemler – çevrenin bir bütün olarak ele alınması (devamı)
Tam otomatik havalandırma sisteminin saat yönünde dönen pervanesinin randımanının kontrolü, ısıtma sisteminin kontrolü ile bir de alarm sistemi, havalandırma ve enerji tüketiminde verim elde edilmesinde BAT standartlarına uygunluk sağlar,
Broyler altlık ile yetiştirme sisteminin uygulanması, havaya emisyon nedeniyle havadaki kirleticilerin sınır değerlerini aşmamasını sağlamaktadır.
Yukarıda belirtilen,ler BAT gerekliliklerine uygunluk göstermektedir.

## Slide 23: Mevcut En İyi Tekniklerin (BAT) Gereklilikleri
YUMURTA TAVUKLARI – kafes sistemi
Kafes sisteminde saat yönünde bant konveyörler aracılığıyla gübrenin haftada en az iki defa kapatılmış bir depolama odasına kaldırılır, Dikey olarak sıralanmış kafeslerde saat yönünde bant konveyör ve basınçlı hava kurutma - gübre en az haftada bir defa kapatılmış bir depolama odasına kaldırılır, Dikey olarak sıralanmış kafeslerde saat yönünde bant konveyör ve tokmak kontrollü basınçlı hava kurutma - gübre haftada en az bir defa kapatılmış bir depolama odasına kaldırılır, Dikey olarak sıralanmış kafeslerde saat yönünde bant konveyör ve basınçlı geliştirilmiş hava kurutma - gübre haftada en az bir defa kapatılmış bir depolama odasına kaldırılır, Dikey olarak sıralanmış kafeslerde saat yönünde bant konveyör ve kafeslerin üzerinde kurutucu tünel - 34-36 saat sonra gübre kapatılmış bir depolama odasına kaldırılır.

## Slide 24: Mevcut En İyi Tekniklerin (BAT) Gereklilikleri
YUMURTA TAVUKLARI – kafeste yetiştirme
BAT, aşağıda belirtilenlerden oluşmaktadır: Basınçlı hava kurutucu ile kalın altlık sistemi Sunta zemin ve basınçlı hava kurutucu ile kalın altlık sistemi, Avlusu ve/veya dışarıda eşelenme alanı bulunan/bulunmayanambar sistemi (tünekli),

## Slide 25: Mevcut En İyi Tekniklerin (BAT) Gereklilikleri
ET TAVUKLARI – yetiştirme sistemleri
Yeni tasarlanan çiftlikler için BAT: Doğal havalandırma sistemi, tam altlıklı zemini ve sızdırmaz sulama sistemleri bulunan bir bina, Mekanik havalandırma sistemi ve tam altlıklı zemini ve sızdırmaz sulama sistemleri bulunan, izolasyonu iyi sağlanmış bir bina, Mevcut yetiştirme sistemleri için BAT: Sunta zemin, saat yönünde basınçlı hava kurutma sistemi Tabakalı zemin, saat yönünde basınçlı hava kurutma sistemi Sıralı kafes sistemleri, saat yönünde hareketli kenarlar ve basınçlı gübre kurutma,

## Slide 26: BAT Gereklilikleri ve Uygunluk
Mevcut En İyi Teknikler (BAT) gereklilikleri | Uygunluk
Besin tedavilerinin kullanımına dayalı olarak yemleme: Toplam fosfor içeriği düşük olan sıralı diyetlerin (aşamalı yemleme) kullanılması. Sindirilebilir fosforun yeterince temin edilebilmesi için, yüksek derecede sindirilebilir inorganik yem fosfatı ve/veya fitaz ile hayvanların yemlenmesi, Ham protein içeriği düşük olan sıralı diyetlerin (aşamalı yemleme) kullanılması. Uygun yemler ve/veya endüstriyel amino asitler aracılığıyla, bu diyetlerin uygun derecede aminoasit ile desteklenmesi gerekmektedir. | Gübre hacminin en aza indirilmesi için, kümes hayvanlarının gereksinimi doğrultusundas yem hacminin minimuma ayarlanması, Aşamalı yemleme, kümeslerde inorganik fosfor ile ham protein içeriği düşük, sindirilebilirliği yüksek olan karışık yemlerin kullanılmasıyla uygulanır.

## Slide 27: BAT Gereklilikleri ve Uygunluk
Mevcut En İyi Teknikler (BAT) gereklilikleri | Uygunluk
Su tüketimi: aşağıda belirtilen ilkelerin kullanılmasıyla su tüketimi azaltılır: •her üretim döngüsü veya her parti sonrasında hayvan barınağının ve ekipmanının yüksek basınçlı temizleyicilerle temizlenmesi. (temizlikle mümkün olduğunca az su kullanma arasındaki dengenin bulunması önem taşımaktadır), • dökülmeyi önlemek için, içme suyu tesisatının düzenli şekilde kalibre edilmesi, • tüketimin sayaç aracılığıyla kayıtlarının tutulması ve sızıntıların tespit edilerek tamir edilmesi. | Kuru olarak temizlendikten sonra, kümeslerin yüksek basınçlı temizleyici ile temizlenmesi, Su tüketimini azaltmak için ılık suyun kullanılması (yaklaşık %50), Damlalıklı suluk sistemi gibi sızdırmaz sulama sistemlerinin kullanılması, Su tüketiminin izlenmesi, Su şebekesinin belirli aralıklarla sızıntı için kontrol edilmesi ve bulunması durumunda bu sızıntıların derhal giderilmesi,

## Slide 28: BAT Gereklilikleri ve Uygunluk
Mevcut En İyi Teknikler (BAT) gereklilikleri | Uygunluk
Enerji tüketimi Enerji tüketiminin azaltılması | - İyi ısı izalosyanu, - Havalandırma ve ısıtma işlemlerinin optimize edilmesi için otomatik kontrolün kullanılması, - Hava akışının geliştirilmesi için havalandırma kanallarının kullanılması, - Tasarruflu ampüllerin kullanılması

## Slide 29: BAT Gereklilikleri ve Uygunluk
Mevcut En İyi Teknikler (BAT) gereklilikleri | Uygunluk
Gübre veya hayvan dışkısının depolanması: Kümes hayvanlarının gübresinin, başka işleme tabi tutulmadan veya toprağa uygulanmadan önce depolanması için depolama tesislerinin oluşturulmasıdır. Gübrenin depolanması erekiyorsa, kurutulmuş gübrenin geçirmez zeminli ve yeterli havalandırması bulunan bir ambarda depolanması BAT'tır. Kümes hayvanlarının dışkısının açık alanda geçici olarak istiflenmesi söz konusuysa, yığından sıvı yüzey akıntılarının ulaşabileceği civar komşular ve su yolları (tarla drenajı da dahil olmak üzere) gibi hassas alıcılardan uzağa konumlandırılması BAT'tır. | Çoğunlukla, gübre veya hayvan dışkısı depolanmaz; hepsi biyogübre ya da mantar üretim ortamı olarak kullanılır.

## Slide 30: Entegre İznin çıkarılmasında karşılaşılan sorunlar
Uygulamanın prosedüre ilişkin eksikliklere takılması (kayıt ücreti ve damga vergisi gibi ücretlerin ödenmemesi ya da yanlış miktarda ücretin ödenmesi),
İşletmenin resmi ünvanının bulunmaması,
Uygulamaya ilişkin eklerin eksik olması (elektronik versiyon, bu çevre kararının çıkarılmasına yönelik uygulama kararının nüshası)

## Slide 31: Önemli sorunlar
Yeni bir işletme kuran işletmecinin isteği üzerine entegre izin edinme olasılığı,
Kayıt ücretinin ödendiği maksimum işletme randımanının oluşturulması,
Entegre iznin geçerliliği süresince, işletme sahasının yanındaki alanın akustik sınıflandırılmasında değişiklik yapılması,
Başvuruda bildirilen verilerle uygulamanın birbirini tutmaması,
Kesin olmayan mevzuat hükümleri, örn. işletmedeki önemli değişikliğin tanımının kesin olmaması,
İzin analizinin gerçekleştirilmesine yönelik kuralların eksikliği,
Hesaplama hataları,

## Slide 32: Kümes hayvanı ve domuz yetiştiriciliği işletmeleri - en sık rastlanan sorunlar
Kümes hayvanı ve domuz yetiştiriciliği tesislerinden kaynaklanan ve Polonya iklimini de dikkate alarak Çevre Bakanı tarafından onaylanmış kirletici emisyonlarının hesaplanmasına yönelik göstergelerin eksikliği
Kümes hayvanı yetiştiriciliğinde kullanılan "yer"in tanımının eksikliği,
Başvurunun hatalarının zamanında giderilememesi ve bu hataların giderilme sürecinin tekrarlanması
Gerekçesiz kamu yorumları,

## Slide 33: Entegre İznin Reddedilmesi
Yetkili makam, şu durumlarda Entegre İzin vermeyi reddedebilir:
İşletmenin faaliyeti, çevre koşullarını dikkate değer ölçüde kötüleştirilebilir veya insan yaşamı veya sağlığını tehdit edebilirse,
İşlermenni faaliteri, çevre kalite standartlarının aşılmasına neden olabilirse,
İzin çevre koruma programlarına uymayacaksa,
Başvuru, başvuru sahibinin iznin geri çekilmesi veya kısıtlanması kararının verildiği haklarını ele almaktaysa ve bu kararın sonuçlanmasının üzerinden henüz 2 yıl geçmediyse,
Sanayi bölgesinde konumlanmış işletmenin faaliyetleri, bölgenin kuruluş mevzuatına ilişkin olarak yapılmış düzenlemeleri ihlal ediyorsa.

## Slide 34: Özet
İzin, başvuru tarihini takip eden 6 ay içerisinde çıkarılmalıdır.
İzin, önceden belirlenen bir zaman aralığı için çıkarılabilir fakat bu süre 10 yılı aşamaz .
İlginiz için teşekkürler