## Slide 1: IPPC Amcor Flexibles Reflex - Tesis B

## Slide 2: IPPC – AFR_B
Tesis, organik solvent kullanılan ve solvent tüketimi 200 ton/yıl miktarını aşan bir yüzey işlem tesisidir.
Tesis, ilk IPPC iznini Şubat 2007’de almıştır.
Tesis yeni bir sahaya taşındığı ve yeni (üçüncü) bir rotogravür baskı makinesi kurulumu gerçekleştirildiği için, ilk izin geçerliliğini kaybetmiş ve yeni bir iznin alınması gerekmiştir – Temmuz 2009.

## Slide 3: IPPC – AFR_B
Yürürlükteki izin kapsamında şunlar belirlenmektedir:
  Havaya gaz ve asılı toz emisyonlarının hacmi
  Atık oluşum ve bertaraf koşulları
  Saha dışına gürültü emisyonu ve gürültü kaynaklarının faal bulunduğu zamanların dağılımı
  Sahada meydana gelen atık suyun miktarı, koşulları ve kompozisyonu
  Tüketilen su miktarı
3
Notes: 3

## Slide 4: IPPC – AFR_B
Yürürlükteki izin kapsamında şunlar belirlenmektedir:
  Kazaların önlenmesinde ve azaltılmasında başvurulan yöntemler
  Tesisin devreden çıkarılmasına ilişkin prosedür
  Enerjinin verimli kullanılmasında başvurulan yöntemler
  Çevreye bir bütün olarak yüksek düzey koruma sağlamak için başvurulan yöntemler
  Tesisin izlenme koşulları
4
Notes: 4

## Slide 5: 1. Hava emisyonları
  Organize emisyon
  Uçucu organik bileşiklerin son yakıcıdan kaynaklanan emisyonu (eşik değer: 100mg/m3 Corg)
  Isıtma yağı sisteminin gazla ateşlenen kazanları (2x2.4 MW) NO2, SO2, CO ve toz (kg/sa)
  Kaçak emisyon
  Uçucu organik bileşikler (azami eşiğin %20’si = 492.64Mg)
5
Notes: 5

## Slide 6: 2. Atık yönetimi
  Atık üretimi:
  11 tür tehlikeli atık (toplam azami hacim – 1713.3 Mg/yıl)
  10 tür tehlikeli olmayan atık (toplam azami hacim – 7376.06 Mg/yıl)
  Entegre izin kapsamında ayrıca aşağıdakiler belirlenmektedir:
  Atığın oluşma yöntemleri
  Atığın oluştuğu yerler
  Atık oluşum yerlerinin teknik şartnameleri.
6
Notes: 6

## Slide 7: 3. Gürültü
  İzin verilen gürültü seviyeleri
  gündüz: LAeqD = 55 dB
  gece: Gece zamanı LAeqN = 45 dB
  Ana gürültü kaynaklarının faal oldukları zaman dağılımı 24 sa/ gün üzerinden belirlenmektedir.
7
Notes: 7

## Slide 8: 4. Atık su
  Sahada sadece aşağıda belirtilen atık su türleri üretilmektedir:
  evsel atık su
  yağmur suyu ve erime (kar) suyu
  Evsel atık suyun miktarı, tüketilen su miktarına eşittir.
  Tüm sıvı atıklar sızdırmaz konteynerlerde biriktirilerek geri dönüşüm veya kullanım amacıyla bertaraf edilmektedir.
8
Notes: 8

## Slide 9: 5. Su
  Su, belediye şebekesinden aşağıda belirtilen amaçlar için temin edilmektedir:
  evsel amaçlar
  proseslere ilişkin amaçlar (azami 90 m3)
  örn. - soğutucu su devresinin yenilenmesi - solvent harici maddelerle kullanılan araçların yıkanması (vernikler, soğuk damga)
  - su bazlı verniğin seyreltilmesi
9
Notes: 9

## Slide 10: 6. Kazaların önlenmesi ve azaltılmasına yönelik yöntemler
  Örnekler:
  Otomatik yangın söndürme sistemleri
  Belirlenen prosedürlere uyma
  Çevre koruma makamlarını, tesisin normal işleyişi dışına çıkan herhangi bir durumda haberdar etme
  Tehlikeli maddelerin güvenli şekilde yönetimini sağlama (depolama, limit hacimler, vb.)
10
Notes: 10

## Slide 11: 7. Tesisin devreden çıkarılmasına yönelik prosedür
  Tesisin devreden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bir planın hazırlanmasına yönelik gerekliliğin karşılanması, çevre koruma prosedürlerinin dikkate alınması (toprak yüzeyinin ve yeraltı suyunun korunması ile atık yönetimi)
  İzinde, yerel mekansal gelişme planı doğrultusunda, tesisin devreden çıkarılmasının ardından sahanın gelişmeye ilişkin olarak gerekli görülen koşullar ortaya konulmaktadır.
  Tesisin ve/veya sahanın, bir sonraki sahibine resmi olarak devredilmesine ilişkin gerekliliklere uyulması
11
Notes: 11

## Slide 12: 8. Enerjinin verimli tüketiminin sağlanmasına yönelik yöntemler
  IPPC, işletmecinin aşağıda belirtilenleri ISO 9001 veya ISO 14001 gibi işletme bünyesindeki prosedürlere uygun olarak verimli şekilde ele alması için bir taahhüdünü gerektirmektedir:
  Enerji yönetimi
  Materyal ve ham madde yönetimi.
12
Notes: 12

## Slide 13: 9. Çevreye bir bütün olarak yüksek düzey koruma sağlamak için başvurulan yöntemler
  Tüm uçucu organik bileşenlerin salındığı ekipmanlara bağlanacak şekilde uçucu organik bileşikler son yakıcı sisteminin kurulması
  Son yakıcıdan enerji geri kazanımı sağlamaya yönelik bir sistemin temin edilmesi
  Kapalı soğutucu su devresi sistemi
  Sızdırmaz yüzeyler ile karıştırma ve depolama odalarında dökülmelerin toplanması için yöntemler
  Atıkların seçici olarak biriktirilmesi
  Teknik ve organizasyonel çevre koruma ile etkili materyal yönetimi metotları
13
Notes: 13

## Slide 14: 10. İzleme
  Teknolojik proses izleme (işletme bünyesindeki prosedürlere uygun olarak)
  Su: Ayda bir defa su sayacının okunması
  Son yakıcı – yılda bir defa organik uçucu bileşiklerin organik karbon olarak ifade edilmesi
  Yılda bir defa uçucu organik bileşiklerin değerlendirilmesi (S2 standardı)
  Evsel atık su (MİKTAR) – ölçüm yapılmaz; tüketilen su hacmi = atık su hacmi
  Evsel atık su (NİTELİK) – belirli aralıklarla; şebeke operatörüyle yapılan anlaşma gereğince (BOD5, CODcr, pH, toplam SS, toplam N, toplam P)
14
Notes: 14

## Slide 15: 10. İzleme
  Yağmur suyu – belirli aralıklarla; şebeke operatörüyle yapılan anlaşma gereğince (hidrokarbonlar, petrol hidrokarbonları, toplam SS))
  Gürültü – her iki yılda bir ölçüm
  Atıklar – nicel ve nitel kayıtlar
15
Notes: 15

## Slide 16: Çevre Raporu
  Çevrenin tasarruflu kullanımı (emisyon- yılda iki defa)
  Verilerin özeti (atıklar– yılda bir defa)
  Ürün ve bertaraf ücreti (örn. Ambalaj atığı – yılda bir defa)
  Ambalajlama (üretim, ithalat, ihracat – yılda bir defa)
  E-PRTR (atık – yılda bir defa)
  KOBiZE (hava emisyonları – yılda bir defa)
  CSO raporları (düzenli değil, ortalama olarak 5/yıl)
16
Notes: 16