## Slide 1
TİPİK HAVA EMİSYONLARI:
Kapalı bir liste değildir, belki başka kirleticiler de görülebilir.
PROJECT REPORT
HAVA EMİSYONLARI: GÖREV 12
Kirletici | Açıklamalar
CO, CO2, SO2, NOx, toz | Fosil yakıtlar yakan tüm tesisler: fırınlar, ısıl işlem ve ısı verme amaçlı tesisler, kurutma
VOCler | Boyama, baskı, astarlama, tabakalama, kuru temizleme – bunlar çoğaltılabileceğine göre bir indikatörün total karbon olarak kullanılması önerilir
Formaldehit | Teknolojik prosesler: yakma, ısı verme, baskı
Amonyak | Tabakalama
Klor | Ağartma işleminden kaynaklanabilir
Notes: Los datos estimados se pueden obtener de opiniones de expertos, comparaciones con otros procesos similares, bibliografía, guías de buenas prácticas.

## Slide 2
Gerçek emisyon ölçümleriyle elde edilir
ÖLÇÜLEN VERİLER
HESAPLANAN VERİLER
TAHMİN EDİLEN VERİLER
Aktivite verileri veya kütle dengesinden hesaplanır
Standart olmayan tahminlere dayanır
SALIM BİLDİRİMİ İÇİN METODOLOJİ
PROJE RAPORU
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
HAVA EMİSYONLARI: GÖREV 12
Notes: 2
Hay que destacar que habrá que decir cómo se obtienen los datos que se están notificando. Así tenemos tres opciones:
Datos MEDIDOS: Los que se han obtenido a partir de medidas reales de concentración, aunque haya sido necesario hacer cálculos para pasar los datos a Kg/año.
Datos CALCULADOS: Datos de emisión calculados a partir de datos de la actividad (Consumo de materias primas, de combustible, datos de producción) o balances de masas, etc.
Datos ESTIMADOS: Basados en estimaciones no normalizadas.

## Slide 3
ÖLÇÜLMÜŞ VERİLER
Emisyon noktasında yapılan gerçek ölçümlere dayanıyorsa
Kabul edilmiş standart ölçüm yöntemlerinin bir sonucu ise
Kısa süreli bir defalık sonuçlara dayanarak hesaplandıysa
Veriler ölçülmüştür
Veriler kg/yıl cinsinden ifade edilir.
HAVA EMİSYONLARI: GÖREV 12
Notes: Los datos medidos, generalmente se obtienen a partir de las mediciones que realizan las OCAS a petición de las empresas.
La mayoría de las empresas afectadas tienen la obligación de realizar mediciones de sus emisiones atmosféricas y analíticas de sus vertidos, ( exigidas por la legislación sectorial).
Partiendo pues de estas mediciones se pueden expresar los datos en Kg/año, tal como se deben manifestar en el EPER, mediante la fórmula que aparece aquí.

## Slide 4
ÖLÇÜLEN VERİLER
KONSANTRASYON ppm KONSANTRASYON mg/Nm3
UNE, DIN, … DOĞRULTUSUNDA ÖLÇÜMLER
PROJE RAPORU
DÖNÜŞTÜRÜLECEK DEĞER | HEDEF | ÇARPAN DEĞERİ
ppm NOx | mg/Nm3 | 2,05
ppm SOx | 2,86 | 
ppm CO | 1,25 | 
ppm N2O | 1,96 | 
ppm CH4 |  | 0,71
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
Notes: 4
En la tabla siguiente se indica el modo de cambiar las unidades para los contaminantes a la atmósfera más usuales.
Recordar que en condiciones normales es a 0º C y 1 atm.
Para realizar las mediciones existen multitud de métodos basados en normas.

## Slide 5
HAVA EMİSYONLARI: GÖREV 12
Es= 21- Os x EM
21-OM
ES= standart oksijen konsantrasyonu yüzdesinde hesaplanmış emisyon konsantrasyonu
EM= ölçülen emisyon konsantrasyonu
OS= standart oksijen konsantrasyonu
OM= ölçülen standart konsantrasyon
Standart oksijen konsantrasyonu yüzdesinde emisyon hesaplamasını yapmak için formül:
Notes: En la tabla siguiente se indica el modo de cambiar las unidades para los contaminantes a la atmósfera más usuales.
Recordar que en condiciones normales es a 0º C y 1 atm.
Para realizar las mediciones existen multitud de métodos basados en normas.

## Slide 6
HESAPLANAN VERİLER
Aktivite verileri (tüketimler, üretim, ...) ve emisyon faktörleri (EF) üzerinden hesaplamalara dayanıyorsa,
Sıcaklık, radyasyon, vb. hesaba katan daha karmaşık hesaplama yöntemlerine dayanıyorsa,
VERİLER HESAPLANMIŞTIR.
EF ÖRNEKLERİ:
PROJE RAPORU
İŞLEM | EMİSYON FAKTÖRÜ (EF)
HERHANGİ BİR PROSES | KİRLETİCİ KG / ÜRÜN TONU KİRLETİCİ KG / TÜKETİLEN HAMMADDE TONU
ENDÜSTRİYEL YAKMA | KİRLETİCİ Kg / DOĞAL GAZ Kwsa KİRLETİCİ Kg / DOĞAL GAZ Nm3 KİRLETİCİ Kg / DOĞAL GAZ kalori KİRLETİCİ Kg / YANICI MADDE (yakıt, propan, kömür, ...) TONU
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
Notes: 6
La obtención de estos datos es el resultado de algunas operaciones o balances de materia.
Para ello debe conocerse muy bien el proceso en cuestión, con las entradas y salidas, características de las materias primas y de los combustibles utilizados.
El cálculo a través de los factores de emisión, es el más extendido.
Los FE pueden obtenerse de CORINAIR, de la EPA, DE LA UNIVERSIDAD DE KARLSRUHE (Alemania), del Intergovernmental Panel on Climate Change.

## Slide 7
BREF TEKSTİL SEKTÖRÜ
ABD EPA (Emisyon faktörü ve envanteri grubu)
EEA CORINAIR (Atmosferik emisyon envanteri rehber kitabı)
ÖRNEK: emisyon (Kg/yıl)= EF x yakıt tüketimi/yıl
Burada EF= Gaz kg / yakıt birimi
Doğal gazla çalışan bir kazan için:
EF= 62 g/GJ NOx 1,4 g/GJ CH4 5 g/GJ NMVOCs
Eğer elimizdeki gaz tüketim değeri Nm3 cinsinden ise GJ karşılığını bulmak için bu değeri 0,038 ile çarpmalıyız.
EMİSYON FAKTÖRLERİ VERİ KAYNAKLARI
PROJE RAPORU
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03

## Slide 8
TAHMİN EDİLEN VERİLER
Yayınlanan referanslara değil yetkililerin görüşlerine dayanıyorsa,
Varsayımlara dayanıyorsa ve emisyon tahmini için geçerli metodolojilere veya iyi uygulama rehberliklerine dayanmıyorsa,
VERİLER KESTİRİM YOLUYLA HESAPLANMIŞTIR.
PROJE RAPORU
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
Notes: 8
Los datos estimados se pueden obtener de opiniones de expertos, comparaciones con otros procesos similares, bibliografía, guías de buenas prácticas.

## Slide 9
TAHMİN EDİLEN VERİLER
Yayınlanan referanslara değil yetkililerin görüşlerine dayanıyorsa,
Varsayımlara dayanıyorsa ve emisyon tahmini için geçerli metodolojilere veya iyi uygulama rehberliklerine dayanmıyorsa,
VERİLER KESTİRİM YOLUYLA HESAPLANMIŞTIR.
PROJE RAPORU
Twinning project - TR/2008/IB/EN/03
HAVA EMİSYONLARI : GÖREV 12
Notes: 9
Los datos estimados se pueden obtener de opiniones de expertos, comparaciones con otros procesos similares, bibliografía, guías de buenas prácticas.

## Slide 10
ALIŞTIRMALAR.
1. Aşağıdaki verilere göre herbir kirletici için kütle emisyonlarının hesaplanması (Kg/yıl) :
EMİSYON NOKTASI HAKKINDA VERİLER (RAME 3):
Akış: 4727 Nm3/saat
İşletme saatleri: yıl başı 900 saat.
Ölçümler mg/Nm3 cinsinden verilmiş olup ölçülen oksijen konsantrasyonu 19,5%’dur.
PROJECT REPORT
HAVA EMİSYONLARI: GÖREV12
 | Nº MEASURE |  | 
Kirletici | 1 | 2 | 3
CO | 118 | 116 | 118
NOx | 15 | 15 | 14
SO2 | 26 | 24 | 26
1
EF,’i kullanarak, bir doğal gaz fırınından 3877 Nm3/h’lik akışa sahip emisyonları hesaplayın.
Notes: Los datos estimados se pueden obtener de opiniones de expertos, comparaciones con otros procesos similares, bibliografía, guías de buenas prácticas.

## Slide 11
3. Kütle dengesini kullanarak amonyum emisyonlarının hesaplanması:
NH3 emisyonu (Kg/yıl)= [(Kg NH3 / Kg hammadde tüketimi
NH3 içeren ) x Kg bir yıl içerisindeki tüketim] – bir yılda atık su içerisindeki Kg NH3.
Üre için ise:
1000 Kg üre x [(17 Kg NH3/Kmol NH3) /(60 Kg üre/Kmol üre)] x (2Kmol NH3/ Kmol üre)= 566,66 Kg NH3
PROJECT REPORT
HAVA EMİSYONLARI: GÖREV12
Notes: Los datos estimados se pueden obtener de opiniones de expertos, comparaciones con otros procesos similares, bibliografía, guías de buenas prácticas.