## Slide 1: Başvuruya eklenmesi ve başvuruda düzeltilmesi gereken bazı bilgileri gösteren örnekler
Eşleştirme Projesi TR 08 IB EN 03

## Slide 2
GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM NOKTALARI
Yükleme ve deşarj.
Üretim bölümüne erişim sağlayan kapılar.
Gaz üretimi.
Kompaktör (sıkıştırıcı).
Gaz aspiratörleri.
ASAT ve kompresörler.
GÜRÜLTÜ DEĞERLENDİRMESİ
DÜZELTİCİ TEDBİRLER

## Slide 3: ATIK SU ANALİZİ

## Slide 4: ATIK SU DEŞARJ:
Sıhhi su deşarj hacmi ile ilgili gerekçelerin çalışan sayısına dayalı olarak hesaplanması.
Üretim proseslerinin her bir aşamasında tüketilen ve üretilen endüstriyel su hacimlerinin gerekçeleri.
Örnekler:
 | Hazırlık |  | Emprime | Boyama | Kazan | TOPLAM
 | Yıkama | Rame (?) |  |  |  | 
Tüketim | 43.844 | 11.520 | 55.524 | 24.732 | 54.488 | 190.107
Deşarj | 38.972 | 8640 | 41.643 | 24.732 | - | 113.987
ESD’lere uyum sağlamak amacıyla deşarj yeterliliği ile ilgili planlama.
Atık çamur yönetimi. Miktar? Harici yönetim hangi kuruluşa ait olacaktır?

## Slide 5
Boyama, santrifüj ve sıkma prosesleri ile ilgili başka emisyon noktalarının bulunması olasılığı konusunda açıklama (eğer izin başvurusunda zaten belirtilmemişse), bunların nitelendirilmesi (karakterizasyonu), izleme ve ölçüm kontrol planı, atmosfere salınan gazların akışı, bacaların çapı ve UTM koordinatları ile ilgili olan tüm bilgilerin ekte dahil edilmesi;
Faaliyetin UOB (Uçucu organik bileşikler) salınımına neden olup olmayacağı konusunda doğru bir değerlendirmede bulunabilmek amacıyla ham maddelerin tüketimi konusunda veriler.
HAVA EMİSYONLARI:

## Slide 6: ATIK ÜRETİMİ VE YÖNETİMİ:
“Çöp” adı altındaki atıklar ile ilgili olarak: eğer farklı cinslerden kumaş atıklarından oluşmuş ise, sınıflandırma ve yönetim amacıyla içerdiklerine göre yeterli derecede ayrıştırılması gerekecektir; kağıt-mukavva ambalajı 150101, plastik ambalajı 150102, ve tekstil elyafı atıkları 040222. Her koşulda, ambalaj atıkları için “1905 Katı atıkların aerobik arıtımı” alt bölümünde verilen kodlamanın kullanılması uygun değildir; yerine “150106 Karışık ambalaj” kullanılmalıdır.
“Hurda” olarak tanımlanan atıkların, “1704 Metaller (alaşımları dahil olmak üzere)” alt-bölümüne dahil olanlar arasından tek bir somut EWC kodu (altı haneli) ile kodlanması ve atığın cinsine göre olabildiğince spesifik bilgiler verilmesi gereklidir.
Atık depolama alanları şu özelliklere sahip olmalıdır: atıklar yürürlükteki sektörel atık mevzuatına göre ayrıştırılmalı ve etiketlenmelidir. Böylece, işletmeci sadece şirketi tarafından üretilen atıklar için kendi tesisi içinde depolama alanının yerini gösterecektir. Tehlikeli atıkların depolama alanı su geçirmez betonda kiriş üzerinde bulunmalıdır ve kaza sonucu bir olası dökülme durumunda dökülen maddeleri toplayacak cihazlar (sızıntı tutma tankları, çekme tablası, vb) ile donatılmış olmalıdır; yağmur suları ile karışmaması için üzeri örtülü, kapalı ya da muhafazalı olmalı ve yangından koruma tedbirleri alınmış olmalıdır.

## Slide 7: TOPRAK KİRLİLİĞİ:
Endüstriyel proseslerde kullanılan, tehlikeli özelliğe sahip TÜM ham maddeler, yardımcı ve ikincil maddelerin listesi bulunmalıdır; hem birincil hem de ikincil faaliyetler için (saflaştırma, makinelerin bakımı, vb). Bilgilere şunlar da dahil olmalıdır: maddenin cinsi, CAS numarası, kimyasal bileşimi, yıllık miktar, kümeleme aşaması, nasıl depolandığı ve yönetildiği, risk kategorisi, vb. ve kullanılan TÜM maddeler (boyar maddeler, pigmentler, reaktif maddeler, tansiyoaktifler, seyrelticiler, köpük gidericiler, vb).
Yer altı depolarında bulunan 50.000 litreden fazla yakıtın haritada yerlerinin belirtilmesi ve her biri için nereye kurulu bulunduğu, inşa detayları, hacmi, kullanıldığı yıllar, dökülme durumunda sızıntı tutma için kullanılan sistemler, yapılan su geçirmezlik testleri, ve diğer her türlü ilgili teknik detay.
Yeraltı suyu girişi: İnşa özelliklerini ve yeraltı suyunun çıkarıldığı derinlik seviyesini, haritadaki durumlarını göstererek belirtin.