## Slide 1: ÇED'de belirtilen koşulların Uyumsuzluğu ve Entegre Çevre İzni (IEP)
Görev 6: 18 Mart

## Slide 2: Önceki hususlar:
Öncelikle projenin ÇED mevzuatı kapsamına girip girmediğini teyit etmeniz gerekir. Bu soruya verecek net bir cevabınız yoksa ÇED sürecini devam ettirmezseniz daha iyi olur, çünkü IPPC izninin geniş kapsamı her durumda iyi bir çevre koruması sağlayacaktır ve koordinasyon sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalmazsınız.
Belirli bir durum için ÇED'in yokluğunda vatandaşın muhalefetine neden olacağı düşünülüyorsa veya tesis hassa bir doğal alan üzerine yerleştirilmiş ise, bu ÇED değerlendirmesine devam edilmesi tavsiye edilir.
ÇED değerlendirmesi gerçekleşiyorsa, bundan sorumlu uzmanların IPPC izin prosedüründen sorumlu uzmanlar ile koordine olması gerekir ve yapmaları gereken ilk şey, işletmeci tarafından sağlanan aynı belgelere sahip olduklarını teyit etmeleridir.

## Slide 3: ÇED nihai raporu: koşulları.
ÇED Nihai raporu EÇİ gibi zorunludur.
EÇİ gibi çevre koruma ile ilgili gereklilikleri içerir.
Diğer izinlerle, özellikle de ÇEİ ile, birlikte uyumlu tek bir bütünü oluşturmalıdır.
Çevre planlaması ile tutarlı olmalıdır.
Çoğunlukla ekosistemleri koruma ve geri kazanma kapasitesine yönelik olacaktır.
ÇED Nihai raporu sonrasında güncellenebilir değildir. Bu yüzden şartlarının tesisteki yenilikler ve bilim ve teknikteki ilerlemeden kaynaklanan değişiklikler ile uyumsuzluk göstermeyecek şekilde yazılması gereklidir.
Bu, tesisteki üretim prosesinin yeniden değerlendirilmesini sağlayacak koruma, düzeltici ve telafi edici önlemler ve verimliliği değerlendirmek için çevresel izleme programı oluşturacaktır.

## Slide 4: Koruma, düzeltici ve telafi edici önlemler
Önleyici tedbirler:
  Ortaya çıkabilecek veya üretilebilecek olumsuz etkilerden kaçınmak için, projede değişiklikler sunmaya çalışır..
Düzeltici önlemler:
  Önceden izlenen etkileri azaltmayı veya düzeltmeyi amaçlar.
Telafi edici önlemler:
  Amaçlanmamış veya etkin tedbirlerin eksikliği nedeniyle veya zor, pahalı veya imkansız çözümlerin yan etkileri olduğu için tamamen düzeltilmesi mümkün olmayan, kaçınılmaz etkileri telafi etmek amacını taşırlar.

## Slide 5: Çevre İzleme Programı.
Bu program genelde şunları içerir:
  Çevre yönü, tesisin etkisi ve izlenecek olan, buna karşılık gelen koruma tedbiri.
  Kontrol edilmesi gereken parametreler ve kullanılacak göstergeler, tanıtıcı değerler ve limitler ve eşikleri.
  Kontrollerin yerleri, anları ve düzenli aralıkları.
  Denetimleri yürütmek için malzemeler ve yöntemler.
  Sonuçların yorumlanması ve değerlendirilmesi.
  Sorun tespit edilirse öngörülebilir eylemler.
  Kayıtlar, raporlar ve yeterli izleme için gerekli diğer belgeler.

## Slide 6: Nihai ÇED raporunun özel içeriği
Nihai ÇED raporu ne limit değerleri ne de uygulanacak teknolojileri belirlemelidir.
Uygulanan teknoloji ile önlenebilir olası uyumsuzluklara dikkat çekmelidir.
Nihai ÇED raporunda faaliyetin tanımının, özel detaylar olmaksızın, genel anlamda tesis işletmesi tarafından oluşturulan çevresel etkiler üzerinde odaklanması gerekir ve bunun yanı sıra potansiyel olarak etkilenen alanı tarif etmelidir.
Etkileri azaltmak için bitki perdeleri veya bariyerleri (çalılar, ağaçlar).
Çevresel izleme tedbirleri yalnızca EÇİ'ye dahil edilmeyecek noktalar için belirtilmelidir. Nihai ÇED raporu asla ölçüm veya özel izleme teknikleri için kriterler içermemelidir. Sadece izleme tedbirlerinin alınmak zorunda olduğunu belirtmelidir.
Nihai ÇED raporu, nihai ÇED raporunda onaylanan projenin geçerli MET'ler açısından uygun olduğundan emin olmak için MET'leri dikkate almalı ancak belirli MET'lere atıfta bulunmamalıdır, çünkü MET'ler zamanla değişebilir.

## Slide 7: ÇED-EÇİ arasındaki tutarsızlıklar için çözümler
Nihai ÇED raporu ve EÇİ arasında olası çelişkilerin olması durumunda şunları yapabilirsiniz:
  Belgelerden birini değiştirin.
  İşletmeci tarafından sağlanan ve Yetkili Makam tarafından onaylanan veya ÇED ve EÇİ'yi tamamlayıcı belge olarak Yetkili Makam tarafından işletmeciye gönderilen açıklayıcı teknik dokümanlar aracılığıyla uyumlu hale getirin
EÇİ vermeden önce, nihai ÇED raporunda tespit edilen bazı koşulların EÇİ ile uyuşmadığını fark ederseniz, nihai ÇED raporunun söz konusu belirli noktalarını iptal etmek mümkündür.

## Slide 8: Örneğin:
ÇED der ki: atık depolama tesisi, tesisin atıksu şebekesine sızıntı suyu deşarjlarını önlemek için uygun çevreleme önlemleri içermelidir.
EÇİ şu eklemeyi yapar: sıvı sıçramasını önlemek için en az ..... kapasitesi olan bir su geçirmez sisteme sahip olacak.
ÇED bir nehire deşarj edilebilecek maximun kirlilik yükünü gösterebilecektir.
EÇİ parametreleri ölçmek için bir yol belirleyecek...
ÇED özellikle kirletici olan bazı yakıt türlerinin kullanımına kısıtlamalar getirebilir.
EÇİ bu yakıt kısıtlamalarına göre uygulanabilir MET'ler ve MET ile ilişkili emisyon düzeyleri belirleyecek.
ÇED tesis girişinde giren ve çıkan kamyonlar konusunda koşulları belirleyebilir. Bunun EÇİ ile hiçbir ilgisi yoktur.

## Slide 9: Örnek eğitici durum 1
Tesisteki önemli bir değişiklik sonucu, fabrika binaları dışında yeni vantilatörler kurulması gerekli oldu. Değişiklik hem ÇED hem de EÇİ'de değişiklik gerektirdi. Nihai ÇED raporunda belirlenen koşullar arasında, işe başlamadan itibaren bir ay içinde gürültü denetiminin yapılması gerekliliğinden söz edilirken, EÇİ bu denetimlerin işletmenin ilk yılı içinde ne zaman mümkün olursa yapılması gerektiğini belirtmektedir. Bu sürenin belirtilmesinin sebebi, bu denetimleri yapmak için fabrikanın bazı bölümlerinde faaliyetin durdurulması gerekmesidir ve başlangıçtan sonraki ikinci ay sonuna kadar bunun gerçekleşmesi beklenmemektedir.
Ne çözüm önerebiliriz?

## Slide 10: Örnek eğitici durum 2
Bir tesis atıksularını, nesli tükenmekte olan kuş türlerinin barındığı doğal bir koruma alanına deşarj etmektedir. Bu durum ÇED'in denetimler için 3 aylık aralıklar ve içeriklerini belirtmesi ve tesisin korunan alanda etkilerini kontrol etmesi gerektiği anlamına gelir. Diğer taraftan EÇİ, su mevzuatını izleyerek 4 ayda bir atıksu deşarjlarının denetimlerinin yapılması şartını getirir ve ÇED'in belirtmiş olduğu parametrelerle farklılıkların kontrol edilmesi gerekmektedir.
Ne çözüm önerebiliriz?

## Slide 11: Örnek olay 1 için olası cevaplar:
Her ikisi de uyumludur. Fabrika tarafından yayılan gürültü bir bütün olarak değerlendirilmektedir, sadece bazı özel tesisler için değil.
Genel değerlendirmeden bağımsız olarak, her bir ekipmanın gürültü emisyonunun kontrol edilmesi gereklidir.
Her iki seçeneğin de geçerli olduğunu bilerek, her yeni ekipman tarafından oluşturulan gürültü ölçümlerinin 1 ay içinde gerçekleştirilmesi gerekli değildir. Global emisyonların kabul edilebilir olduğu kanıtlanmış ise, bu ölçümler pekala da daha sonra yapılabilir. Bu yüzden nihai ÇED raporunun tadil edilmesi gerekir.

## Slide 12: Örnek olay 2 için olası cevaplar:
Öncelikle, iki kuruluş arasındaki koordinasyon eksikliğinin net bir örneğidir ve olmaması gerekir.
Her iki tür denetimin gerekli olduğu gerçeği göz önüne alındığında, tüm parametreler için, 3 ayda bir tüm denetimleri yapmayı seçmeliyiz ve EÇİ raporunda tadilat yapmak için fırsat yaratmalıyız ki nihai ÇED raporunda bulunan aynı şartları içersin ve periyodik denetim sonuçlarına bağlı olarak yapılması gerekenler eklenebilsin.