## Slide 1: BAT’ların izinlere dahil edilme süreci
Görev 7, 21 Mart

## Slide 2: Entegre Çevre Direktifinde bahsedilenler özetle şu konuları kapsamaktadır:
BAT Referans Dokümanının tamamının yayımlanmasının ardından, BAT sonuçları komitoloji/komite tarafından kabul edilir.
BAT sonuçları, izin şartlarını belirlemede referans olacaktır.
Emisyonların, BAT’larla ilişkili emisyon sınır değerlerini aşmalarını engellemek adına izinlerde, yetkili makam tarafından belirlenen Emisyon Sınır Değerleri (ELV) belirtilmelidir.
BAT’a ilişkin emisyon değerlerinden muafiyete, yalnızca, yapılacak harcamaların tesisin coğrafi konumu, yerel çevresel şartlar veya teknik özellikleri sebebiyle çevresel faydalardan orantısız bir şekilde yüksek olması gibi özel durumlarda izin verilir.

## Slide 3: İzin başvurusunun içeriği
Operatör BAT’ları göz önünde bulundurarak, hangilerinin hangi proseste, hangi şartlar altında uygulanacağını açık bir şekilde belirten yazılmış bir proje sunmalıdır.
Bunlara ek olarak, tesisin kontrol yöntemlerini ve yönetim sistemlerini belirleyen dokümanlar da hazırlanmalıdır.

## Slide 4: Yetkili Makamın Ana Görevleri
Faaliyetin, bahse konu lokasyonda konumlandırılmasının mümkün olup olmadığına ilişkin önceki çalışmaların olumlu olduğu varsayılır.
Yetkili Makam, tesisin, bu tür tesislere ilişkin geçerli BAT’lara uygun şekilde tasarlanıp tasarlanmadığını kontrol etmeli ve BAT’ların uygulanıp uygulanmayacağını ve emisyon seviyelerinin doğruluğunu kontrol etmek için gerekli gördüğü kontrol önlemlerini ve yönetimi belirlemelidir.
Yetkili Makam, izne dahil etmek üzere, bahse konu BAT’ları kullanarak ulaşılabilecek Emisyon Sınır Değerlerini (ELV) araştırmalı; ölçüm sonuçlarının yorumlanmasına ilişkin kriterlere ve halihazırda bulunması gereken emisyonların kontrolüne ilişkin sistem veya sistemlere yönelik tüm koşullar izne dahil edilmelidir.
Ayrıca bazı BAT’lar zorunlu olması gereken ve bu sebeple de izin belgesinde yer alan iyi yönetim uygulamalarına atıfta bulunabilir.

## Slide 5: Örnek Olay 1
Bir tekstil tesisi tarafından Entegre Çevre İzni talep etmek üzere verilen dokümantasyonda yün yıkama prosesinin ardından yün eğirme prosesinden bahsedilmektedir.
  Dokümantasyonda hammaddenin menşei belirtilmemiştir, buna rağmen bahse konu faaliyete ilişkin izin vermek mümkün müdür yoksa bu konuya ilişkin bilgi talebinde bulunulması gerekir mi? Neden?
  Yünün menşei, organoklorlu pestisitlerin kullanımının serbest olduğu bir ülke ise, bu faaliyete izin vermemiz mümkün müdür? İzin verilecek ise, izne hangi koşullar yazılmalıdır?

## Slide 6: Örnek olay 2
Ağartma prosesinin gerçekleştirildiği bir tekstil tesisinde sodyum hipoklorit kullanılmakta ve tesis tarafından, bu tesiste üretilen ürünlerin tahriş edici ajanlara/iritantlara karşı hassas olduğu ve başka bir teknik kullanımının mümkün olmadığı belirtilmektedir (4.5.4).
  Bu prosesin gerçekleştirildiği tesise izin verebilir miyiz?
  Hangi şartların belirtilmesi gerekmektedir?

## Slide 7: Örnek olay 3
Bir tekstil tesisinde üretilen ana tehlikesiz atık, su arıtma prosesinden kaynaklanan çamurdur (EWC 040220). Bu çamurun tarımda veya diğer proseslerde ham madde olarak kullanılması mümkün olmadığından, bu çamurun yakma yöntemiyle saha içerisinde enerji geri kazanımında kullanılması önerilmiştir. Fakat çamurun nem içeriği veya içinde bulunan su miktarı, prosesin ısı dengesi üzerindeki etkisi sebebiyle büyük önem taşımakta olup, geri kazanımın veya bertarafın daha iyi bir seçenek olduğu konusunda tartışma halindedir. Sonuç olarak bu çamurun bertaraf edilmesine karar verilmesi halinde izin verilebilir mi? Gazlaştırma prosesine karar verilmesi halinde izin verilebilir mi?

## Slide 8: Örnek olay 4
Baskı prosesinin gerçekleştirildiği bir tekstil tesisinin Entegre Çevre İzni başvurusunda, bu tesis içerisinde amonyaklı baskı patları kullanılacağı belirtilmiştir (4.7.2).
  Bu durum BAT kullanımına uygun mudur?
  Entegre Çevre İzninde belirtilmesi gereken nokta nedir?

## Slide 9: Örnek olay 5
Baskı prosesinin gerçekleştirildiği bir tekstil tesisinin Entegre Çevre İzni dokümantasyonunda, boyama patlarının bir kere kullanılıp daha sonrasında (4.7.5) uyarınca işlem gören atık olarak atıldığı belirtilmektedir .
  Bu durum BAT kullanımına uygun mudur?

## Slide 10: Cevaplar 1
Evet, operatörden ham maddenin kaynağını belirtmesini talep etmelisiniz.
Operatörün hammadde kaynağını belirtmemesi ya da hammadenin menşeinin, organoklor kullanımının serbest olduğu bir ülke olması halinde izin verilebilir fakat izin içerisinde atık su bertarafına ilişkin şartlar belirlenirken ham maddelerin izlenmesinin yanı sıra bu maddelere yönelik özel kontroller de tanımlanacaktır.

## Slide 11: Cevaplar 2
Evet, BAT belirli kumaşlarda sodyum hipoklorit kullanılmasını kabul etmektedir.
Atık su bertarafına ilişkin şartlarda emilebilir organik halojenlerden (AOX) kaynaklanan salımların izlenmesi ihtiyacı da tanımlanacaktır.

## Slide 12: Cevaplar 3
Önerilen seçeneğin bertaraf olması halinde, geri kazanıma yönelik uygulanabilir teknolojiler bulunması ve bu nedenle de bertarafın atık yönetim hiyerarşisine uygun olmaması sebebiyle Entegre Çevre İzni vermek mümkün olmayacaktır.
Gazlaştırma prosesiyle bahse konu maddeden enerji elde edilebilir, geriye kalan kısmı için değer biçilir veya kalan kısım düşük fiyatla atık su arıtma tesisinde arıtma işlemine tabi tutulur.

## Slide 13: Cevaplar 4
Hayır, mevcut BAT’lar bu maddenin kullanılamayacağını göstermektedir.
Entegre Çevre İzninde, kullanılan boyama patlarının amonyaksız olması gerektiği belirtilecektir.

## Slide 14: Cevaplar 5
Hayır, çünkü boyama patlarının geri kazanımına yönelik teknolojiler bulunmaktadır.
Tesis, geri kazanılan patın kompozisyonunu belirlemek için elektronik bir sistem kurmalıdır.