## Slide 1: Hava kalitesi ve emisyon sınır değerleri ile uyum
Görev 8: 19 Mart

## Slide 2: EÇİ düzenlemek için şunları bilmemiz gerekiyor
Bölgede hava kalitesi özellikleri, çevrede diğer emisyon kaynakları.
Bölgenin sosyal ve doğal özelliği, duyarlı unsurlar.
Emisyonların önemli olduğu veya bazı riskleri olacağı tahmin ediliyorsa, çapraz denetim ve/veya modelleme çalışmaları yapmak için tesisin başlangıcı öncesi ve sonrasında ​​tesis yakınında bir mobil hava kirliliği emisyon ölçüm cihazı kurulumu öneririz.
Kirleticilerin dağılımı ve bu dağılımı belirleyen tüm parametreler.

## Slide 3: EÇİ şunları belirtmelidir
Montajın doğru tasarım ve belgelendirmesi, tesislerin verimliliği ve doğru çalışmasını denetlemenin koşulları .
Nokta kaynak emisyon ve dağınık emisyon kaynaklarının listesi, özellikleri ve emisyon limit değerleri.
Hava emisyonlarının denetimleri.
Örnekleme noktaları ve özellikleri.
Örnekleme yöntemleri ve ölçümün yürütülmesi için kriterler.
Aralıklı denetimlerin sıklığı.
Uygun olan durumlarda, sürekli ölçüm sistemleri ve onay ve kalibrasyonları için karşılanması gereken standartlar.
Sonuçların yorumlanması yöntemi.
Uygun olan yerlerde hava kalitesi dış kaynaklı kirlilik denetimleri.
Operasyon raporları, sıklığı ve içeriği

## Slide 4: EÇİ içeriğine dair diğer hususlar
  Tesislerin yönetim özellikleri
  "tesislerin normal çalışmasını" tanımlayın
  Binaların klimalarıyla ilgili ekipmanlar ve sistematik olmayan kaynaklar (örneğin acil durum jeneratörleri) genellikle bu denetim içinde değildir.
  Her durumda, tesisin emisyonlarının yasal sınırlar içinde bir ortam hava kalitesine izin verdiklerinden emin olunmalıdır.

## Slide 5: IEP ayrıca aşağıdakileri ele almalıdır
Tesislerinin uygun bakımı için kurallar belirleyin.
Yerleşim alanları ve diğer hassas noktalar açısından uygun yer bulun.
Bitki perdelerinin kullanılmasına ihtiyaç olması veya olmaması.
Alternatif enerji ve enerji optimizasyonu sistemleri kullanımı.

## Slide 6
Denetimler ve düzeltici önlemleri belirlemek için metodoloji: örneğin
Hesaplama/ Partikül emisyonlarının tahmini.
öneri
C grubu
öneri
B grubu
öneri
A grubu
< 10 t/yıl
> 50 t/yıl
partikül emisyonu
tehlikeli?
C grubu
B grubu
A grubu
kentsel?
evet
Evet
Hayır
Hayır
tehlikeli?
kentsel?
evet
evet
Hayır
Hayır

## Slide 7: Örnek eğitici durum 1
30.000 ton / yıl mamül ürün kapasitesi olan kumaş boyama ve apreleme tesisi, enerji olarak doğalgaz kullanıyor.
Azot ve partikül seviyelerinin endüstriyel emisyonlar ve trafik için yasal sınıra yakın olduğu bir yerleşim yerinde bulunmaktadır.
30 km hakim rüzgar yönünde yaz aylarında yüksek ozon düzeyleri vardır.
Bu tesise izin verilebilir mi? Cevabınızı gerekçelendirin.
Bunun mümkün olduğuna karar verilirse, mümkün olduğunu onaylamak için işletmeciden hangi belgeler talep edilmelidir?

## Slide 8: Çalışma yöntemi durum 1
Bu soruları tartışmak için gruplar oluşturacağız:
  Birinde sanayiden bir temsilci, bir çevrebilimci ve vatandaş kuruluşlarından bir temsilci bulunacak
  Diğer bir grup Yetkili Makam - işletmeci olacak.
  Bir diğeri yalnızca Yetkili Makam olacak.

## Slide 9: Örnek eğitici durum 2
Bir termofiksaj tesisinin emisyonlarından kaynaklanan, bilinmeyen özellikleri olan yağ buharı konusunda yerel halkın şikayeti vardır. Bu emisyonlar komşulara yakın kaynaklar tarafından yayılan su buharında asılı ve yağlama yağlarının (bir makinede termofiksaj işleminden geçmiş kumaşı emdirme -emprenye- amaçlı kullanılan) yoğuşmayan parçasına tekabül eder ve sorunlara yol açabilir.
  Neyi ve nasıl ölçmeliyiz?
  Uygulanması gereken sınır değerler?
  Sorun nedir ve çözüm nedir?
  Alacağımız başka bir önlem var mı?

## Slide 10: Örnek eğitici durum 3
Bir tekstil tesisinin önemli difüz emisyonları nedeniyle, çevresinde bir hava kalitesi imisyon kontrol ağı oluşturulmasına karar verilir.
  Dış ortam hava kalitesi ile ilgili mevzuat dikkate alınarak hangi parametreler daimi olarak ölçülmelidir?
Bu ağ çevre izninde belirtilen limitlerin sürekli aşıldığını algılarsa, hangi önlemlerin alınması gerekir?

## Slide 11: Örnek durum 1 için cevaplar:
Çok büyük ihtimalle yerleşim yerinin emisyonları çevredeki ozon seviyelerinden sorumludur.
Örnekteki tesis ozonun öncüleri olan VOC (UOB) yayacaktır.
Bu tesis inşa edildikten sonra yüksek ozon seviyelerinin görülmesi olasıdır, bu yüzden onaylanması çok karmaşıktır.
Söz konusu ozon sorunlarının olup olmayacağını belirlemek için doğru modelleme sistemlerine sahip olmak gerekir.
Sonunda izinin verilmesine karar verilecekse, MET'e göre mümkün olan en düşük emisyon ve uzaktan dış kaynaklı kirlilik denetim sistemleri ve sınır değerlerin aşıldığı durumlar için stopaj kuralları uygulayacaktır.

## Slide 12: Örnek durum 2 için cevaplar:
Kaynağın herhangi bir tehlikeli madde yayıp yaymadığını kontrol edin.
Bu parametre için herhangi bir MET İlgili Emisyon Seviyesi yoktur.
Seçilen örnekleme yöntemi partikül emisyonlarını kontrol etmek için tipik izokinetik teknikleri kullanır.
Sonuçlar partiküller için belirlenmiş Sınır Değerlerin altında değerler vermektedir. Diğer mevzuatta bir araştırma yapılır ve işyeri alanları için önerilen değerler bulunur, ancak sonuç her iki şekilde de düşüktür.
Sürecin bir analizinden sonra bu yağ dozajının doğru olmadığı ve madeni yağ kullanılmış olduğu bulunur.
Buna göre ilgili MET'lere bakılarak, madeni yağların çözünebilir yağlar ile değiştirilme ihtiyacı tespit edilir ve bunu ayarlamak için dozaj sisteminin analizi uygulanmaktadır.
Buna ek olarak, gaz temizleme ekipmanlarını gözden geçirmek gerekli olacaktır.

## Slide 13: Örnek durum 3 için cevaplar:
Temel:
  NOx
  BTx
PM10 da mümkündür
Ve fabrikadan biraz daha uzakta ise: O3
Öncelikle tesisimizin gerçekten sorunun kaynağı olduğunu teyit etmek gerekir. Bu imisyon kontrollerini sürdürerek tesisi geçici olarak kapatmak anlamına gelebilir.
Emisyonları azaltmayı hedefleyen eylemler.