## Slide 1: Solvent Yönetim Planı
Görev 9: 19 Mart

## Slide 2: İlgili AB mevzuatı
2010/75 sayılı Direktif Bölüm V
Madde 56-65
Ek VII
VOC’ler için emisyon limit değerlerinin Ek VI'da belirtildiği Uzun Menzilli Sınır Ötesi Hava Kirliliği 1979 Cenevre Sözleşmesi'nden türetilen Göteborg Protokolü da ayrıca belirtilmelidir.

## Slide 3: UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER
"Bir organik bileşik, karbon ve aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını ihtiva eden herhangi bir bileşiktir: karbon oksitler ve inorganik karbonatlar veya bikarbonatlar hariç olmak üzere hidrojen, halojen, oksijen, kükürt, fosfor, silikon veya azot"
"Bir uçucu organik bileşik K 293,15K'da 0.01 kPa ya da daha fazla bir buhar basıncına sahip olan, ya da kullanım koşulları altında buna karşılık gelen uçuculuk özelliği olan herhangi bir organik bileşiktir"
VOC terimi, alifatik hidrokarbonlar, aromatik ve klorlu hidrokarbonlar; aldehitler, ketonlar, asitler ve alkolleri de içinde barındıran çok sayıda kimyasal bileşiği kapsar.
aromatic and chlorinated hydrocarbons; aldehydes, ketones, ethers, acids and alcohols.

## Slide 4: ORGANİK ÇÖZÜCÜLER
"Bir kimyasal değişikliğe maruz kalmadan, tek başına veya kombinasyon halinde kullanılan, ham madde, ürün veya atık maddelerin çözünmesi için, ya da çamur çözmek için bir temizlik maddesi, ya da bir çözücü, veya seyreltici, ortam, ya da bir viskozite değiştiricisi olarak, ya da bir yüzey aktif madde, yumuşatıcı veya koruyucu olarak kullanılan her türlü uçucu organik bileşik (VOC)."

## Slide 5: VOC (UOB) TÜRLERİ
Sağlık için son derece tehlikeli: benzen, vinil klorür ve 1,2-dikloroetan.
Sınıf A bileşikleri (çevreyeönemli ölçüde zarar verebilir) : asetaldehit, anilin, benzil klorür, karbon tetraklorid, CFC, etil akrilat, halokarbonlar, maleik anhidrit, 1,1,1 - trikloroetan, trikloroetilen, trichlorotoluene.
B sınıfı bileşikler (çevreye daha az etkili): Aseton, etanol

## Slide 6: UOB (VOC) SORUNU
Zehirli ve kanserojen olması ve diğer olumsuz psikolojik etkileri nedeniyle insan sağlığı ve doğal ekosistemler üzerinde olumsuz etkiler.
Malzemeler üzerinde hasar
Troposferik fotokimyasal oksidanların oluşumu ve troposferik ozonun artışı
Kokular

## Slide 7: Riskli maddeler veya karışımlar kullanan tesisler için özel rejim
Ayrıca Tehlike ifadeleri olan H340, H350, H350i, H360D veya H360F ile işaretli veya bunları üzerinde taşıyan (EC) 1272/2008 No.lu Yönetmelik'e tabi kimyasal maddeler, mümkün olan en kısa sürede, daha az tehlikeli maddeler veya karışımlar ile değiştirilecektir.
Teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir olduğu kadarıyla, halk sağlığı ve çevreyi korumak için, kapalı koşullar altında tutulacaklardır. Ek VII Bölüm 4'te belirtilen ilgili emisyon sınır değerlerini aşamazlar.

## Slide 8: EED Bölüm V'e göre tesisler
Ek VII'de listelenenler.
Özellikle: 3. fıkra: Kaplama işlemlerine aşağıdakiler dahildir:
  Sürekli film veya kaplamanın bir ya da daha fazla kez tatbik edildiği herhangi bir faaliyet:
    doku yüzeyleri, kumaş, film ve kağıt;

## Slide 9: Ek VII, Bölüm 2 A) Tüketim eşikleri ve emisyon limitleri - tekstil
Tekstil sektöründe yerleşik hiçbir toplam emisyon limit değeri yoktur.
Kapalı koşullarda yapılamayan prosesler tekstil sektörünün kapsamı dışındadır

## Slide 10: Emisyonlarının sınırlandırılması için tesislere uygulanabilir genel reçeteler
EK VII kapsamına giren faaliyetlerden herhangi birini gerçekleştiren tesisler:
    Ek VII'de belirtilen atık gazlar için emisyon sınır değerleri ve kaçak emisyon değerlerini karşılamalı,
    veya toplam emisyon limit değerleri ve Ek VII Kısım 2 ve 3'de belirtilen diğer hükümleri karşılamalı (tekstil sektörü için geçerli değil);
  veya
    Emisyonlarda eşdeğer bir azalma sağlamak için Ek VII Bölüm 5 hükümlerine uygun olarak bir emisyon azaltım planı oluşturmalı,
  Tesisin açılması ve kapanması sırasında uçucu organik bileşiklerin emisyonlarını en aza indirmek için gerekli tüm önlemleri almalıdır.

## Slide 11: Genel kuralın istisnaları
Emisyon limit değerleri ve dağınık emisyon değerlerini karşılama seçeneği seçildiğinde, risk ifade etmiyorlarsa ve MET uygulanırsa ikincinin limiti aşmasına izin verilebilir.
Başka türlü yapılması mümkün olmadığı için kapalı koşullarda gerçekleştirilen kaplama prosesleri için, emisyon limit değerlerine (ELD) uymanın teknik ve ekonomik olarak fizibil olmadığı gösterilirse ve MET'ler kullanılırsa, ELD'lerin aşılmasına izin verilebilir. Bu tekstil sektörü için geçerli değildir. Sadece gemiler ve uçakların boyanması ve benzer proseslerle ilgilidir.

## Slide 12: Aynı tesiste bu mevzuat tarafından etkilenen iki veya daha fazla faaliyet
Her biri Ek VII'de belirlenen eşikleri aşan iki veya daha fazla faaliyetin olduğu tesisler için:
  Yüksek riskli maddeler için herhangi bir değişiklik yoktur ve geri kalanı için aşağıdaki geçerlidir:
  atık gazlar için emisyon sınır değerleri ve her bir proses için kaçak emisyon değerlerini karşılayacaktır, veya
  Yukarıdaki paragrafın uygulanması sonucunda ortaya çıkan miktarı geçmemek koşuluyla toplam emisyonları salacaktır.

## Slide 13: Emisyon kontrolü
Azaltım ekipmanının bağlı olduğu ve son deşarj noktasında 10 kg /s 'dan daha fazla total organik karbon emisyon olan UOB (VOC) emisyon hatları, hükümlerle uyum sağlamak amacıyla sürekli izlemeye tabi olacaktır.
Herhangi bir azaltma ekipmanı yoksa, sürekli olarak ölçmek için bir ihtiyaç da yoktur.
Diğer durumlarda sürekli veya periyodik ölçümler yapılır ve bunlardan ikincisi 3 ölçümün ortalamasıdır.

## Slide 14: ELD Uyumu
İşletmeci, Ek VII Bölüm 8'de belirlenen koşullar sağlandığında, atmosfere giden atık gazlardaki ELD ‘ye uymuş sayılır.
  Sürekli:
    Ortalama 24 saat ELD aşmayan
    Hiçbir saatlik ortalama ELD'nin 1.5 katını aşmaz
  Aralıklı:
    Tüm ölçülen değerlerin ortalaması ELD'yi aşmaz.
    Hiçbir nokta ölçümü ELD'nin 1.5 katını aşmaz
  "Tehlikeli" ifadesi olanlar ELD'ye uyacaktır

## Slide 15: Uyum Seçenekleri EED Bölüm V
Ek VII Bölüm 2 emisyon limitlerini karşılayın
Bir azaltma sistemi geliştirilmesi ve uygulanması: "Solvent yönetim sistemi ile belirlenen gerçek solvent emisyonu hedef emisyondan daha az ya da eşitse uyum sağlanmış olarak kabul edilir."
  Yılda tüketilen mürekkep, vernik ya da yapıştırıcı kaplamasındaki toplam katı kütlesini belirleyin. Kontrollere bakıldığında üründeki toplam katı kütlenin % 3 civarında olduğu tahmin edilmektedir.
  Yıllık referans emisyon = katıların kütlesi x çarpan faktörü (proses-tabanlı, bizim örneğimizde 4).
  Hedef emisyon = yıllık referans emisyon x proses-bağımlı faktör (kaçak emisyon değeri + 15 alt eşik bandı veya , üst eşik ise, + 5)

## Slide 16: Azaltım planı
Azaltım planının amacı, işletme sahibine ELD uygulanması halinde elde edilenlere eşdeğer diğer yollarla emisyon azaltımı ile ulaşmak için fırsat vermektir. Bunu yapmak için, işletme sahibi, emisyonlarda sonuçta eşdeğer bir azalma elde edilmesi koşuluyla, kendi tesisi için özel olarak tasarlanmış herhangi bir azaltım planı kullanabilir.

## Slide 17: Bir azaltım planı uygulaması Örnek I
Endüstriyel Emisyonlar Direktifinde (EED) tanımlanan veya yetkili makamın geçerli olarak kabul ettiği diğer bir yöntem kullanılabilir.
İkame ürünler geliştirilmesi söz konusu ise, işletmeciye azaltım planı uygulamak için zaman verilebilir.
Emisyon azaltımı için referans noktası hiçbir azaltma önleminin alınmaması durumunda meydana gelmiş olacak emisyonlara mümkün olduğunca yakın karşılık gelmelidir.

## Slide 18: Bir azaltım planı uygulaması Örnek II
Aşağıdaki program, zaman içinde sabit katı madde halinde bir ürün içeriğinin emisyon azaltımı için bir referans noktası tanımlamak amacıyla kabul edilebileceği ve kullanılabileceği tesisler için de geçerlidir.
Bir yıl içinde tüketilen mürekkep, vernik ya da yapıştırıcı kaplamasındaki katıların toplam kütlesi belirlenir.
Yıllık referans emisyonlar, toplam kütlenin tekstil sektöründe "4"e karşılık gelen faktör ile çarpılmasıyla hesaplanır.
Başkasının daha doğru olabileceğini düşünürse bu faktör yetkili makam tarafından değiştirilebilir.

## Slide 19: Bir azaltım planı uygulaması Örnek III
Hedef emisyon, yıllık referans emisyonun aşağıdakine eşit bir yüzde ile çarpılmasına eşittir:
  alt bantta bulunan tesisler için (Kaçak ELD (25) + 15),
  diğer tüm tesisler için (kaçak ELD (20) + 5).
Solvent yönetim sistemi ile belirlenen gerçek solvent emisyonu hedef emisyondan daha az ya da eşitse uyum sağlanmış olarak kabul edilir.

## Slide 20: Örnek: Bir şirketin çalışması
% 70 solvent ile 20 t / yıl boya kullanan ve boya seyreltmek için 4 t / yıl solvent tüketen Tekstil fabrikası.
Kullanılan solventler özel tehlike anlamına gelmiyor.
Birinde yakma içeren bir arıtma sistemi olan 2 gaz çıkışı var.
Tesis % 3 solvent içeren 250 kg / yıl atık boya, temizlik bezleri, vb üretiyor.
Hiçbir solvent yeniden kullanılmıyor.
Üründeki toplam katı madde kütlesinin % 3 ve yıllık üretimin 43.000 kg civarında olduğu tahmin ediliyor.
Atıksu arıtma tesisi solventlerden 300 kg alıyor ve % 80 oranında arıtıyor

## Slide 21: Firmamız EED Bölüm V 'ten etkilenir mi?
Evet, paragraf 8'e göre: 5 ton / yıl üzerinde bir çözücü tüketimi olan, metal, plastik, tekstil, kumaş, film ve kağıt gibi kaplamalar dahil, kaplamaların diğer türleri.
Özellikle bu tesisin tüketimi:
  20 t / yıl x 0,7 = 14 t boyalarda çözücü
  14 t + 4 t seyreltme çözücüsü = 18 t / yıl çözücü.
Bir rotasyon baskı ise, çözücü için alt eşik 30 t/yıl olduğundan, Bölüm V kapsamında olmaz.

## Slide 22: Hesaplamalar
Yıllık referans emisyon = Katıların kütlesi x çarpan faktörü
    = (0,03 x 43.000) x 4 = 5.160
Hedef emisyon = referans emisyon x (yüzde olarak kaçak emisyon değeri (Bölüm 2 'deki tablo) + 5)
    = 5.160 x (20 + 5)% = 1.290 Kg/yıl
Bu, DEI Ek VII'ye göre bu tesisin, solvent emisyonlarını 1.290 kg / yıl'dan daha az bir miktara azaltması gerektiğini belirtir.

## Slide 23: Solvent Yönetim Planı
Solvent yönetim planı aşağıdaki amaçlara hizmet eder:
  Madde 62 de belirtildiği gibi uygunluğun doğrulanması;
  gelecekte azaltma seçeneklerini belirlemek;
  solvent tüketimi, solvent emisyonları ve Bölüm V ile uyum hakkında genel bilgi sağlanması.

## Slide 24: SOLVENT YÖNETİM PLANI
O6
O1
O3
O2
I1
O5
O7
O4
I2
O8
ham madde
Arıtma sistemi
Nokta kaynaklar
tutulmayan
ÜRÜN
yeniden kullanma
Atıklar
deşarj

## Slide 25
SOLVENT YÖNETİM PLANI
11 | Organik çözücülerin miktarı ya da - üzerinde kütle dengesi hesaplanmış olan bir zaman dilimi içinde proses girdisi olarak kullanılmak üzere satın alınan karışımların içindeki organik çözücülerin miktarı. | Önceki yıldan kalan çözücüler dahil olmak üzere dengenin hesaplandığı yıl boyunca tesiste kullanılan çözücü alımlarıdır. Örnek: Satın alınan boyaların içerdiği solvent
12 | Organik çözücülerin miktarı ya da prosese çözücü girdisi olarak giren geri dönüştürülmüş ve yeniden kullanılan karışımlarda bulunan miktarları (geri dönüştürülmüş solvent bu faaliyeti yürütmek için kullanıldığı her defasında sayılır) . | Örnek: kütle dengesinin hesaplandığı yıl boyunca boyama için tesiste kullanılan bir boya ve ertesi yıl yeniden kullanılacak kalan miktarı.
I | Girdi: Bir faaliyeti gerçekleştirirken kullanıldığı her defasında sayılan, tesis içinde ve dışında geri dönüştürülen çözücüler dahil, faaliyeti gerçekleştirirken kullanılan izole veya müstahzarlarda entegre organik çözücülerin miktarı. | I = II + 12
01 | Atık gazlardaki Emisyonlar: Gazlar, baca veya azaltım ekipmanı tarafından salınan herhangi bir gaz anlamındadır. | Bacadan yayılan UOB'Lere karşılık gelir. Hesaplanmasında, seyreltme veya soğutma için eklenmiş olabilecek gaz hacimleri dikkate alınmamalıdır.
02 | Suda kaybolan organik çözücüler | Bir deşarj noktasına karşılık gelenlerdir, yani, bir su arıtma sistemi varsa, su arıtma sistemini geçtikten sonra 02 deşarj edecektir. Bir su arıtma sistemi varsa, uzaklaştırılan veya tutulan UOB'ler 05'e karşılık gelir.

## Slide 26
SOLVENT YÖNETİM PLANI
03 | Prosesten çıkan ürünlerdeki kontaminasyon veya kalıntı olarak kalan organik çözücülerin miktarı. | Örnek: Tamamen fırında kurutulmamış olan ve UOB yaymaya devam eden boyalı bir parça. Bunlar 03 UOB'ye karşılık gelir.
04 | Havaya tutulmadan giden organik çözücü emisyonları. | Bunun içinde, havanın pencereler, kapılar, havalandırma ve benzeri açıklıklar ile dış ortama bırakıldığı, odaların genel havalandırması da vardır.
05 | Kimyasal veya fiziksel reaksiyonlar nedeniyle kaybolan organik çözücüler ya da organik bileşikler (06, 07 veya 08 altında sayılmadığı sürece, yakma veya diğer atık gaz veya atık su arıtma sistemleri tarafından tahrip edilenler, ya da tutulanlar dahil). | Örnekler: Yakma: 05 yakma fırınında yakılan solventlere karşılık gelir. Solvent, özellikle C02 ve H20 gibi yanma ürünleri oluşturmak için yakılır Emme 05 aktif kömür gibi emici bileşikler tarafından emilen solventlere karşılık gelmektedir Emme 05 bir gaz yıkama sistemi içinde sıvı halde emilmiş olan solventlere karşılık gelir Yoğunlaşma (kriyojeni): 05 yoğunlaştırılmış çözücülere karşılık gelir.
06 | Toplanan atığın içerdiği organik çözücüler | Örnek: boya, mürekkep, yapıştırıcılardaki solvent atıklar.

## Slide 27
SOLVENT YÖNETİM PLANI
07 | Ticari ürün olarak satılan müstahzarlar içinde bulunan organik çözücüler. | Örnekler: Kaplama, vernik, mürekkep ve yapıştırıcı üreticileri: 07 solvent satılan ürünlerin içerdiğine karşılık gelir. Bant üreticileri: 07 stılmakta olan yapışkan bantların içerdiği çözücüye karşılık gelir.
08 | 07 altında sayılmadığı sürece, yeniden kullanılmak üzere kazanılan ancak prosese girdi olarak kullanılmayan, karışımların içerdiği organik çözücüler. Yeniden kullanma: bir yakıt olarak kullanma ve atık olarak nihai bertaraftan hariç tutulanlar dahil, herhangi bir teknik ya da ticari amaç için bir tesisten kazanılan organik çözücülerin herhangi bir şekilde kullanılması. | Yeniden kullanılan çözücü (solvent) miktarı, 12+08. Örnek: Boya, kütle dengesinin hesaplandığı yıldan başka farklı bir yıl içinde yeniden kullanmak üzere saklanırsa, 08'e karşılık gelir. Boya kütle dengesinin hesaplandığı yılda yeniden kullanılıyorsa, o zaman 12 olurdu. Aynı resim bir ticari ürün olarak satılıyorsa, 07 olarak sayılacaktır.
09 | Diğer şekillerde salınan organik çözücüler. | Örnek: toprağı kirleten çözücü

## Slide 28
SOLVENT YÖNETİM PLANI
C: | TÜKETİM: Yeniden kullanım için geri kazanılan uçucu organik bileşikler hariç, bir takvim yılı ya da on iki aylık bir dönemde bir tesiste kullanılan organik çözücülerin toplam miktarı. | Geri kazanılan çözücülerin 08 miktarı satın alınan çözücülerin miktarından çıkarılarak hesaplanır. C= 11-08
F | Organik uçucu bileşiklerin hava, toprak veya suya atık gazları içinde olmayan emisyonları ve aksi Ek IIA'da belirtilmedikçe, herhangi bir üründe bulunan çözücüler. Pencereler, kapılar, havalandırma ve benzeri açıklıklar vasıtasıyla dış ortama bırakılan tutulmamış emisyonları da içerir. | Hava (04), toprak ya da su (02) içindeki her türlü UOB (VOC) emisyonuna ve yanı sıra üründe bulunan (03) emisyonlara karşılık gelir. Atık gaz emisyonunlarını hesaba katmaz. (01). F= 02 +03 +04 + 09 F= 11-01-05-06-07-08
E: | Toplam emisyonlar: Atık gazlardaki emisyonlar ve dağınık (diffüz) emisyonların toplamı. | E = 01 + F

## Slide 29: SOLVENT YÖNETİM PLANI
Daha önce olduğu gibi aynı ekipman:
  Gaz çıkışı:
    Gaz çıkışlarından biri 0.3 kg / h Uçucu organik bileşendir ve referans yılda 5700 saat çalışmıştır.
    Diğer çıkış 1,8 kg / h yaymaktadır ve referans yılda 4700 s çalıştır ve azaltım planı % 92 verimliliğe sahiptir.
Bitmiş üründe 234 kg çözücü bulunmaktadır.
Yılın sonunda 800 kg çözücü kalıntısı vardır.

## Slide 30: Hesaplamalar
I1 = 20.000 kg x 0,7 = 14.000 kg
I2 = 4.000 kg
O1 = 1.710 kg + 677 kg = 2.387
  Nokta kaynağı 1 = 5.700 hx 0,3 kg / h = 1.710 kg
  Nokta kaynağı 2 = 5.700 hx 1,8 kg / h = 10.260 kg
    Emisyon = 10.260 kg x 0,92 = 820,8 kg
    İmha edilen= 9.439,2 kg
O2 = 300 kg x 0,8 = 240 kg
O3 = 234 kg
O4 = 0
O5 = 9.439,2 kg
O6 = 250 kg x 0.4 = 100 Kg
O7 = 0
O8 = 800 kg
O9 = 0 kg
F = I1-O1-O5-O6-O7-O8
F = 14.000-2.387-9.439,2-100-0-800
kaçak emisyon (F) = 1.273,8 kg

## Slide 31: Sonuç
Toplam girdi: I = I1+I2 = 14.000+4.000=18.000
Tüketim (C) = I - O8 (*) = 18.000-800 = 17,200
  (*) Direktifte verilen formülde C = I1 O8 ama İspanya Çevre Bakanlığı kılavuzuna göre I1 + I2-O8 (s. 68) formülü kullanılır ve sanırım, diğer hususların yanı sıra, Direktifte baskı hatası nedeniyle bir düzeltme vardır çünkü bu son formül daha mantıklıdır.
Hedef emisyon (EO) 1.290 Kg / yıl
Kaçak emisyon (F) = 1.273,8 kg/yıl
C'deki % F = %7,4 <Kaçak emisyon sınır değeri
F <EO olarak şirket geçerli mevzuata uygunluk sağlar