## Slide 1: Bİr İşletmecİ tarafından ÖNERİLEN emİsyon sınır değerlerİ

## Slide 2
Farklı tekstil işletmelerinin atık su kaliteleri de çok farklıdır. Su kalitesi, yıkama, ağartma, vb. proseslerde kullanılan kimyasal maddelere dayanır. Bu prosesler organik ve inorganik maddelerle ve bileşenlerle gerçekleştirilebilir.
Atık suda ne tür maddelerin bulunduğunu değerlendirmek için, Güvenlik Veri Sayfası kullanılabilir.

## Slide 3
Aşağıdaki tabloda ZW Biliński Sp. J.'den gelen atık su bileşenlerinin örnekleri görülmektedir. J.
Tartışma: Atık suyun temizlenmesi için ne tür bir arıtma gerekmektedir?
Parametre adı | Birim
Toplam fosfor | mg P / dm3
Nitrat azot | mg N-NO2/ dm3
Klorürler | mg Cl/dm3
Sülfatlar | mg SO4/dm3
Çinko | mg Zn / dm3
Toplam krom | mg Cr / dm3
Bakır | mg Cu/ dm3
Nikel | mg Ni / dm3
Kobalt | mg Co / dm3

## Slide 4
Aşağıdaki tabloda, atık su arıtma tesisindeki ön arıtmadan sonraki bileşenler yer almaktadır.
Parametre adı | Birim | Miktar
Toplam fosfor | mg P / dm3 | 8
Nitrat azot | mg N-NO2/ dm3 | 40
Klorürler | mg Cl/dm3 | 600
Sülfatlar | mg SO4/dm3 | 400
Çinko | mg Zn / dm3 | 0,4
Toplam krom | mg Cr / dm3 | 0,04
Bakır | mg Cu/ dm3 | 0,1
Nikel | mg Ni / dm3 | 0,06
Kobalt | mg Co / dm3 | 0,08
Tartışma: Bu atık suyun,
akarsuya
ve belediye kanalizasyon sistemine tahliyesine izin
verilmeli midir?