## Slide 1: Toprak ve Yeraltı suyu. Mevcut durum raporunun minimum içeriği
Görev 15

## Slide 2: Referans mevzuat
Endüstriyel Emisyonlar DİREKTİFİ 2010/75/UE.
«mevcut durum raporu»: ilgili tehlikeli maddeler nedeniyle toprak ve yeraltı suyu kirliliğinin durumu hakkında bilgi.
İzin koşulları: Toprak ve yeraltı suyunun korunmasını garanti edecek önlemler.
Denetim sistematik bir kirlilik risk değerlemesine dayanmıyorsa, yeraltı suyu için en az her 5 yılda bir ve toprak için her 10 yılda bir periyodik denetimler yapılacaktır.
Faaliyeti durdurma ve kapatma: toprak ıslahına ilişkin ve sahanın gelecekte çevresel riskler içermeksizin kullanılabilir olmasını garanti etmek için koşullar.

## Slide 3: Referans mevzuat
Mevcut durum raporu en az aşağıdaki bilgileri içermelidir (EED md. 22.2):
  sitenin bugünkü ve varsa geçmişteki kullanımı hakkında bilgi;
  mümkün olduğunda, raporun hazırlandığı zamandaki toprak ve yeraltı suyunun durumunu yansıtan mevcut bilgi, alternatif olarak, toprak ve yeraltı suyunun, söz konusu tesis tarafından kullanılacak, üretilen veya salınan tehlikeli maddeler tarafından kirletilme olasılığını dikkate alarak yeni toprak ve yeraltı suyu ölçümleri.

## Slide 4: İki belge
ÖDR (ön durum raporu) potansiyel olarak toprağı kirletici yeni faaliyetleri bildirmek zorunda olan ilk rapordur.
DR (durum raporu) bu şirketlerin düzenli olarak sunacağı rapordur. Uygulamada içeriksel açıdan ÖDR ile hiçbir farkı yoktur. (Her beş ya da on yıl).

## Slide 5: Tesis henüz inşa edilmemiştir.
Mevcut durum raporu şunları içermelidir:
  İzleme için bir piyezometrik ağ tasarımı.
  Toprak örneklerinin toplanması
  Toprak ve yeraltı suyu örneklerinde çeşitli parametrelerin miktar analizi. (Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH); Hidroksiapatit (HAP), ağır metaller; fiziksel parametreler, kimyasal parametreler ve yönetim tarafından belirlenen diğerleri).

## Slide 6: 2 -. Mevcut tesis
Bu durumda iki olay olabilir:
  Tesis faaliyetlerine devam etmek istiyor.
  Faaliyetin durması

## Slide 7: Tesis faaliyetlerine devam etmek istiyor.
İşletmecinin bir keşif çalışması yapması gerekir. İki sonuç elde edilebilir:
  Değerleri aşan hiçbir kirletici yoktur ('Kirletilmemiş toprak').
  Değerleri aşan bazı kirleticiler vardır.
    Yetkili Makam, Referans Seviyeleri (RS’ler) aşan kirleticilerin belirtildiği ayrıntılı bir inceleme ister. Toprağın nicel bir risk analizi yapılmalıdır.
    Keşif araştırmasının soucunda toprağın kirlenmesiyle ilgili yüksek risk (kabul edilemez) olduğu sonucuna varılırsa, işletmeci Yetkili Makama bir toprak ıslah projesi önermelidir.
    Genellikle riskin yüksek olmadığı ve kirliliğin yayılmasını önleyecek ve gelecekteki denetimini öngören önlemlerin benimsenmesini gerektiren ara durumları bulunuz

## Slide 8: Faaliyetin durması
Sökme.
  Tesisin faaliyetine devam etmek istediğinde belirtilen aynı prosedür izlenir.
Faaliyet terk edilir.
  Risk düşükse, yeni bir faaliyet başlangıcına kadar olduğu gibi kalabilir.
  Yeni etkinlik başlayıncaya kadar, tesis faaliyetlerini sürdürürken izlenen prosedür takip edilmelidir.
  Buradaki sorunlar, tesis sahibinin ekonomik sorunlarından veya sorumlu kişileri bulmanın zorluklarından kaynaklanan sorunlardır.

## Slide 9: Mevcut durum raporunun içeriği
İspanya'da potansiyel kirletici olarak sınıflandırılan faaliyetlerin işletmecileri tarafından sunulması gereken Ön Durum Raporu (ÖDR) bir Kararname ile düzenlenir
Ön durum raporunun hazırlanması bu amaç için test veya özel bir analiz yapılması zorunluluğu anlamına gelmez, atık ve tehlikeli maddeler ile ilgili mevcut mevzuat uyarınca alınan bilgilere dayanarak geliştirilebilir.
Kontaminasyon olduğuna dair açık belirtiler varsa, bu tesisin işletmecisi veya, uygun olduğunda, sahibinin, toprak kalitesiyle ilgili daha ayrıntılı ek bilgi, veri veya analiz sunması talep edebilir.

## Slide 10: Asgari olarak, ÖDR aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır
Tesisle ilgili genel veriler
Kullanılan tehlikeli özelliklere sahip hammade (birincil, ikincil ve yardımcı).
Tehlikeli özellikte ara veya nihai ürünler
Üretilen atıklar veya yan ürünler
Yüzeyde depolama, yeraltı ve yerüstü depolar.
Verimli alanlar.
Tarihsel (önceki) faaliyetler

## Slide 11: Örnek durum
Faaliyetine devam etmek isteyen mevcut bir tekstil tesisinin toprak mevcut durum raporunda, toprakta, kuru ağırlık olarak 13 mg/kg diklorfenil bileşikleri, ve insan sağlığına ve çevreye zararlı ancak "tehlikeli" eşik değerlerin altında kalacak şekilde diğer maddelerin yüksek miktarları bildirilmiştir.
  Derhal önlem almak gerekli midir?
  Bir önceki soruyu cevaplamak için bilmeniz gerekenler nelerdir?
  Eğer tesis tabiatı koruma statüsü olan bir nehre yakınsa ne olur?
  Kirliliğin yayılma riski yoksa ve faaliyet sona erecekse ne gibi önlemler almamız gerekir?

## Slide 12: Cevap 1
Prensip olarak bildirilen seviyeler çok yüksek değildir, sadece kalite standartlarını biraz aşmıştır. Tesisin faaliyetlerini devam ettirmesi öngörülüyorsa, kirleticilerin deşarjının devam etmesi durumunda ve etkilenen toprak hacminde bir artış olması durumunda bu kirliliğin suya aktarılma ihtimalini bilmek zorunludur. Özet olarak, bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır.