## Slide 1: Toprak denetim planı
Görev 17

## Slide 2: Toprak denetim planının bölümleri
Kirlilik kaynaklarının denetimi
  Depolama sistemleri ile ilgili denetim eylemleri, sıvı sızıntıları ve diğer olası etkilerin denetimi, önceden yapılan risk analizi ile belirlenen
Toprak ve yeraltı suyunun denetimi
  Akımın üst ve alt kısımlarında, piyezometre kullanarak yapılan denetimler.
  Yüzey suyu ve upwelling denetim eylemleri.
  Toprak kalitesinin doğrudan denetimi

## Slide 3: Kaynaklarda denetim örneği
Yeraltı depolamaları:
  Aylık: sızıntı tespiti, vanaların ve rögar kapaklarının gözle denetimi
  Yıllık: boşaltma depoları ve havalandırma, katodik koruma.
  Beş yılda bir: iç duvarın görsel muayenesi; sızdırmazlık denetim testi ve yapılabiliyorsa, metal birikintilerin duvar kalınlığını ölçme .

## Slide 4: Kaynakların denetimine örnek
Yüzey-Üstü depolama:
  Yer-üstü depoların içerdikleri en büyük birikintiye eşit kapasitede bir sıvı sızdırmayan bendi olacak ve sıvı tahliye sisteminden gelen birikintileri izole edecektir. Depolanan maddelerin geçirimsiz toprakla izole yüzeyler üzerinde bulunması gerekir.
  Aylık: Kaplayan yüzeyin geçirimsizliği, bakımlı olma durumu ve bendin uygun sızdırmazlık contasının görsel muayenesi.

## Slide 5: Toprak ve yeraltı suyunda kontrol örneği
Yeraltı suyu akışının alt ve üst kısımlarında önemli parametreleri ölçecek piezometreler. İki yılda bir örnek alma.
Tesis tarafından katı veya sıvı partiküller halinde bırakılabilen önemli parametrelerin Toprak Analizi.
Sıvıların, katıların ve atıkların depolama sahalarına bitişik bölgede, toprakta noktasal denetimler.

## Slide 6: Kirliliğin varlığını saptamak üzere kriterler
Müdahale seviyeleri:
  Mümkünse seviyelerin çevre izninde belirtilmesi gerekir.
  Bir yeraltı suyu numunesinin analiz sonuçları su kalitesinde önemli bir değişiklik gösterdiğinde kirliliğin önemli olumsuz çevresel etkileriyle birlikte meydana geldiği kabul edilmelidir.
  Seviye, tesisin bulunduğu yer içinde mevcut hidrojeolojik oluşumların bir fonksiyonu olarak ve yeraltı suyu kalitesinin bir fonksiyonu olarak belirlenmelidir.
  Şimdiye kadar bu konudaki mevcut yasal boşluğa dikkat çekmek gereklidir.
Numune alma ve analiz.

## Slide 7: Uygulama örneği
Bir tekstil tesisinde toprak kiriliği denetim planında, yeraltı sularında ve toprakta izlenmesi gereken parametreleri belirleyin.
Mümkünse, belirtilen parametreler için müdahale seviyelerini belirleyin.
Bu durumu ve sözkonusu tesis için EÇİ'de koşulların oluşturulması için hangi bilgilere ihtiyaç duyulduğunu tartışın.