## Slide 1: Faaliyete başlama ve faaliyeti kapatma şartları
Görev 19-20 Mart

## Slide 2: başlatma ve kapatma
Planlanmış: üretim veya çalışma programlarını periyodik durdurma-başlatma çevrimleri.
Programlanmamış, donanımlarla ilgili sorunlar nedeniyle.
İnşaat sonrası ilk faaliyete başlama ve kesin kapanma sonrasında nihai kapatma.
İzinde belirtilen geçici kapatmayı gerektiren sebep, olay veya kaza ile ilgili şartlarla tesisin faaliyetinin durdurulmasını gerektiren şartları birbiriyle karıştırmayın.

## Slide 3: Yasal gereklilikler (EED 2010/75/EU)
Diğerlerinin yanı sıra başlatma ve kapatma işlemleri, kaçaklar, arızalar, anlık duraklamalar ve faaliyeti kesin durdurma gibi normal şartlar dışındaki çalışma ile ilgili tedbirleri belirler:
  Madde 14: İznin Şartları.
  Madde 57: Tanımlar (UOB'lerle ile ilgili).
  Madde 59: Emisyon Denetimi (UOB'lerle ile ilgili).
  Ek VII Bölüm 8: Atık gazların emisyon sınır değerlerine uygunluğunun değerlendirilmesi.

## Slide 4: Dikkate alınacak genel hususlar
Başlatma ve durdurma şartları tesisi bir bütün olarak ve aynı zamanda onu oluşturan her bir birimi, özellikle de aşağıdakileri dikkate almalıdır:
  Atıksu arıtma tesisi
  Gaz temizleme cihazları
  Gürültü ile ilgili hususlar.
Öte yandan, kapatma döneminin ne zaman başladığı ve başlatma döneminin ne zaman sona erdiği tanımlanmış olmalıdır.
Bir başka önemli husus da durdurmanın süresidir.

## Slide 5: Genel Kurallar
Tesisin başlangıç ​​ve kapatılmasıyla ilgili resmi bir çalışma prosedürü olmalıdır.
Kirleticilerin denetimsiz olarak salınmasını önlemek amacıyla, başlatmalar ve kapatmalar sırasında kapsamlı izleme yapılmalıdır.
Ekipmanı güvenli koşullarda tutmak için dekontaminasyon koşulları.
Sıvıların hareketinin yanlışlıkla engellenmesini önlemek için ekipman engelleme sistemlerinin yönetimi.

## Slide 6: Örnek: atıksu arıtma tesisinin (AAT) geçici olarak kapatılması ile ilgili koşullar
AAT'nin arızalandığı durumlar için güvenlik tankı bulundurma yükümlülüğü ve depolanan atık suyun daha sonra AAT’de arıtılmasını garanti etme yükümlülüğü.
Tankın deposunun dolu olması durumunda, işletmeci durumu derhal Yetkili Çevre Makamına bildirir ve faaliyeti durdurur.
Bir acil durum yönetim planı olması gerekir.
Kazara dökülme ile ilgili koşullar.
Otomatik arıza tespit sistemleri.

## Slide 7: Oluşabilecek diğer sorunlar: olay veya kaza
Deşarjın sınır değerleri aşması durumunda, bu anormallik tespit edilir edilmez, deşarj durdurulmalıdır.
Herhangi bir kaza sonucu akıntı derhal yetkili çevre makamına rapor edilmeli ve aynı zamanda sorunu gidermek için önlemler alınmalıdır.

## Slide 8: Hava emisyonları ile ilgili konular
Kirlilik azaltım ekipmanı veya emisyon izleme cihazının arızalanması durumunda proses durdurulmalıdır.
Çevre yetkili makamına bildiriniz.
Gürültü yayan ekipman başlatma veya durdurma esnasında daha fazla gürültü çıkarabilir. Bu yüzden bu işlemler için bir program oluşturmak uygun olabilir.

## Slide 9: Kapatma ve kalıcı kapatma
Sahanın herhangi bir kalıntı veya kirletici madde barındırmadığından ve toprağın ve yeraltı suyunun gelecekteki kullanımlar için uygun olduğundan emin olunmalıdır.
Tesisin sahibi bir devreden çıkarma projesi sunmalıdır. Bu projede, söküm sırasında alınacak uyarılar ve önlemler açıklaması sağlanacaktır ve en az aşağıdaki hususları içermelidir:
  Toprak, yüzey suları ve yer altı suları üzerine yapılacak çalışmalar, testler ve analizler.
  Her aşamada üretilen atık.
  Sahanın ıslah edilmesini sağlamak üzere kontrol sistemleri.
İnşaat ve yıkım atıkları konusuna özel dikkat.

## Slide 10: Uygulama örnek durum 1
Tekstil tesisleri için entegre çevre izni içeriğinde hangi durumlarda AAT'nin durduğunu düşünebileceğimizin tanımlanması gerekir. Bazı teknisyenler, arıza ortaya çıktığında AAT atıksuyu arıtamadığını, diğer teknisyenler ise maksimum hidrolik kapasitesine ulaştığında duracağını söylemektedir.
  Her iki seçenek için avantajları ve dezavantajları belirleyerek bunu tartışın veya uygunsa, iki durumu uyumlu hale getirecek koşulları belirleyin.

## Slide 11: Uygulama örnek durum 2
Bir tekstil fabrikasında 25 MW'lık bir fuel-oil kazanı vardır, bu birimin başlatılması ve kapatılması için bazı özel koşulları belirlemeli miyiz?

## Slide 12: Örnek durum 1 için cevaplar:
Atık su arıtma tesisi arızalanır ve atıksu arıtma mümkün olmazsa, bir alarm kurmak gerekir. Maksimum hidrolik yüke ulaşıldığında alarm kritik olacaktır. Bu durumu önlemek için acil tanklar yerinde olmalıdır. Belirli bir düzeye ulaştıklarında, tesisin çalışmasını durdurmak zorunda kalması istenmelidir.

## Slide 13: Örnek durum 2 için cevaplar:
Evet, "normal çalışma rejimi" olarak anladığımız şeyin ne olduğunu belirlememiz ve bu koşullar altında sınır değerleri ve ölçümleri ayarlamamız gerekli olacaktır. Ayrıca, yerel koşullar nedeniyle, başlatma dönemleri için sınır değerler ya da diğer koşulları ve bu tür başlangıçların yürütülmesi gereken zaman için koşulları belirlemek de mümkün olabilir.