## Slide 1: DEMİR ÇELİK TESİSİ -BİR IPPC İZNİ ÖRNEĞİ-
IPPC BİRİMİ: ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME BİRİMİ
ÇEVRE VE BÖLGE PLANLAMA BÖLGESEL BAKANLIĞI
MADRİD BÖLGESİ

## Slide 2: Faaliyet Tanımı
TESİSE İLİŞKİN VERİLER
Lokasyon: Madrid Özerk Bölgesi
Başlangıç tarihi (yaklaşık): 70’ler
Temel aktivite: Çelik üretimi ve haddeleme
Personel sayısı: 325
Ham madde: Demir çelik hurdası
Enerji kaynağı: Elektrik ve doğal gaz
Nihai ürün: Çelik profil
Yıllık profil üretimi: 418.582 ton

## Slide 3: Faaliyet Tanımı
Tesisin iki faaliyet alanı vardır:
ÇELİKHANE: Burada demir çelik hurdası ergitilir ve çeliğin kompozisyonunun ayarlanması gerçekleşir: (ikincil metalurji). Elektrik ark ocağı (ergitme). Elektrik ark ocağı (ikincil metalurji).
SICAK HADDELEME
Ocaklar
Elektrikle çalışan merdaneler.

## Slide 4: Proses Tanımı (1)- ÇELİKHANE
Hurda
Kireç, O2
Kömür, vs
Ferroalyajlar,
Flux’lar, vs
Elektrik ark ocağı:
  Hurda/hammadde yükleme
  Ergitme ve oksidasyon
  Cürufun ayrılması
  Döküm
Pota ve Elektrik ark ocağı
İkincil metalurji: Ek maddelerin ilavesi ile bileşimin ayarlanması:
Kalıba sürekli döküm ve soğutma
Yarı mamül ürün

## Slide 5: Proses Tanımı (2)- SICAK HADDELEME
Yarı mamul çelik:
Beam blank
Elektrikle çalışan merdaneler:
Haddeleme
+
Soğutma sistemi
Çelik profiller
Ocak
Optimum sıcaklık:
1000-1100 ºC

## Slide 6: Faaliyet Tanımı
Yardımcı faaliyetler
Ham madde depolama (HURDA DEPOLAMA).
Cüruf depolama.
Çelikhanede soğutma sistemi
Haddehane faaliyetleri için soğutma sistemi.
Tehlikeli ve tehlikeli olmayan atık depolama.
Cüruf depolama
Hurda depolama
Bu faaliyetler çevre üzerinde olası kirletici etkiye sahiptir.
Örneğin, cürufun taşınması havaya kontrol dışı emisyon
yayılmasına sebep olacağından, çevre üzerindeki etkilerin
önlenmesine yönelik önlemler gerektirir.

## Slide 7: Faaliyet Tanımı
 | EMİSYON KAYNAĞI | ARITMA SİSTEMİ | EMİSYON
ÇELİKHANE | 1. Elektrik ark ocağı (ergitme); yardımcı yakıt: doğal gaz | Her biri bir bacaya bağlı iki torba filtreye bağlanan iki ocak için ortak gaz toplama sistemi. | 1. Nokta
 | 2. Elektrik ark ocağı. (Bileşimin ayarlanması) |  | 2. Nokta
HADDELEME | 3. Doğal gaz ocağı | - | 3. Nokta

## Slide 8: Hava emisyonları 1. ve 2. emisyon kaynak noktaları

## Slide 9
HAVA EMİSYONLARI
  1. ve 2. emisyon noktaları ve torba filtreler için gaz toplama sistemi.
  1. ve 2. emisyon noktalarında toz konsantrasyon monitörleri.
SU TASARRUFU İÇİN ÖNLEMLER
  Soğutma suyunun kapalı çevrimi.
TOPRAK VE YERALTI SUYUNA EMİSYONLARIN ÖNLENMESİ İÇİN ÖNLEMLER
  Hurdanın beton kaplama zeminli bir alanda depolanması
  Cürufun beton kaplama zeminli bir alanda depolanması
Tesisin IPPC İzninden önceki durumu

## Slide 10
  İZNİN HAZIRLANMASI SÜRECİNDE BAŞVURULAN REFERANS DÖKÜMANLARI
  İZİN KOŞULLARININ YAPISI
  Ek I Teknik önlemler ve emisyon limit değerleri.
  Ek II İzleme gereklilikleri ve izleme raporları
 | REFERANS DÖKÜMANLARI
ÇELİK ÜRETİMİ | Mevcut En İyi Teknikler. Demir Çelik Üretimi Hakkında Referans Dökümanları
SICAK HADDELEME | Mevcut En İyi Teknikler. Demir Metal İşleme Endüstrisine ilişkin Referans Dökümanları.
IPPC İzni

## Slide 11
HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK TEKNİK ÖNLEMLER
  Çelikhane binası: Kontrol dışı yayılabilecek emisyonların önlenmesi için binanın dış çevrelemesinin (yalıtımının) bakımı.
  Cüruf depolama için binanın iyileştirilmesi.
  Kontrol dışı yayılabilecek emisyonların önlenmesi için cüruf soğutmanın iyileştirilmesi.
2. EMİSYON LİMİT DEĞERLERİ (ELD) (Ortalama günlük değer).
Emisyon limit değerleri belirlenirken Referans Dökümanları temel alınmıştır.
IPPC izni: Ek I- HAVA

## Slide 12
TEKNİK ÖNLEMLER.
Yağmur suyu drenaj sistemi: Askıda atık ayırıcısı (precipitator) ve yağ ayırıcı sistemin uygulamaya konulması.
2. EMİSYON LİMİT DEĞERLERİ.
Atık su emisyonları hakkındaki bölgesel yasalara göre yerel kanalizasyon sisteminin uyumlu hale getirilmesi.
Askıda katı atıklar ve Çinkoya ilişkin emisyon limit değerleri belirlenirken Referans Dökümanların temel alınması.
IPPC izni: Ek I- SU

## Slide 13
1. Closed loop water cooling system: Dekanterin iyileştirilmesi:
  Askıda katı atıkların ayrılması için otomatik sistem.
  Ayrılan çamur için kurutma sistemi.
2. Dışarıda cüruf depolama.
  Kontrol dışı yayılabilecek emisyonların önlenmesi için, beton kaplanmış, çatısı olan ve üç tarafı duvarla kaplı alan üzerinde depolama.
3. Tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıklar hakkındaki bağlayıcı kurallara uygunluk.
IPPC izni: Ek I- ATIK

## Slide 14
TOPRAK
Beton kaplama yüzeylerin bakımı
KAZA VE DİĞER TEHLİKELİ DURUMLAR
Faaliyet hataları/arıza veya kazalar durumunda eylem protokolü.
Kaza veya diğer tehlikeli olaylar durumunda IPPC Birimi’ni bilgilendirme yükümlülüğü.
IPPC izni: Ek I

## Slide 15
 | İzleme | Sıklık | Parametreler
Atıksu emisyonları | Emisyon ölçümleri | Her altı ayda bir | ELD’ i olan tüm parametreler
Yeraltı suyu | Kalite raporları | Yıllık | Kalite parametreleri
Hava emisyonları | 1. ve 2. noktalar Emisyon ölçümleri | Sürekli | Toz, CO, NOX
 |  | Periyodik (yıllık) | Sürekli ölçümü yapılanlar hariç, ELD’ i olan diğer tüm parametreler
 | 3. nokta Emisyon ölçümleri | Sürekli | NOx, CO
 |  | Periyodik (yıllık) | Sürekli ölçümü yapılanlar hariç, ELD’ i olan diğer tüm parametreler
ATIK | Kayıt ve raporlama | Yıllık rapor Altı aylık raporlar | Üretilen atıkların miktar ve türleri
IPPC izni: Ek II