## Slide 1
Twinning Project TR 08 IB EN 03
1. Misyon: Eğitimin Temeli
Marta Tejedor– Kısa Dönemli Uzman
Rafinerilerin Entegre Çevre İzni Süreci
Ece Tok – Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili
César Seoánez – Yerleşik Eşleştirme Danışmanı
Luis Suárez– Kısa Dönemli Uzman

## Slide 2
Rafineriler için EÇİ Başvurusu

## Slide 3
Rafineriler için EÇİ Başvurusu
Temin edilmesi gereken bilgiler
EÇİ’ni almak için gerekli olan dokümanlar
Yeni tesisler: EÇİ inşaat sürecini başlatmak için gerekli olan koşullardan biridir
  EÇİ başvuru formu (EÇİ yönetmeliğinde gerekli görülen dokümanlarla birlikte)
  ÇED raporu (26939 sayılı yönetmeliğin 11. maddesi)
  SEVESO kategori bildirimi (tehlikeli maddeler içeren büyük kazaların kontrolü)
  Şehir planları ile uygunluk raporu
Mevcut tesisler: EÇİ düzenlenmesi prosedürü esnasında faaliyeti devam edebilir
  EÇİ başvuru formu (gerçek emisyon ölçümleri, hammaddelerin tüketimi, v.b. Dahil olmak üzere EÇİ yönetmeliği uyarınca gerekli görülen dokümanlar)
  Nihai ÇED raporu ve SEVESO kategori bildirimi

## Slide 4
Rafineriler için EÇİ Başvurusu
İzin Başvurusu İçeriği
1. Teknik olmayan özet: Halkın bilgilendirilmesi aşamasında kabul görmesini sağlamak amacıyla izin başvurusunun geri kalan kısmında belirtilmiş olan detayların bir özeti
2. Proje Raporu
Genel veriler
Tesisin tanımlanması
Teknik karakteristik (kapasiteler, prosesler ve rafinerideki birimler)
Üretim proseslerinin/birimlerinin özeti (hammaddeler, ürünler ve diğer birimlerle bağlantılar dahil olmak üzere herbir birimin tanımlanması)
Doğal kaynaklar, ham ve yardımcı materyaller ile ürünler
Çevresel emisyonlar ve kontroller
Ekler
3. Gizli verilerin belirlenmesi

## Slide 5
Rafineriler için EÇİ Başvurusu
Proje Raporu: Ekler
Ek 0: Rafinerinin haritaları
  Rafinerideki birimler.
  Noktasal emisyon kaynakları
  Difüz emisyonlar
  Yağmur sularını toplama ağı
  Sızıntı noktalarını belirleme ve onarım programı (LDAR)
  Hava kalitesi izleme ağı
  Atık depolama ve /veya işleme noktaları
  Toprak izleme programının saha denetimi
Ek I: Materyal güvenliği veri formu (MSDS) ve üretim güvenliği veri formu (PSDS)
Ek II: Atmosferik Dağılım Modeli
  Meteorolojik veriler
  Yükseklikleri ve karakteristikleri ile emisyon kaynakları

## Slide 6
Rafineriler için EÇİ Başvurusu
Proje Raporu: Ekler
Ek III: Hava Kalitesi Ağı
  Hava kalitesi ağı tasarımı
  Hava kalitesi ağının tanımlanması
Ek IV: Sızıntı tesbit ve onarım (LDAR) programı
Ek V: Toprak izleme programı
  Saha denetimi/ mevcut kirliliğin karakterizasyonu
  2. aşama: İzleme
  3. aşama: Islah
Ek VI: Çevresel İzleme ve Uygulama Planı
  ESD’lerinin uygunluğunun değerlendirilmesi
  Numune alma ve denetim sıklıkları
  Sıklık ve Çevreden sorumlu yetkili mercii’ye raporlama sistemleri
Ek VII: Proses birimleri için METlerin özeti
  Uygulanan METler
  Planlanan METler (beklenen uygulama takvimi)

## Slide 7
Rafineriler için EÇİ Başvurusu
Proje Raporu: Çevresel Emisyonlar ve Kontroller
Hava kalitesi
  Dağılım modeli (Ek II’ye dahil edilmiş)
  Hava kalitesi kontrol ağı
Hava emisyonları
Bacalı emisyonlar
    Üfleme operasyonları
  Difüz emisyonlar
    Koku kontrolü ve VOC emisyonları
    - VOC emisyonları (LDAR Programı)
    - Koku kontrolü
Gürültü emisyonları
Atık su deşarjları
  Toksisite, direnç ve atık suların bio yığılmasının değerlendirilmesi
  Atık
  Atık üretimi
  Atık yönetimi
  Toprağın ve yeraltı sularının korunması
  İzleme programı
  Normal olmayan koşullarda çalışma

## Slide 8
Rafineriler için EÇİ Başvurusu
Project Report: Hava Emisyonları
Bacalı Emisyonlar
Emisyon noktalarının tanımlanması
Odak noktasının şartları ve teknik koşulları
Üretilen gaz içeren atık suların
  Yayılan kirleticilere dair kütlesel debi [kg/h] ve konsantrasyon [mg/m³]. Mevcut rafineriler için ise gerçek ölçümlerden elde edilen veriler temin edilmelidir
  Hava akımı [m3/h, dry gas, ısı 273.15K , basınç 101.3 kPa ve % O2]
  Isı
İndirgeme ekipmanı: herbir aşamadan kaynaklanan emisyonların arıtılması için uyarlanan teknikler
Herbir baca noktasının pozisyonu (Ek 0’daki harita), etiket kodlarını belirterek

## Slide 9
Rafineriler için EÇİ Başvurusu
Proje Raporu:Hava Emisyonları
İzleme ve kontrol planı
Emisyon noktaları
Kirleticiler
Numune alma, kontrol ve veri toplama
Taşıma ve kayıt sistemleri
Üfleme operasyonlarının programları (birimler, sıklık ve bu operasyonların ortalama süreleri)

## Slide 10
Rafineriler için EÇİ Başvurusu
Proje Raporu: Hava emisyonları
Difüz emisyonlar
Kaynakların tanımlanması ve maddelerin belirlenmesi
Difüz emisyonların hesaplanması veya tahmin edilmesi (herbir kirletici için kütlesel debi).
Gerçek ölçümler için ilgili sertifika ve bir analitik plan eklenmelidir (VOClerin ölçümü için EN-13528-2 veEN-13528-3 standartları kullanılabilir ayrıca BTEX EN-14662-5 standardı da aynı şekilde kullanılabilir)
Ek 0’ın haritasında emisyon noktaları gösterilmelidir
VOC Emisyonları: Sızıntı tesbit ve onarım (LDAR) programı, Ek IV. Temel içerik:
  Belirleyici bileşenler
  Sızıntı tanımlaması
  İzleme bileşenleri
  Onarım bileşenleri
  Kayıt tutma
  EN 15446 ve EPA21 standartlarının kullanımı
Koku kontrolü: Rafineri çevresinde kokular ve VOCler için izleme programı “Dinamik olfaktometre ile koku konsantrasyonunun tanımlanması” isimli EN 13725 Standardına dayandırılabilir)

## Slide 11
Rafineriler için EÇİ Başvurusu
Proje Raporu: Hava Emisyonları
Uygulanan METlerin tanımlanması (veya uygulamak üzere planlanmış)
Örnek: Yakma üniteleri (emisyon kaynağının karakteristiği ve etiket)
  SOx emisyonlarının azaltılması için teknikler: yakıt seçimi/işlemesi (sıvı yakıtların ikame edilmesi, rafineri fuel gazının arıtılması, hidro işleme)
  NOx emisyonlarının azaltılması için teknikler: yakıt seçimi/işlemesi (sıvı yakıtların ikame edilmesi, hidro işleme); yakma kontrolü ve modifikasyonlar (basamaklı yakma, optimizasyon teknikleri, düşük-NOx burnerları, flue-gas sirkülasyonu, seyreltici enjeksiyonu); ikincil teknikler (SCR, SNCR, düşük ısıda oksidasyon)
  Toz emisyonlarının azaltılması için teknikler: yakıt seçimi/işlemesi (sıvı yakıtların ikame edilmesi, hidro işleme); yakma kontrolü ve modifikasyonlar (örneğin optimizasyon teknikleri, sıvı yakıtın atomizasyonu); ikincil teknikler (ESP, kumaş filtre, wet scrubbing, sentrifüjlü yıkayıcılar)
  CO emisyonlarının azaltılması için teknikler: yakma işlemini kontrol teknikleri
METlerin belirlenmesi gereken diğer birimler/prosesler: FCC, Katalitik Reforming, Atık gaz arıtma sistemi, Koklaştırma prosesi, Hydrocracking, Flaring system, Distillation Column, EMS, Enerji verimliliği, Depolama ve İşleme faaliyetleri, İzleme, Doğal gaz tesisi, Izomerizasyon tesisi, v.b.

## Slide 12
Rafineriler için EÇİ Başvurusu
Proje Raporu: Hava Emisyonları
Ölçümlerin sağlanması gereken kilit prosesler/birimler
Yakma birimleri: NOx, SOx, Toz, metaller ve CO
Katalitik Cracking prosesi (katalizörün rejenerasyonu): NOx, SOx, Toz, metaller ve CO
Koklaştırma prosesi (kalsinasyon dahil): Toz, metaller ve SOx
Atık gaz arıtma sistemleri: Baca gazı desülfürizasyonu için SOx uzaklaştırma verimliliği (FGD) ve atık gaz için sülfür geri kazanım verimliliği (H2S formunda)
Yükleme ve Boşaltma operasyonları: VOC geri kazanım yüzdesi ve methan içermeyen VOC ve benzen için emisyon değerleri
Bu kirleticiler için ESDleri METlerle ilintili emisyon sınır değerlerini aşmamalıdır
Mevcut tesisler için bu bilgi gerçek ölçümlerden elde edilir. Yeni tesisler için ise öngörülen emisyonların tahmini ve bu tahminlerin elde edilmesi için uygulanan yöntemler belirtilmelidir
Eğer türk çevre mevzuatı daha sıkı emisyon sınır değerleri getiriyorsa ulusal sınır değerler uygulanır

## Slide 13
Rafineriler için EÇİ Başvurusu
Proje Raporu: Atıksu deşarjları
Atık su akımlarının tanımlanması: endüstriyel atık sular, evsel atık sular, yağmur suyu deşarjları, deniz deşarjları (aynı zamanda Ek 0’da harita) . Tesisin su kütle dengesi
Deşarj noktalarının şartları ve teknik koşulları: tesis bünyesindeki numune alma notalarının tanımlanması

## Slide 14
Rafineriler için EÇİ Başvurusu
Proje Raporu: Atık su deşarjları
Atık su arıtma tesisi (WWTP)
WWTP işletme verileri (teknoloji/proses tanımlaması, tesis verimliliği)
Atık su aırtma tesisini besleyen endüstriyel su hatlarında ve çeşitli atık su aıtma aşamalarında kullanılan maddeler
Arıtma teknikleri ve % olarak kirlilik azaltma
Arıtma sonrası ortalama emisyon değeri (Kg/ton product with flow associated and average period)
Arıtma sonrası çamurların yönetimi (katı veya sıvı).
İşletim ve onarım prosedürü
Kontrol ve izleme sistemi prosedürü: ölçümlerin sıklığı ve 24 saatlik periyotlar halinde akımdan alınan numuneler
Tehlikeli olayların ardından düzeltmeye yönelik faaliyetler

## Slide 15
Rafineriler için EÇİ Başvurusu
Proje Raporu: Atık su deşarjları
İzleme ve kontrol planı
Emisyon noktası
Kirleticiler
Numune alma yöntemi, kontrol ve veri toplama
Taşıma ve kayıt sistemi
Sıvıların toksisitesinin, direncinin ve bio yığılmasının değerlendirme çalışması

## Slide 16
Rafineriler için EÇİ Başvurusu
Proje Raporu: Atıksu deşarjları
Uygulanan METlerin tanımlanması (veya uygulamak üzere planlanan)
Su tüketiminin azaltılması için uygulanan teknikler
  Su akımı entegrasyonu
  Kontamine olmuş akımların ayrımı için su ve drenaj sistemi
  Taşmaların ve sızıntıların önlenmesi
  Kontamine olmamış akımların ayrımı
Su kirliliğinin minimizasyonu için teknikler
  Ayrıştırma, yüzme ve netleştirme teknikleri
  Biyolojik arıtma

## Slide 17
Rafineriler için EÇİ Başvurusu
Proje Raporu: Atıksu deşarjları
Aşağıdaki parametrelerin ölçümlerinin yapılması gerekir
ESDleri aşağıdaki parametreler için METlerle ilintili emisyon sınır değerlerini aşmamalıdır (bunlar konsantrasyon değerleri olarak verilmiştir) :
  Total Hidrokarbon içeriği (THC)
  Total askıda katı maddeler (TSS)
  Kimyasal oksijen ihtiyacı (COD)
  BOD5
  Amonyak nitrojen (N olarak belirtilmiş)
  Total nitrojen (N olarak belirtilmiş)
  Kurşun, Pb olarak belirtilmiş
  Kadmiyum, Cd
  Nikel, Ni
  Civa, Hg
  Fenol
  Benzen, Toluene, Ethyl-benzene, Xylene (BTEX)
  Deşarj noktası: Endüstriyel suların analizi, ortalama akım, numune alma sıklığı ve metodolojisi
Eğer Türk çevre mevzuatı daha sıkı emisyon sınır değerleri koyuyorsa, bu durumda ulusal sınır değerler uygulanır

## Slide 18
Rafineriler için EÇİ Başvurusu
Proje Raporu: Atık
Atık üretimi
  Atık karakterizasyonu (atığın sınıflandırılması, etiketlenmesi ve depolanması)
  Depolama şartları
Atık yönetimi
  Yetkilendirilmiş atık işleme tesislerine (harici) transfer
  Atığın tesis içi arıtılması: kabul prosedürünün tanımlanması, atık arıtma işlemleri (Ek 0’da harita) ve bertaraf için gerekli olan teknik şartlar
Üretim prosesinde meydana gelen atıklar için minimizasyon planı
Atık üretimi ve yönetiminde uygulanan METlerin tanımlanması (örneğin çamurların ön arıtılması, proses birimlerinde çamurun tekrar kullanımı, atık katı katalizörlerin yönetimi, katalizörün çamurlu dekant yağından ayrıştırılması)

## Slide 19
Rafineriler için EÇİ Başvurusu
Proje Raporu: Toprak ve yeraltı suyunun korunması
İzleme Programı (Ek V) aşağıdaki aşamalara ayrılmıştır:
  1. Aşama: Saha incelemesi/ mevcut kontaminasyonun karakterizasyonu
  2. Aşama: İzleme
  3. Aşama: Onarım
Mevcut durum raporu: ilgili tehlikeli maddelerin üretimi, kullanımı veya salımı sonucu toprak ve yeraltı sularının kontaminasyonu olasılığı var ise
Sıvı hidrokarbon bileşiklerinin depolanmasından kaynaklanan emisyonların önlenmesi ve azaltılması için uygulanan METlerin tanımlanması (çift tabanlı tankların kullanımı, sızdırmaz membran liners, uygun kapasite dizaynları, bakım programları)

## Slide 20
Rafineriler için EÇİ Başvurusu
Faydalı Çalışma Dokümanları
Rafineri İzin Başvurusu (izin başvurusu içeriği)
Entegre Çevre İzinleri: Başvuru sahibi içib destek kılavuz
Rafineriler için Mevcut En İyi Teknikler kılavuzu

## Slide 21
Teşekkürler!
cesarseoanez.ippc@gmail.com
lsuarez@jccm.es
mtejedordevega@gmail.com