# KÖYDES PROJESİ TEMEL TANIMLAR

## KÖYYOLU TANIMLARI

### KÖY YOLU

Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyü, köye ve bağlılarına, il, ilçe ve belde belediyeleri ile devlet ve il yollarına bağlayan yollara KÖY YOLU denir.

### KÖY YOLU AĞI

Köy yolu tanımına giren yollar ile köy içi yolların tamamına KÖY YOLU AĞI denir.

### KONTROL KESİM NUMARASI (KKN)

İlçe mülki sınırları içerisinde, güzergah tanımı yapılarak, başlangıç ve bitiş noktası itibarıyla her bir köy yoluna verilen numarayı ifade eder.

### GRUP KÖY YOLU

Aynı güzergah üzerinde bulunan iki ve daha fazla sayıda köy ile bağlılarını; il, ilçe ve belde belediyeleri ile devlet ve il yollarına bağlayan yollara GRUP KÖY YOLU denir. (Aynı güzergah üzerinde en az iki köy bulunan yol grup köy yolu olarak kabul edilmiştir.)

### MÜNFERİT KÖY YOLU

Grup köy yolu ve bağlantı yolları dışında kalan, bir köyü veya bağlılarını grup köy yoluna, il, ilçe ve bucak merkezleri ile devlet ve il yollarına bağlayan yola MÜNFERİT KÖYYOLU denir.

### BAĞLANTI (ALTERNATİF) YOLU

Üzerinde herhangi bir yerleşim ünitesi bulunmayan ancak, köy ve bağlısını, birbirine veya il ve devlet yoluna birden fazla yol ile bağlayan, birinci derece öncellikli yol haricinde olan  yollara BAĞLANTI YOLU denir.

### KÖY İÇİ YOL

Ünitenin giriş ve çıkışını sağlayan ana ulaşım yolunun uzantısı niteliğinde yollar ile köyün evlerinden köyün meydanı, konağı, sağlık ocağı, okulu ve camisi gibi ortak kullanım alanlarına ulaşımı sağlayan mevcutta en çok kullanılan yolu ifade eder.

### BİRİNCİ DERECE ÖNCELİKLİ KÖY YOLU

Köyün veya bağlısının; il, ilçe ve belde belediyeleri ile devlet, il ve grup köy yoluna en uygun güzergahla ulaşımını sağlayan yola BİRİNCİ DERECE ÖNCELİKLİ KÖY YOLU denir. Buna göre aşağıdaki yollar “Birinci Derece Öncelikli Köy Yolu” kapsamına girer.

a) Grup köy yolu,

b) Münferit köy yolu olup

- Köy veya bağlısını; il, ilçe ve belde belediyelerine bağlayan yol,

- Köy veya bağlısını grup köy yoluna, il ve devlet yoluna bağlayan yol,

- Bağlısını, köy merkezine bağlayan yol,

c) Köy içi yol.

### İKİNCİ DERECE KÖY YOLU

Köy veya bağlılarını; birinci derece öncelikli ana ulaşım yolu dışında, birden fazla bağlantı yolu ile bağlısına, köye, grup köy yoluna, devlet ve il yoluna bağlayan yola İKİNCİ DERECE KÖY YOLU denir. Bu tanıma göre aşağıdaki yollar İkinci Derece Köy yolu kapsamına girmektedir.

a) Grup köy yolu dışında kalan, köyü köye alternatif yol ile bağlayan yol,

b) Farklı köylerin bağlılarını birbirine bağlayan yol,

c) Bağlısını, köye (Birinci Derece Öncelikli Yol dışında) birden fazla yol ile bağlayan      yol,

d) Köyün, farklı güzergâhtaki bağlılarını birbirine bağlayan yol,

### TURİZM YOLU

Devlet yolu ağında bulunmayıp ilin ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlayan, turistik öneme sahip alanlarda yer alan yollardır.

### HAM (MUTASAVVER) YOL

Başlangıç ve bitim noktaları tanımlanmış, yol ağına alınarak kontrol kesim numarası verilmiş, ancak üzerinde hiçbir çalışma yapılmamış tarla halindeki yoldur.

### TESVİYE

Köy yolu standardına uygun olarak arazi şeridinin kazı ve dolgu işlerinin yapılmasına, diğer bir ifadeyle arazide yeni yol açılmasını ifade eder.

### STABİLİZE KAPLAMA

Tesviye ve sanat yapıları tamamlanmış, ulaşıma açılması için gereken teknik şartlara uygun malzemenin serilmesi suretiyle sıkıştırılan üst yapı kaplama türüdür.

### ASFALT SATHİ KAPLAMA (BİRİNCİ KAT ASFALT)

Yapımı tamamlanarak ulaşıma açılıp asfalt kaplamaya hazır hale getirilmiş ve astar emdirildikten sonra asfalt üstü mıcır ile kaplanarak sıkıştırılan üst yapı kaplama türüdür.

### İKİNCİ KAT ASFALT

Daha önce yapılmış mevcut asfalt yol üzerine bir kat ilave asfalt kaplanmasına denir.

### KLASİK BETON YOL

Çimento, agrega ve su ile kimyasal veya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan ve zamanla katılaşıp sertleşerek mukavemet kazanan üst yapı kaplama türüdür.

### SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ BETON YOL (SSB)

İri ve ince agreganın, sürekli gradasyon verecek şekilde, uygun oranda su ve çimento ile karıştırılmasıyla üretilen betonun, finişerle serilmesi ve silindirle sıkıştırılması ile yapılan maliyet etkin kaplama türüdür.

### BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM (BSK)

Asfalt üretim plentinde yaklaşık 150-160 dereceye kadar ısıtılarak kurutulmuş agrega ile aynı derecede ısıtılmış bitümün uygun olarak karıştırılmasıyla elde edilen asfalt tabaka cinsidir.

### PARKE YOL :

Yolun en üst tabakasını oluşturan ve yüksek evsaflı beton ile üretilen yüksek dayanıma sahip su emme oranı düşük vibrasyon ve pres uygulaması ile belli ebatlarda elde edilen beton blok taşlardan oluşan yüzey kaplama türüdür.

### SANAT YAPILARI

İstinat duvarı, köprü, tünel, menfez ve benzeri yapılardır.

### MALZEMELİ BAKIM

Stabilize kaplaması bozulan veya güzergâh değişikliği ve yol genişletmesi nedeniyle stabilize yolda yapılan malzemeli bakım işine denir.

### MALZEMESİZ BAKIM (GREYDERLİ BAKIM)

Bozulan yol hendek ve şevleri ile platformunun düzeltilmesi ve yabancı ot, organik atıkların yok edilmesi için greyderle yapılan çalışmalara denir.

### EN UYGUN YOL KRİTERLERİ

Her köy veya bağlısınca aşağıdaki kriterlere göre en çok kullanılan yol birinci derece öncelikli yol olup, diğer yollar ikinci derece yol olarak kabul edilmiştir. Birinci Derece Öncelikli köy yolları tespit edilirken idari yapı (bağlıyı köye, köyü ilçeye en uygun güzergahla bağlayan yol) dikkate alınmıştır. Birinci Derece Öncelikli köy yollarından, aşağıdaki kriterlerden en fazlasına sahip olan yol, EN UYGUN YOL olarak kabul edilmiştir.

- Geometrik standardı yüksek olan,

- Maliyeti en az olan,

- En fazla köye veya nüfusa hizmet eden,

- Trafik yoğunluğu fazla olan,

- En kısa güzergaha sahip olan,

- Ekonomik, sosyal ve kültürel faktörlere (sağlık ocağı, okul, köy kalkınma kooperatifi, el sanatları atölyesi, üretim tesisi, küçük sanayi tesisi v.b) ulaşımı sağlayan,

- Topoğrafik yapısı uygun olan,

- En az sanat yapısı ve köprüye ihtiyaç duyulan,

- Güzergah üzerinde heyelan, sel baskını, bataklık, drenaj v.b. sorunlar bulunmayan,
     - Her türlü iklim şartlarında en fazla ulaşım imkanı sağlayan,

- Hukuki sorunu olmayan yollar.

### KÖY YOLU GEOMETRİK STANDARTLARI

Köy yolu Geometrik Standartları aşağıda verilmiştir. Bundan sonra Birinci Derece Öncelikli köy yolu kapsamına giren grup köy yollarında birinci sınıf, münferit köy yollarında ise ikinci sınıf geometrik standartlar kullanılacaktır.

| PROJE ELEMANLARI | BİRİNCİ SINIF | İKİNCİ SINIF | ÜÇÜNCÜ SINIF |
| --- | --- | --- | --- |
| HİZMET SEVİYESİ HS (A,B,C) | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| YILLIK ORTALAMA TRAFİK (Taşıt/Gün) (*) | 5000-1000 | 2500-500 | 750-10 |
| TOPOĞRAFİK YAPI | DÜZ | DALGALI | DAĞLIK | DÜZ | DALGALI | DAĞLIK | DÜZ | DALGALI | DAĞLIK |
| PROJE HIZI (Km./Sa.) | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 30 |
| MİNİMUM KURP YARIÇAPI R (m)(***) | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 100 | 200 | 150 | 150 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 30 |
| MAKSİMUM BOYUNA EĞİM m (%) | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 12 | 12 |
| MAKSİMUM DEVER dmax (%)(**) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ŞERİT GENİŞLİĞİ (m) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| BANKET GENİŞLİĞİ (m)(****) | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| PLATFORM GENİŞLİĞİ (m) | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Köprü Genişliği Wk (m) | 7 | 6 | 6 |
| PROJE YÜKÜ (Köprü) | H 20 - S 16 | H 20 - S 16 | H 20 - S 16 |

(*) Projelendirilen yolun yapımının bitiminden itibaren 20 yıl sonra ulaşacağı trafik değeri.

(**) Kar ve buzlanma olmayan kesimlerde maksimum dever %10’a kadar arttırılabilir.

(***) Maksimum dever ve proje hızı değeri değiştikçe minumum kulp yarıçapı değeri de yeniden hesaplanmalıdır.

(****) Dağlık arazideki karışık kesitlerde banket genişlikleri imla tarafında 50 cm fazla, yarma tarafında 50 cm eksik uygulanabilir.

### TRAFİK İŞARET LEVHALARI:

Köy yollarında trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenleyen trafik tertibatıdır.

## İÇME SUYU TANIMLARI

### İÇME SUYU

Teknik metotlarla yer altı ve yerüstü sularından elde edilen, fiziksel ve kimyasal olarak insan sağlığına zarar vermeyecek limitler içinde kalan içilebilir nitelikteki sulara denir.

### SUSUZ ÜNİTE

Tekniğine ve sanat kaidelerine uygun olarak, sağlıklı içme ve kullanma suyuna kavuşturulmamış ünitedir.

### SUYU YETERSİZ ÜNİTE

Tekniğine ve sanat kaidelerine uygun olarak sağlıklı içme ve kullanma suyuna kavuşturulduğu halde, yetersizliği nedeniyle, nüfusa göre ihtiyaç debisi projedeki kişi başına kabul edilen ihtiyaç debisinin altına düşen ünitedir.

### SULU ÜNİTE

Tekniğine ve sanat kaidelerine uygun olarak sağlıklı içme ve kullanma suyuna kavuşturularak, nüfusa göre ihtiyaç debisi projedeki kişi başına kabul edilen ihtiyaç debisinin üstünde veya eşit miktarda olan ünitedir.

### KAYNAK

Temin ediliş şekline ve biçimine bakılmaksızın genel olarak kullanılabilecek “su”yun tümünü ifade eder.

### MEMBA (PINAR)

Yeraltında toplanan suların, çıkış noktalarından devamlı olarak akması halidir.

### YERALTI SUYU

Yüzeysel suların, sızma neticesinde zemin içinde birikmiş halidir.

### İÇME SUYU TESİSİ

Suyun temin edildiği yer ile tüketime verildiği yer arasında kalan ve suyun nakli ile depolanmasını sağlayan yapıların bütününe denir.

#### CAZİBELİ İÇME SUYU TESİSİ

Su temin edilen kaynağı, yerleşim biriminden daha yüksek kotta olan ve suyun yerleşim birimine nakli için herhangi bir güç gerektirmeyen içme suyu tesisine denir.

#### TERFİLİ İÇME SUYU TESİSİ

Su temin edilen kaynağı, yerleşim biriminden daha düşük kotta olan ve suyun yerleşim birimine nakli için mekanik güce ihtiyaç duyulan içme suyu tesisine denir.

### LİMİT İŞLER

Yatırım programında bulunmayan, işçiliği köylü tarafından karşılanan, gerekli malzemesi idarece temin edilen küçük çaplı içme suyu tesislerinin yapımı ile bunların tamirat işlerine denir.

### İŞLETME KURALLARI

İçme suyu tesisinin amacına uygun olarak kullanılmasıyla ilgili, il özel idaresince konulan kurallara denir.

### BAKIM

Altyapı tesisinin hizmet sürekliliğini sağlamak için yapılan çalışmalardır.

### ONARIM

Altyapı tesisinin sağlıklı olarak işletilmesini engelleyen ve bakım hizmetleriyle giderilemeyen arıza ve noksanlıkları gidermeye yönelik yenileme ve geliştirme çalışmalarıdır.

### İÇMESUYU ARITMA

#### FİZİKSEL ARITMA:

#### Izgaralar, elekler, kum tutucular, yüzer madde tutucular, dengeleme, çökeltim ve flotasyon (yüzdürme) havuzları gibi fiziksel arıtma ünitelerinden oluşan sistemlere denir.

#### KONVANSİYONEL ARITMA:

#### Fiziksel ve kimyasal arıtmanın birarada kullanıldığı  arıtma sistemidir.

#### GELİŞMİŞ ARITMA:

#### Fiziksel, kimyasal veya biyolojik arıtma yöntemleriyle yeterli düzeyde arıtılamayan ya da arıtımı mümkün olmayan kirletici maddelerin gide-rilmesinde kullanılan arıtma işlemidir. (İçmesuyunda iyon değiştiriciler, atık sularda azot, fosfor giderimi, aktif karbon, iyon değiştirici v.b.)

## KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA TANIMLARI

### GÖLET

Yağışlı mevsimlerde akışa geçen suları yağış olmayan dönemlerde değerlendirmek üzere; içme ve kullanma suyu, arazi sulaması veya hayvan içme  suyu temini amacıyla topoğrafyanın uygun yerlerinde depolamak için yapılan küçük barajlara denir.

### SULAMA TESİSİ

Topografyanın uygun yerlerinde yapılan depolama tesisinin arazi sulamasında kullanılması için yapılan su iletim tesisleridir.

Bu tesisler;

- Basınçlı sistemler

- Açık kanal sistemleridir.

Göletin bulunduğu yerle sulama yapılacak yer arasında kot farkı varsa ek bir enerji kullanmadan sulama tesisinin mutlaka basınçlı sistem olarak kurulması ve arazinin yağmurlama veya damla sulama yöntemi ile sulanması esastır.

#### YER ÜSTÜ SULAMA (YÜS) TESİSİ

Yağışlardan yüzey akışa geçen sulardan yararlanılarak yapılan sulama tesisleridir. (Nehir, ırmak, çay, dere üzerine kurulan regülatör veya bent ile saptırılan suların cazibe ile iletilmesi)

#### YER ALTI SULAMA (YAS) TESİSİ

Yer altından çıkarılan sulardan yararlanılarak yapılan tesislerdir. (Artezyen, motopomp vb.)

### YAĞMURLAMA VE DAMLAMA SULAMA

Yağmurlama Sulama; sulama suyunun, araziye yağmurlama başlıkları kullanılarak orta ve yüksek basınçla verilmesini sağlayan sulama yöntemidir. Yağmurlama sulamada sulama randımanı ortalama % 70-75’tir.

Damlama sulama; sulama suyunun araziye damla sulama boruları ve damlatıcı başlıkları ile bitki kök bölgesine düşük basınçla verilmesi yöntemidir. Bu sulama yönteminde sulama randımanı % 90-95’tir.

### TOPRAK MUHAFAZA

Toprağın su ve rüzgar ile bir yerden bir yere taşınmasını önlemek için arazide alınan tedbirlerdir. Bunlar;

- Teraslama,

- Kuru ve sulu seki yapımı,

- Rüzgâr kırıcı tesisler (bitki ile su ve rüzgâr erozyonu önleme yapıları) dir.

### TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ (TİGH)

Sulama suyunun randımanını artırmak, sulama oranını yükseltmek, su erozyonunu önlemek ve araziyi sulamaya hazır hale getirmek için yapılan çalışmalardır. Bunlar;

- Arazi tesviyesi (cazibeli sulamalarda),

- Sert kat kırılması,

- Tarla içi drenajı,

- Tarla içi yol yapımı,

- Yüzey tahliye yapıları,

- Arazi ıslahıdır.

### DRENAJ VE TOPRAK ISLAHI

Arazide bulunan fazla suyun bitki kök bölgesinden uzaklaştırılması için yapılan çalışmalara denir. İki türlü drenaj çalışması vardır.

- Derin drenaj (toprak altı kapalı drenaj),

- Yüzey drenaj.

Toprak ıslahı ise; toprakta bulunan tuzluluğu ve alkaliliği gidermek için yapılan çalışmalardır.

### ARAZİ TOPLULAŞTIRMA (AT)

Çeşitli nedenlerle parçalanmış (Türk Medeni Kanununun miras hükümleri, fiziksel vb.) arazilerin belirli disiplinler çerçevesinde bir araya toplanması ve üzerinde sulu tarım şartlarına göre ve tarımsal mekanizasyona uygun blok sistemine dayalı parsellerin oluşturulmasına denir. A.T. ile her parsel bir yandan sulama suyuna bir yandan da ulaşım ağına bağlanır.

## ATIK SU TANIMLARI

### KANALİZASYON TESİSİ

### Kirli ve atık suları insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde uzaklaştırmaya yarayan kapalı tahliye sistemidir.

### FOSEPTİK

Kanalizasyon tesisi ile uzaklaştırılan atık suların, insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde biriktirildiği depodur.

#### FERDİ FOSEPTİK

Kanalizasyon sistemi yapılması mümkün olmayan yerlerde en fazla 2-3 evin atık sularının toplandığı ferdi tipte küçük sızdırmasız yapılardır.

#### SIZDIRMALI FOSEPTİKLE SONLANAN ATIK SU TESİSİ

Kanalizasyon sistemlerinin sonlandığı yerde, atık suları içinde toplamak ve tabanından zemine sızdırmak üzere inşa edilen yapılardır. (Genellikle, “Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Açılacak Çukurlara Ait Yönetmelik” ten önce yapılmış foseptikler bu tiptedir.)

#### SIZDIRMASIZ FOSEPTİKLE SONLANAN ATIKSU TESİS

Kanalizasyon sistemlerinin sonlandığı yerde, atıksuları içinde toplamak üzere inşa edilen sızdırmasız yapılardır. (“Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Açılacak Çukurlara Ait Yönetmelik” ten sonra inşa edilmiş/edilecek tüm foseptiklerin bu tipte olması yasal bir zorunluluktur.)

### DOĞRUDAN ALICI ORTAMA DEŞARJ

Atık suların herhangi bir arıtma işlemi yapılmadan ya da fosseptikte toplanmadan doğrudan nehir, ırmak, kuru dere yatağı, arazi gibi alıcı ortamlara verilmesidir. (Foseptikle sonlanan kanalizasyon sistemleri bu bölümde yer almayacaklardır.)

### KLASİK ARITMA SİSTEMİ

Izgara/yağ tutucu/kum tutucu/çöktürme/ aktif çamur/damlatmalı filtre gibi fiziksel/kimyasal/biyolojik arıtma işlemlerinin gerçekleştiği üstü açık (atmosfere açık) arıtma tesislerinde kullanılan yöntemdir.

#### FİZİKSEL ARITMA

Izgaralar, elekler, kum tutucular, yüzer madde tutucular, dengeleme, çökeltim ve flotasyon havuzlarından oluşan sistemlere fiziksel arıtma tesisi denir.

#### KİMYASAL ARITMA

Atıksularda kirliliğe neden olan çözünmüş, kolloidal ve askıdaki maddelerin uzaklaştırılmasını temin veya hızlandırmak amacıyla, çeşitli kimyasal reaksiyonlardan yararlanılması işlemidir.

#### 1.4.4.3 BİYOLOJİK ARITMA

Fiziksel veya kimyasal arıtımdan sonra atıksuda hala mevcut olan organik esaslı katı maddelerin mikroorganizmalar yardımıyla çöktürülerek uzaklaştırılması işlemidir.

### PAKET ARITMA

Atıksu arıtma işlemlerinin kapalı tanklarda kompakt olarak gerçekleştiği paket sistemlerdir.

### DOĞAL ARITMA (YAPAY SULAK ALAN)

Atıksuların, foseptikten çıktıktan sonra, üzerinde saçak köklü bitkilerin bulunduğu kum- çakıl yataklarından geçirilerek arıtılmasıdır.

### STABİLİZASYON HAVUZU

Toprak içine kazılmış, zemini kimi zaman özel malzemelerle veya kille kaplanmış, kimi zaman hiçbir malzemeyle kaplanmamış, nispeten sığ, yüzey alanı geniş havuzlardır. Oksidasyon havuzu olarak da adlandırılırlar. Stabilizasyon havuzları aerobik ya da anaerobik olabilir. Çökebilen katı maddeler havuzun dibine çöker ve belirli aralıklarla (5-10 yıl) temizlenmesi gerekir. Daha berrak bir su istenirse havuzun çıkışına bir çöktürme tankı eklenebilir.

### ATIK:

Üretim işlemleri, ürünlerin tüketilmesi ve diğer insan aktiviteleri sonucunda oluşan ve artık ihtiyaç duyulmayan ve uzaklaştırılmak istenen her türlü madde atık olarak tanımlanmaktadır.

### KÖY ATIKLARI:

Köy yerleşim alanlarındaki meskenlerden, ticari işletmeler ile pazar yeri, hal, park, bahçe ve cadde/sokaklardan kaynaklanan atıklardır.

### ÇÖPLERIN TOPLANMASI:

Ev ve işyerlerinin önünde biriktirilen çöplerin, uygun bir sıklıkta çöp toplama aracı tarafından toplanmasıdır.

### YENİDEN KULLANIM:

Atığın herhangi bir işlemden geçmeden başka amaçla yeniden kullanılmasıdır. Örneğin; su şişesinin tekrar su şişesi olarak kullanılması vb.

### GERİ KAZANIM:

Atığın bazı işlemlerden geçirilerek benzeri bir maddeye ya da yeni bir hammaddeye, ürüne ya da enerjiye dönüştürülmesidir. Örneğin, Pet şişeden naylon iplik elde edilmesi, kağıdın tekrar kağıda dönüşümü, atıkların yakma tesislerinde yakıt olarak kullanılması ile enerji elde edilmesi, vb.

### ÇÖPLERİN BERTARAFI:

Atıkların toplum ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde etkisiz hale getirilmesi ya da imha edilmesidir.

### ÇÖP DÖKME SAHASI:

Toplanan atıkların çöplük, düzenli depolama sahası ve/veya topladığı çöpleri sürekli attığı alandır.

### ÇÖP SIZINTI SUYU:

Çöplerden sızan ya da çöplerin üzerine yağan yağmur sularının sızması sonucu oluşan atık sudur.