Atık Yönetimi Yönetmeliği (AYY) kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları atık üreticileri tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Entegre Çevre Bilgi Sistemi (ecbs.cevre.gov.tr) altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Atık Beyan Sistemi (TABS) kullanılarak gerçekleştirilmektedir. TABS’a yapılan beyanlar doğrultusunda 2019 yılı Tehlikeli Atık İstatistikleri Bülteni hazırlanmıştır.

TABS’da yer alan tehlikeli atık verisi, atık üreticilerinin gerçekleştirdikleri beyanlardan oluşmakta olup, beyan yılında atık üreticisinin tesiste oluşan ve geri kazanım/bertaraf amacıyla atık işleme tesisine gönderilen tehlikeli atık verisini içermektedir.

TABS kullanıcıları, atık üreticileri;  faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi, kurum, kuruluş ve işletme ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işlem, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiler (sanayi tesisleri, hastaneler gibi); olarak kabul edilmektedir.

Beyan formunun ilk bölümünde tesisin faaliyet alanı, kapasitesi ve çalışan sayılarını içeren tesis bilgileri kayıt altına alınmaktadır. Tesisin faaliyet alanını belirlemede Eurostat tarafından oluşturulan Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması-NACE Rev.2 altılı ekonomik faaliyet sınıflandırma kodu kullanılmaktadır.

İkinci bölümde AYY ekindeki Atık Listesinde verilen atık kodları ana bileşen olarak kullanılmıştır. Beyanda tesiste üretilen her bir atık kodu için; miktar, ölçü birimi, atığın işlem gördüğü yer (tesis dışı-ihracat ve stok) bilgisi, atık işleme yöntemi (geri kazanım/bertaraf yöntemi – AYY Ek-2 A ve Ek-2 B) ve Bakanlığımızdan geçici faaliyet belgesi/ çevre izin lisans belgesine sahip atık işleme tesisi bilgisi alınmaktadır.

2019 yılında ülke genelinde 76.496 adet tesis tarafından atık beyan formu doldurulmuştur.

2019 yılı için Türkiye genelinde Tehlikeli Atık Miktarı toplamı 1.650.106* ton olarak belirlenmiştir.

* Bu bülten içerisinde yer alan istatistik ve bilgilere atık listesindeki madenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıklar (01 kodlu) dahil edilmemiştir.

- Atık Beyanında Bulunan Tesislerin Yıllara Göre Dağılımı

|  | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tehlikeli Atık Beyanında Bulunan Tesis Sayısı (adet) | 18.428 | 32.803 | 39.134 | 44.922 | 60.233 | 63.741 | 66.478 | 76.496 |

Tablo 1. Atık Yönetim Uygulaması/ Atık Beyan Sistemini kullanarak beyan gerçekleştiren tesis sayısı (adet)

Şekil 1. Atık Yönetim Uygulaması/ Atık Beyan Sistemini kullanarak beyan gerçekleştiren tesis sayısı (adet)

- Tehlikeli Atık Miktarlarının Yıllara Göre Dağılımı

|  | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toplam Miktar (ton) | 938.498 | 1.373.368 | 1.413.220 | 1.357.340 | 1.363.227 | 1.425.045 | 1.513.624 | 1.650.106 |

Tablo 2. 2010-2019 yılları arasında tehlikeli atık miktarı (Ton)

2019 yılında 76.496 adet tesis Atık Yönetim Uygulaması üzerinden Atık Beyan Sistemi (TABS) kullanarak atık beyanında bulunmuştur (Şekil 2).

Şekil 2. 2011-2019 Yılları Arasında Tehlikeli Atık Miktarı (Ton)

- Atık İşleme Yöntemine(*) Göre Tehlikeli Atık Miktarı Türkiye Geneli Dağılımı

2019 yılında geri kazanım amacıyla atık işleme tesislerine gönderilen atık miktarı 1.408.869 ton, bertaraf edilmek üzere atık işleme tesisine gönderilen atık miktarı ise 204.326 ton olarak gerçekleşmiştir. Yılsonu itibariyle tesiste stok olarak tutulan tehlikeli atık miktarı 34.418 ton, ihraç edilen tehlikeli atık miktarı ise 2.493 ton olarak gerçekleşmiştir (Tablo 3.)

| Yıl | Geri Kazanım | Bertaraf | Stok | İhracat | Toplam (Ton) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 1.129.088 | 167.222 | 53.251 | 7.779 | 1.357.340 |
| 2016 | 1.089.809 | 222.263 | 40.933 | 10.222 | 1.363.227 |
| 2017 | 1.190.764 | 209.930 | 13.673 | 10.678 | 1.425.045 |
| 2018 | 1.286.363 | 200.767 | 17.434 | 9.060 | 1.513.624 |
| 2019 | 1.408.869 | 204.326 | 34.418 | 2.493 | 1.650.106 |

Tablo 3. Atık İşleme Yöntemine(*) Göre Tehlikeli Atık Miktarı (Ton)

2019 yılında beyan edilen tehlikeli atığın %85,74’ü geri kazanılmak üzere atık işleme tesislerine gönderilirken %12,01’i bertaraf edilmek üzere sterilizasyon, düzenli depolama ve yakma tesislerine gönderilmiştir.  Bununla birlikte %2,09’u stok, % 0,15’i ise ihracat olarak kaydedilmiştir (Şekil 3).

| 2018 Yılı 2019 Yılı Şekil 3. 2018 ve 2019 Yılları Toplam Atık Miktarının Atık İşleme Yöntemine Göre Dağılımı (%) |  |  |
| --- | --- | --- |

(*)

Geri kazanım: AYY’de belirlenen geri kazanım yöntemlerinden birine tabi tutulmak üzere tesisten gönderilen tehlikeli atık miktarını,

Bertaraf: AYY’de belirlenen bertaraf yöntemlerinden birine tabi tutulmak üzere tesisten gönderilen tehlikeli atık miktarını,

Stok: Yıl sonu itibariyle tesiste stok olarak tutulan tehlikeli atık miktarını,

İhracat: İhraç kaydı ile tesisten gönderilen tehlikeli atık miktarını ifade etmektedir.

- İllere Göre Tehlikeli Atık Miktarı Dağılımı Haritası

Şekil 4. İllere Göre Tehlikeli Atık Miktarı Dağılımı Haritası

Türkiye geneli atık dağılımına bakıldığında sanayi tesislerinin yoğun olduğu bölgelerde tehlikeli atık miktarının da yüksek olduğu görülmektedir (Şekil 4).

- Tesislerin Faaliyet Alanları Doğrultusunda Tehlikeli Atık Miktarları

TABS’a yapılan beyanlar doğrultusunda en çok tehlikeli atık oluşturan 10 sektör ve toplam tehlikeli atık miktarları aşağıdaki tabloda verilmektedir. Sektör bilgisi için NACE Rev.2 altılı ekonomik faaliyet sınıflaması kullanılmıştır. En yüksek atık oluşumunun 367.778 ton ile imalat sektörü/ana metal sanayine ait olduğu görülmektedir.

| Sıra No | NACE | Miktar (ton) |
| --- | --- | --- |
|  | Kısım | Kısım Başlık Tanımı | Bölüm Kodu | Bölüm Kodu Tanımı |  |
| 1 | C | İmalat | 24 | Ana metal sanayii | 367.778 |
| 2 | C | İmalat | 20 | Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı | 153.391 |
| 3 | Q | İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri | 86 | İnsan sağlığı hizmetleri | 114.105 |
| 4 | D | Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 38 | Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı | 106.320 |
| 5 | C | İmalat | 49 | Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı | 100.850 |
| 6 | E | Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 29 | Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı | 93.958 |
| 7 | C | İmalat | 35 | Elektrik,gaz,buhar ve havalandırma sistemi üretimi ve dağıtımı | 89.148 |
| 8 | C | İmalat | 25 | Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) | 74.323 |
| 9 | E | Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 28 | Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı | 52.734 |

Tablo 4. Tesislerin Faaliyet Alanları Doğrultusunda Tehlikeli Atık Miktarları (Ton)

- Atık Kodlarına Göre Tehlikeli Atık Miktarlar

2019 yılında en çok beyanı gerçekleştirilen ilk 10 atık kodu ve miktarı aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Burada, en yüksek miktar “Demir ve Çelik Endüstrisinden” kaynaklanan 100207 kodlu “Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar”dır. Bunu sırası ile “Ambalaj Atıkları” başlığı altında yer alan 150110 atık kodlu “Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar”  ve “İnsanlarda Doğum, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar” başlığı altında yer alan tıbbi atıklardan 180103 kodlu “Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar” başlığı altında yer alan tıbbi atıklar takip etmektedir. Atık kodu bazında en yüksek beyan gerçekleştirilen ilk 10 atık miktarı toplamı  949.777 ton olarak tespit edilmiştir.

| Atık Kodu | Atık Kodu Tanımı | Atık Miktarı (ton) |
| --- | --- | --- |
| 100207 | Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar | 270.201 |
| 150110 | Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar | 114.391 |
| 180103 | Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar | 105.241 |
| 170503 | Tehlikeli maddeler içeren toprak ve taşlar | 100.009 |
| 120120 | Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri | 95.498 |
| 190813 | Endüstriyel atıksuyun diğer yöntemlerle arıtılmasından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar | 84.537 |
| 150202 | Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler | 63.883 |
| 130703 | Diğer yakıtlar (karışımlar dahil) | 44.201 |
| 110105 | Sıyırma asitleri (parlatma asitleri) | 39.817 |
| 100309 | İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar | 31.997 |

Tablo 5. Atık Kodlarına Göre Tehlikeli Atık Miktarları (Ton)

- Tehlikeli Özel Atık ve Tıbbi Atık İstatistikleri

2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Atık Beyan Sistemine beyan edilen tehlikeli özellikteki atık yağ, bitkisel atık yağ, atık pil ve akümülatörler, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile tıbbi atık miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Yıllar | Miktar (ton) |
| --- | --- |
|  | Atık Yağ | Bitkisel Atık Yağ | Pil-Akü | Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar (AEEE) | Tıbbi Atık | Diğer Atıklar | TOPLAM |
| 2015 | 60.906 | 12.958 | 17.282 | 11.596 | 113.857 | 1.140.741 | 1.357.340 |
| 2016 | 68.895 | 17.070 | 16.908 | 23.027 | 98.376 | 1.138.950 | 1.363.227 |
| 2017 | 66.442 | 16.043 | 23.684 | 19.224 | 98.729 | 1.200.923 | 1.425.045 |
| 2018 | 70.130 | 13.170 | 29.598 | 23.365 | 107.400 | 1.269.961 | 1.513.624 |
| 2019 | 70.878 | 16.579 | 32.126 | 26.833 | 109.478 | 1.394.212 | 1.650.106 |

Tablo 6. Tehlikeli Özel Atık Ve Tıbbi Atık İstatistikleri Miktarları (Ton)

Şekil 5. Tehlikeli Özel Atık Ve Tıbbi Atık İstatistikleri Miktarları (Ton)

2019 yılında beyan edilen atıklar içerisinde özel atık ve tıbbi atıkların dağılımını gösterir grafikler aşağıda yer almaktadır (Şekil 6).

Şekil 6.  2019 Yılı Atık Grupları Bazında Dağılım (%)

Özel atık grubunda bulunan tehlikeli atık kodları:

- Atık yağ grubundaki atık kodları (Atık Motor Yağ-Atık Endüstriyel Yağ):  08 03 19 / 12 01 06 / 12 01 07 / 12 01 10 /12 01 12/

13 01 01 / 13 01 09 / 13 01 10 / 13 01 11 / 13 01 12 / 13 01 13 / 13 02 04 / 13 02 05 / 13 02 06 / 13 02 07 / 13 02 08 / 13 03 01 /

13 03 06 / 13 03 07 / 13 03 08 /  13 03 09 / 13 03 10 / 13 05 06 / 19 02 07 / 19 08 10

- Bitkisel atık yağ grubundaki atık kodları: 20 01 26

- Pil ve Akümülatör grubundaki kodları: 16 06 01 / 16 06 02 / 16 06 03 / 16 06 06 / 20 01 33

- AEEE grubundaki atık kodları: 16 02 11 / 16 02 13 /16 02 15/ 20 01 23 / 20 01 35

- Tıbbi atık grubundaki atık kodları: 18 01 01 / 18 01 02 / 18 01 03 / 18 01 06/ 18 02 01 / 18 02 02/18 02 05

- İller İtibariyle 2019 Yılı Tehlikeli Atık Miktarları

| İL | ATIK MİKTARI (Ton) |  | İL | ATIK MİKTARI (Ton) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADANA | 26.761 |  | İZMİR | 181.930 |
| ADIYAMAN | 2.188 |  | KAHRAMANMARAŞ | 3.685 |
| AFYONKARAHİSAR | 1.364 |  | KARABÜK | 2.826 |
| AĞRI | 461 |  | KARAMAN | 758 |
| AKSARAY | 4.126 |  | KARS | 594 |
| AMASYA | 1.611 |  | KASTAMONU | 2.060 |
| ANKARA | 69.792 |  | KAYSERİ | 13.175 |
| ANTALYA | 13.621 |  | KIRIKKALE | 15.724 |
| ARDAHAN | 147 |  | KIRKLARELİ | 16.288 |
| ARTVİN | 456 |  | KIRŞEHİR | 974 |
| AYDIN | 7.429 |  | KİLİS | 289 |
| BALIKESİR | 9.509 |  | KOCAELİ | 206.428 |
| BARTIN | 6.091 |  | KONYA | 36.817 |
| BATMAN | 4.997 |  | KÜTAHYA | 17.646 |
| BAYBURT | 160 |  | MALATYA | 2.218 |
| BİLECİK | 10.538 |  | MANİSA | 53.424 |
| BİNGÖL | 308 |  | MARDİN | 1.165 |
| BİTLİS | 252 |  | MERSİN | 28.024 |
| BOLU | 4.411 |  | MUĞLA | 4.218 |
| BURDUR | 912 |  | MUŞ | 338 |
| BURSA | 94.917 |  | NEVŞEHİR | 515 |
| ÇANAKKALE | 81.911 |  | NİĞDE | 1.083 |
| ÇANKIRI | 936 |  | ORDU | 1.900 |
| ÇORUM | 2.534 |  | OSMANİYE | 73.352 |
| DENİZLİ | 12.309 |  | RİZE | 1.087 |
| DİYARBAKIR | 9.354 |  | SAKARYA | 39.029 |
| DÜZCE | 12.514 |  | SAMSUN | 18.726 |
| EDİRNE | 1.714 |  | SİİRT | 497 |
| ELAZIĞ | 1.176 |  | SİNOP | 630 |
| ERZİNCAN | 1.704 |  | SİVAS | 4.095 |
| ERZURUM | 91.678 |  | ŞANLIURFA | 3.126 |
| ESKİŞEHİR | 27.881 |  | ŞIRNAK | 736 |
| GAZİANTEP | 14.543 |  | TEKİRDAĞ | 109.495 |
| GİRESUN | 960 |  | TOKAT | 1.073 |
| GÜMÜŞHANE | 491 |  | TRABZON | 3.337 |
| HAKKARİ | 133 |  | TUNCELİ | 95 |
| HATAY | 46.684 |  | UŞAK | 3.409 |
| IĞDIR | 219 |  | VAN | 1.460 |
| ISPARTA | 3.693 |  | YALOVA | 18.840 |
| İSTANBUL | 200.976 |  | YOZGAT | 860 |
|  |  |  | ZONGULDAK | 6.719 |
| GENEL TOPLAM= 1.650.106 ton |

*Genel toplamda yuvarlamalardan kaynaklanan farklar olabilmektedir.

# Text boxes

Sayı:10

25.02.2020

10:00

https://ced.csb.gov.tr/