İNDEKS

1.	BU KILAVUZUN AMACI	4

2.	İLGİLİ MEVZUAT	4

3.	ENTEGRE ÇEVRE İZİN (EÇİ) PROSEDÜRÜ	4

3.1.	Prosedürün tanımlanması ve akış şeması.	4

3.2.	İşletmeci tarafından sunulması gereken belgeler	10

4.	İZİN KOŞULLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE GÜNCELLENMESİ	12

4.1.	İZNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ.	12

4.2.	ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER KONUSUNDAKİ KRİTERLER	13

5.	YÖNETMELİKTE GEÇEN BAZI KAVRAMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	15

5.1.	Mevcut En İyi Teknikler (MET) Nelerdir?	15

5.2.	MET Referans Dokümanı (BREF) Nedir?	15

5.3.	MET Sonuçları Nelerdir?	18

5.4.	ÇED prosedürü ve Entegre Çevre İzni Prosedürü arasındaki ilişki	18

5.5.	ÇED nihai kararı işe EÇİ içeriği nasıl koordine edilir? Bunlar arasında ihtilaf olduğunda ne yapılabilir?	19

5.6.	Eşdeğer parametreler ve teknik ölçümler nelerdir?	19

5.7.	Genel Bağlayıcı Kurallar (GBK) nelerdir?	21

5.8.	Çevre Kalite Standartları (ÇKS) nelerdir?	23

5.9.	Kompleks mülkiyet durumları	23

5.10.	Art. 8.5: Hangi durumlarda daha esnek Emisyon Sınır Değerleri (ESD'ler) uygulanabilir?	23

5.11.	Madde 17: Entegre Çevre İznini hazırlamak üzere oluşturulması gereken raporların içeriği ve kapsamı ne olmalıdır?	24

5.12.	“Genel değerlendirme” ve “Çapraz-medya etkilerinin değerlendirilmesi” ne anlama gelir?	24

5.13.	EÇİ başvurusu sırasında belirli bir MET’in mevcut olduğunu belirten bir tesiste daha sonra yapılan denetimde böyle bir MET’in mevcut olmadığının tespit edilmesi durumunda Yetkili Merci nasıl bir yol izlemelidir? Bu durumun EÇİ belgesiyle ilgili ne tür sonuçları olabilir?	25

5.14.	İşletmeci için geçerli olan diğer mevzuata da uyulması gerekeceği nasıl açıklığa kavuşturulmalıdır?	25

5.15.	Bir tesisin uygulaması gereken MET’ler nasıl seçilmelidir? Bu amaca yönelik bazı sabit kriterler var mıdır?	25

5.16.	EÇİ’ye tabi olan bir tesiste yapılan denetime ilişkin kilit hususlar nelerdir?	26

5.17.	Belirli bir Ek I tesisinde, Ek II'de sözü edilen bileşiklerden hangilerinin izleme ve kontrole tabi olması gerektiğini belirlemek için kriterler	26

5.18.	Ek 1, bölüm 2.6’daki “işlem tankı” ifadesi nasıl anlaşılmalıdır?	27

5.19.	Entegre Çevre İzni yönetmeliğinin Ek I’i: Kimya sektöründe “sanayi ölçeğinde kimyasal veya biyolojik prosesle üretim” ne amlama gelir?	27

5.20.	EÇİ Yönetmeliği’nin Ek 1’i kullanım ömrü tükenmiş olan araçların demontajını gerçekleştiren ve atık haline gelmiş elektrikli ve elektronik ekipmanları işleyen tesisleri kapsıyor mu?	28

5.21.	Ek I’de geçen “5.1, 5.2, 5.4 ve 5,6 hükümlerinde belirtilen faaliyetlerden herhangi biri öncesinde” ifadesi nasıl yorumlanmalıdır?	28

5.22.	6.4 (b) (ii) numaralı faaliyet tanımında neden iki farklı eşik var?	29

5.23.	KAPASITE TANIMLAMASI VE YORUMLAMASI KONUSUNDAKİ KILAVUZ İLKELER	29

5.24.1. Ek 1’deki toplama kuralı	29

5.24.2. Günlük ve saatlik kapasite	30

5.24.3. Kapasite konusunda teknik kısıtlamalar	30

5.24.4. Atık depolama kapasitesi	31

5.24.5. Ek I bölüm 6.7’de solvent tüketim kapasitesi	31

EK 1. ENTEGRE ÇEVRE İZNİ İÇERİĞİ	33

EK 2. İZİN BAŞVURU DOSYASININ DEĞERLENDİRİLMESİ SIRASINDA KULLANILACAK  OLAN KONTROL LİSTESİ	37

EK 3: EÇİ YÖNETMELİĞİNİN EK 1’İNDE BAHSEDİLEN HERBİR KATEGORİYE İLİŞKİN BREF DOKÜMANLARI	40

EK 4. ENTEGRE ÇEVRE İZNİNE TABİ FAALİYETLER LİSTESİ	56

Aşağıdaki faaliyetlerden birini veya daha fazlasını kapsayacak şekilde günlük 10 ton üzerinde kapasite ile tehlikeli atığın bertarafı veya yeniden kazanımı:	60

# BU KILAVUZUN AMACI

Bu kılavuzun amacı, Entegre Çevre İzni başvurularının değerlendirilmesi ve Entegre Çevre İzin belgelerinin hazırlanması konularında çalışan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personeline, nitelikli izinler hazırlanması konusunda yardımcı olmaktır.

Sınıraşan veya bölgelerarası olumsuz etkileri olan faaliyetler: Bu durumlarla ilgili bilgi, sınıraşan etkiler konusundaki hükümler yürürlüğe girdiği zaman dahil edilecektir.

# İLGİLİ MEVZUAT

Bu kılavuz kapsamında yer alan tesislere uygulanacak çevre mevzuatına Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Internet sayfasından ulaşılabilir ve söz konusu mevzuat yine aynı adresten indirilebilir http://www.csb.gov.tr .

# ENTEGRE ÇEVRE İZİN (EÇİ) PROSEDÜRÜ

## Prosedürün tanımlanması ve akış şeması.

Yeni tesisler için Entegre Çevre İzin prosedürü aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

- Bu aşamanın ilk basamağı, işletmeci tarafından, Entegre Çevre İzni, Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü, ve Çevresel Etki Değerlendirmesi hakkındaki mevzuatta belirtilen gerekli belgelerle birlikte başvuru formunun sunulmasından oluşur.

Başvuru formu ile birlikte, tesisin kurulacağı bölgeye ilişkin şehir planlaması uygunluk raporu da sunulmalıdır.

- Entegre Çevre İzni konusunda Yetkili Mercii sunulan bu belgeleri, eksiksiz olup olmadığının kontrolü amacıyla on iş günü süresince gözden geçirir, eksiklik olduğunun saptanması durumunda, eksikliğin giderilmesi için başvuru sahibine on iş günü süre tanınır.

- Söz konusu belgelerin tamamlanması halinde, Entegre Çevre İzni konusunda Yetkili Merci, çeşitli medya organları (gizli nitelikte olan bilgiler hariç tutulmak kaydıyla, resmi internet sayfası, resmi gazete, gazeteler, vs) aracılığıyla başvurunun duyurulması amacıyla 15 iş günü süresince yayımlanmasını sağlar. Bu süre zarfında, halkın görüş ve itirazlarını bildirmesi mümkündür. Halkın görüş ve itirazlarının bildirilmesi, prosedürün geri kalan kısmında da, Entegre Çevre İzni taslak kararı hazırlanıncaya kadar mümkün olacaktır.

- Halkın bilgilendirilmesi sürecinden sonra, EÇİ Yetkili Mercii başvuru dosyasının bir örneğini, alınan itiraz dilekçeleri ve görüşlerle birlikte, yetki alanlarına giren konularda görüşlerini bildiren raporları almak üzere yetkili merciin ilgili birimlerine ve yetkili idarelere gönderir, bunlar aşağıda verilmektedir:

  - Hava emisyonları, atık, su, gürültü ve yeraltı suyu ve toprak raporları konusunda yetkili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personeli, başvurunun ilgili kısımlarını , zorunlu sektörel mevzuatı ve aynı zamanda Mevcut En İyi Teklikler ve bunlara bağlı İlişkili Emisyon Değerleri bağlamında iligili MET Referans Dokümanlarını (BREF’ler) göz önünde bulundurarak değerlendirir.

  - İlgili Yerel Makam, yetki alanına giren konulara ilişkin raporları hazırlar. Rapor gönderilmemesi durumunda da prosedür devam eder, ancak son teslim tarihinden sonra teslim edilen raporlar da  izin verilirken göz önünde bulundurulur.

  - ÇED konusunda yetkili daire, Entegre Çevre İzni Yönetmeliği’nde yer almayankonulara ilişkin olarak bir değerlendirme gerçekleştirerek ÇED prosedürüne devam eder.

  - Uygun olması halinde, atık su arıtma tesisi proje onayı ve yeraltı suyu arama ve kullanma ruhsatı da, EÇİ Yetkili Mercii tarafından toplanır.

  - Tüm bu raporların toplanması için Yetkili Mercinin 120 iş günü süresi vardır; raporlar konusunda yetkili dairelerin, işletmeci tarafından tamamlanması ya da açıklık getirilmesi gereken hususlar olduğu yönünde görüş bildirmesi durumunda, bu zaman sınırı, ilgili konular çözümlenene kadar durdurulur.

- Çevrenin yüksek seviyede korunmasının sağlanabilmesi amacıyla, EÇİ Yetkili Merci dahilindeki disiplinlerarası bir ekip, ÇED raporu da dahil olmak üzere, farklı dairelerden gelen tüm raporların entegre bir şekilde değerlendirilmesini 20 iş günü içerisinde gerçekleştirir, ve Entegre Çevre İzni (EÇİ) Taslak Karar’ını hazırlar. Bu Taslak Karar, tesisin, işletmecinin temel yükümlülüklerini düzenleyen genel esaslara uygun bir şekilde faaliyet göstermesini temin edecek, ve kirletici maddelere ilişkin emisyon sınır değerlerini veya eşdeğer parametreleri veya teknik ölçümleri, toprak ve yeraltı sularını korumak için gerekli koşulları ve izleme gerekliliklerini içerecek şekilde hazırlanır.  İzin koşulları, MET soınuç belgelerine dayanılarak belirlenmelidir.

- EÇİ Yetkili Merci, bu taslak kararı işletmeciye, yetkili idarelere ve halka gönderir, böylece taraflar 15 işgünü içerisinde uygun gördükleri her türlü görüşü bildirebilir.

Bu aşamanın sonucunda alınan görüşler, EÇİ Yetkili Merci tarafından EÇİ taslak kararı ile birlikte, daha önce sözü edilen sektörel raporlardan sorumlu dairelere veya yetkili dairelere 5 iş günü içerisinde gönderilir. Daireler, bunları gözden geçirdikten sonra EÇİ yetkili merciine 15 iş günü içerisinde geri gönderir.

- EÇİ Yetkili Merciinin, bir önceki aşama sonucunda alınan itirazları göz önünde bulundurma hakkı vardır; bu değerlendirme için belirlenmiş süre 20 iş günüdür;. Bu sürenin sonunda Yetkili Merci ya Entegre Çevre İzni’ni verir, ve bu izin hem işletmeciye, hem de tesisin bulunduğu bölgedeki ilgili Yerel Makama ve aynı zamanda prosedüre dahil olmuş diğe makamlara gönderilir ve uygun şekilde yayımlanır, yahut Entegre Çevre İzni talebini reddeder, ve prosedürü sonlandırmış olur.

Entegre Çevre İzni, iznin geçerliliğinin idame ettirilmesi için işletmeci tarafından yerine getirilmesi gereken koşulları kapsar.

EÇİ verilmesi prosedürü, en geç 240 iş günü içerisinde tamamlanmalıdır.

- Entegre Çevre İzni’nin yayımlanmasından sonra, işletmeci, inşaat aşamasından önce gerekli diğer (çevre dışındaki konulara ilişkin) tüm yapı izinlerini almalıdır. Tesis, ancak bu izinlerin tümünün verilmesi durumunda inşa edilebilir.

Entegre Çevre İzni, tesis inşaatının başlatılabilmesi için zorunlu bir koşuldur.

- Entegre Çevre İzni’nin verilmesinden ve tesisin inşa edilmesinden sonra, Entegre Çevre İzni’nde belirtilen koşullara uygunluğu teyit edilene dek, faaliyete başlanamaz.

İşletmeci, EÇİ  yetkili merciine tesisin faaliyete başlamaya hazır olduğunu bildirmek durumundadır. EÇİ yetkili mercii, Entegre Çevre İzni’ne uygunluk incelemesini 30 iş günü içinde tamamlar. Uygunluk raporu, faaliyete başlamak için alınması gereken diğer izinlere başvurmak için zorunlu bir koşuldur:

  - Yapılan kontrolün sonucu olumlu ise, yetkili merci, işletmeciye derhal bildirilmesi gereken bir uygunluk belgesi hazırlar. Uygunluk belgesi, 5 iş günü içinde verilmelidir.Yapılan kontrolün sonucu olumsuz ise, yetkili merci,  tesisin Entegre Çevre İzni ile uyumlu hale getirilmesi için gereken değişikliklerin yapılması amacıyla işletmeciye dört aylık bir ek uyum süresi tahsis edebilir. Bu süre, işletmeci tarafından yapılacak değişikliklerin özellikleri ve yapısına bağlı olarak 1 yıla kadar uzatılabilir.

Yetkili merci, bu maddede belirtilen inceleme sırasında, Entegre Çevre İzni’nin verilmesi ile tesisin inşaatı arasında geçen zaman zarfında mevzuatta yapılan bir değişiklikten dolayı işletmede değişiklik yapılması gerektiğini tespit ederse, işletmeciye, bir önceki paragrafta belirtilen 1 yıldan daha uzun bir uyum süresi tahsis edebilir.

- Önceki maddede belirtilen zaman limiti dolmadan önce, işletmeci yeni bir uygunluk raporu için başvuruda bulunmalıdır:

- İnceleme sonucu olumlu ise, başvuru sahibi uygunluk belgesini 5 iş günü içerisinde alır.

- İnceleme sonucu bir kez daha olumsuz ise, Entegre Çevre İzni iptal edilir. İşletmecinin söz konusu izin için tekrar başvuruda bulunması ve tüm izin prosedürünü tekrar başlatması gerekir.

- Uygunluk belgesinin alınmasından sonra, işletmeci yapı kullanım izni ve faaliyete başlanabilmesi için gerekli diğer çevresel olmayan izinler için başvuruda bulunur.

İşletmeci yapı kullanım iznini ve faaliyete başlanabilmesi için gerekli diğer çevresel olmayan izinleri aldıktan sonra, tesis faaliyete başlayabilir.

Mevcut tesisler için prosedür, aşağıdaki farklılıklar haricinde yeni tesislere uygulanan prosedürle aynıdır:

- Entegre çevre izninin düzenlenmesi prosedürü esnasında, tesis faaliyetine devam edebilir.

- 1. Adımda (başvuru dosyası) eğer tesis ÇED raporu alması gereken bir tesis ise, işletmeci 26939 sayılı yönetmeliğin 11. Maddesinde bahsedilen ÇED raporu yerine son ÇED raporunu ilave eder. Eğer tesis ÇED raporu almak zorunda değilse işletmeci ya “ÇED gerekli değildir” kararını ibraz etmelidir ya da tesisin yaşı gereği ÇED prosedüründen muaf olduğunu beyan etmelidir.

- Yine 1. Adımda bu kılavuzun 3. Bölüm’ü uyarınca emisyonlar, tüketim miktarları, v.b. gerçek ölçüm sonuçlarının verilerinin izin başvurusunda yer alması gerekir.

- 8. Adım yoktur.

9, 10 ve 11. Adımlar aşağıdaki ifadelerle yer değiştirmiştir:

9.- İşletmeci entegre çevre izni koşullarını sağladıktan sonra uygunluk incelemesi için yetkili mercie başvurur. İnceleme, başvuru tarihinden itibaren otuz iş günü içinde gerçekleştirilir.

İncelemede izin şartlarına uygunluğun belirlenmesi halinde olumlu ibareli uygunluk raporu düzenlenir ve incelemenin tamamlandığı tarihten itibaren beş iş günü içinde entegre çevre izni uygunluk yazısı ekinde işletmeciye bildirilir.

İnceleme sırasında işletmede entegre çevre izni koşullarının yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, işletmeciye taahhütname ve iş termin planını sunması için bir aylık süre verilir. Yetkili mercinin iş termin planının entegre çevre izninin gerekliliklerini karşılayacağını onaylaması durumunda işletmeciye bir yıla kadar ek bir süre verilir.

10.- Bu süre sonunda yetkili merci tarafından işletmede tekrar inceleme yapılır. Bu incelemede;.

a) İşletmenin entegre çevre izni şartlarını sağladığının tespit edilmesi durumunda olumlu ibareli uygunluk raporu düzenlenir ve incelemenin yapıldığı tarihten itibaren beş iş günü içinde entegre çevre izni uygunluk yazısı ekinde işletmeciye bildirilir.

b) İşletmede entegre çevre izni koşullarının yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda olumsuz ibareli bir uygunluk raporu düzenlenir ve işletmeciye bildirilir. Bu durumda işletmecinin faaliyeti durdurulur. İşletmeci tarafından entegre çevre izni süreci yeniden başlatılır.

### Akış şeması.

Entegre Çevre İzni’nin verilmesi için gerekli prosedür aşağıdaki tablodaki gibi özetlenebilir:

## İşletmeci tarafından sunulması gereken belgeler

İşletmeci tarafından yetkili merciye teslim edilmesi gereken bilgiler, Entegre Çevre İzni Yönetmeliği’nin 14. Maddesi’nde açıklanmıştır. Bu noktalar aşağıda (kalın harflerle) belirtilmiştir ve aşağıdaki önerilere göre izin yazıcı tarafından düzenlenebilir:

3.2.1. Proje raporu, işletme ile ilgili, minimum olarak aşağıdaki temel unsurları içerir:

- İşletmeyi oluşturan her bir faaliyetin ayrıntılı ve açıklamalı proses iş akım şeması, ürünlerin tanımı, tesise ilişkin bir tanımlama da sağlanmalıdır (bakınız 2. Bölüm Ek 1’de, “Entegre Çevre İzni İçeriği”), bu açıklamalar, diğerler hususların yanı sıra, özellikle şunları içermelidir: şirkete ilişkin genel veriler (isim, tesis sahibi, işletmeci, iş merkezlerinin sayısı, işçi sayısı, ...), tesisin konumu, özellikleri, üretim prosesinin özeti, faaliyetler ve ürünler. "Başvuru Kılavuzu" aracılığı ile tesis sahibi tarafından sağlanan veriler ve bilgiler başlangıç ​​noktası olarak alınacaktır. İzin yazıcı, tesisin işletmecisi tarafından sağlanan üretim prosesine ilişkin akış şemasını referans alarak, ve temel faaliyetleri (ana faaliyet ve yardımcı faaliyetler) ve ürünleri, ilgili çevresel hususları, vs. belirterek, üretim prosesini tarif edecektir.

- Tesiste önemli bir değişikliğin yapılması durumunda, değişiklikten etkilenen bölümlere ilişkin bilgiler.

- İşletmede faaliyetlerin kesin olarak durdurulması sonrasında ortaya çıkabilecek her türlü etkiyi de kapsayacak şekilde,  işletmenin kurulacağı alanın çevresel durumu ve öngörülebilecek etkilere ilişkin bilgiler. Tesise ilişkin açıklamaları tamamlamak için, hammadde tüketimine ilişkin detaylar ve tesisten kaynaklanan temel çevresel etkiler ve hususlar da dahil edilmelidir (Ek 1’de, “Entegre Çevre İzni İçeriği”, 2.5.8 nolu alt başlığa bakınız). Bu amaçla, izin yazıcı, tesiste kullanılan doğal kaynaklar, üretilen veya kullanılan ham ve yardımcı maddeler, diğer maddeler ile su ve enerji miktarları, ve tesisin emisyon kaynaklarına ilişkin işletmeci tarafından sağlanan verileri referans olarak alacaktır.

- Emisyonların çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlenmesi için tesisten kaynaklanan ve her bir alıcı ortama verilmesi öngörülen emisyonların nitelik ve miktarları. İşletmeci tarafından sağlanan bu bilgiler, özellikle Emisyon sınır değerleri’nin belirlenmesi, ve izleme, kontrol ve denetim faaliyetlerinin planlanması gibi çevresel koşulları açıklamak amacıyla, Ek 1, “Entegre Çevre İzni İçeriği”’nin 3. bölümünü tamamlamak için kullanılacaktır. Bu bölümü tamamlamak için, ayrıca işletmeci tarafından sağlanan aşağıdaki bilgiler kullanılır:

- Tesisten kaynaklanan emisyonların önlenmesine veya bunun mümkün olmadığı durumlarda azaltılmasına yönelik olarak önerilen teknolojiler ve tekniklere ilişkin bilgiler;

- İşletmeci tarafından alınan tedbirler, teknikler ve önerilen teknolojiler ve alternatiflere ilişkin bilgiler.

- Tesisten kaynaklanan atıkların önlenmesi ve yeniden kullanılması, geri dönüşüme ve atığın geri kazanımına ilişkin tedbirler ile ilgili bilgiler

- Emisyonların izlenmesine için planlanan tedbirler;

- Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında planlanan ilave tedbirlere ilişkin bilgiler. 5’inci Maddede belirtilen esaslara uygunluk ile ilgili işletmeci tarafından sağlanan tedbirler, Entegre Çevre İzni taslağı hazırlanırken genel bir yaklaşım olarak dikkate alınacaktır.

3.2.2. Çevresel etki değerlendirmesi özel formatına uygun olarak hazırlanan çevresel etki değerlendirme raporunun ÇED Yönetmeliği uyarınca yetkili mercie sunulması ve ÇED raporunun formata uygunluğunun tespit edilmesini müteakip hazırlanan ÇED raporu veya Proje Tanıtım Dosyası (tesisin yeni veya mevcut tesis olmasına bağlı olarak tesis için uygulanabilir ise. Mevcut tesisler için ÇED gerekli olmayacaktır). İşletmeci tarafından sağlanan bu bilgiler Entegre Çevre İzni’nin 5. bölümüne (bkz. Ek 1’de, “Entegre Çevre İzni İçeriği” alt başlık 5.1) dahil edilecektir.

3.2.3. Mevcut işletmeler hariç olmak üzere, İşletmenin kurulduğu alanın planlama ile ilgili hükümlere uygunluğunu göstermek üzere, imar planı veya varsa çevre düzeni planlarını hazırlayan yetkili idareden alınacak belge. Bu bilgiler, sadece Entegre Çevre İzni verilmesi için idari sürecin devam ettirilmesi veya durdurulması için izin yazıcı tarafından değerlendirilecektir.

3.2.4. Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında yetkili idareden alınacak ve faaliyeti mevzuata göre sınıflandıran belge. Bu bilgiler, sadece Entegre Çevre İzni verilmesi için idari sürecin devam ettirilmesi veya durdurulması için izin yazıcı tarafından değerlendirilecektir.

3.2.6. İşletmecinin gizli tutulmasını talep ettiği bilgilerin tanımı. İzin taslağının hazırlanması ve özellikle hangi bilgilerin kamunun/halkın erişimine açık olacağı konusunda, izin yazıcı, işletmeci tarafından belirtilen gizlilik koşullarını göz önünde bulundurur. Bu, özellikle 2. Bölüm’ü Ek 1’de, “Entegre Çevre İzni İçeriği” (esas olarak alt başlık 2.5’i) etkileyecektir.

    - Mevcut işletmelerde zorunlu sigorta hakkındaki mevzuat kapsamındaki belgeler. Bu, özellikle örneklemenin/numune almanın gerçekleştirileceği yerdeki emisyon kaynaklarına ilişkin gereklilikleri ve teknik koşulları etkileyecektir.

    - Çevre mevzuatı kapsamındaki gerekliliklere uygunluğu gösteren belgeler.

    - Yetkili merci tarafından istenecek diğer belgeler.

    - Faaliyetin tehlikeli maddelerin kullanımını, üretimini veya salınımını kapsadığı durumlarda,  işletme alanında toprak ve yer altı suyu kirliliği olasılığına ilişkin olarak işletmeci, faaliyete başlamadan önce mevcut durum raporu hazırlar ve başvuruyla birlikte yetkili mercie sunar. İznin geçerliliğinin ilk defa gözden geçirildiği durumlarda da mevcut durum raporu hazırlanır ve yetkili mercie sunulur. Mevcut durum raporu, 29 uncu maddenin ikinci fıkrası (alanın kapatılması) kapsamında faaliyetlerin kesin olarak durdurulması üzerine toprak ve yer altı suyunun kirlilik durumu ile nicel bir karşılaştırma yapmak amacıyla toprak ve yer altı suyunun kirliliğini belirlemek için gerekli bilgileri içerir. Mevcut durum raporu;

- İşletmenin kurulacağı alanın mevcut ve geçmişteki kullanımı ile ilgili bilgileri.

- Tesis tarafından kullanılan, üretilen veya salınan tehlikeli maddelerin toprak ve yer altı suyu kirliğine yol açma olasılığına karşı başvurunun yapıldığı tarihteki durumunu yansıtan toprak ve yer altı suyu ölçüm sonuçlarını,

kapsar.

İşletmeci tarafından sağlanan bu bilgiler Ek 1, “Entegre Çevre İzni İçeriği”’nin 3.5. bölümünü tamamlamak için kullanılacaktır.

3.2.10. Mevcut durum raporunun teknik olmayan ve anlaşılır bir özeti, halkın bilgilendirilmesi amacıyla entegre çevre izni başvurusuna ilave edilir. söz konusu rapora ilişkin maksimum uzunluğuna dair bir sınırlama getirilmemiştir.

İzin yazıcıya Entegre Çevre İzni’ni hazırlamak için gerekli bilgilerin, başvuru sahibi tarafından izin başvuru dosyasında uygun biçimde sağlandığının kontrol edilmesi konusunda yardımcı olması amacıyla, bir kontrol listesi Ek 2’de sunulmuştur.

# İZİN KOŞULLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE GÜNCELLENMESİ

## İZNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ.

Entegre çevre izninin gözden geçirilmesi ve güncellenmesinin hangi durumlarda gerekli olacağı, Entegre Çevre İzinleri Hakkında Yönetmeliğin 28. maddesinde belirtilmiştir. Bunlarla ilişkili olarak, söz konusu Yönetmeliğin 13. Maddesinde, tesiste, işletmecinin tesise verilmiş olan iznin içeriğini etkileyebilecek bir değişiklik yapmak istemesi durumunda işletmeci ve Yetkili Merci tarafından dikkate alınması gereken hususlar ve kriterler ortaya konmuştur.

Entegre çevre iznine ilişkin olarak belirlenmiş sabit bir geçerlilik süresi yoktur. İznin maksimum geçerlilik süresi, izin koşullarının belirlenmesi için referans olarak alınan MET Sonuç belgelerinin geçerlilik süresine bağlıdır. Referans olarak alınmış olan bir MET Sonuç belgesi gözden geçirilip, güncellenmiş versiyonu Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlandığında, yetkili merci, maksimum 4 yıl içerisinde, izin koşulları belirlenirken (tamamen veya kısmen) söz konusu belgeyi esas alan tüm entegre çevre izinlerinin güncellenmesini sağlar. (Entegre Çevre İzni Yönetmeliği Madde 28.3).

## ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER KONUSUNDAKİ KRİTERLER

Entegre Çevre İzinleri hakkında Yönetmelik’in 13. Maddesi’nde belirtildiği üzere, işletmecilerin, entegre çevre iznine tabi bir tesiste gerçekleştirecekleri önemli veya önemli olmayan bir değişiklikle ilgili olarak, aşağıdaki paragrafta sözü edilen parametreler bazında, gerekçelerini göstererek, söz konusu değişikliği önemli mi önemli olmayan bir değişiklik olarak mı değerlendirdiğini, Yetkili Merci’ye bildirmesi gerekmektedir.

Önerilen değişikliğin işletmecinin kendisi veya yetkili merci tarafından önemli kabul edilmesi durumunda, yeni bir entegre çevre izni alınana dek söz konusu değişiklik gerçekleştirilemez.

Her durumda, bir işletme veya faaliyette yapılacak değişikliğin önemli kabul edilmesi için, önerilen değişikliğin güvenlik, insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkisinin büyüklüğü, yetkili merci tarafından aşağıdaki hususlar bakımından değerlendirilir (Yönetmelik Ek V):

| a) | doğal kaynakların ve çevrenin kalitesi ve yenilenebilirlik kapasitesi. |
| --- | --- |
| b) | Ağır kaza riski, |
| c) | İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi. |
| ç) | İşletmede kullanılan yakıtın veya yakma sisteminin değişmesi. |

Bunlarla beraber, düzenlenmiş olan entegre çevre izninin orijinalinde yer almayan veya mevcut tesisler için önceden düzenlenmiş olan ortam bazlı izinlerde bulunmayan aşağıdaki durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, değişiklikler önemli değişiklik olarak kabul edilir:

| a) | Nominal üretim kapasitesinde %50’den fazla artış olması |
| --- | --- |
| b) | Tesisin veya faaliyet alanının %50 artış göstermesi veya 5000m2’lik bir artış gerçekleşmesi (madencilik faaliyetleri hariç) |
| c) | Su veya enerji tüketiminde %50’den fazla artış, |
| ç) | Entegre çevre izninde listelenmiş olan hava kirleticilerinin herhangi birinin kütle emisyonunda %25’den fazla artış olması. |
| d) | Diğer kirleticiler de azalma olsa dahi, yeni tehlikeli kirleticilerin üretimi önemli bir değişiklik demektir. |
| e) | Debinin %25’in üzerinde olması, veya yeni bir deşarj noktasının dahil edilmesi (sıhhi sular hariç). |
| f) | Orijinal izin belgesinin kapsamında bulunmayan tehlikeli maddelerin ve preparatların sürece dahil edilmesi, tehlikeli maddelerin dahil olduğu büyük kazaların riskleri konusunda yönetmeliğin gözden geçirilmesi veya geliştirilmesi gerekli olacaktır. |
| g) | İlgili izin belgesini almayı zorunlu hale getirecek tehlikeli atık üretimi, ya da tehlikeli atık üretim miktarında yılda 10 ton’un üzerinde artış, eğer atık tehlikesiz ise inert atık da dahil bu miktar yılda 50 ton’un üzeri olarak kabul edilir. Tabii bu durum üretilen toplam tehlikeli atık miktarının %25’den fazla artması veya tehlikeli olmayan atık miktarının da inert atık da dahil olmak üzere, %50’den daha fazla artması anlamına gelir. |
| ğ) | Atık depolama faaliyetleri ile ilgili olarak, depolama kapasitesinin %30 artış göstermesi (eğer küresel depolama 1 milyon tondan çoksa) veya depolama kapasitesinin %50 artış göstermesi (küresel depolama 1 milyon tondan az ise) durumları önemli değişiklik olarak addedilir. Depolanan atıkların türünde herhangi bir değişiklik olması ve atıklar için depolama alanının modifikasyonu söz konusuysa bu da önemli bir değişiklik olarak kabul edilecektir. |
| h) | Tehlikeli atık yakma ve birlikte yakma işlemleri gerçekleştiren tehlikesiz atık yakma veya birlikte yakma tesislerinde, tehlikesiz atık operasyonunda değişiklik yapılması. |
| ı) | Çiftçilikte önemli değişiklik olarak azot üretiminde %30’luk artış veya yıllık 7000 kg’dan fazla azot oluşumu sayılmaktadır. |

(a)– (ı) noktalarında ana hatları belirtilmiş olan nicel kriterlerin listesi kapanmış bir liste değildir ve yetkili mercii tarafından, yapılması istenen değişikliklerin özel koşullarına göre veya tesisin teknik karakteristiği göz önünde bulundurularak, bazı niteliksel kriterler ilave edilebilir.

Önemli olmayan değişikliklerin üst üste eklenmesi: Bir tesisin ardıl olarak önemli olmayan değişiklikler yapması durumunda iki veya daha fazla önemli olmayan değişikliğin toplamının Yönetmeliğin Ek I’inde yer alan sınır değerlere ulaşması veya Yönetmeliğin Ek V’inin 2.. Bendinde tarif edilen durumların gerçekleşmesi halinde önemli değişikliğe dönüşür.

Yukarıda belirtilen kriterlerden bağımsız olarak ve bunlara ek olarak, bir tesisin yapısındaki veya işleyişindeki değişiklik veya tesisin genişletilmesi, değişikliğin veya genişlemenin kendisi, Entegre Çevre İzinler hakkında Yönetmelik’in Ek I’inde belirtilen kapasite eşiklerine ulaşıyorsa, önemli değişiklik kabul edilir.

# YÖNETMELİKTE GEÇEN BAZI KAVRAMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

## Mevcut En İyi Teknikler (MET) Nelerdir?

Mevcut En İyi Teknikler (MET) Endüstriyel Emisyonlar Direktifinde ve Entegre Çevre İzinleri konulu Yönetmeliğin 3 sayılı Maddesinde tanımlanmış olup, esas itibariyle, maliyet ve faydaları göz önünde bulundurulduğunda, çevrenin yüksek düzeyde korunmasına yönelik en etkili tekniklerdir.

MET’lerin, yalnızca bir işletme içerisinde kullanılan teknolojiyi ifade etmediği, bunun yanı sıra işletmenin tasarlanma, kurulma, işletme ve bakım şekline de atıfta bulunduğunun altının çizilmesi gerekmektedir. Bazı MET’ler, sağduyudan kaynaklanan basit sonuçlar olup herhangi bir yatırım gerektirmemektedir.

Uygulamada, verilen bir tekniğin MET olarak düşünülebilmesi için, aşağıdaki kriterler gözönünde bulundurulmalıdır:

- Eğer sözkonusu teknik herhangi bir MET referans dokümanında (BREFler) MET olarak anılıyorsa o zaman MET’tir.

- Eğer herhangi MET referans dokümanında (BREFler) MET olarak anılmıyorsa, sözkonusu teknik Entegre Çevre İzni yönetmeliğinin Ek III listesinde yer alan kriterler gözönünde bulundurularak MET olup olmadığına bakılmalıdır. Bu kriterler şunlardır:

  - Düşük atık oluşumuna neden olan teknolojilerin kullanımı;

  - Daha az tehlikeli maddelerin kullanımı;

  - Proseste kullanılan ve üretilen maddelerin ve uygun olduğu durumlarda atık maddelerin geri kazanımını ve geri dönüşümünün geliştirilmesi;

  - Endüstriyel ölçekte başarıyla denenmiş benzer proses, tesis veya işletme yöntemleri;

  - Bilimsel bilgi ve anlayıştaki teknolojik ilerleme ve değişiklikler;

  - İlgili emisyonların doğası, etkileri ve hacmi;

  - Yeni kurulacak veya mevcut tesislerin faaliyete geçme  tarihleri;

  - Mevcut en iyi tekniklerin uygulamaya konulması için gerekli süre

  - Proseste kullanılan hammaddelerin (su dâhil) niteliği,  tüketimi ile enerji verimliliği;

  - Emisyonların çevre üzerindeki genel etkisini ve riskleri önleme veya en aza indirme gerekliliği;

  - Kazaları önleme ve çevre açısından yaratacağı sonuçları minimuma indirme gerekliliği;

  - Uluslararası kamu kuruluşları tarafından yayınlanmış bilgiler.

## MET Referans Dokümanı (BREF) Nedir?

BREF, Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen bir MET Referans Dokümanıdır. BREF’ler endüstri uzmanları, üye ve aday ülke yetkilileri, araştırma enstitüleri ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan teknik çalışma grupları arasındaki bilgi alışverişine dayanmaktadır. Bu bilgi alışverişi, Komisyonun Sevil’de bulunan Avrupa Entegre Kirliliği Önleme ve Koruma (IPPC) Bürosu tarafından koordine edilmektedir (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/).

2006 yılında, Avrupa IPPC Bürosu 33 BREF’ten oluşan ilk BREF dizisini tamamlayarak kesinlik kazanan ilk dokümanları incelemeye sundu. Her bir BREF, 100 kadar uzmanı kapsayan iki ya da üç yıllık bir sürecin ürünü niteliğindedir. Genellikle, ilgili endüstriler, BREF’e karşılık gelen endüstri/sektör birliği aracılığıyla söz konusu süreçte katılımcı olarak yer alabilirler. Süreç hakkında detaylı bilgi için, söz konusu sürece ilişkin kuralları ortaya koyan 2012/119/EU sayılı AB Komisyonu Yürütme Kararı’nı inceleyebilirsiniz.

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ adresinde BREF listesini görebilir ve indirebilirsiniz.

Bu kılavuzun hazırlandığı sırada adı geçen İnternet sitesinden erişilebilecek BREF dökümanları aşağıdakilerdir:

    - Çimento, Kireç ve Magnezyum Oksit İmalat Sanayi

    - Seramik Üretimi

    - Kimya sanayiinde atık suların ve atık gazların arıtılması ve yönetimi

    - Ekonomi ve Çapraz Medya Etkileri

    - Depolamadan Kaynaklanan Emisyonlar

    - Enerji Verimliliği

    - Demirli Metaller İşleme Sanayi

    - Gıda, İçecek ve Süt Endüstrisi

    - Genel İzleme Prensipleri (BREF değil, ancak söz konusu İnternet sitesine dahil edilmiş bir ek kılavuz)

    - Endüstriyel Soğutma Sistemleri

    - Yoğun kümes hayvancılığı ve domuz yetiştiriciliği

    - Demir ve Çelik Üretimi

    - Büyük Yakma Tesisleri

    - Büyük Hacimli İnorganik Kimyasalların İmalatı - Amonyak, Asit ve Gübre Sanayii

    - Büyük Hacimli İnorganik Kimyasallar – Katılar ve Diğer Kimyasal Sektörü

    - Büyük Hacimli Organik Kimyasal Maddeler

    - Madencilik Faaliyetlerinde Artık ve Atık Kayaların Yönetimi

    - Cam Sanayii

    - Organik Özel Kimyasallar Üretimi

    - Demirli Olmayan Metal Sanayii

    - Klor-Alkali Üretim Sanayii

    - Polimerlerin Üretimi

    - Özel İnorganik Kimyasallar Üretimi

    - Kağıt Hamuru ve Kağıt Sanayii

    - Madeni Yağ ve Gaz Rafinerileri

    - Mezbahalar ve Hayvansal yan ürünleri endüstrileri

    - Demirhaneler ve Dökümhaneler

    - Metal ve Plastik Maddelerin Yüzey İşlemesi

    - Organik Solventlerin Kullanımı ile Yapılan Yüzey İşlemleri

    - Deri tabaklama sanayii

    - Tekstil endüstrisi

    - Atık Yakma

    - Atık Arıtma Sanayi

http://www.csb.gov.tr/projeler/ippc/   adresinde de Türkçeye çevrilmiş olan BREF’leri görebilir ve indirebilirsiniz.

BREF’lerde, Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (Entegre Çevre İzinleri konulu Yönetmeliğin Ek I’ine karşılık gelen) kapsamına giren her bir faaliyete ilişkin olarak nelerin AB seviyesinde MET olarak kabul edildiğini tanımlanmaktadır. Bu şekilde de BREF’ler, bir endüstrinin çevresel performansını ve dolayısıyla da çevreyi genel anlamda iyileştirmeye ilişkin olarak teknik ve ekonomik açıdan yapılabilecek mevcut işlemlere yönelik bilgi verirler. BREF’ler belirli endüstriyel faaliyetlere ilişkin konularla kısıtlı da olabilirler (dikey’ BREF’ler; ”Çimento, Kireç ve Magnezyum Oksit İmalat Sanayileri” ya da ”Seramik Üretim Sanayi” gibi); birçok farklı endüstriyel faaliyeti etkileyen sektörler arası konularla ilgili de olabilirler (‘yatay’ BREF’ler; ”Ekonomi ve Çapraz-Medya Etkiler ya da ”Depolamadan Kaynaklanan Emisyonlar” gibi).

Bir BREF, kirlilik önleme ve kontrol tekniklerine ilişkin bir ders kitabı değildir çünkü bu konuda geniş bir literatür bulunmaktadır. Bu nedenle de içeriği, MET’in belirlenmesini sağlamaya yönelik amaçlara ilişkin bilgilerle ve Endüstriyel Emisyonlar Direktifi kapsamına giren yeni geliştirilen teknikler ile sınırlıdır.

BREF’ler işletme operatörleri (Entegre Çevre İzni başvurusuna hazırlık esnasında), Yetkili Merci (izin yazan yetkililer ve politika oluşturucular) ve genel olarak kamu tarafından kullanılmaktadır.

## MET Sonuçları Nelerdir?

Entegre Çevre İzinleri konulu Yönetmeliğin 3 sayılı Maddesinde bahsi geçen ‘MET sonuçları ’, ‘MET Referans Dokümanının; mevcut en iyi tekniklere ilişkin sonuçları, bunların tanımlarını, uygulanabilirliklerini ölçmeye yönelik bilgileri, mevcut en iyi tekniklere yönelik emisyon seviyelerini, ilgili izleme ve tüketim seviyelerini ve uygun olduğu durumlarda ilgili alan iyileştirme önlemlerini belirten kısımlarını içeren bir dokümandır’ şeklinde tanımlanmaktadır.

MET sonuçları, Entegre Çevre İzinleri konulu Yönetmelik kapsamına giren işletmelere ilişkin izin koşullarını belirlemeye yönelik temel zorunlu referans kaynağıdır (Yönetmeliğin 8. Maddesi 5. Fıkrasında belirtilen istisnalar dışında).

Pratikte, BREF’ler içerisinde MET Sonuçları aranırken, son yayımlanan BREF’in yayımlanma tarihine göre, iki nokta ayırt edilmelidir:

- Son yayımlanan BREF, 2010 yılının Aralık ayından sonra yayımlanmış ise, BREF içerisinde MET Sonuçlarını içeren ‘Mevcut en iyi tekniklere (MET) ilişkin sonuçlar’ isimli bir Bölüm bulunur.

- Son yayımlanan BREF, 2010 yılının Aralık ayından önce yayımlanmış ise, bu BREF içerisinde yer alan mevcut en iyi tekniklere ilişkin sonuçlar, MET sonuçları olarak uygulanır. Bu aşamada sadece söz konusu sanayi sektörü veya yatay konu için geçerli olan METlerin tanımlamaları dikkate alınır (ilgili BREF dokümanında MET olarak tanımlanan teknikler MET olarak uygulanacaktır, eğer bunlar MET olarak tanımlanmazsa MET olarak düşünülmezler)..”Eski” BREF dokümanlarında belirtilen METlerle ilintili emisyon sınır değerleri yetkili mercii tarafından ulaşılması gereken zorunlu sınır değer olarak görülmemekle beraber ilgili MET’in uygulanmasının sonucunda hangi sınır değerlere ulaşılabileceğinin bir referansı olarak değerlendirilir.

BREF’lerin son yayımlanan hallerinin yayım tarihleri http://eippcb.jrc.es/reference/ adresinden görülebilir.

## ÇED prosedürü ve Entegre Çevre İzni Prosedürü arasındaki ilişki

Eğer entegre çevre izni almak üzere başvuran tesis, 07/07/2008 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 26939 sayılı ÇED yönetmeliğinin kapsamında ise, başvuru dosyasına söz konusu yönetmeliğin 11. maddesinde bahsedilen ÇED raporunu ilave etmelidir

Bu da şu anlama gelir: ÇED prosedürü daha erken başlar ve 26939 sayılı yönetmeliğin 11. Maddesinde bahsedilen ÇED raporu dosyaya dahil edilebilecek duruma gelinceye kadar Entegre Çevre İzni başvurusu gönderilemez. Yönetmelik uyarınca ÇED raporuna ihtiyaç duymayan veya “ÇED gerekli değildir” kararına sahip olan tesisler için ÇED raporu gerekli değildir. Bunlardan ikincisi için (“ÇED gerekli değildir” kararına sahip tesis) işletmeci kararı ibraz etmek zorundadır.

İzin başvurusunun değerlendirilmesi aşamasında entegre çevre izninden sorumlu yetkili merci, ÇED raporu ile EÇİ içeriğinin uyumlu olmasını garanti altına almak için, ÇED’den sorumlu yetkili mercii ile birlikte çalışır.

ÇED’e ilişkin nihai karar alınmadan önce EÇİ belgesi verilemez. ÇED nihai kararı olumsuzsa, EÇİ süreci durur ve EÇİ belgesi verilmez.

Halkın katılımı konusuyla ilgili olarak, ÇED için halkın katılımı prosedürü daha henüz entegre çevre izni (EÇİ) başvurusu gönderilmeden gerçekleşir. Dolayısıyla EÇİ içerisindeki halkın katılımı prosedürü ÇED’in halkın katılımı prosedüründen bağımsızdır. EÇİ’nin halkın katılımı prosedürünün ÇED’in uygulamasından farkı, halkın katılımı toplantısı yapılmamasıdır.

## ÇED nihai kararı işe EÇİ içeriği nasıl koordine edilir? Bunlar arasında ihtilaf olduğunda ne yapılabilir?

ÇED prosedürü en azından kısmen (özellikle de son adımlarında) EÇİ prosedürüne göre koordine edilmelidir ve  EÇİ prosedürünün bir parçasını oluşturmalıdır, ÇED nihai kararı, EÇİ içeriğine bir Ek halinde dahil edilmelidir.

ÇED nihai kararında belirtilen koşullar teknolojide yaşanacak değişikliklerin bir fonksiyonu olmamalıdır (aksine bir EÇİ belgesinde ESD’lerin mevcut teknolojilerin bir fonksiyonu olması gerekir ve iznin de yeni teknolojilerin gelişimine cevap verecek şekilde yenilenmesi gerekir.). MET’ler ÇED Prosedürü esnasında analiz edilmemelidir.

EÇİ ve ÇED nihai kararının içerikleri arasındaki uyuşmazlıklardan kaçınmak amacıyla,ÇED Prosedürü, işletmenin inşaat ve demontaj safhala6rıyla ilgili hususlara odaklanmalıdır, öte yandan işletme safhasındaki çevre koruma gereklilikleri, ve aynı zamanda demontajdan sonraki toprak durumu konusundaki uygunluk hususları da EÇİ belgesinde ele alınmalıdır. Bu şekilde, tesisin teknolojik prosesleri ve faaliyetiyle ilgili herhangi bir değişiklik geçirmesi durumunda yalnızca EÇİ’nin değiştirilmesi gerekirken, ÇED aynı kalabilecektir.

Yine de, Yetkili Merci bazı çevresel kalite standartlarına uygunluğun sağlanması amacıyla tesisin faaliyet safhasına ilişkin bazı gerekliliklerin de ÇED nihai kararına dahil edilmesi gerektiği hükmüne varırsa, o halde ÇED nihai kararının ilgili bölümlerinde şu husus belirtilmelidir “belirlenen emisyon sınır değerleri veya koşullar “asgari gerklilikler” olarak düşünülmelidir, ve tesisin emisyonlarının her durumda EÇİ belgesinde belirlenen emisyon sınır değerlerine uygun olması gerekecektir ”.

## Eşdeğer parametreler ve teknik ölçümler nelerdir?

Eşdeğer parametreler, kirletici geleneksel direkt kirletici ölçümleri ile, doğrudan ya da dolaylı olarak, yakın ilişkili olabilen, ölçülebilir veya hesaplanabilir birimlerdir/nicelikler, ve dolayısıyla bazı pratik amaçlar için doğrudan kirletici değerlerinin yerine kullanılabilir ve izlenebilirler.

Bu parametreler, normalde, hammadde miktarı, enerji üretimi, sıcaklıklar, atık hacimleri veya sürekli gaz konsantrasyon verileri gibi bir faaliyete ilişkin çeşitli yönleri gösteren, ve kolaylıkla ve güvenilir bir biçimde ölçülen veya hesaplanan parametrelerdir. Eşdeğeri parametreler, eşdeğer parametresi belli bir aralık içinde tutulduğunda Emisyon Limit Değeri'nin karşılanıp karşılanamayacağına dair bir gösterge sağlayabilir.

Bir eşdeğer parametrenin, ilgili bir başka parametrenin değerini belirlemek için önerilmesi halinde, eşdeğer parametreler ve ilgili parametre arasındaki ilişki gösterilmeli, açıkça belirtilmeli ve belgelenmelidir. Buna ek olarak, eşdeğer parametreler bazında parametrenin değerlendirilmesinin izlenebilirliği zorunludur.

Eşdeğer parametrelerin, sadece aşağıdaki koşullarda izleme amaçlarına yönelik olarak kullanılması uygundur:

- İstenilen direkt bir değerle yakın ve tutarlı bir şekilde ilişki içerisindeyse,

- Doğrudan bir değere kıyasla izlenmesi daha ekonomik veya daha kolay ise, ya da daha fazla veri  sağlıyorsa,

- Belirlenen sınırlarla ilgili düzenli bilgi sağlama kapasitesi varsa,

- Doğrudan ölçümlerin gerekli olduğu zamanlardaki koşullar ile, eşdeğer parametrelerin ölçülebileceği zamandaki proses koşulları örtüşüyorsa,

- İzin, izleme amaçlı eşdeğer parametre kullanımına izin veriyorsa ve parametrelerin türünü/formunu belirliyorsa,

- (İzin belgesinde ya da yetkili merci tarafından) kullanımı onaylanmışsa. Bu, eşdeğer parametrelerden kaynaklanan herhangi başka bir belirsizliğin, düzenleyici kararlar bağlamında önem taşımayacağı anlamına gelir,

- Periyodik değerlendirme ve takip dahil olmak üzere, uygun bir şekilde açıklanmışsa.

Farklı eşdeğer parametre kategorileri

Emisyon ve eşdeğer parametreler arasındaki ilişkinin önemi esas alınarak üç farklı eşdeğer parametre kategorisi ortaya konabilir; bunlar, bazı örneklerle birlikte aşağıda listelenmiştir. Eşdeğer parametre kombinasyonları daha güçlü bir ilişkiyi ve daha kuvvetli bir parametreyi beraberinde getirebilir.

(a) Nicel parametreler – emisyona ilişkin güvenilir bir sayısal genel tablo/yaklaşım vererek, doğrudan ölçümün yerine geçebilir. Bunların kullanımına bazı örnekler şunlardır:

- Gaz akışının bileşiminin sabit/sürekli olması durumunda, tek tek bileşikler yerine toplam UOB’nin  değerlendirilmesi,

- Yakıt, hammadde ve katkı maddelerinin kompozisyon ve miktarlarından, ve akış hızlarından, atık gaz konsantrasyonunun hesaplanması,

- Ağır metal emisyonları için iyi bir gösterge olarak sürekli toz ölçümleri,

- Tek tek organik bileşenler yerine, TOK/KOİ (toplam organik karbon/kimyasal oksijen ihtiyacı) değerlendirilmesi,

- Tek tek halojen organik bileşikleri yerine, toplam AOX değerlendirilmesi (aktif karbon adsorblanabilir organik halojenler).

(b) Nitel parametreler: Bunlar, emisyonların kompozisyonu/bileşimi hakkında güvenilir niteliksel bilgi verir. Örnekler arasında şunlar olabilir:

- Bir termal insineratördeki yakma odacığının sıcaklığı ve kalış süresi (ya da akış hızı),

- Bir katalitik insineratördeki katalizörün sıcaklığı,

- Bir insineratörden gelen baca gazının CO veya toplam UOB ölçümü,

- Bir soğutma ünitesinden çıkan gazın sıcaklığı,

- Presipitasyon ve sedimantasyon proseslerinde tek tek metal bileşenlerinin ölçümü yerine iletkenlik,

- Presipitasyon ve sedimantasyon ve flotasyon proseslerinde tek tek metal bileşenlerinin veya askıda/askıda olmayan katı maddelerin ölçümü yerine, türbidite.

c) Gösterge parametreler – bir tesis ya da prosesin işleyişi hakkında bilgi vermek ve böylece emisyonlara ilişkin indikatif/göstergeci bir izlenim vermek. Olası örnekler:

- kondensörden çıkan gaz akışının sıcaklığı,

- bir kompost filtreleme ünitesindeki basınç düşmesi/farkı, akış hızı/debisi, pH ve nem

- bir bez/torba filtrenin basınç düşmesi/farkı ve görsel denetimi

- Presipitasyon ve sedimentasyon proseslerindeki pH

  - Bir eşdeğer parametre örneği: Dioksinlerin salınmadığından emin olmak için yapılabilecekler:

    - Ölçüm, çok pahalı ve karmaşık.

    - Ateşleme sıcaklığının her zaman 1.700 °C' nin üstünde olduğundan emin olun. Sıcaklık, sizin eşdeğer parametreniz olacaktır, ve 1,700 °C' nin üzerinde olduğu takdirde, başka bir şey için ölçüm yapmanıza gerek yoktur.

## Genel Bağlayıcı Kurallar (GBK) nelerdir?

Genel Bağlayıcı Kurallar, Entegre Çevre İzinleri Hakkında Yönetmelik'te, "Tüm sektörler veya bir sektör için geçerli ve izin şartlarını belirlemek için getirilmiş emisyon sınır değerleri ve diğer şartlar" olarak tanımlanır.

Genel Bağlayıcı Kurallar, doğrudan izin koşullarının belirlenmesi amacıyla kullanılmak üzere çevre kanunu, yönetmelik ve diğer hukuki düzenlemelerle  ortaya konmuşturlar ve doğrudan koşulları ya da minimum standartları sağlarlar.

Türk yasal mevzuatında genel bağlayıcı kuralların kullanımına ilişkin bir örnek “27277 sayılı Sanayi kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliğinin” Ek 5’idir. Bu yönetmelikte sanayi sektörlerinin ve çoklu kirleticilerin hava emisyonlarına ilişkin emisyon sınır değerleri (ESD) belirlenmiştir. Herbir sektör için (örneğin, 50 MW< katı yakıt kullanan yakma tesisleri için toz ESD) ve belirli kirleticiler özelinde tanımlanan bu ESDleri, bahse konu sektörler için genel bağlayıcı kurallardır.

AB'de 13 Üye Devlet, çeşitli Ek I faaliyetleri için, çoğunlukla tebliğler, kararname ve yönetmelikler aracılığıyla Genel Bağlayıcı Kurallar oluşturduklarını rapor etmişlerdir. Genel Bağlayıcı Kurallar, genelde, sektörel Direktiflerin (LCP, Atık Yakma, Düzenli Atık Depolama Sahaları ve Solventler Direktifi) iç hukuka aktarılmaları nedeniyle, belediye kentsel atık yakma, yakma tesisleri, organik solventler ile yüzey işleme ve düzenli depolama sahaları ile ilgili kategoriler için belirlenmiştir.

AB ülkelerinde entegre çevre izni uygulamaları için Genel Bağlayıcı Kurallar'ın kullanımı konusunda detaylı bilgi, VITO, AEA ve LEIA tarafından Avrupa Komisyonu için hazırlanan, ve Eşleştirme Projesi "IPPC - TR 08 IB EN 03" kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için Türkçeye çevrilen “IPPC Direktifinin uygulanması için genel bağlayıcı kuralların kullanımının değerlendirilmesi" isimli nihai raporda bulunabilir. söz konusu raporda, çeşitli örnek vaka çalışmaları, detaylı olarak açıklanmıştır, bunlar aşağıda gösterilmiştir:

|  | Sektör | Ülke | Kural(lar): |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yoğun hayvan yetiştiriciliği | Birleşik Krallık | Standart Hayvan Yetiştiriciliği Kuralları |
| 2 | Yoğun hayvan yetiştiriciliği | Hollanda | Amonyak ve Hayvan Yetiştirme Kanunu & Hayvanların Barınmasına Dair Kararname (“Besluit huisvesting”) |
| 3 | Yoğun hayvan yetiştiriciliği | Portekiz | 810/90 sayılı Talimatname |
| 4 | Yoğun hayvan yetiştiriciliği | Fransa | 7 Şubat 2005 tarihli Kararname |
| 5 | Kağıt hamuru ve kağıt | Fransa | 3 Nisan 2000 tarihli Kararname |
| 6 | Kağıt hamuru ve kağıt | Almanya | Federal Su Kanunu; Atık su Talimatnamesi; Federal Ses Kirliliği Kontrol Kanunu; Büyük yakma tesisleri için 13 No.lu Talimatname, (13. BImSchV); 3.3.6. No.lu Hava Kalitesine İlişkin Teknik Talimatlar (TA Luft No. 3.3.6.). |
| 7 | Kağıt hamuru ve kağıt | Belçika/Walloon Bölgesi | 02/04/86 tarihli Kraliyet Kararnamesi |
| 8 | Dökümhaneler | Slovenya | Dökümhanelerden kaynaklanan hava emisyonları hakkında Kararname, dökümhanelerden ve demirhanelerden kaynaklanan atık su tahliyeleri hakkında Kararname |
| 9 | Dökümhaneler | Avusturya | Dökümhanelerden kaynaklanan hava kirleticilerinin sınırlandırılmasına yönelik Talimatname |
| 10 | Demir dışı metaller | Almanya | Federal Temiz Hava Kanunu (BImSchG); 3.3.3.2.2 ve 3.3.3.4 ve 3.3.3.8.1 No.lu Hava Kalitesine İlişkin Teknik Talimatlar (TA Luft), Federal Su Kanunu, Atık su Talimatnamesi, Ek 39-demir dışı metal işleme, 1998 tarihli ve 2928-2940 sayılı Federal Resmi Gazeteler |
| 11 | Rafineriler | Hollanda | NeR |
| 12 | Rafineriler | Belçika/Flanders | VLAREM II/Ch.5.20 |
| 13 | Mezbahalar | Macaristan | 14/2001 (V.9) 27/2005. (XII.6.) sayılı KöM-EüM-FVM Ortak Kararnamesi; 28/2004 (XII.25) sayılı KvVM Kararnamesi; 10/2000 (VI.2) sayılı KvVM Kararnamesi, Ortak Kararname, 17/2001 (VIII.3) sayılı KöM Kararnamesi |
| 14 | Mezbahalar | İspanya | 606/2003 sayılı Kararname |
| 15 | Mezbahalar | Slovenya | 296/2005 Coll. Sayılı Talimatname |

Eğer bazı entegre çevre izni koşullarını oluşturmak için belirli genel bağlayıcı kurallar kullanılmış ise tabii ki bu koşulların (örneğin belirli bir Emisyon Sınır Değeri için belirli bir kirletici) en az konuyla ilgili MET sonuç belgelerinde yer alan standartlar kadar sıkı olmaları gerekir.

## Çevre Kalite Standartları (ÇKS) nelerdir?

Çevre Kalite Standartları, Entegre Çevre İzinleri hakkında Yönetmelik'te, “İlgili mevzuatta belirlenen, belirli bir alıcı ortamda ya da belirli bir parçasında, belirli bir sürede yerine getirilmesi gereken şartlar” şeklinde tanımlanmıştır.

Türkiye'deki mevzuatta belirtilen Çevre Kalite Standartları ile ilgili iki örnek:

- Havadaki (SO2 ,NO2, NOx, vb) kirletici konsantrasyonların ilişkin emisyon sınır değerleri belirleyen “26898 sayılı Hava Kalitesi ve Değerlendirme ve Yönetimi hakkında Yönetmelik”,

- Suyun niteliğini belirleyen parametrelere (PH, sıcaklık, iletkenlik, nitratlar, vb) ilişkin tüm koşulları ortaya koyan “25999 sayılı İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzey Sularının Kalitesine Dair Yönetmelik”.

## Kompleks mülkiyet durumları

- Farklı sahipleri olan birden fazla tesisi kapsayan bir işletme için tek bir izin alınması mümkün müdür?  Hayır, bu mümkün değildir.

- Tek bir sahibi olan ve çeşitli IPPC tesislerini kapsayan kompleks bir işletme için, birbirinden farklı/birden fazla izin alınması mümkün müdür? Evet, bu mümkündür.

## Art. 8.5: Hangi durumlarda daha esnek Emisyon Sınır Değerleri (ESD'ler) uygulanabilir?

- Madde 8.5 yalnızca çok istisnai durumlarda uygulanacaktır. İşletmeciden, MET'lere karşılık gelen Emisyon sınır değerleri'nin sağlanmasının, elde edilecek çevresel faydalara kıyasla, orantısız ölçüde yüksek sosyoekonomik maliyet anlamına geleceğini gerekçelendirerek gösteren bir çalışma sunması istenecektir.

- Madde 8.5’le ilgili kesin kriterler Avrupa Komisyonu tarafından belirlenecek olup, henüz mevcut değildirler.

## Madde 17: Entegre Çevre İznini hazırlamak üzere oluşturulması gereken raporların içeriği ve kapsamı ne olmalıdır?

İlgili konuda (atık, su, hava emisyonları,...) entegre çevre izni düzenlemek üzere gerekli olan bilgileri içermelidir, hem ilgili MET sonuç belgelerini ve BREFleri hem de ilintili ulusal çevre mevzuatını dikkate almalıdır.

## “Genel değerlendirme” ve “Çapraz-medya etkilerinin değerlendirilmesi” ne anlama gelir?

Bazı kirlilik azaltma tekniklerinin uygulanması, boru çıkışı (sistem sonu) azaltma yöntemleri olarak kullanıldığında, kullanılan teknik MET olduğunda dahi aynı veya farklı bir ortamda başka kirleticilerin oluşmasına sebep olabilir. İzin konusunda yetkili mercinin başlıca hedefi, çevrenin, bir bütün olarak maksimum seviyede korunmasını sağlamaktır. İzin konusunda yetkili merci,  tüm çevresel etkileri göz önünde bulundurmalı, ve daha hassas çevresel hususlar konusunda etkileri en aza indirmek konusuna özellikle dikkat etmelidir.

“Çapraz-medya etkilerinin değerlendirilmesi”'ile ilgili bazı örnekler:

-  Uçucu Organik Bilekişkler’in (UOB) azaltılması için uygulanan Termal Oksidasyon, UOB’lerde ve CO emisyonlarında azalma sağlamakla beraber, NOx emisyonlarında ve yakıt tüketiminde bir artış anlamına gelebilir. Tesisin bulunduğu bölgede NOx seviyesi yüksekse, tesisten kaynaklanacak daha yüksek Nox seviyesinin önüne geçmek amacıyla UOB’lerin azaltılması için başka bir teknik kullanılması gerekli olabilir.

- Katalizör veya filtreleme teknolojilerinin hepsi, ve özellikle elektofiltreler veya elektrostatik filtreler havadaki askıda partikül madde oranını azaltırlar, ancak bu artan enerji tüketimi ve genelde tehlikeli atık oluşumu anlamına gelir.

- Islak filtreler SO2 gibi asit yapıdaki gaz emisyonlarını azaltır, ancak yeni bir atık su akımına sebep olurlar. Kuru filtreler örneğinde tehlikeli atık olasılığı da dahil katı atık oluşumu söz konusudur.

- Bazen, suya bırakılan kirletici deşarjlarının azaltılması, atık oluşumunun artması anlamına gelebilir, çünkü kirletici yükünü azaltmak için tek yol atık suyu filtreden geçirmektir, ve toplanılan kirletici kütlesi katı atık olarak ortaya çıkar. Tesis, atık suyu filtrelemek yerine deşarj suyuna çok daha fazla su ekleyerek kirleticileri seyreltmeyi deneyebilir, ancak bu kaçınılması gereken bir durumdur.

- Kimya sektöründe bazı atık su akımları fırınlarda yakılabilir, bu atık suyu azaltmakla beraber hava emisyonlarının artmasına sebep olur.

## EÇİ başvurusu sırasında belirli bir MET’in mevcut olduğunu belirten bir tesiste daha sonra yapılan denetimde böyle bir MET’in mevcut olmadığının tespit edilmesi durumunda Yetkili Merci nasıl bir yol izlemelidir? Bu durumun EÇİ belgesiyle ilgili ne tür sonuçları olabilir?

  - İlk adım, “kaybolan” MET’in çevre korumasının sağlanması için kilit önem taşıyıp taşımadığının belirlenmesidir

  - Şayet bu MET’in çevre korumasının sağlanması için kilit bir MET olduğu ortaya çıkarsa, ilgili emisyon değerleri böyle bir MET’in mevcut olması halinde meydana gelecek emisyon değerlerinden yüksek olacaktır, ve dolayısıyla bu durum, çevresel riske yol açabilecek ciddi bir usulsüzlüktür, ve acil önlemler alınması gerekir .

  - Bu MET’in kilit önem taşımayan bir MET olduğunun ve herhangi bir çevre riskinin mevcut olmadığının ortaya çıkması durumunda, ya bunun uygulanması için bir süre tahsis edilir (örneğin 6 ay), ya da işletmeci aldığı EÇİ belgesini değiştirmeye yönelik prosedürü başlatmalıdır.

## İşletmeci için geçerli olan diğer mevzuata da uyulması gerekeceği nasıl açıklığa kavuşturulmalıdır?

EÇİ belgesinde şöyle bir cümlenin yer alması kolay bir çözüm olacaktır: : “Bu izin yalnızca EÇİ Yönetmeliği kapsamında Entegre Çevre İzini amaçlarına hizmet etmektedir, ve bu izin belgesinde yer alan hiçbir husus, işletmecinin yasal yükümlülüklerini veya diğer yasa veya yönetmelikler kapsamında yerine getirmesi gereken koşulları iptal edecek şekilde algılanamaz”.

## Bir tesisin uygulaması gereken MET’ler nasıl seçilmelidir? Bu amaca yönelik bazı sabit kriterler var mıdır?

Normalde işletmecinin EÇİ başvurusu sırasında, ilgili MET Sonuç belgelerince belirlenen Emisyon Sınır Değerlerine (ESD’ler) ve yürürlükteki ulusal yasalara uygun hareket etmek amacıyla, tesiste hangi MET’lerin uygulanmakta veya uygulanacak olduğuna ilişkin bilgi sağlamalıdır. Yetkili Merci bu MET’lerin sözü edilen ESD’lere uygunluk açısından yeterli olup olmadığını denetlemeli ve bunu yaparken hem MET Referans Belgelerinde (BREF’ler) hem de işletmeci tarafından sunulan EÇİ başvuru belgesinde sunulan bilgileri referans almalıdır. Sonuç olumsuzsa, Yetkili Merci durumu işletmeciye bildirmeli ve ESD’lere uygunluk için bir imkan olarak ilgili MET Referans Belgesi/Belgeleri’nde bahsedilen ilgili MET’leri kullanmasını önermelidir. İşletmeci sonrasında ikinci bir öneri hazırlamalı ve bunu değerlendirilmek üzere Yetkili Merci’ye göndermelidir. Buradaki kilit nokta dikkatleri nihai amaç üzerine odaklamaktır, bu da belirli ESD’lere uyulmasıdır. Bunlara nasıl (hangi MET’ler kullanılarak) ulaşıldığı önemli değildir. Asıl önemli olan, ESD’lere ulaşılmasıdır..

## EÇİ’ye tabi olan bir tesiste yapılan denetime ilişkin kilit hususlar nelerdir?

Her tesis özgün bir vakadır. Çevrenin bir fonksiyonu olarak, riskler farklılık arz edebilir (akarsu, deniz, civarda yaşayan nüfus...) Tesisin tarihinin irdelenmesi, geçmişte yaşadığı sorunları görmek açısından önemlidir. Denetim sırasında nelerin kontrol edilmesi gerekeceğine ilişkin açık bir fikir elde etmek açısından, denetimden önce her bir türdeki çevresel etki için (hava, su, toprak, atık), ayrıntılı bir planlama yapılmalıdır. Denetim sırasında işletmeciye hangi kısımların denetleneceğini söylemek, ve işletmeciye kilit sorular sormak denetçinin işi olmalıdır..

## Belirli bir Ek I tesisinde, Ek II'de sözü edilen bileşiklerden hangilerinin izleme ve kontrole tabi olması gerektiğini belirlemek için kriterler

Entegre Çevre İzinleri hakkında Yönetmelik'in Ek II listesinde (kirletici maddeler listesi), “metal ve bileşikleri”, “klor ve bileşikleri” gibi, çeşitli kimyasal bileşiklere, bunların hangi bileşikler olduğu spesifik olarak belirtilmeden, genel olarak değiniliyor.

Bu durumda, belirli bir tesise ilişkin olarak, ilgili izin belgesinde hangi “bileşikler” için Emisyon sınır değerleri belirlenmelidir? Yetkili merci, hangi bileşiklerin izin belgesi kapsamına alınması gerektiği konusundaki kararını verirken, iki temel kaynağı esas almalıdır: i) söz konusu tesis türü ile ilgili MET Referans Dökümanları (BREF'ler) (ilgili kirleticiler BREF'lerde genellikle belirtilir) ve ii) kirletici maddeleri ve Emisyon Sınır Değerleri'ni belirleyen ulusal çevre mevzuatı (Sadece belirli sektörler için tanımlanmış olabileceği gibi, örneğin su gibi bir alıcı ortam bazında daha yatay bir yaklaşımla tanımlanmış da olabilirler). Bu değerlendirme, her tesisin kendisine özgü özelliklerini göz önünde bulunduracak şekilde, tesis bazında yapılmalıdır.

Bununla birlikte, bir veya birden fazla bileşik ile ilgili tereddüt durumunda uygulanabilecek bir seçenek, izin belgesinde bu bileşiklere ilişkin belirli izleme koşulları belirterek, izleme sonuçlarına bağlı olarak, söz konusu bileşiklerin emisyon değerinin belirli bir eşiğin altında olduğunun tespiti halinde, tesisin, başlangıçta izlemeye tabi olan bileşiklerden bazılarının ölçümünden muaf tutulmasının mümkün olabileceğini belirtmektir.

## Ek 1, bölüm 2.6’daki “işlem tankı” ifadesi nasıl anlaşılmalıdır?

Ek 1, bölüm 2.6’da yer alan, metallerin ve plastiklerin yüzey işleminin yapıldığı tesislerin eşik değerleri işlem tanklarının hacmi cinsinden ifade edilir. Ana işlem basamağına ek olarak tanklar genellikle daldırmalı temizleme, dekapaj, yağdan arındırma, asite daldırma,  edilgenleştirme ve durulama gibi  işlemler için kullanılır. Durulama haricinde tüm bu işlem basamakları bir elektrolitik veya kimyasal işlem sonucunda yüzeyde değişiklik içerir ve bu nedenle de  “işleme” tanımı kapsamında yer alırlar. Buna karşılık ultrason, kırmalı püskürtme, su püskürtme ve tavlama gibi elektrolitik ve  kimyasal olmayan yüzey işlemleri  bu tanım kapsamına alınmazlar. Hangi tesislerin bu bölüm kapsamında kaldığını belirlemek amacıyla işlem tanklarının hacmi,  bir elektrolitik veya kimyasal işlem sonucunda yüzeyde değişim meydana getiren işlem basamakları için kullanılan tankların toplam hacmi olarak hesaplanmalıdır. .

Bununla birlikte, Ek 1 kapsamına giren tesisler için durulama işlemini içeren bütün adımların, bu bölüm içinde aşağıda gösterilen  “KAPASİTE TANIMLAMASI VE YORUMLAMASI HAKKINDA KILAVUZ” doğrultusunda, EÇİ Yönetmeliği, Madde 3(y)’de ifade edilen anlam kapsamında bir “ilişkili faaliyet” olarak ele alınması gerektiği unutulmamalıdır.

## Entegre Çevre İzni yönetmeliğinin Ek I’i: Kimya sektöründe “sanayi ölçeğinde kimyasal veya biyolojik prosesle üretim” ne amlama gelir?

Ek I bölüm 4 (“kimya sanayii”) nicel kapasite sınır değerleri içermeyip “sanayi ölçeğinde üretim” ifadesine atıfta bulunur. Kimyasal üretim ölçeği çok özel bir ürünün birkaç gramından cüsseli bir kimyasal ürünün birkaç tonluk miktarına kadar değişiklik gösterebilir, belirlenmiş olan faaliyet için her ikisi de “sanayi ölçeği” ifadesine karşılık gelebilir. Eğer söz konusu faaliyet “ticari amaçlı” ise,  ürün nihai ürün olmayıp ara ürün ise ve kendisi tcarete konu olmayacaksa dahi,  sanayi ölçeğinde üretim olarak düşünülmelidir. Tersine- örneğin evsel, akademik veya laboratuar faaliyetleri gibi-  kendi tüketimi için kimyasallar üreten diğer faaliyetler bu kapsamda değerlendirilmezler.

Ayrıca, “ticari amaç” ifadesi genel olarak söz konusu faaliyetin profesyonel ticari bir faaliyet olarak gerçekleştirildiğini anlatmak üzere kullanılabilir. söz konusu faaliyete ilişkin bir ticari hesabın varlığı ya da benzeri göstergeler bir ticari faaliyet yürütüldüğünü ortaya koyar. Eğer bu gibi göstergeler yok ise, örneğin küçük ölçekli “artisanal soap” üretimi söz konusu ise faaliyetin “ticari olmayan amaçlarla” yapıldığı söylenebilir ve böylece sanayi ölçeğinde bir faaliyet olmaz.

"Kimyasal veya biyolojik işleme", üretim prosesi esnasında gerçekleşen bir veya birkaç kimyasal veya biyolojik reaksiyon sayesinde dönüşüm gerçekleştiğini anlatır. Sadece fiziksel işlemeden (örneğin kimyasal veya biyolojik reaksiyona girmeyen maddelerin basitçe karıştırılması veya çırpılması, susuzlaştırma, dilüsyon, asitlerin/bazların yeniden paketlenmesi) ibaret bir faaliyet kapsanmayacaktır.

Esasen fiziksel işleme yapan ancak belirli bir dereceye kadar bazı kimyasal reaksiyonlar da bulunan faaliyetler için (örneğin iki veya daha fazla kimyasal maddenin üçüncü bir karışım oluşturmak üzere karıştırılması ve daha sonra hemen bir yüzeye püskürtülmesi veya boyanması, ya da gerçek yapıştırıcı materyali oluşturmak üzere iki yapıştırıcı bileşenin karıştırıldığı durumlar gibi), yetkili mercii karar verirken sadece “kimya tesisleri” 4. Bölüm (bölüm 4.5 başka bir betimleme kullanır) tarafından kapsanır esasına dayanacaktır. Genelde kimya tesisi olarak düşünülmeyecek yerlerde gerçekleşen bu tip faaliyetler (örneğin yapı ve onarım faaliyetleri) Ek I’in bu kısmı tarafından kapsanmaz şeklinde değerlendirilecektir.

## EÇİ Yönetmeliği’nin Ek 1’i kullanım ömrü tükenmiş olan araçların demontajını gerçekleştiren ve atık haline gelmiş elektrikli ve elektronik ekipmanları işleyen tesisleri kapsıyor mu?

Kullanım ömrü tükenmiş olan araçların demontajının yapıldığı veya atık haline gelmiş elektrikli ve elektronik ekipmanların işlendiği tesislerin Endüstriyel Emisyonlar Direktifi’nin Ek 1, 5. Madde kapsamına girip girmediği, bu tür atıkların tehlikeli veya tehlikesiz atık olarak sınıflandırılmasına, atık arıtma faaliyetlerine ve ilgili tesisin kapasitesine bağlıdır::

- Tehlikeli atıkların bertarafı ve/veya geri kazanımı, eğer Ek 1, madde 5.1 altında listelenen faaliyetlerden birini veya birkaçını içermesi ve tesis kapasitesinin 10 ton/günü aşması durumuda EÇİ yönetmeliği kapsamına girer.

- Tehlikesiz atıkların bertarafı, Ek 1, madde 5.3(a) altında listelenen faaliyetlerden birini veya birkaçını içermesi ve tesis kapasitesinin 50 ton/günü aşması durumunda EÇİ yönetmeliği kapsamına girer..

- Tehlikesiz atıkların geri kazanımı, veya geri kazanım-bertaraf karışımı bir işleme tabi tutulması, Ek 1, madde 5.3(b) altında listelenen faaliyetlerden birini veya birkaçını içermesi ve tesis kapasitesinin 75 ton/günü aşması durumunda EÇİ yönetmeliği kapsamına girer.

## Ek I’de geçen “5.1, 5.2, 5.4 ve 5,6 hükümlerinde belirtilen faaliyetlerden herhangi biri öncesinde” ifadesi nasıl yorumlanmalıdır?

5.5’teki faaliyet tanımı, tehlikeli atıkların 50 tonu aşan toplam kapasite ile geçici olarak depolanması, ve depolama işleminin 5.1., 5.2, 5.4 veya 5.6’da listelenen atık arıtımı faaliyetlerinden önce gerçekleştirilmesiyle  ilgilidir.  .

Bu faaliyet, sonrasında gerçekleştirilen atık arıtımı faaliyetlerinin geçici depolama ile aynı sahada gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinden bağımsız olarak Ek 1 kapsamına dahildir. Sonraki faaliyetlerin 5.1, 5.2, 5.4, ve 5.6’da ifade edilen kapasite eşiklerini aşıp aşmaması da dikkate alınmaz.

5.5 5.4 (düzenli depolama) kapsamına giren tehlikeli atıkların geçici olarak depolanması (katı atık depolama alanı) faaliyetini, ve atığın oluşturulduğu sahada toplanmayı bekleyen geçici depolamayı  kapsamaz,

## 6.4 (b) (ii) numaralı faaliyet tanımında neden iki farklı eşik var?

Bu faaliyet tanımı, farklı üretim profilleri için farklı üretim eşikleri belirlemektedir.

- Yıl boyunca sürdürülen gıda faaliyetleri için genellikle 300 ton/günlük eşik uygulanır..

- Yıl içinde sınırlı bir süre için gerçekleştirilen faaliyetler için (mevsimsel faaliyetler) çevresel etkiler genellikle yıl nboyunca gerçekleştirilen faaliyetlere kıyasla daha sınırlı olacaktır. 600 ton/günlük bir eşik uygulanır, fakat bu eşik, sadece faaliyet süresi bir yıl içinde art arda 90 günü aşmayan tesisler için geçerlidir..

## KAPASITE TANIMLAMASI VE YORUMLAMASI KONUSUNDAKİ KILAVUZ İLKELER

## 5.24.1. Ek 1’deki toplama kuralı

Ek 1’in giriş bölümünyer alan hüküm 1.1 no’lu kategori için,  ve “kapasite” veya “çıktı” unsurlarına açıkça atıfta bulunmayan diğer faaliyetler için geçerli midir?

EÇİ Yönetmeliği  Ek 1 listesi genel bir hüküm içermektedir::

“2. Aşağıda verilen eşik değerler genel olarak üretim kapasiteleri veya üretim miktarlarını göstermektedir. Aynı tesis içinde  aynı alt başlık kapsamında birkaç faaliyet birden yürütülmesi halinde bu faaliyetlerin kapasiteleri toplanır.”

Kategori no. 1.1 şu faaliyete atıfta bulunur:

“Yakma sistemi anma ısıl gücü 50 MW ve üzerinde olan tesisler” ”.

Ek 1’de “kapasite” kelimesinin kullanılmadığı, ancak faaliyetin teknik kapasitesini ifade etmek için benzer açıklamaların kullanıldığı örnekler vardır, örneğin:

“2.6. İşlem teknesi hacmi 30 m3 üzeri olan metallerin veya plastik malzemelerin elektrolitik veya

kimyasal işlemlerle yüzey işlemesinin yapılması” .”

6.6. Entansif kümes hayvanı veya domuz besiciliği yapan tesisler için şu sınır değerler verilmiştir:

- (a) 40 000’den fazla  kümes hayvanı kapasiteli tesisler

- (b) 2 000’den fazla domuz üretimi (30 kg üzeri)  kapasiteli tesisler,, veya

- (c) 750’den fazla dişi domuz kapasiteli tesisler

Sonuç olarak EÇİ Direktifinin Ek 1’inin giriş kısmında yer alan hüküm, genel olarak üretim kapasitesine veya çıktılara atıfta bulunur.“Anma ısıl güç” ifadesi azami ısı üretimini tanımlamak için kullanılan bir ifadedir. Normalde, büyük yakma tesisleri için azami ısı üretimi kW veya MW cinsinden ifade edilir. Bu anlamda, anma ısıl güç gibi özel teknik ifadeler “kapasite” kelimesine eşdeğer ve geçerli ifadelerdir. “Kapasite” kelimesi açık olarak ifade edilmek zorunda değildir. Ek 1’in genel giriş kısmında yer alan toplama kuralı, 1.1 no’lu kategoriye ait olan tesisler için ve yine ek 1’de “kapasite” kelimesine eşdeğer ifadelerin kullanıldığı diğer hükümler için uygulanır.

Ancak bölüm 6.6’da atıfta bulunulan kümes hayvanları ve domuz besiciliği alanında kümes hayvanları, domuzlar ve dişi domuzlar için verilen ayrı ayrı sınır değerlerin toplanması söz konusu değildir, dolayısıyla toplama kuralı bunlar için uygulanmaz. Bunun terine kapasit sayısı toplanır ve böylelikle eşiğin aşılıp aşılmadığı belirlenir. Bölüm 6.6’da kümes hayvanları, domuz ve dişi domuz besiciliği alt başlıklarında farklı ve ayrı sınır değerler verilmiştir. Daha genel olarak Ek 1’in giriş kısmında yer alan hükümde tek tek faaliyet tanımlamalarına atıfta bulunacak şekilde, altbaşlıklar (a-b-c) düzeyinde toplama yapılması sağlanmaktadır.

## 5.24.2. Günlük ve saatlik kapasite

“Ton/gün” olarak verilmiş olan kapasite sınırı anma kapasitede 24 saat sürekli faaliyeti mi ifade eder?

Ton/gün cinsinden verilen tüketim kapasitesi, üretilen materyal veya benzeri kriterler, EÇİ Yönetmeliği’nin kapsamını tanımlamak için Ek I içerisinde sıklıkla kullanılır.

Tekstil, tabakhane gibi sektörlerde çoğu tesis günde 24 saat aralıksız çalışmaz. Fakat birçok küçük ölçekli tesis piyasa talebi ile yakın ilişki içerisinde çalışır. Bazen normal çalışma saatleri çok kısa bir bildirim süresi içinde aşılabilmektedir. Dolayısıyla açıklanan çalışma uygulaması bir tesisin gerçek kapasitesini yansıtması açısından güvenilmez bir rehberdir ve tesisin gerçek kirletme potansiyelini yansıtmaz.

Kapasite, tesisin teknik veya yasal açıdan aşmasının mümkün olmadığı azami kapasiteyi ifade eder. Farklı bir deyişle, tesis, ekipmanın 24 saat boyunca çalışmasına engel teşkil edecek yasal veya teknik bir sınır yoksa, 24 satt/ gün’lük bir kapasiteye sahip demektir..

Ek I’in saatlik kapasiteye atıfta bulunduğu durumlarda yukarıdaki paragrafa benzer şekilde uygulanabilir.

## 5.24.3. Kapasite konusunda teknik kısıtlamalar

Bir tesisin kapasitesi belirlenirken teknik kısıtlamalar dikkate alınabilir mi?

Belirli bir faaliyet için tesisin kapasite sınır değeri bütün olarak veya belirli bir faaliyet bazında (örneğin. 2.2, 2.4, 2.5(b), 3.3, 6.2, 6.5, 6.7) belirtilmiş ise, proseste üretilen iş miktarını sınırlayabilecek tüm proses adımlarını gözönünde bulundurmak doğru olur. Prosesler arasında yükleme, boşaltım ve ekipman temizliği gibi işlerin yapılması için harcanan zaman, 24 saatlik bir dönemdeki proses döngülerinin sayısını teknik olarak sınırlayabilir, ve bu da tüm proses kapasitesininn kısıtlanmasına sebep olacaktır. Benzer şekilde prosesin bir parçası prosesin tamamının üretim miktarını etkileyecek teknik bir sınırlama teşkil ederse, bu geçerli bir uygulama olur. Örnek vermek gerekirse, bir et işleme bandının üretim miktarı teknik açıdan, kurulu soğutma veya dondurma ünitesinin kapasitesiyle sınırlandırılmıştır.

Dolayısıyla tesisin kapasitesi tanımlanırken teknik kısıtlamaların dikkate alınması yerinde olur. Buna, tesisin Ek 1  sınır değerlerinin üzerinde çalışmasını engellemek amacıyla zorunlu olarak getirilmiş olan teknik kısıtlamalar da dahildir. Ancak böylesi bir kısıtlama, tesisin verilen bir sınır değeri aşmaması sonucunu desteklemesi açısından emniyetli ve güvenilir olmalıdır. İşletmeciden verilen sınır değerin aşılmayacağına dair taahüt alınması, veya fazla bir çaba harcamaksızın ortadan kaldırılabilecek bir kısıtlama yeterli olmaz.

Belirli bir ekipmanın kapasitesinden bahsediliyorsa (örneğin 2.3(a), 2.3(b), 2.6) o zaman IPPC’ye tabi olup olmayacağı belirlenirken sadece o ekipmanın kapasitesi dikkate alınmalıdır. Ancak sınır değerler belirli bir zaman dilimine göre ifade edilmişse,  (örneğin 2.3(a) – (a) Saat başına 20 tondan fazla ham çelik kapasiteli sıcak haddeleme tesislerinin işletilmesi) bu tür belirli ekipmanlarla ilgili teknik kısıtlamaların (örneğin yukarıda tanımlandığı üzere yükleme, boşaltma, temizleme) dikkate alınması yerinde olacaktır.

## 5.24.4. Atık depolama kapasitesi

Ek I bölüm 5.1’de yer alan günlük 10 ton’luk sınır değer tehlikeli atıkların depolanması söz konusu olduğunda nasıl yorumlanmalıdır?

Burada D 15 koduna sahip atık depolama faaliyetleri özelinde, herhangi bir zamanda 10 ton’un üzerinde tehlikeli atık materyali depolama kapasitesine sahip tesislere atıfta bulunur (Ek I, madde 5.1). Atık çerçeve direktifinde (değiştirilmiş haliyle 75/442/AAT) belirtildiği gibi D 15 kodu “D1 ile D4 arası faaliyetler öncesindeki depolama sahası”dır (üretim sahasında toplama öncesindeki geçici depolama hariç). Dolayısıyla 10 ton’un üzerinde tehlikeli atık depolayacak teknik veya yasal kapasitesi olan tesisler, depolama (D1 ile D14 arası tanımlanan) ilgili atık bertaraf faaliyetleri öncesinde gerçekleştirilmiyorsa, veya atık, üretildiği sahada toplanma öncesi geçici depolama halinde değilse, Ek I, bölüm 5.1 kapsamında değerlendirilir.

## 5.24.5. Ek I bölüm 6.7’de solvent tüketim kapasitesi

EÇİ Yönetmeliği Ek I bölüm 6.7’ de "Organik solvent tüketim kapasitesi saatte 150 kg veya yıllık 200 ton üzeri maddelerin veya ürünlerin özellikle haşıl, basma, kaplama, yağ temizleme, su geçirmez hale getirme, apreleme, boyama, temizleme, emdirme gibi yüzey işlemlerinden geçirildiği" tesislere atıfta bulunulmaktadır.

1.  “Tüketim kapasitesi” ürün içerisinde kalan solventleri de kapsar mı?

Bir solventin tesis tarafından “tüketilmiş” olup olmadığının değerlendirilmesi, solventin ürün içinde/yüzeyinde bulunmasına veya başka bir şekilde solvent emisyonu olmasına bağlı değildir. Dolayısıyla ürün içerisinde kalan solventler “tüketim kapasitesi” tanımlamasına dahil edilmelidir.

2.  Solvent tüketim kapasitesi nasıl belirlenir?

6.7’de ifade edilen faaliyet, organik solvent tüketim kapasitesi için hem saatlik hem de yıllık sınır değerleri içermektedir. Ancak, yukarıda c. ve d.’de ifade edildiği gibi teknik veya yasal kısıtlamalar nedeniyle yıllık kapasite mutlaka saatlik kapasitenin 8760 katına karşılık gelmeyebilir. Bu kısıtlamalar örneğin makinelerin hazırlık, bakım vb. işlemler için ihtiyaç duyduğu üretim yapılmayan süreyi, çalışma süresi veya vardiya sayısı konusundaki hukuken bağlayıcı kısıtlamarı, iş güvenliği gereklilikleri, ve hatta açık bir şekilde uygulanan maksimum solvent tüketim sınırlarını içerebilir.

Solvent tüketim kapasitesi şu faktörlerle de sınırlandırılabilir: kurutma ve fiksaj fırınlarının kapasitesi, yardımcı ekipmanların kapasitesi, tesisin üretim faaliyetlerinin teknik özellikleri, örneğin kesintisiz yerine zorunlu kesintili faaliyette bulunması; üretilen ürün ve materyallerin kaplama gereklilikleri; kullanılan kaplama materyalinin solvent içeriği; v.b.

Organik solventler için tüketim kapasitesi tesis tarafından üretilen ürün ve materyallere ilişkin üretim kapasitesine bağlı olabilir. Örnek vermek gerekirse eğer bir tesis yılda maksimum solvent içeriği %Z olan Y gram vernik kullanarak X adet ürün üretme kapasitesine sahipse, bu tesisin organik solvent tüketim kapasitesi yılda X*Y*Z/100 olacaktır. Ne var ki bu yaklaşım tüm solvent kullanılan prosesler için geçerli değildir.

# EK 1. ENTEGRE ÇEVRE İZNİ İÇERİĞİ

- Genel bilgiler

  - Yasal çerçeve

    - İznin verilmesi konusunda uygulanan mevzuat

    - İznin geçerliliği (süresi)

      - İstisnai durumlara ilişkin kapsam

    - Diğer izin ve lisanslar (Entegre Çevre İzninden önceki)

  - Sürece dahil olan Yetkili Merciler

  - Uzun menzilli veya sınır ötesi kirliliğin en aza indirilmesine ilişkin hükümler

- Tesisin tanımı

  - Tesisin adı

  - Tesisin sahibi

  - Tesisin işletmecisi

  - Yönetmeliğin Ek I listesinde yer alan faaliyet

  - Toplam çalışan sayısı

  - Yeri

    - Adresi

    - UTM koordinatları (X ve Y)

  - Tesisin özellikleri

    - Endüstriyel işletmelerin sicil numaraları ve NACE faaliyet kodları

    - Faaliyet başlangıç tarihi ve reabilitasyon (retrofitting) (önemli değişiklikler)

    - Faaliyet (temel ve yardımcı)

    - Ürünler ve yan ürünler

    - Ana üretim proseslerinin özeti, aşağıdakiler de dahil olmak üzere

      - Akış şeması

      - Tüketim: enerji, yakıt, su, hammaddeler (atık yönetimi tesisleri için, arıtılan atıkların türü ve miktarı)

    - Nominal üretim / işleme kapasitesi ve büyüklüğü (çiftlikler söz konusu ise hayvanlara ayrılmış yerlerin sayısı)

    - Tesisin faaliyet saatleri

    - İlgili diğer çevresel konular

    - İlgili diğer bilgiler (ISO, EMAS...)

- Çevresel koşullar

  - Atmosfer

    - Hava Kalitesi

      - Yakın çevre için İmisyon Sınır Değerleri

      - İzleme ve modelleme gereklilikleri

    - Emisyonlar

      - Baca emisyonları

        - Emisyon noktalarının tanımlanması; noktanın kodu, yüksekliği, UTM koordinatları, çeşitli kirleticilerin toplu akışı

        - Emisyon kaynaklarının teknik koşulları (faaliyet saatleri dahil) ve buna ilişkin gereklilikler

        - Emisyon Sınır Değerleri (ESD’ler), diğer eşdeğer paratmetreler veya teknik ölçümler

          - MET uygulamalarının tanımlanması.

        - İzleme ve kontrol:

          - 3.1.2.1.4.1. Normal işletme koşulları ve normal olmayan işletme koşullarına ilişkin ölçümler

          - Ölçüm metodolojisi

          - Sıklık

          - Emisyon sınır değerlerinin  (ESD’ler) değerlendirilme prosedürü

      - Bacasız emisyonlar (kaçak emisyonlar)

        - Emisyon noktalarının tanımlanması

        - Emisyon sınır değerleri (ESD’ler), diğer eşdeğer parametreler veya teknik ölçümler

          - BAT uygulamalarının tanımlanması

        - İzleme ve kontrol:

          - Ölçüm metodolojisi

          - Sıklık

          - Emisyon sınır değerlerinin (ESD’ler) değerlendirilme prosedürü

  - Gürültü emisyonları

    - Ana gürültü kaynaklarının  özelliklerinin belirtilmesi

    - Emisyon sınır değerleri (ESD’ler), diğer eşdeğer parametreler veya teknik ölçümler:

      - MET uygulamalarının tanımlanması.

      - Diğer azaltma tekniklerinin tanımlanması.

    - İzleme ve kontrol:

      - Ölçüm metodolojisi

      - Sıklık

      - Emisyon sınır değerlerinin (ESD’ler) değerlendirilme prosedürü

  - Atık su deşarjları

    - Atık su akışlarının  tanımlanması (proses suları, sıhhi sular ve yağmur suları dahil)

    - Deşarj noktalarının teknik koşulları ve bunlara ilişkin gereklilikler

    - Kirleticilerin tanımlanması

    - Emisyon sınır değerleri (ESD’ler), diğer eşdeğer parametreler veya teknik ölçümler:

      - MET uygulamalarının tanımlanması.

    - İzleme ve kontrol:

      - Normal işletme koşulları ve normal olmayan işletme koşulları için ölçümler

      - Ölçüm metodolojisi

      - Sıklık

      - Emisyon sınır değerlerinin (ESD’ler) değerlendirilme prosedürü

  - Atık

    - Üretim proseslerinden kaynaklanan atıklar

      - Tehlikeli atıklar

        - Atık üretimi

          - Atık karakterizasyonu

          - Atık azaltma planı

          - Depolama koşulları

          - MET uygulamalarının tanımlanması

        - Atık yönetimi

          - Tesis dışına yetkili atık işletmecilerine aktarılması

          - Atığın tesis bünyesinde arıtılması

            - Atık kabul prosedürü

            - Arıtma faaliyetleri

            - Bertarafa ilişkin teknik gereklilikler

      - Tehlikesiz atıklar

        - Atık üretimi

          - Atık karakterizasyonu

          - MET uygulamalarının tanımlanması

      - Ambalaj ve Ambalaj atıkları

        - Atık üretimi

          - Atık karakterizasyonu

        - Atık azaltma planı

    - Üretim proseslerine bağlı olmayan diğer atıklar

      - Tehlikeli atıklar

        - Atık üretimi

          - Atık karakterizasyonu

          - Atık azaltma planı

          - Depolama şartları

            - MET uygulamalarının tanımlanması

        - Atık yönetimi

          - Atığın yetkili mercilerce lisanslandırılmış işletmelere aktarılması

            - Atık kabul prosedürü

            - Arıtma faaliyetleri

            - Bertarafa ilişkin teknik gereklilikler

      - Tehlikesiz atıklar

      - Atık üretimi

          - Atık karakterizasyonu

  - Toprak ve yeraltı sularının korunması

    - Toprak karakterizasyonu ve kompozisyonu

    - Düşük çevresel etki konusunda önleyici faaliyetler

      - Depolar için güvenlik önlemleri

      - Potansiyel olarak kirlenmiş suların tahliyesi ve toplanmasına ilişkin sistemler

    - Yeraltı sularının izlemesi ve kontrolü

      - Ölçüm metodolojisi

      - Sıklık

  - Denetimler

    - Denetimleri kolaylaştırmak için işletmeci tarafından yerine getirilmesi gereken genel şartlar

- Teknik ekler

  - Çevre üzerinde etkisi olabilecek olağan dışı durumlar (normal olmayan işletme koşulları)

    - İzin belgesinde belirtilen ESD’lerinin aşılması

    - Tesisin faaliyete başlama ve kapanış evrelerine özgü koşullar

    - Sızıntı, arıza ve anlık kesintilere bağlı kaza ve olaylar

    - Faaliyetin nihai olarak sonlandırılması ve tesisin demonte edilmesi

  - Acil durum planları

  - Yetkili Merciye iletilecek çevresel bilgiler

    - İzleme ve kontrol faaliyetlerine ilişkin raporlar ve emisyon sınır değerlerine (ESD’ler) uygunluğun değerlendirilmesi.

    - MET’lere karşılık gelen ESD’lerin aşılmasına ilişkin raporlama

    - ESD’lerin aşıldığı durumlardan sonra uygulanan önlemlerin verimliliğinin değerlendirilmesi

  - Bakım ve kalibrasyon planı

    - Üretim ekipmanları ve yardımcı ekipmanlar

    - Otomatik ölçüm sistemi

- Diğer ekler

  - Nihai ÇED raporu

  - SEVESO raporu (tehlikeli madde içeren büyük endüstriyel kaza risklerinin kontrolüne ilişkin yürürlükteki mevzuata göre tesisin sınıflandırılması)

# EK 2. İZİN BAŞVURU DOSYASININ DEĞERLENDİRİLMESİ SIRASINDA KULLANILACAK  OLAN KONTROL LİSTESİ

| İZİN BAŞVURU DOSYASININ İÇERİĞİ |
| --- |
|  | TANIMLAMA | KONTROL |
|  | Firma sahibi | Firmanın ismi | 1 |  |
|  |  | Açık adresi | 2 |  |
|  |  | Vergi numarası | 3 |  |
|  |  | Ana faaliyet | 4 |  |
|  | İşletmeci (eğer tesis sahibinden farklı ise) | Firmanın adı | 5 |  |
|  |  | İrtibat kişisinin bilgileri (herbir çalışma ünitesinde) | 6 |  |
|  |  | Tam adres | 7 |  |
|  |  | Vergi numarası | 8 |  |
|  |  | Ana faaliyet | 9 |  |
|  | Tesisin tanımlanması ve teknik özellikleri | Çalışma ünitelerinin sayısı | 10 |  |
| PROJE RAPORU |  | Sanayi tesislerinin sicil numarası | 11 |  |
|  |  | Ekonomik Faaliyetlerin Ulusal Dınıflandırılması (NACE) | 12 |  |
|  |  | Toplam çalışan sayısı | 13 |  |
|  |  | Çevresel iyileştirme amaçlı yatırımlar. | 14 |  |
|  |  | Organizasyon şeması | 15 |  |
|  |  | UTM koordinatları | 16 |  |
|  |  | Yönetmeliğin Ek I listesinde yer alan faaliyet | 17 |  |
|  |  | Ana faaliyet ve diğerleri | 18 |  |
|  |  | Nominal üretim /arıtma kapasitesi ve büyüklüğü | 19 |  |
|  |  | Inşaat faaliyetlerinin tamamlanması ve faaliyete geçme için planlanan tarih (yeni tesisler için) | 20 |  |
|  |  | Planlanan faaliyete başlama tarihi (yeni tesisler için) | 21 |  |
|  |  | Tesisin faaliyet süresi | 22 |  |
|  | Üretim prosesinin tanımlanması | Çeşitli safhalara ayrılmış akış şeması yardımıyla üretim prosesinin tanımlanması. | 23 |  |
|  |  | Safhaların tanımlanması | 24 |  |
|  |  | Her safhadaki faaliyet saatleri | 25 |  |
|  |  | Işletme yöntemleri (sürekli veya süreksiz) | 26 |  |
|  |  | Kullanılan ekipmanın ve tekniklerin, hangilerinin MET olduğu belirtilerek, tanımlanması | 27 |  |
|  | Doğal kaynaklaın, ham ve yardımcı materyallerin ve ürünlerin ayrıntılı tanımlaması | Enerji tüketimi : Isı ve buhar üretimi ve işletme içerisinde ulaşım amacıyla kullanılan yakıtlar (Elektrik üretimi, kombine enerji ve ısı üretimi için kullanılan yakıtlar, harici tedarikçilerden gelen ısı ve buhar kullanımı, elektrik ve ısı üretimi için yakıt kullanımı, termik santraller ve kazan daireleri hariç). Enerji verimliliğini artırmya yönelik önlemler | 28 |  |
|  |  | Su: proses esnasında kullanılan suyun miktarı, yüzey, yeraltı ve deniz suyu alımı–alım şeklinin ayrıntılı tanımlanması, dışardan tedarik edilen veya yeniden sirküle edilen suların belirtilmesi | 29 |  |
|  |  | Ham maddeler: ham maddelerin listesi ve miktarı, tehlikeli veya tehlikesiz özellikte olmalarının belirtilmesi | 30 |  |
|  |  | Yardımcı materyaller: yardımcı maddelerin listesi ve miktarı, tehlikeli veya tehlikesiz özellikte olmalarının belirtilmesi | 31 |  |
|  |  | Ürünler ve yan ürünler: çıktı ürünlerin ve yan ürünlerin listesi, türleri ve her türün saat, gün veya yıl başına üretim miktarları . | 32 |  |
|  | Çevre emisyonları ve kontroller | Hava kalitesi | Modelleme şartları | 33 |  |
|  |  |  | Emisyonların izlenmesi için plan | 34 |  |
|  |  | Hava: Baca emisyonları: | Emisyon noktalarının tanımlanması | 35 |  |
|  |  |  | Odak noktasının şartları ve teknik koşulları (çalışma saatleri dahil) | 36 |  |
|  |  |  | Üretilen gaz halindeki atıklar (hava akışı, ısı ve salınan kirleticiler ve miktarları) | 37 |  |
|  |  |  | Azaltma önlemleri, hangilerinin MET olduğunun belirtilmesi | 38 |  |
|  |  |  | İzleme ve kontrol planı | 39 |  |
|  |  | Hava: Bacasız emisyonlar | Emisyon noktalarının tanımlanması | 40 |  |
|  |  |  | Salınan kirleticiler | 41 |  |
|  |  |  | Azaltma önlemleri, hangilerinin MET olduğunun belirtilmesi | 42 |  |
| PROJE RAPORU |  |  | Azaltma önlemleri, hangilerinin MET olduğunun belirtilmesi | 43 |  |
|  |  | Gürültü | Kaynakların tanımlanması (lokasyon ve karakterizasyon) | 44 |  |
|  |  |  | Akustik inceleme | 45 |  |
|  |  |  | Azaltma önlemleri, hangilerinin MET olduğunun belirtilmesi | 46 |  |
|  |  |  | İzleme ve kontrol planı | 47 |  |
|  |  | Atık su | Akımın (deşarj noktaları da dahil olmak üzere) ve ilgili prosesin tanımlanması (endüstriyel ve sıhhi sular, yağmur suları ve diğer deşarjlar) | 48 |  |
|  |  |  | Deşarj noktalarının şartları ve teknik koşulları | 49 |  |
|  |  |  | Kirleticilerin tanımlanması ve miktarları | 50 |  |
|  |  |  | WWTP (MET’leri belirtir nitelikte) | 51 |  |
|  |  |  | Izleme ve kontrol (numune alma noktaları) | 52 |  |
|  |  | Tehlikeli atıklar | Üretim ve karakterizasyon (AAK’na gore sınıflandırma ve etiketleme) | 53 |  |
|  |  |  | Depolama şartları | 54 |  |
|  |  |  | Kirlilik önleme yöntemleri (MET’ler belirterek) | 55 |  |
|  |  |  | Atık yönetimi (tesis içinde/dışında işleme) | 56 |  |
|  |  |  | Atık minimizasyon planı | 57 |  |
|  |  | Tehlikesiz atıklar | Karakterizasyon (sınıflandırma ve etiketleme) | 58 |  |
|  |  |  | Kirliliği önleme yöntemleri (MET’leri belirterek) | 59 |  |
|  |  |  | Atık yönetimi (tesis içinde/dışında işleme) | 60 |  |
|  |  | Ambalaj atıkları | Karakterizasyon | 61 |  |
|  |  |  | Atık minimizasyon planı | 62 |  |
|  |  | Toprak ve yeraltı sularının korunması | Depolama için güvenlik önlemleri, MET belirterek | 63 |  |
|  |  |  | Drenaj sistemi veya potansiyel kirletilmiş suların toplanması. | 64 |  |
|  |  |  | Izleme ve kontrol planı | 65 |  |
|  |  | Normal olmayan işletme koşulları | Normal olmayan faaliyetin gerçekleşeceği durumlar. Tanımlama. | 66 |  |
|  |  |  | Normal olmayan işletme koşullarında çevresel etkinin en aza indirilmesi için alınacak önlemler | 67 |  |
|  |  |  | Acil durumlarda faaliyete ilişkin açıklamalar | 68 |  |
|  |  |  | Faaliyetin kesin olarak durdurulması halinde alınacak önlemler | 69 |  |
| EK BİLGİLER | Önceki paragraflarda belirtilmiş olan detayların teknik olmayan özeti | 70 |  |
|  | Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu (yeni tesisler için, 26939 sayılı yönetmeliğin 11. maddesi) | 71 |  |
|  | Gelişim planları ve peyzaj planlama raporları | 72 |  |
|  | SEVESO raporu (tehlikeli maddeleri içeren büyük kaza risklerinin kontrolüne ilişkin yürürlükteki mevzuata göre tesisin sınıflandırılması) | 73 |  |
|  | Yürürlükteki hükümlere gore başvuru sahibinin gizli tutmak istediği bilgilerin belirlenmesi | 74 |  |
|  | Yürürlükteki çevre mevzuatının şartlarına uygunluğu gösterir nitelikte herangi diğer belgeler veya yine aynı mevzuata gore istenilen zorunlu güvenlik veya sigorta konulu yönetmelik | 75 |  |
|  | Toprak ve yeraltı sularının kirlilik durumunu belirlemek için gerekli olan bilgileri içeren ve faaliyetlerin tamamen durdurulması halinde ölçülebilir nitelikte kıyaslama yapılabilmesini sağlayan temel dayanak raporu | 76 |  |
|  | Işletmeci tarafından ödenen harçlara ilişkin makbuzlar | 77 |  |

# EK 3: EÇİ YÖNETMELİĞİNİN EK 1’İNDE BAHSEDİLEN HERBİR KATEGORİYE İLİŞKİN BREF DOKÜMANLARI

(IPPC Teknik Destek Projesi kapsamında hazırlanan) bu ekte, EÇİ Yönetmeliği'nin Ek 1'inde bulunan her alt kategori, uygun olduğu durumda ilgili MET Referans Dokümanı'na uygun hale getirilmiştir. Bazı alt sektörlerde ilgili birden fazla MET referans dokümanı belirtilmiştir.

Aşağıdaki tabloda bahsedilen MET Referans Dokümanları'na ek olarak, aşağıdaki MET Referans Dokümanları yatay bir özelliğe sahiptir ve şu kategorilerin çoğu için geçerlidir: Depolamadan Kaynaklanan Emisyonlar, Enerji Verimliliği, Ekonomik ve Çapraz-Medya Etkileri, İzlemenin Genel İlkeleri, Endüstriyel Soğutma Sistemleri.

| Alt - Kategori | İlgili BREF | İlave Yorumlar |
| --- | --- | --- |
| 1. Enerji Üretimi |
| Yakma sistemi anma ısıl gücü 50 MW ve üzerinde olan tesisler | Büyük Yakma Tesisleri BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Büyük Yakma Tesisleri (BYT) BREF’i aynı zamanda BYT’de kullanılan ikincil yakıtları da kapsamaktadır. BYT BREF’i yanma sürecinin bir parçası olan, demir ve çelik içerisindeki kok gibi durumları ya da yakmayı kapsamaz. BYT’leri Emisyon Limit Değerleri EED’de de bulunabilir. |
| 1.2. Petrol ve petrol ürünlerinin ve gazların rafine edildiği tesisler | Madeni Yağ ve Gaz Rafineleri BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Boyutlarına bakmaksızın bütün rafineleri kapsar ama keşif, üretim, taşıma veya pazarlamayı kapsamaz. Enerji üretimi veya olefin üretimi Büyük Hacimli Organik BREF'ler kapsamındadır. Rafineriler genellikle büyük ve tamamen entegredir. |
| 1.3. Kok üretimi tesisi | Demir ve Çelik BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Büyük hacimli inorganik tesisler BREF’inin konusu olduğu için, bu BREF kok tesislerine bağlı H2SO4 fabrikalarını kapsamaz. |
| 1.4. Gazlaştırma veya sıvılaştırma tesisi: (a) Kömür | Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) |  |
| 1.4.(b) Yakma sistemi anma ısıl gücü 20 MW ve üzerinde olan tesislerde kullanılan diğer yakıtlar | Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) |  |
| 2. Metal Üretimi ve İşlenmesi |
| 2.1. Metal cevheri (sülfit cevheri dâhil) kavurma ve sinterleme | Demir ve Çelik BREFi Demir Dışı Metaller BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) |  |
| 2.2. Sürekli döküm dahil pik demir ve çelik üretimi (birinci veya ikinci ergitme) saat başına 2,5 ton üzeri kapasiteyle | Demir ve Çelik BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) MET sonuç belgesi | Demir Dışı Metaller BREF’inin konusu olduğu için bu BREF torba filtre tozlarının gerikazanımını kapsamaz. İkinci erime 2008/98/EC Direktifinin Ek II, Faaliyet R4’ünde yer alan demir metallere eşdeğerdir. Kapasite teknik olarak yükleme zamanları gibi sebepleden dolayı kısıtlanabilir. |
| 2.3.(a) Demir metallerin işlenmesi – Saat başına 20 tondan fazla ham çelik kapasiteli sıcak haddeleme tesislerinin işletilmesi | Demir Metallerin İşlenmesi BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Kapsadıkları: Isıtma ve ısı işlem Yüzey düzeltme ve hazırlama Çelik şekillendirme Tavlama ve temperleme Sıcak daldırma ile metal kaplama |
| 2.3. (b) Demir metallerin işlenmesi – Çekiç başına 50 kilojul üzerinde enerjisi bulunan çekiçlerin olduğu ve kalorifik gücün 20 MW üzerinde olduğu demirhanelerin işletilmesi | Demirhaneler ve Dökümhaneler BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Bu kategoriye giren herhangi bir Avrupa dökümhanesinin varlığı bildirilmemiştir. (BREF p (i)) |
| 2.3.(c) Demir metallerin işletilmesi – 2 ton/saat ham çelikten daha yüksek girdiyle erimiş koruyucu metal kaplamaların tatbiki | Demir Metallerin İşlenmesi BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Kapsadıkları: Isıtma ve ısı işlem Yüzey düzeltme ve hazırlama Çelik şekillendirme Tavlama ve temperleme Sıcak daldırma ile metal kaplama |
| 2.4. Üretim kapasitesi günlük 20 ton üzerinde olan demir çelik dökümhaneleri işletilmesi | Demirhaneler ve Dökümhaneler BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) |  |
| 2.5.(a) Demir dışı metallerin işlenmesi – Cevherden, konsantrelerden ve ikincil hammaddelerden kaynaklardan metalürjik, kimyasal veya elektrolitik işlemlerle demirli dışı metal elde edilmesi | Demir Dışı Metaller BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Demir dışı metallerin geri kazanımı dahildir. |
| 2.5. (b) Demir dışı metallerin işlenmesi – Demir dışı metallerin, geri dönüştürülmüş ürünlerin eritilmesi, alaşımlanması ve demir dışı metal dökümhane kurşun ve kadmiyum için günlük 4 tonu aşan, diğer metaller için günlük 20 tonu aşan eritme kapasitesiyle işletilmesi | Demirhaneler ve Dökümhaneler BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Kadmiyum, Titanyum ve değerli metal dökümhaneleri, çan ve sanat dökümleri (BREF p (i)) gibi boyutlarından dolayı BREF’in dışında kalmaktadır. Demirdışı metallerin gerikazanımı dahildir – 2008/98/EC Direktifinin Ek II, Faaliyet R4’ünde yer alan demir metallere eşdeğerdir. |
| 2.6. İşlem teknesi hacmi 30 m3 üzeri olan metallerin veya plastik malzemelerin elektrolitik veya kimyasal işlemlerle yüzey işlemesinin yapılması | Metallerin ve Plastiklerin Yüzey İşlemi BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) |  |
| 3. Mineral Endüstrisi |
| 3.1.(a) Çimento, kireç ve magnezyum oksit üretimi – Günlük üretim kapasitesi 500 ton üzerinde olan döner fırınlarda veya günlük üretim kapasitesi 50 ton üzerinde olan diğer fırınlarda çimento klinkeri üretilmesi | Çimento, Kireç ve Magnezyum Dioksit BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) MET sonuç belgesi | 1. BREF taşocağı/maden ya da şaft fırınları kullanılarak üretilen klinkeri kapsamaz 2. Eğer çimento fırınları aynı zamanda günde 10 tondan fazla tehlikeli atık yakıyorsa, alt-kategori 5.1 ve 5.2(b)’de yer alan faaliyetler olarak da kapsanır. |
| 3.1.(b) Çimento, kireç ve magnezyum oksit üretimi – Günlük üretim kapasitesi 50 ton üzerinde olan fırınlarda kireç üretilmesi | Çimento, Kireç ve Magnezyum Dioksit BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) MET sonuç belgesi |  |
| 3.1.(c) Çimento, kireç ve magnezyum oksit üretimi – Günlük üretim kapasitesi 50 ton üzerinde olan fırınlarda magnezyum oksit üretilmesi | Çimento, Kireç ve Magnezyum Dioksit BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) MET sonuç belgesi | BREF MGCO3’den gelen MgO’nun kuru üretimini de kapsar. |
| 3.2. Asbest veya asbest bazlı ürünlerin imalatı | Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) |  |
| 3.3. Günlük 20 ton üzerinde ergitme kapasitesiyle cam ve fiberglas üretimi | Cam BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) MET sonuç belgesi |  |
| 3.4. Günlük 20 ton üzeri ergitme kapasitesiyle minerallerin eritilmesi ve mineral liflerinin üretimi | Cam BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) MET sonuç belgesi |  |
| 3.5. Seramik ürünlerinin, özellikle kiremit, tuğla, refrakter tuğla, dayanıklı çanak, çömlek, fayans veya porselenin pişirme yöntemiyle günlük 75 ton üzerinde üretim kapasitesiyle ve/veya 4 m3 ü aşan fırın kapasitesi ve fırın başına 300 kg/m3 üzeri yoğunlukla üretilmesi | Seramik BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | BREF aşağıdakilerin üretiminide dahil eder: • Yer ve Duvar Karosu • Tuğla ve Kiremit • Ev seramiği • Refrakter ürünler • Sıhhi tesisat • Teknik seramikler • Vitrifiye kil borular • Genişletilmiş kil agrega • Inorganik yapıştırılmış aşındırıcılar |
| 4. Kimya Endüstirisi | Bu bölüm yönünden, faaliyet türleri içinde sayılmış üretimler 4.1 ila 4.6 bentlerinde belirtilen maddelerin veya madde gruplarının kimyasal veya biyolojik işlemlerle endüstriyel ölçekte üretimi anlamındadır. |
| 4.1.(a) Organik kimyasalların üretimi, örneğin: Basit hidrokarbonlar (düz zincirli[o20], halkalı, doymuş, doymamış, alifatik veya aromatik) | Büyük Hacimli Organik Kimyasallar BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Büyük Hacimli Organik Kimyasallar BREF’i Avrupa'da 100kt/annum aşan hacimlerde üretilen yaklaşık 90 kimyasalı kapsar. |
| 4.1. (b) Organik kimyasalların üretimi, örneğin: Alkoller, aldehitler, ketonlar, karboksilik asit, esterler ve ester, asetat, eter, peroksit, epoksi reçineleri karışımları gibi oksijen içeren hidrokarbonlar | Büyük Hacimli Organik Kimyasallar BREFi Polimerler BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Büyük Hacimli Organik Kimyasallar BREF’i Avrupa'da 100kt/annum aşan hacimlerde üretilen yaklaşık 90 kimyasalı kapsar. Biodizel üretimi bu kategoriye girer. |
| 4.1.(c) Organik kimyasalların üretimi, örneğin: Sülfürlü hidrokarbonlar | Büyük Hacimli Organik Kimyasallar BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Büyük Hacimli Organik Kimyasallar BREF’i Avrupa'da 100kt/annum aşan hacimlerde üretilen yaklaşık 90 kimyasalı kapsar. |
| 4.1. (d) Organik kimyasalların üretimi, örneğin: Aminler, amitler, azot bileşikleri, nitro bileşikler, nitrat bileşikleri, nitriller, siyanatlar, izosiyanatlar gibi nitrojenli hidrokarbonlar | Büyük Hacimli Organik Kimyasallar BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Büyük Hacimli Organik Kimyasallar BREF’i Avrupa'da 100kt/annum aşan hacimlerde üretilen yaklaşık 90 kimyasalı kapsar. |
| 4.1. (e) Organik kimyasalların üretimi, örneğin: Fosfor içeren hidrokarbonlar | Büyük Hacimli Organik Kimyasallar BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Büyük Hacimli Organik Kimyasallar BREF’i Avrupa'da 100kt/annum aşan hacimlerde üretilen yaklaşık 90 kimyasalı kapsar. |
| 4.1. (f) Organik kimyasalların üretimi, örneğin: Halojenli hidrokarbonlar | Büyük Hacimli Organik Kimyasallar BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Büyük Hacimli Organik Kimyasallar BREF’i Avrupa'da 100kt/annum aşan hacimlerde üretilen yaklaşık 90 kimyasalı kapsar. |
| 4.1. (g) Organik kimyasalların üretimi, örneğin: Organometalik bileşikler | Büyük Hacimli Organik Kimyasallar BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Büyük Hacimli Organik Kimyasallar BREF’i Avrupa'da 100kt/annum aşan hacimlerde üretilen yaklaşık 90 kimyasalı kapsar. Altın madenleri bu kategoriye girer. |
| 4.1. (h) Organik kimyasalların üretimi, örneğin: Plastik materyaller (polimer, sentetik elyaf ve selüloz bazlı elyaf) | Polimerler BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) |  |
| 4.1. (i) Organik kimyasalların üretimi, örneğin: Sentetik kauçuk | Polimerler BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) |  |
| 4.1. (j) Organik kimyasalların üretimi, örneğin: Boyalar ve pigmentler | Organik İnce Kimyasallar BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) |  |
| 4.1. (k) Organik kimyasalların üretimi, örneğin: Yüzey aktif ve süraktif maddeler | Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Özel yüzey üretimi Organik İnce Kimyasallar BREF’I tarafından kapsanır. Genel yüzey üretimi herhangi bir BREF kapsamında değildir. |
| 4.2. (a) İnorganik kimyasalların üretimi, örneğin: Amonyak, klor veya hidrojen klorür, florür veya hidrojen florür, karbon oksitler, sülfür bileşikleri, nitrojen oksitler, hidrojen, sülfür diosit, karbonil klorür gibi gazlar | Klor-Alkali BREFi Büyük Hacimli İnorganik Kimyasallar (LVIC) - Amonyak, Asitler ve Gübreler BREFi Özel İnorganik BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) |  |
| 4.2. (b) İnorganik kimyasalların üretimi, örneğin: Kromik asit, hidrofluorik asit, fosforik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, sülfürik asit, oleum, sülfürlü asitler gibi asitler | Büyük Hacimli İnorganik Kimyasallar (LVIC) - Amonyak, Asitler ve Gübreler BREFi Özel İnorganik BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) |  |
| 4.2. (c) İnorganik kimyasalların üretimi, örneğin: Amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodium hidroksit gibi bazlar | Chlor-Alkali BREFi Özel İnorganik BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) |  |
| 4.2. (d) İnorganik kimyasalların üretimi, örneğin: Amonyum klorür, potasyum klorat, potasyum karbonat, sodyum karbonat, perborat, gümüş nitrat gibi tuzlar | Büyük Hacimli İnorganik Kimyasallar - Katı maddeler ve diğerleri BREFi Özel İnorganik BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | BREF beş ana ürünü kapsamaktadır: • Soda Külü • Titanyum Dioksit • Karbon Siyahı • Sentetik Amorf silika • İnorganik fosfatlar BREF geniş kapsamlı olmayan diğer onyedi ürünüde kapsamaktadır: Alüminyum Florür Karpit Karbon disülfür Demir klorür Demir sülfat Oksit Kurşun Magnezyum bileşikler Sodyum Silikat Silisyum karbür Zeolitler Kalsiyum Klorid Çöken Kalsiyum Karbonat Sodyum perklorat Sodyum Perborat Sodyum Perkarbonat Sodyum Sülfit Çinko Oksit |
| 4.2. (e) İnorganik kimyasalların üretimi, örneğin: Non-metaller, metal oksitler ve kalsiyum karpit silikon, silikon karpit gibi, diğer inorganik bileşikler | Büyük Hacimli İnorganik Kimyasallar - Katı maddeler ve diğerleri BREFi Özel İnorganik BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | BREF beş ana ürünü kapsamaktadır: • Soda Külü • Titanyum Dioksit • Karbon Siyahı • Sentetik Amorf silika • İnorganik fosfatlar Aynı zamanda onyedi ürünü daha kapsamaktadır: Alüminyum Florür Karpit Karbon disülfür Demir klorür Demir sülfat Oksit Kurşun Magnezyum bileşikler Sodyum Silikat Silisyum karbür Zeolitler Kalsiyum Klorid Çöken Kalsiyum Karbonat Sodyum perklorat Sodyum Perborat Sodyum Perkarbonat Sodyum Sülfit Çinko Oksit |
| 4.3. Fosfor, nitrojen veya potasyum bazlı gübrelerin üretimi (basit veya kompleks gübreler) | Büyük Hacimli İnorganik Kimyasallar (LVIC) - Amonyak, Asitler ve Gübreler BREFi Özel İnorganik BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) |  |
| 4.4. Bitki koruma ürünleri veya biyosit üretimi | Organik İnce Kimyasallar BREFi Özel İnorganik BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) |  |
| 4.5. Farmasötik ara ürünler dâhil farmasötik ürünlerin üretimi | Organik İnce Kimyasallar BREFi Özel İnorganik BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | İlaç üretimi doğal bitkilerden ekstraksiyonu da içerir. Buna bir örnek Türkiye’de haşhaş’dan morfin ekstrakse edilmesidir. |
| 4.6. Patlayıcı üretimi | Organik İnce Kimyasallar BREFi Özel İnorganik BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) |  |
| 5. AtıkYönetimi |
| Kategori 5.1, günde 10 ton depolama kapasitesinin anlamı fiziksel 10 ton tehlikeli atık saklama kapasitesi olarak alınır. Bu tür atıkların sahalarda geçici depolanması bu tanım içerisine girmez. 5.1 'de belirtilen yollarından biri ile bertaraf bekleyen geçici depolama da tanımın içerisine girmez. |
| 5.1.(a) Aşağıdaki faaliyetlerden birini veya daha fazlasını kapsayacak şekilde günlük 10 ton üzerinde kapasite ile tehlikeli atığın bertarafı veya yeniden kazanımı: Biyolojik işleme | Atık Arıtma Endüstrisi BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) |  |
| 5.1.(b) Aşağıdaki faaliyetlerden birini veya daha fazlasını kapsayacak şekilde günlük 10 ton üzerinde kapasite ile tehlikeli atığın bertarafı veya yeniden kazanımı: Fiziksel-kimyasal işleme | Atık Arıtma Endüstrisi BREF Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) |  |
| 5.1.(c) Aşağıdaki faaliyetlerden birini veya daha fazlasını kapsayacak şekilde günlük 10 ton üzerinde kapasite ile tehlikeli atığın bertarafı veya yeniden kazanımı: 5.1 ile 5.2’de belirtilen faaliyetlerin herhangi birinden önce harmanlama veya karıştırma | Atık Arıtma Endüstrisi BREF Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) |  |
| 5.1.(d) Aşağıdaki faaliyetlerden birini veya daha fazlasını kapsayacak şekilde günlük 10 ton üzerinde kapasite ile tehlikeli atığın bertarafı veya yeniden kazanımı: 5.1 ile 5.2’de belirtilen faaliyetlerin herhangi birinden önce tekrar paketleme | Atık Arıtma Endüstrisi BREF Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) |  |
| 5.1.(e) Aşağıdaki faaliyetlerden birini veya daha fazlasını kapsayacak şekilde günlük 10 ton üzerinde kapasite ile tehlikeli atığın bertarafı veya yeniden kazanımı: Solvent yeniden kazanma / yeniden üretme | Atık Arıtma Endüstrisi BREF Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Atık Direktifi 2008/98/EC Ek II Aktivitesi R2’e eşdeğerdir. |
| 5.1.(f) Aşağıdaki faaliyetlerden birini veya daha fazlasını kapsayacak şekilde günlük 10 ton üzerinde kapasite ile tehlikeli atığın bertarafı veya yeniden kazanımı: Metaller ve metal bileşikleri dışında inorganik materyallerin geri dönüşümü / iyileştirilmesi | Atık Arıtma Endüstrisi BREF Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Atık Direktifi 2008/98/EC Ek II Aktivitesi R5’e eşdeğerdir. |
| 5.1.(g) Aşağıdaki faaliyetlerden birini veya daha fazlasını kapsayacak şekilde günlük 10 ton üzerinde kapasite ile tehlikeli atığın bertarafı veya yeniden kazanımı: Asitler veya bazların yeniden üretimi | Atık Arıtma Endüstrisi BREF Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Atık Direktifi 2008/98/EC Ek II Aktivitesi R6’a eşdeğerdir. |
| 5.1.(h) Aşağıdaki faaliyetlerden birini veya daha fazlasını kapsayacak şekilde günlük 10 ton üzerinde kapasite ile tehlikeli atığın bertarafı veya yeniden kazanımı: Kirliliğin azaltılması için kullanılan ekipmanların geri kazanılması | Atık Arıtma Endüstrisi BREF Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Atık Direktifi 2008/98/EC Ek II Aktivitesi R7’e eşdeğerdir. |
| 5.1.(i) Aşağıdaki faaliyetlerden birini veya daha fazlasını kapsayacak şekilde günlük 10 ton üzerinde kapasite ile tehlikeli atığın bertarafı veya yeniden kazanımı: Bileşinlerin katalizörlerden geri kazanılması | Atık Arıtma Endüstrisi BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Atık Direktifi 2008/98/EC Ek II Aktivitesi R8’e eşdeğerdir. |
| 5.1.(j) Aşağıdaki faaliyetlerden birini veya daha fazlasını kapsayacak şekilde günlük 10 ton üzerinde kapasite ile tehlikeli atığın bertarafı veya yeniden kazanımı: Petrolün tekrar rafine edilmesi ve diğer amaçlarla yeniden kullanılması | Atık Arıtma Endüstrisi BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Atık Direktifi 2008/98/EC Ek II Aktivitesi R9’a eşdeğerdir. |
| 5.1.(k) Aşağıdaki faaliyetlerden birini veya daha fazlasını kapsayacak şekilde günlük 10 ton üzerinde kapasite ile tehlikeli atığın bertarafı veya yeniden kazanımı: Yüzeyde toplama | Atık Arıtma Endüstrisi BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Atık Direktifi 2008/98/EC Ek I Aktivitesi D4’e eşdeğerdir. |
| 5.2.(a) Atık yakma veya birlikte atık yakma tesislerinde atıkların bertarafı veya geri kazanılması: Saatte 3 ton üzeri kapasite ile tehlikesiz atıkların bertarafı veya yeniden kazanılması | Atık Yakma Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Atık Yakma BREF’inin kapsadıkları: Yakma Piroliz Gazlaştırma |
| 5.2.(b) Atık yakma veya birlikte atık yakma tesislerinde atıkların bertarafı veya geri kazanılması: Günlük 10 ton üzeri kapasite ile tehlikeli atıkların bertarafı veya yeniden kazanılması | Atık Yakma BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Atık Yakma BREF’inin kapsadıkları: Yakma Piroliz Gazlaştırma |
| 5.3. (a) Günlük kapasitesi 50 ton’un üzerinde olan, aşağıdaki faaliyetlerden birini veya birkaçını kapsayan, kentsel atık su arıtma tesisleri ile ilgili 8 Ocak 2006 tarihli 26047 sayılı yönetmelik (91/271/EEC) kapsamında yer alan faaliyetleri hariç tutan, tehlikesiz atıkların bertarafı |  |
| 5.3.(a) (i) Biyolojik işleme | Atık Arıtma Endüstrisi BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Atık Direktifi 2008/98/EC Ek I Aktivitesi D8’e eşdeğerdir. Biyolojik atık arıtma faaliyetinin yaptığı tek faaliyet anaerobik sindirim ise, bu faaliyet için kapasite eşiği günde 100 ton’dur. |
| 5.3.(a) (ii) Fiziksel-kimyasal işleme | Atık Arıtma Endüstrisi BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Atık Direktifi 2008/98/EC Ek I Aktivitesi D9’a eşdeğerdir. |
| 5.3.(a) (iii) Atık yakma veya birlikte atık yakma için atığın ön arıtması | Atık Arıtma Endüstrisi BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) |  |
| 5.3.(a) (iv) Cüruf ve küllerin işlenmesi | Atık Arıtma Endüstrisi BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) |  |
| 5.3.(a) (v) Metal atıkların öğütücülerde işlemden geçirilmesi (Atık elektrik ve elektronik gereçler, hurda araçlar ve parçaları dâhil) | Atık Arıtma Endüstrisi BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) |  |
| Alt - Kategori | İlgili BREF | İlave Yorumlar |
| 5.3. (b) Tehlikeli olmayan atıkların günlük 75 ton üzerinde kapasiteyle ve aşağıdaki faaliyetlerden birinde veya daha fazlasında geri kazanılması veya geri kazanma ve bertaraf karışımı sonuçlar elde edilmesi (91/271/EEC Konsey Yönergesindeki faaliyetler hariç) |  |
| 5.3 (b) (i) Biyolojik işleme | Atık Arıtma Endüstrisi BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) |  |
| 5.3 (b) (ii) Atık yakma veya birlikte yakma öncesinde ön işleme | Atık Arıtma Endüstrisi BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) |  |
| 5.3 (b) (iii) Cüruf ve küllerin işlenmesi | Atık Arıtma Endüstrisi BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) |  |
| 5.3 (b) (iv) Metal atıkların öğütücülerde işlemden geçirilmesi (Atık elektrik ve elektronik gereçler, hurda motorlu taşıtlar ve parçaları dâhil) | Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) |  |
| 5.4 Günlük 10 ton’un üzerinde atık kabul eden veya toplam kapasitesi 25000 ton’un üzerinde olan, kimyasal tepkimeye girmeyen atıkların depolama sahaları hariç, düzenli atık depolama sahaları. “Depolama sahası” atıkların yerüstünde veya yeraltında depolanmaları suretiyle atık bertarafının gerçekleştirildiği saha anlamında kullanılmaktadır. Şu durumlar da dahildir: - dahili atık depolama sahaları (örneğin atık üreticisinin kendi atığını üretim sahasında bertaraf etmesi), ve - atıkların geçici olarak depolanması için kalıcı depolama sahası (bir yıldan fazla), Şu durumlar hariç: - atıkların geri kazanım, arıtma veya başka bir yerde bertaraf edilmek üzere tekrar taşınmadan önce hazırlanması için geçici olarak depolandıkları tesisler, ve - genel bir kural olarak atıkların geri kazanım veya arıtma öncesinde üç yıldan daha kısa bir süre için depolanması, veya - bertaraf öncesinde bir yıldan daha kısa süre için atığın depolanması | Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Depolama Direktifi, Depolama Etkinlikleri için etkin bir BREF olarak görülür. |
| 5.5 5.4 kapsamında olmayan tehlikeli atıkların 5.1, 5.2, 5.4 ve 5.6 hükümlerinde belirtilen faaliyetlerden herhangi biri öncesinde ve 50 ton toplam kapasite üzerinde geçici depolanması (atığın üretildiği sahada toplanmayı beklerken geçici olarak depolanması hariç ) | Atık Arıtma Endüstrisi BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) |  |
| 5.6 Toplam kapasitesi 50 ton üzeri tehlikeli atıkların yeraltında depolanması | Atık Arıtma Endüstrisi BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Depolama Direktifi, Depolama Etkinlikleri için etkin bir BREF olarak görülür. Atık Direktifi 2008/98/EC Ek I Aktivitesi D12’e benzerdir. |
| 6. Diğer Faaliyetler |
| 6.1. (a) Sınaî faaliyetleri yürüten tesislerde üretim: Kereste ve diğer lifli materyallerden kâğıt hamuru üretimi | Selüloz ve Kağıt Endüstrisi BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) |  |
| 6.1. (b) Sınaî faaliyetleri yürüten tesislerde üretim: Üretim kapasitesi 20 ton üzeri olmak üzere kâğıt veya karton üretimi | Selüloz ve Kağıt Endüstrisi BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) |  |
| 6.1. (c) Sınaî faaliyetleri yürüten tesislerde üretim: Üretim kapasitesi günlük 600 m3 üzerinde üretim kapasitesiyle aşağıdaki ahşap levhalardan birinin veya birkaçının üretilmesi: yönlendirilmiş lif levha, yonga levha veya fiber levha | Organik Solventler Kullanarak Yüzey İşlemi BREFi Ahşap Esaslı Ürünlerin Üretimi BREF* Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | * Ahşap Esaslı Ürünlerin Üretimi BREF’i bir “toplantı raporu” aşamasına ulaşmıştır. Toplantı Raporu BREF için önerilen kapsamı içerir ve bu raporun hazırlanmasında bu kapsam kullanılmıştır. |
| 6.2 Günlük 10 ton üzerinde Kumaş liflerinin veya kumaşların ön işlemlerden geçirilmesi (yıkama, ağartma, parlatma gibi) veya boyanması işlemleri | Tekstil Endüstirisi BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Tekstil Endüstrisi BREF’inin kapsadıkları: Fiber hazırlığı Ön işlem Boyama Baskı Son işlem |
| 6.3 Nihai ürün işleme kapasitesi 12 ton/gün ve daha fazla olan hayvan derisi ve postu tabaklama tesisleri | Post ve Derilerin Tabaklanması BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) MET sonuç belgesi | Post ve Derilerin Tabaklanması BREF’i Koyun ve Sığır post ve derileri ile sınırlıdır. |
| 6.4.(a) Günlük karkas üretimi kapasitesi 50 ton üzeri mezbahaların işletilmesi | Mezbahalar ve Hayvansal Yan Ürünler BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | BREF araziye dağıtılmasını (landspreading) kapsar. |
| 6.4. (b) (i) Hammaddelerin önceden işlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın gıda veya hayvan yemi üretimi için işlemden geçirilmesi (yalnızca ambalajlama yapılması hariç): Günlük üretim kapasitesi 75 ton üzerinde yalnızca hayvansal hammaddelerin (sadece sütten yapılan üretim hariç) işlenmesi | Yiyecek, İçecek ve Süt Endüstrisi BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Ambalaj ağırlığı ürünün nihai ağırlığına dahil edilmeyecektir. Yiyecek, İçecek ve Süt Endüstrisi BREF’I kapsadıkları: • Et sektörü • Balık ve Kabuklu Deniz Ürünleri sektörü • Meyve ve Sebze sektörü • Sebze Sıvı ve Katı Yağlar sektörü • Süt sektörü • Nişasta sektörü • Şeker sektörü • Kahve sektörü • İçecekler sektörü • Süt Tozu • Tereyağcılık • Peynircilik • Dondurma üretimi • Bira • Şarap • Sitrik Asit |
| 6.4. (b) (ii) Hammaddelerin önceden işlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın gıda veya hayvan yemi üretimi için işlemden geçirilmesi (yalnızca ambalajlama yapılması hariç): Günlük bitmiş/nihai ürün kapasitesi 300 ton üzerinde yada tesisin bir yıl içinde art arda 90 günden fazla faaliyet göstermediği hallerde günlük bitmiş/nihai ürün kapasitesi 600 ton üzerinde yalnızca bitkisel hammaddelerin işlenmesi | Yiyecek, İçecek ve Süt Endüstrisi BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Ambalaj ağırlığı ürünün nihai ağırlığına dahil edilmeyecektir. |
| 6.4. (b) (iii) Hammaddelerin önceden işlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın gıda veya hayvan yemi üretimi için işlemden geçirilmesi (yalnızca ambalajlama yapılması hariç): Hayvansal ve bitkisel hammaddelerin günlük bitmiş/nihai ürün kapasitesi ton cinsinden aşağıdaki değerlerden fazla olmak üzere, aynı üründe veya ayrı ayrı işlenmesi: — A 10’a eşitse veya 10’dan büyükse 75, ya da — Diğer durumlarda [300- (22,5 x A)] A, bitmiş/nihai ürün kapasitesindeki hayvansal hammaddelerin ağırlık üzerinden yüzde olarak payıdır. Ambalaj ağırlığı ürünün nihai ağırlığına dâhil edilmeyecektir. | Yiyecek, İçecek ve Süt Endüstrisi BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Ambalaj ağırlığı ürünün nihai ağırlığına dahil edilmeyecektir. |
| 6.4 (c) Alınan süt miktarının günlük 200 ton üzerinde (yıllık bazda ortalama değer) olduğu hallerde yalnızca sütün işlenmesi | Yiyecek, İçecek ve Süt Endüstrisi BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) |  |
| 6.5. Hayvan gövdelerinin veya hayvansal atıkların günlük 10 ton üzeri işleme kapasitesiyle bertarafı veya geri dönüştürülmesi | Mezbahalar ve Hayvansal Yan Ürünler BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | BREF araziye dağıtılmasını (landspreading) kapsar. Hayvan yan ve türevi ürünlerinin insan tüketimi için uygun olmadığı ile ilgili koyduğu sağlık kurallarını ortaya koyan AK Yönetmelik No: 1069/2009 arabirimini not ediniz. |
| 6.6. (a) Entansif kümes hayvanı ve domuz besiciliği 40000’den fazla kümes hayvanı kapasiteli tesisler | Domuz ve Kümes Hayvanı BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | BREF araziye dağıtılmasını (landspreading) kapsar. |
| 6.6. (b) Entansif kümes hayvanı ve domuz besiciliği 2000’den fazla domuz üretimi (30 kg üzeri) kapasiteli tesisler | Domuz ve Kümes Hayvanı BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | BREF araziye dağıtılmasını (landspreading) kapsar. |
| 6.6. (c) Entansif kümes hayvanı ve domuz besiciliği 750’den fazla dişi domuz kapasiteli tesisler | Domuz ve Kümes Hayvanı BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | BREF araziye dağıtılmasını (landspreading) kapsar. |
| 6.7 Organik solvent tüketim kapasitesi saatte 150 kg veya yıllık 200 ton üzeri maddelerin veya ürünlerin özellikle haşıl, basma, kaplama, yağ temizleme, su geçirmez hale getirme, apreleme, boyama, temizleme, emdirme gibi yüzey işlemlerinden geçirilmesi | Organik Solventler Kullanarak Yüzey İşlemi BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Organik Solventler Kullanarak Yüzey İşlemi BREF’i aşağıdaki endüstri sektörlerini kapsar: Üç baskı işlemini büyük ölçüde solvent kullanarak (kurutmalı web ofset, esnek ambalaj ve yayın gravürü) Bobin teller, otomobil ve ticari araç, otobüs, tren, tarım ekipmanı, gemi vey at, uçak, çelik ve alüminyum rulo, metal ambalaj kaplama ve boyama Mobilya ve ahşap, ve de diğer metal ve plastik yüzeyler Aşındırıcılar ve yapışkan bantların imalatında yapışkan madde sürme Koruyucu ile ahşap emprenyasyonu Bu faaliyetlere bağlı temizlik ve yağdan arındırma. Ayrı bir yağdan arındırma sektörü tespit edilmemiştir. Bir ürün içine dahil edilen solvent, solvent tüketim kapasitesi içine dahil edilir. |
| 6.8 Yakma veya grafitizasyon yöntemiyle karbon (hard-burnt coal/ yüksek ısıda pişirilmiş kömür) veya elektrografit üretimi | Demir Dışı Metaller BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Demir Dışı Metaller BREF’i grafir elektrotu üretiminide kapsar. |
| 6.9 Tesislerden CO2 tutularak Jeolojik depolama yapılması Bu yönetmelik çerçevesinde, "CO2’in jeolojik depolanması", yeraltı jeolojik formasyonlarında/oluşum CO2 ’in depolanması ile birlikte gerçekleşen enjeksiyon; "jeolojik formasyon/ oluşum", içerisinde farklı kaya katmanlarının bulunduğu ve haritalandığı bir litostratigrafik kısım anlamında kullanılmaktadır | Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Orijinal yapı ruhsatı veya işletme ruhsatı 2009/31/AT sayılı Yönerge yürürlüğe (yani 13 Mayıs 2009) girmesinden sonra kabul edilen herhangi bir BYT, CO2 için uygun depolama siteleri kullanılabilir olup olmadığını araştırmak zorundadır. (Madde 36 IED) |
| 6.10 Yalnızca mavi çürükle işlem yapılan haller dışında, ahşabın ve ahşap ürünlerinin günlük 75 m3 üzeri üretim kapasitesiyle kimyasal maddeler kullanılarak işlenmesi | Organik Solventler Kullanarak Yüzey İşlemi BREFi * Ahşap ve Ahşap Ürünlerinin Kimyasallarla Korunması BREFi Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | * Ahşap ve Ahşap Ürünlerinin Kimyasallarla Korunması BREF’i yayınlanan başlığı dışında henüz sadece öneri aşamasındadır. |
| 6.11 Bu yönetmelik kapsamında olan bir tesis arafından deşarj edilen, 8 Ocak 2006 tarihli 26047 sayılı yönetmelik kapsamında bulunmayan bağımsız işletilen atık su arıtma tesisleri | Yatay BREFler (bu tablodan önce listelenmiş olan) | Bu tür tesisler bir dizi sanayi için ortak atık su arıtma tesisleri olan sanayi sitelerinde var olabilir. |

# EK 4. ENTEGRE ÇEVRE İZNİNE TABİ FAALİYETLER LİSTESİ

Entegre Çevre İzni Yönetmeliğinin kapsamına girecek olan, ve söz konusu yönetmeliğin Ek I listesinde belirtilen faaliyetlerin tanımının açık ve net olması büyük önem arz etmektedir.

Aşağıda, söz konusu Ek’e ilişkin açıklamalar verilmiştir.

“Kapasite” kelimesi tesisin çalışabileceği maksimum kapasite anlamına gelir.

“Kapasite” ilaveler yapılabilen bir kavramdır ve bu noktanın daima dikkate alınması çok önemlidir özellikle de tesisler için iki veya daha fazla küçük üniteden oluşmasının sık görüldüğü düşünülünce. “Kapasite” kelimesi bir tesisin, normalde tesis edilen kapasitesinden daha düşük iş üretme miktarı ile çalışmasına rağmen, ulaşabileceği maksimum kapasiteyi işaret eder. Ancak bir tesisin  tesis edilen kapasitesinin yeterli bir kısmının etkin bir şekilde geçersiz kılındığı gösterilebilirse, geçersiz kılınan kapasite miktarı toplam kapasite miktarından çıkarılır ve böylece söz konusu tesis, tabloda verilen sınır değerin altına indirilebilir.

Not: Aşağıdaki tabloda belirtilen her bir faaliyete ilişkin eşik değerler, genel olarak, üretim kapasitesi ya da ürünlere işaret etmektedir. Aynı işletmede aynı kategoriye ait çeşitli faaliyetlerin tek bir işletmeci tarafından gerçekleştirilmesi durumunda, söz konusu faaliyetlerin kapasiteleri toplanacaktır. Atık yönetimi faaliyetleri için, bu hesaplama 5.1, 5.3 ve 5.4 sayılı kısımlara dahil edilmiş olan işletmelere uygulanacaktır.

|  | FAALİYET TANIMI | İlgili fabrika ve tesis tipleri |
| --- | --- | --- |
| 1 | Enerji üretimi |  |
| 1.1 | Yakma sistemi anma ısıl gücü 50 MW ve üzerinde olan tesisler | a) Fosil yakıt, atık veya biyoyakıt yakılması ile çalışan, elektrik enerjisi üretimi tesisleri. b) Temel faaliyeti bu olsun ya da olmasın, kojenerasyon, fırın, ocak, buhar jeneratörü veya işletmede mevcut bulunan diğer her türlü ekipman veya tesis. Çeşitli türlerdeki bioyakıtlar ve herhangi bir tür fosil yakıt yakılması, yahut birlikte atık yakma yoluyla termik enerji üretimi yapan tesisler. Elde edilen termik enerji, doğrudan ısı şeklinde kullanılabilir ya da belirli termik çevrimler/döngüler yoluyla diğer faydalı enerji türlerine (mekanik, elekrik) dönüştürülebilir. |
| 1.2 | Petrol ve petrol ürünlerinin ve gazların rafine edildiği tesisler | a) Petrol veya ham petrolün rafine edilmesine yönelik tesisler b) Doğalgazdan ve sıvılaştırılmış petrol gazlardan farklı yakıt gaz üretilmesine yönelik tesisler. Gazlardan, yakıt ya da hammadde olarak kullanılan likit ve katı ürünlere kadar çeşitli türdeki ürünleri elde etmek amacıyla ham petrolün rafine edilmesine yönelik tesisler |
| 1.3 | Kok üretimi tesisi | Yüksek ısılı ocaklarda ferroalaşım, çelik, dökme demirden temel ürünlerin üretimi için gerekli materyal gibi, kömürden metalurjik kok üretimine yönelik tesisler |
| 1.4 | Gazlaştırma veya sıvılaştırma tesisi: (a) Kömür (b) Yakma sistemi anma ısıl gücü 20 MW ve üzerinde olan tesislerde kullanılan diğer yakıtlar. | Kömürden veya diğer yakıtlardan kısmi yanma yoluyla gaz yakıt üretimine yönelik tesisler. Üretilen gaz, daha sonra kimyasal proseslerde hammadde olarak kullanılmak üzere işlenebilir ya da termik motor ya da türbin veya kazanlarda yanma şeklinde enerji olarak değerlendirilebilir. Bu grup içerisine, yoğunlaştırılmış sıvı ürünlerin elde edilmesi ile, kömür destilasyonu gibi çeşitli tesisler de dahildir. |
| 2 | Metal üretimi ve işlenmesi |  |
| 2.1 | Metal cevheri (sülfit cevheri dâhil) kavurma ve sinterleme | Metal cevherlerinin birincil dönüşümüne yönelik tesisler ile kalsinasyon, sinterizasyon, kavurma ya da sublimasyon yoluyla maddelerin hazırlanması için ekipmanlara sahip tesisler |
| 2.2 | Sürekli döküm dahil pik demir ve çelik üretimi (birinci veya ikinci ergitme) saat başına 2,5 ton üzeri kapasiteyle | Birincil ya da ikincil ergitmeyoluyla demir alaşım üretimi ya da demir çelik endüstrisi, örneğin: yüksek fırınlarda pik elde edilen konvertörlerde çelik elde edilen tesisler cürufların kullanımı ve elimine edillmesine yönelik tesisler elektrik ocaklarda hurda metalin çeliğe doğrudan dönüştürülmesine yönelik tesisler |
| 2.3 | Demir metallerinin işlenmesi: |  |
| a) | Saat başına 20 tondan fazla ham çelik kapasiteli sıcak haddeleme tesislerinin işletilmesi | Işlenmiş ya da yarı işlenmiş ürünlerin elde edilmesi için sıcak haddeleme yoluyla demir metaller ve alaşımlarının üretimi, fabrikasyonu ya da dönüştürülmesine yönelik tesisler |
| b) | Çekiç başına 50 kilojul üzerinde enerjisi bulunan çekiçlerin olduğu ve kalorifik gücün 20 MW üzerinde olduğu demirhanelerin işletilmesi | Şekillendirilmiş parçaların üretimi için tesisler Kullanılan ısıl güç, tüm ocaklara kurulan ısıl gücün toplamı olarak değerlendirilicektir. |
| c) | 2 ton/saat ham çelikten daha yüksek girdiyle erimiş koruyucu metal kaplamaların tatbiki | Temel olarak oksitlenmeye karşı özelliklerinin geliştirilmesi için, koruyucu metal kaplaması uygulaması ile, çeliğin yenilenmesi sağlayan galvanize tesisleri ya da endüstrileri |
| 2.4 | Üretim kapasitesi günlük 20 ton üzerinde olan demir çelik dökümhaneleri işletilmesi | Parçaların, objelerin ya da aksesuarların üretimi için demir, çelik ve diğer demir metallerinin dökümhaneleri |
| 2.5 | Demir dışı metallerin işlenmesi |  |
| a) | Cevherden, konsantrelerden ve ikincil hammaddelerden kaynaklardan metalürjik, kimyasal veya elektrolitik işlemlerle demirli dışı metal elde edilmesi | Ikincil hammadde kullanan proseslerde elde edilenler gibi mineral ya da mineral konsantrelerinden demirli olmayan metallerin (alüminyum, bakır, kurşun, zink, nikel, krom, manganez, değerli metaller ya da diğer metaller) üretimi ve birincil dönüşümüne yönelik tesisler |
| b) | Demir dışı metallerin, geri dönüştürülmüş ürünlerin eritilmesi, alaşımlanması ve demir dışı metal dökümhane kurşun ve kadmiyum için günlük 4 tonu aşan, diğer metaller için günlük 20 tonu aşan eritme kapasitesiyle işletilmesi | Sıcak prosesler yoluyla, metal ya da alaşımları bazlı (bunların oluşumları da dahil) mamulya da yarı mamulürünlerin elde edilmesine yönelik tesisler |
| 2.6 | İşlem teknesi hacmi 30 m3 üzeri olan metallerin veya plastik malzemelerin elektrolitik veya kimyasal işlemlerle yüzey işlemesinin yapılması | Bu tür işlemlerin birini ya da bazılarını gerçekleştiren her çeşit metal ya da plastik objenin üretimi, dönüştürülmesi ya da fabrikasyonuna yönelik tesis ya da endüstriler İşlem haznesinin hesabı için, tesisteki, yıkama hazneleri hariç, tüm haznelerin hacminin toplamı göz önüne alınacaktır. |
| 3 | Mineral endüstrisi: |  |
| 3.1 | Çimento, kireç ve magnezyum oksit üretimi: (a) Günlük üretim kapasitesi 500 ton üzerinde olan döner fırınlarda veya günlük üretim kapasitesi 50 ton üzerinde olan diğer fırınlarda çimento klinkeri üretilmesi, (b) Günlük üretim kapasitesi 50 ton üzerinde olan fırınlarda kireç üretilmesi, (c) Günlük üretim kapasitesi 50 ton üzerinde olan fırınlarda magnezyum oksit üretilmesi. | Çimento ya da klinker üretimine yönelik tesisler. Kireç üretim tesisleri. Magnezyum oksit üretim tesisleri. |
| 3.2 | Asbest veya asbest bazlı ürünlerin imalatı |  |
| 3.3 | Günlük 20 ton üzerinde ergitme kapasitesiyle cam ve fiberglas üretimi | Boşluklu cam (şişeler, kavanozlar, vazolar), düz cam, ev kullanımı cam, dekoratif cam,cam tüp, cam lifi (güçlendirme için camdan filament), teknik kullanım amaçlı cam, yalıtıcılar, senyalizasyon ve aydınlatma amaçlı cam ve diğer tüm tip camların üretimine yönelik tesisler |
| 3.4 | Günlük 20 ton üzeri ergitme kapasitesiyle minerallerin eritilmesi ve mineral liflerinin üretimi | Mineral hammaddeden her tür lif üretimine yönelik tesisler. Amyant, mucur ya da diğer mineraller gibi yalıtıma yönelik mineral maddelerin üretimine yönelik tesisler. Cam pamuğu üretimine yönelik tesisler de buraya dahil edilmelidir. |
| 3.5 | Seramik ürünlerinin, özellikle kiremit, tuğla, refrakter tuğla, dayanıklı çanak, çömlek, fayans veya porselenin pişirme yöntemiyle günlük 75 ton üzerinde üretim kapasitesiyle ve/veya 4 m3 ü aşan fırın kapasitesi ve fırın başına 300 kg/m3 üzeri yoğunlukla üretilmesi | Isıya dayanıklı materyaller, seramik ve fayans, tuğla, kiremit ve diğer pişmiş toprak ürünleri, seramik sıhhi aletler, süs amaçlı ve ev kullanımına yönelik seramik ürünler, porselenler, teknik kullanım amaçlı seramik ürünler, yalıtıcılar ve seramik yalıtkan parçalar ve kalkerli kil gibi seramik ürünlerin fırınlama yoluyla üretimine yönelik tesisler ve diğer her tür seramik parçanın üretimine yönelik tesislerin tümü. Bu kapsamdaki tesisler: Günlük üretim kapasitesi 75 tonun üzerinde olmalıdır Fırınlama kapasitesi 4m3’ün üzerinde ve her fırın için belirlenen yükleme yoğunluğu 300 kg/m3’ün üzerinde olmalıdır |
| 4 | Kimya endüstrisi Not: listelenmiş olan organik ve inorganik bileşenler ayrıntı değil gösterge olarak değerlendirilmelidirler ve sonuç olarak benzeri kimyasal veya biyolojik prosesle çalışan tüm tesisler de IPPC’ye dahildir. Kimya sanayi kategorisi geleneksel kimya sanayi’nin ötesinde üretim sürecinde kimyasal reaksiyon kullanan diğer sanayi sektörlerinin içine kadar genişlemektedir. Bu gibi sektörlere örnekler plastic ve sağlık sektörünün içerisinde bulunabilir. Ancak uygulamada bu iki sektör içerisinde yer alan sanayi’nin çok az bir bölümü EÇİ kapsamına girer. Bu faaliyet kategorisi içinde yer alan üretimler, 4.1 ila 4.6 bentlerinde belirtilen maddelerin veya madde gruplarının kimyasal veya biyolojik işlemlerle endüstriyel ölçekte üretimi anlamındadır. Bu kılavuzda ”sanayi ölçeği” anlamı hakkında daha fazla açıklamalar bulabilirsiniz. |
| 4.1 | Organik kimyasalların üretimi, örneğin: | Ana hammadde, izlenen proses ve üretim kapasitesine bakılmaksızın, kimyasal dönüşüm yoluyla organik kimyasalların üretimine yönelik kimyasal tesisler ya da bu tesislere sahip başka bir faaliyet sektöründeki tesisler. |
| a) | Basit hidrokarbonlar (düz zincirli[o20], halkalı, doymuş, doymamış, alifatik veya aromatik) |  |
| b) | Alkoller, aldehitler, ketonlar, karboksilik asit, esterler ve ester, asetat, eter, peroksit, epoksi reçineleri karışımları gibi oksijen içeren hidrokarbonlar |  |
| c) | Sülfürlü hidrokarbonlar |  |
| d) | Aminler, amitler, azot bileşikleri, nitro bileşikler, nitrat bileşikleri, nitriller, siyanatlar, izosiyanatlar gibi nitrojenli hidrokarbonlar |  |
| e) | Fosfor içeren hidrokarbonlar |  |
| f) | halojenli hidrokarbonlar |  |
| g) | organometalik bileşikler |  |
| h) | Plastik materyaller (polimer, sentetik elyaf ve selüloz bazlı elyaf) | Ana hammadde ve izlenilen prosese bakılmaksızın, , polimer, sentetik elyaf ve selülöz bazlı elyaf ürünlerinin üretimine yönelik kimyasal tesisler ya da bu tesislere sahip başka bir faaliyet sektöründeki tesisler |
| i) | sentetik kauçuk | İşlenmemiş sentetik kauçuk üreten endüstri ya da tesisler |
| j) | boyalar ve pigmentler | Ana hammadde ve nihai formuna bakılmaksızın, organik boya ve pigment üretimine yönelik tesisler |
| k) | Yüzey aktif ve sürfaktif maddeler | Ana hammadde ve üretim kapasitesinden bağımsız olarak, bu tür ürünlerin üretimine yönelik kimyasal tesisler ya da bu tesislere sahip başka bir faaliyet sektöründeki tesisler |
| 4.2 | İnorganik kimyasalların üretimi, örneğin: |  |
| a) | Amonyak, klor veya hidrojen klorür, florür veya hidrojen florür, karbon oksitler, sülfür bileşikleri, nitrojen oksitler, hidrojen, sülfür diosit, karbonil klorür gibi gazlar | Ana hammadde, izlenilen proses ve üretim kapasitesine bakılmaksızın, kimyasal dönüşüm gerektiren, bu tür ürünlerin üretimine yönelik kimyasal tesisler ya da bu tesislere sahip başka bir faaliyet sektöründeki tesisler |
| b) | Kromik asit, hidrofluorik asit, fosforik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, sülfürik asit, oleum, sülfürlü asitler gibi asitler |  |
| c) | Amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodium hidroksit gibi bazlar |  |
| d) | Amonyumklorür, potasyum klorat, potasyum karbonat, sodyum karbonat, perborat, gümüş nitrat gibi tuzlar |  |
| e) | Non-metaller, metal oksitler ve kalsiyum karpit silikon, silikon karpit gibi, diğer inorganik bileşikler | Anahammadde, izlenilen proses ve üretim kapasitesine bakılmaksızın, kimyasal dönüşüm gerektiren, inorganik boya ve pigmentler de dahil, bu tür ürünlerin üretimine yönelik kimyasal tesisler ya da bu tesislere sahip başka bir faaliyet sektöründeki tesisler |
| 4.3 | Fosfor, nitrojen veya potasyum bazlı gübrelerin üretimi (basit veya kompleks gübreler) | Ana hammadde, izlenilen proses ve üretim kapasitesine bakılmaksızın, kimyasal dönüşüm gerektiren, bu tür ürünlerin üretimine yönelik kimyasal tesisler ya da bu tesislere sahip başka bir faaliyet sektöründeki tesisler |
| 4.4 | Bitki koruma ürünleri veya biyosit üretimi | Anahammadde, izlenilen proses ve üretim kapasitesinden bağımsız olarak, kimyasal dönüşüm gerektiren, ve temel faaliyetinin bu olup olmadığına bakılmaksızın, bu tür ürünlerin üretimine yönelik tesis bulunduran kimya endüstrileri |
| 4.5 | Farmasötik ara ürünler dâhil farmasötik ürünlerin üretimi | Anahammadde, izlenilen proses ve üretim kapasitesine bakılmaksızın, kimyasal ve biyolojk prosesler yoluyla, ilaç üretimine yönelik etken madde ve diğer maddelerin üretimini yapan tesisler |
| 4.6 | Patlayıcı üretimi | Kimyasal dönüşüm gerektiren herhangi tipteki patlayıcı üretimi için tesisi bulunan kimya endüstrileri |
| 5 | Atık yönetimi |  |
| 5.1 | Aşağıdaki faaliyetlerden birini veya daha fazlasını kapsayacak şekilde günlük 10 ton üzerinde kapasite ile tehlikeli atığın bertarafı veya yeniden kazanımı: Biyolojik işleme, Fiziksel-kimyasal işleme, 5.1 ile 5.2’de belirtilen faaliyetlerin herhangi birinden önce harmanlama veya karıştırma, 5.1 ile 5.2’de belirtilen faaliyetlerin herhangi birinden önce tekrar paketleme, Solvent yeniden kazanma / yeniden üretme; Metaller ve metal bileşikleri dışında inorganik materyallerin geri dönüşümü / iyileştirilmesi Asitler veya bazların yeniden üretimi, Kirliliğin azaltılması için kullanılan ekipmanların geri kazanılması, Bileşinlerin katalizörlerden geri kazanılması, Petrolün tekrar rafine edilmesi ve diğer amaçlarla yeniden kullanılması, Yüzeyde toplama, | 5.1 alt kategorisi esasen atık işleme dışında faaliyetler için tasarlanmış olup günlük 10 ton kapasiteyi aşan miktarlarda dışardan tehlikeli atık kabul etmektedirler. Bu duruma en çok atığın birlikte yakılması durumlarında yakma tesislerinde veya çimento fırınları gibi üretim tesislerinde rastlanabilir. Bu konunun sadece sözkonusu tesisin bu ek’in başka bir kısmında kapsama alınmaması halinde geçerli olacağına dikkat edilmelidir. |
| 5.2 | Atık yakma veya birlikte atık yakma tesislerinde atıkların bertarafı veya geri kazanılması: Saatte 3 ton üzeri kapasite ile tehlikesiz atıkların bertarafı veya yeniden kazanılması, Günlük 10 ton üzeri kapasite ile tehlikeli atıkların bertarafı veya yeniden kazanılması. | Toplama usulu hangisi olursa olsun, enerji geri kazanımına yönelik olup olmadığına bakılmaksızın, kentsel atıkyakma tesisleri |
| 5.3 | (a) Günlük kapasitesi 50 ton’un üzerinde olan, aşağıdaki faaliyetlerden birini veya birkaçını kapsayan, kentsel atık su arıtma tesisleri ile ilgili 8 Ocak 2006 tarihli 26047 sayılı yönetmelik (91/271/EEC) kapsamında yer alan faaliyetleri hariç tutan, tehlikesiz atıkların bertarafı: Biyolojik işleme, Fiziksel-kimyasal işleme, Atık yakma veya birlikte atık yakma için atığın ön arıtması, Cüruf ve küllerin işlenmesi, Metal atıkların öğütücülerde işlemden geçirilmesi (Atık elektrik ve elektronik gereçler, hurda araçlar ve parçaları dâhil). (b) Günlük kapasitesi 75 ton’un üzerinde olan aşağıdaki faaliyetlerden birini veya birkaçını kapsayan, 8 Ocak 2006 tarihli 26047 (91/271/EEC)sayılı yönetmelik kapsamında yer alan faaliyetleri hariç tutan tehlikesiz atıkların geri kazanımı ya da geri kazanımı ile bertarafı karışımı işlem: Biyolojik işleme, Atık yakma veya birlikte yakma öncesinde ön işleme, Cüruf ve küllerin işlenmesi, Metal atıkların öğütücülerde işlemden geçirilmesi (Atık elektrik ve elektronik gereçler, hurda motorlu taşıtlar ve parçaları dâhil). sadece anaerobik arıtma ile atık arıtma işlemi gerçekleştirilmesi durumunda bu faaliyet için kapasite sınırı günlük 100 ton olacaktır. | (a)(v) Araç sökümü bir IPPC faaliyeti olarak değerlendirilmez. (b)(iv) Araç sökümü bir IPPC faaliyeti olarak değerlendirilmez. |
| 5.4 | Günlük 10 ton’un üzerinde atık kabul eden veya toplam kapasitesi 25000 ton’un üzerinde olan, kimyasal tepkimeye girmeyen atıkların depolama sahaları hariç, düzenli atık depolama sahaları. “Depolama sahası” atıkların yerüstünde veya yeraltında depolanmaları suretiyle atık bertarafının gerçekleştirildiği saha anlamında kullanılmaktadır. Şu durumlar da dahildir: - dahili atık depolama sahaları (örneğin atık üreticisinin kendi atığını üretim sahasında bertaraf etmesi), ve - atıkların geçici olarak depolanması için kalıcı depolama sahası (bir yıldan fazla), Şu durumlar hariç: - atıkların geri kazanım, arıtma veya başka bir yerde bertaraf edilmek üzere tekrar taşınmadan önce hazırlanması için geçici olarak depolandıkları tesisler, ve - genel bir kural olarak atıkların geri kazanım veya arıtma öncesinde üç yıldan daha kısa bir süre için depolanması, veya - bertaraf öncesinde bir yıldan daha kısa süre için atığın depolanması |  |
| 5.5 | 5.4 kapsamında olmayan tehlikeli atıkların 5.1, 5.2, 5.4 ve 5.6 hükümlerinde belirtilen faaliyetlerden herhangi biri öncesinde ve 50 ton toplam kapasite üzerinde geçici depolanması (atığın üretildiği sahada toplanmayı beklerken geçici olarak depolanması hariç ) | “Geçici” depolama, bertaraf edilecek atıklar için 1 yılı aşmayan ve geri kazanıma gidecek olan atıklar için ise 3 yılı aşmayan zaman dilimleri anlamına gelmektedir. ‘Geri kazanım’ belirli bir işlevi yerine getirmek üzere kullanılacak bir materyali ikame ederek faydalı bir amaca hizmet etmek için atığın kullanılması sonucunu doğuran faaliyettir ya da sözkonusu işlevi tesiste veya geniş ekonomide yerine getirmesi için atığın uygun hale getirilmesidir. |
| 5.6 | Toplam kapasitesi 50 ton üzeri tehlikeli atıkların yeraltında depolanması |  |
| 6.1 | Aşağıdaki sınaî faaliyetleri yürüten tesislerde üretim: Kereste ve diğer lifli materyallerden kâğıt hamuru üretimi, Üretim kapasitesi 20 ton üzeri olmak üzere kâğıt veya karton üretimi, Üretim kapasitesi günlük 600 m3 üzerinde üretim kapasitesiyle aşağıdaki ahşap levhalardan birinin veya birkaçının üretilmesi: yönlendirilmiş lif levha, yonga levha veya fiber levha. | Geri kazanılmış liflerden ya da doğal liflerden ve ağaç gibi doğal hammaddelerden, mekanik ya da kimyasal işlemler yoluyla herhangi tip (beyazlatılmış, yarı beyazlatılmış ya da ham) kağıt hamuru üreten tesisler Aşağıdaki üretim tesisleri: diğer katkı maddelerinin olasıkarışımı ile bir önceki maddede belirlenen kağıt hamuru türlerinden herhangi birinden her türlü kağıt üreten tesisler Ambalaj ya da kutu gibi endüstriyel kullanım amacına yönelik, kağıt hamuru ya da diğer katkı maddelerinden her türlü karton üreten tesisler Bu kategoride belirtilen tesisler kağıt hamuru fabrikalarına entegre olmuş ya da olmamış olabilirler. |
| 6.2 | Günlük 10 ton üzerinde kumaş liflerinin veya kumaşların ön işlemlerden geçirilmesi (yıkama, ağartma, parlatma gibi) veya boyanması işlemleri | Doğal ve sentetik kumaşların, ilaveten tekstil ürünlerinin hazırlanması ve ön işlemesine yönelik tesisler ile boyama ve bitirme işlemlerine yönelik tesisler |
| 6.3 | Nihai ürün işleme kapasitesi 12 ton/gün ve daha fazla olan hayvan derisi ve postu tabaklama tesisleri | Ham hayvan derisinin deriye dönüştürülmesine yönelik tesisler |
| 6.4 | (a) Günlük karkas üretimi kapasitesi 50 ton üzeri mezbahaların işletilmesi, (b) Hammaddelerin önceden işlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın gıda veya hayvan yemi üretimi için işlemden geçirilmesi (yalnızca ambalajlama yapılması hariç): i. Günlük üretim kapasitesi 75 ton üzerinde yalnızca hayvansal hammaddelerin (sadece sütten yapılan üretim hariç) işlenmesi, ii. Günlük bitmiş/nihai ürün kapasitesi 300 ton üzerinde yada tesisin bir yıl içinde art arda 90 günden fazla faaliyet göstermediği hallerde günlük bitmiş/nihai ürün kapasitesi 600 ton üzerinde yalnızca bitkisel hammaddelerin işlenmesi, iii. Hayvansal ve bitkisel hammaddelerin günlük bitmiş/nihai ürün kapasitesi ton cinsinden aşağıdaki değerlerden fazla olmak üzere, aynı üründe veya ayrı ayrı işlenmesi: — A 10’a eşitse veya 10’dan büyükse 75, ya da — Diğer durumlarda [300- (22,5 x A)] A, bitmiş/nihai ürün kapasitesindeki hayvansal hammaddelerin ağırlık üzerinden yüzde olarak payıdır. Ambalaj ağırlığı ürünün nihai ağırlığına dâhil edilmeyecektir. Bu alt bölüm kullanılan hammaddenin sadece süt olduğu durumlarda uygulanmayacaktır. (c) Alınan süt miktarının günlük 200 ton üzerinde (yıllık bazda ortalama değer) olduğu hallerde yalnızca sütün işlenmesi. | Temel faaliyetleri olsun veya olmasın, büyükbaş, küçükbaş, domuz, keçi, kümes hayvanları, tavşan türündeki hayvanların kesimine yönelik tesislere sahip et ürünlerinin üretimi ve saklanması için endüstriler de dahil, anılan türdeki hayvanların insani tüketimi için kesimine yönelik et endüstrileri. Hayvansal ürünlerden insan ya da hayvanlar için gıda üreten tesisler. Diğerleri yanında, aşağıdaki faaliyetlere yönelik tesisler: dondurulmuş ya da soğutulmuş et ve balık ürünlerinin hazırlanması et ve balık ürünlerinin konservelerinin üretimi kurutulmuş ya da koruma maddesi katılmış yiyeceklerin üretimi hayvansal hammaddeye dayanan (et, balık, yumurta) ön pişirilmiş, suyu çıkarılmış, değiştirilmiş ya da toz haline getirilmiş gıdaların hazırlanması hayvansal bazlı, pişmiş ya da tüketime hazır hale getirilmiş gıdaların hazırlanması hayvansal ürünlere dayalı, insan gıdası olarak kullanılabilen yağ ürünlerinin üretimi bileşeni büyük ölçüde hayvansal kökenli olan hayvan yemi üretimi Taze, dondurulmuş, korunmuş, ön pişirilmiş, suyu çıkarılmış bitkisel hammaddeden insan ve hayvan gıdası üretimine yönelik tesisler. Diğerleri yanında, aşağıdaki faaliyetlere yönelik tesisler: Meyve ve sebzeden meyve/sebze suyu, marmelat ve konserve üretimi ana bileşeni bitkisel hammadde (sebze ya da baklagiller) olan ön pişirilmiş gıdaların üretimi sadece insan ya da hayvan gıdasına yönelik, değişik türdeki yağların refine edilmesi ve küspeden ekstraksiyon aktiviteleri de dahil olmak üzre,meyve ya da tohumlardan yağ üretimi öğütülmüş tanelerin farklıbileşenlerinin ayrıştırılması (kabuk, un, gluten, vs.) ile hayvan yemi ya da gıdası içinun üretimi ve un bazlı özel gıda maddelerinin hazırlanması, ilaveten insan gıdası için değişik türlerde pirinç üretimi Çeşitli türdeki tahılların unundan ekmek vediğer unlu mamullerin ya da yarı işlenmiş ürünlerin üretimi fermentasyon için hammadde üretimi (nişastalar) bira ve malt üretimi üzümya da elma suyundan şarap üretimi yüksek seviyeli destile edilmiş içeceklerin üretimi için alkolün fermentasyonu ve destile edilmesi şeker pancarı yada kamışından şeker üretimi ya da rafine edilmesi- destilasyon için melasların kullanımı da dahil olmak üzre, alkolsüz içeceklerin üretimi (su bazlı gazlı içecekler ve meyve suları) Kakao yan ürünlerin üretimi Kahve yan ürünlerin üretimi (kavrulmus kahve,suda çözülen kahveler ya da kafeinsiz kahvelerin üretimi) hayvanlar için, temel olarak bitkisel hammaddeye dayalı gıda üretimi Süt ve süt ürünlerine dayanan ürünlerin üretimine yönelik tesisler (süt, koyulaştırılmış süt ya da süt tozu, peynir, süt mayası, kazein, tereyağ, yoğurt, dondurma, kaymak, krema, süt ve diğer ürünlerin karışımından yapılan içecekler, hayvan gıdası üretimi için süt yan ürünlerinin üretimi, vs) |
| 6.5 | Hayvan gövdelerinin veya hayvansal atıkların günlük 10 ton üzeri işleme kapasitesiyle bertarafı veya geri dönüştürülmesi |  |
| 6.6 | Entansif kümes hayvanı ve domuz besiciliği: 40000’den fazla kümes hayvanı kapasiteli tesisler 2000’den fazla domuz üretimi (30 kg üzeri) kapasiteli tesisler veya 750’den fazla dişi domuz kapasiteli tesisler | Et üretimi, yumurta üretimi ya da üreme amaçlı her tür kümes hayvanının üretilmesi ve yetiştirilmesine yönelik büyük hayvancılık tesisleri. Büyük tesislerde domuz üretilmesine ve yetiştirilmesine yönelik hayvancılık tesisleri. (a) Burada kapasite’nin, yerler baz alınarak oluşturulduğuna tesis içerisinde bulunan kuş sayısının baz alınmadığına dikkat ediniz. (b) Burada kapasite’nin, yerler baz alınarak oluşturulduğuna tesis içerisinde bulunan domuz sayısının baz alınmadığına dikkat ediniz. (c) Burada kapasite’nin, yerler baz alınarak oluşturulduğuna tesis içerisinde bulunan hayvanların baz alınmadığına dikkat ediniz. |
| 6.7 | Organik solvent tüketim kapasitesi saatte 150 kg veya yıllık 200 ton üzeri maddelerin veya ürünlerin özellikle haşıl, basma, kaplama, yağ temizleme, su geçirmez hale getirme, apreleme, boyama, temizleme, emdirme gibi yüzey işlemlerinden geçirilmesi | Organik solventler kullanmak suretiyle, hem üretim sürecinin farklı aşamalarında (vernikleme, tutkallama), hem yüzey temizleme amaçlı (yağ giderme), hem de maddelerin yüzeyler üzerinde homojen dağılımını sağlamak amacıyla, ürünlerin boyanmasına ya da yüzey bitirmesine (kaplama) yönelik, yüzey işlemesi gerçekleştiren tesisler. Bu faaliyetlerdeki ortak nokta, uçucu organik bileşiklerin atmosfere emisyonunun doğrudan sebeplerinden biri olan, solventlerin atmosfere buharlaşmasıdır (ardıl geri kazanımı olarak ya da olmayarak). Diğerleri yanında, en önemli aktiviteler: otomotiv ve diğer tip eletrik ya da mekanik makine ve ekipman sanayisi gibi endüstrilerde, çeşitliyüzeylerin üzerine boya, yapışkan maddeve kaplama uygulamalarına yönelik tesisler yüzey temizleme ve yıkama için solventlerin uygulanmasına yönelik tesisler grafik endüstrisi levha üretimi de dahil, ahşapendüstrisi sentetik ya da doğal kauçuğun dönüştürülmesine yönelik endüstriler Yüzey işleme faaliyetlerinin aralıklı çalışan doğası gereği yıllık tüketim miktarının nadiren saatlik tüketimin 8760 katı olduğu gözden kaçmamalıdır. |
| 6.8 | Yakma veya grafitizasyon yöntemiyle karbon (hard-burnt coal/ yüksek ısıda pişirilmiş kömür) veya elektrografit üretimi | Bu tesisler arasında, elektrik ocaklarında kullanımı için grafit elektrotlarının üretimine yönelik tesisler ya da özel inşaatlar için karbon lifi üretimine yönelik tesisler, vb. gibiler yer almaktadır. |
| 6.9 | Tesislerden CO2 tutularak Jeolojik depolama yapılması Bu yönetmelik çerçevesinde, "CO2’in jeolojik depolanması", yeraltı jeolojik formasyonlarında/oluşum CO2 ’in depolanması ile birlikte gerçekleşen enjeksiyon; "jeolojik formasyon/ oluşum", içerisinde farklı kaya katmanlarının bulunduğu ve haritalandığı bir litostratigrafik kısım anlamında kullanılmaktadır |  |
| 6.10 | Yalnızca mavi çürükle işlem yapılan haller dışında, ahşabın ve ahşap ürünlerinin günlük 75 m3 üzeri üretim kapasitesiyle kimyasal maddeler kullanılarak işlenmesi |  |
| 6.11 | Bu yönetmelik kapsamında olan bir tesis arafından deşarj edilen, 8 Ocak 2006 tarihli 26047 sayılı yönetmelik kapsamında bulunmayan bağımsız işletilen atık su arıtma tesisleri |  |

# Footnotes

Eğer entegre çevre izni almak üzere başvuran tesis, 07/07/2008 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 26939 sayılı ÇED yönetmeliğinin kapsamında ise, başvuru dosyasına söz konusu yönetmeliğin 11. maddesinde bahsedilen ÇED raporunu ilave etmelidir. 26939 sayılı yönetmelik uyarınca ÇED raporu gerektirmeyen veya “ÇED gerektirmez” sertifikasına sahip tesisler için ÇED raporuna gerek yoktur ancak ikinci durumdaki tesisler için “ÇED gerektirmez” sertifikasının işletmeci tarafından ibraz edilmesi gerekecektir

Eşdeğer parametreler veya teknik ölçümler ifadelerinin anlamı hakkında ayrıntılı açıklamaları için 5. Bölüme bakınız

Bu dosyaya verilen numara (tesis sahibi veya isimde meydana gelebilecek değişikliklerden bağımsız olarak bu numara aynı kalmalıdır)

Tesis sahibi ile işletmecisi birbirinden farklı ise.

İşletmeci tarafından gerçekleştirilen faaliyetler.

Her çevresel konu için işletmeciden ne tür bilgilerin talep edileceğine ilişkin bilgi sağlanmalıdır, ve işletmeci e yalnızca verilerin elde edilmesi için kullandığı metodolojiyi gerekçelendirmeli ve izin koşullarına uygunluğu doğrulamalıdır.

İşletmecinin, emisyon sınır değerlerinin Mevcut En İyi Tekniklere karşılık gelen emisyon sınır değerlerini aştığı durumlarda, Mevcut En İyi Tekniklerle ilişkilendirilen emisyon değerleri ile karşılaştırma yapmaya olanak sağlayacak şekilde, emisyon izleme sonuçlarına ilişkin bir özeti bildirme yükümlülüğü vardır.