İZİN BAŞVURUsu İÇERİĞİ

PETROL RAFİNERİLERİ

AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE :

YERLEŞKE ADRESİ:

VERİLİŞ TARİHİ:

| HAZIRLAYAN KİŞİ : Adı - Soyadı İmzası | Onaylayan Kişi : Adı - Soyadı İmzası |
| --- | --- |

İÇERİK

ÖNEMLİ ÖN AÇIKLAMALAR

TEKNİK OLMAYAN ÖZET

PROJE RAPORU

1.  Genel veriler

2.  Tesisin tanımı

3.  Teknik karakteristikler

- Rafinerideki prosesler (birimler)

4. Üretim prosesinin bir özeti (birimler).

5.  Doğal kaynaklar, ham madde ile yardımcı malzemeler ve ürünler.

6. Çevresel emisyon ve kontroller:

DİSPERSİYON MODELİ

HAVA KALİTESİ KONTROL AĞI

6.1. Hava emisyonları.

6.1.1 Baca emisyonları.

Kurum Üfleme Operasyonları

6.1.2 Bacasız emisyonlar (Kaçak emisyonlar):

UOB emisyonları (LDAR Programı)

Koku Kontrolü

6.2. Tesisin çevresine yayılan gürültü emisyonları (tesis içi emisyonlar hariç tutulmuştur).

6.3. Atık su deşarjları.

ATIK SULARIN TOKSİSİTE, KALICILIK VE BİYOLOJİK BİRİKİM  AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

6.4. Atık:

Atık üretimi.

Atık yönetimi.

6.5. Toprağın ve Yeraltı suyunun korunması:

İZLEME PROGRAMI.

6.6 Normal olmayan koşullar altında faaliyet

EK 0

Rafineri Haritaları

- Rafinerinin birimleri (etiketli)

- Emisyon kaynakları (etiketlere atıfta bulunulmalı)

- Difüz emisyonlar (etiketlere atıfta bulunulmalı)

- Yağmur suyu toplama ağı (geçici depolama alanları, pompalar, vb. )

- Sızıntı ve Onarım Programı (LDAR) noktaları.

- Hava kalitesi izleme ağı.

- Atık depolama ve/veya arıtma noktaları .

- Toprak İzleme Programının Saha Denetimi.

EK I

Malzeme güvenliği veri sayfası (MGVS) ve ürün güvenlik veri sayfası (ÜGVS)

EK II

Atmosferik dispersiyon modeli

- Meteorolojik veriler.

- Emisyon noktaları, bunların yükseklikleri ve özellikleri

EK III

Hava Kalitesi Ağı

- Hava Kalitesi Ağı tasarımı

- Hava Kalitesi Ağı tanımı

EK IV

Sızıntı Tespit ve Onarım (LDAR) programı

EK V:

Toprak İzleme Programı

- Aşama 1: Saha denetlemesi / mevcut kontaminasyonun

- Aşama 2: İzleme

- Aşama 3: Islah

EK VI:

Çevresel İzleme ve Uygulama Planı

- ESD’lere uygunluğun değerlendirilmesi

- Numune alma ve denetim sıklıkları

- Çevreden sorumlu Yetkili Mercie raporlama sıklığı ve sistemi

Not: Bu ekin içeriğiyle ilgili bilgiler petrol rafinerileri MET Kılavuzu Bölüm 5.6’da bulunabilir.

EK VII:

Proses birimlerine ilişkin MET özetleri.

- Uygulanmakta olan MET’ler

- Planlanan MET’ler (beklenen uygulama takvimi ile birlikte)

PROJE RAPORU DIŞINDAKİ DİĞER BELGELER

BU BELGEYİ ANLAMAK VE TAMAMLAMAK İÇİN ÖNEMLİ ÖN AÇIKLAMALAR:

- Sadece bu belgede sağlanan tabloları doldurmanız yeterli değildir; aynı zamanda belge boyunca istenen bilgileri de sağlamanız gerekmektedir

- İzinler veya talep edilen diğer belgeler ÇED Raporu’nda zaten yer alıyorsa, talep edilen izin ve belgelerin bulunduğu ÇED bölümlerine atıfta bulunabilirsiniz.

- İzin başvurusunun “önemli değişiklik” kapsamında yapılması durumunda yukarıda 1. maddede sözü edilen bilgilerin sağlanması, ve hem mevcut, hem de planlanan birimlerin birleşik etkilerini içermesi gerekmektedir. Bu durumda başvuru sahibinin mevcut birimleriyle ilgili izin alma sürecinde yetkili mercie sunmuş olduğu bilgileri belirtmesi gerekmektedir.

- Entegre olmayan bir izne sahip olan, fakat artık entegre çevre izni alması gereken  mevcut tesisler bağlamında, başvuru sahibinin mevcut tesisleriyle ilgili olarak bir önceki izni (entegre olmayan izin) alma sürecinde yetkili mercie sunmuş olduğu bilgileri belirtmesi gerekmektedir.

TEKNİK OLMAYAN ÖZET

Bir entegre çevre izni başvurusuna, önceki paragraflarda yer verilen detayların teknik olmayan bir özeti, halkın bilgilendirilmesi döneminde dahil olmasını sağlamak için, eşlik etmelidir. Bu raporun boyutu 20 sayfayı geçmemelidir.

Özette faaliyetin sürdürülmesi ile ilgili bütün çevresel konuların önemini belirtilmeli ve yürürlükteki mevcut bütün mevzuatlara uymak için sunulan veya var olan azaltma tedbirlerini  tanımlanmalıdır.

Aşağıda belirtilenlerin tanımları teknik olmayan özette verilmelidir:

- Tesis ve faaliyetleri.

- Ham ve yardımcı maddeler, tesiste kullanılan veya üretilen diğer maddeler ve enerji.

- Tesisin çevresi (çevreyle ilgili hususlar): Yüzey suları, deniz suları, flora, fauna, korunan doğa alanları, yerleşim alanları, altyapı (yollar, demir yolları…) ve bölgedeki sanayiler.

- Tesiste uygulanan çevresel yönetim sistemleri.

- Çevreyle tesisin etkileşimi:

- Hava emisyonları

- Hava kalitesi

- Atık su deşarjı

- Atık suyun deşarj edildiği alıcı su kütlesinin su kalitesi

- Gürültü emisyonları

- Kullanılan tehlikeli maddeler

- Toprak

- Emisyon izleme ve kontrol planı

Aşağıdaki sorulara evet/hayır cevaplarını vererek özete dahil ediniz:

- Özellikle Mevcut En İyi Tekniklerin (BAT) uygulanması ile kirliliğe karşı uygun koruyucu önlemler alınır.

- Önemli düzeyde kirliliğe neden olunmamaktadır.

- 15 Temmuz 1975 tarihli 75/442/EEC Konsey Direktifi uyarınca atık oluşumundan kaçınılır. Bu direktif, atığın üretildiği yerde geri kazanılması veya bunun teknik ve ekonomik olarak mümkün olmadığı yerde çevre üzerinde etkisinin önlenerek ya da azaltılarak bertaraf edilmesi gerektiğini ele alır.

- Enerji ve diğer kaynaklar etkin biçimde kullanılır.

- Kazaların önlenmesi ve sonuçlarının sınırlandırılması için alınan gerekli tedbirler.

- Faaliyetlerin kesin olarak durdurulması üzerine muhtemel kirlilik riskini önlemek ve operasyon sahasını uygun bir duruma dönüştürmek için gerekli tedbirler alınır.

PROJE RAPORU

Başvuru dosyası en azından işletme ile ilgili aşağıdaki temel unsurları içerir:

- Genel veriler:

- İşletmenin adı, ticari unvanı, vergi numarası, tam adresi, telefon, faks, e-mail.

- İşletme sahibi, işletmeci, yasal temsilcisi, tesis veya üretimden sorumlu kişi (eğer uygunsa), çevresel konulardan sorumlu kişi (eğer uygunsa) ve iletişim bilgileri ile birlikte muhatap kişi (tam adı, firmadaki pozisyonu, adresi, telefonu ve e-mail adresi).

| FİRMA |
| --- |
| Ticari ismi |
| Merkez ofis |
| Posta kodu | İlçe Vergi numarası |
| Şehir | Telefon |
| Faks | E-mail |
| TESİS |
| İsim |
| Adres | Posta kodu |
| İlçe | Şehir |
| Telefon | E-mail |
| İrtibat kişisi |

- Tesisin tanımı:

  - Çalışma merkezlerinin, tesislerin, delegasyonların ve ana merkezlerin sayısı, adresi... muhatap kişinin verileri, pozisyonu, adresi, telefonu, faks ve e-mail bilgileri her bir merkez için bildirilmelidir.

  - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kayıt numarası.

  - Ekonomik faaliyetlerin ulusal sınıflandırılması (NACE kodu).

  - Toplam alışan sayısı.

  - Çevre alanında iyileştirmeyi hedefleyen yatırımlar.

  - Organizasyon şeması (çalışanların pozisyonları ve meslekleri ile beraber hiyerarşik sıralamaları).

  - Tesisin yeri: UTM koordinatlarını ve konumu gösteren bir harita sunulmalıdır.

  - Şehir planlaması, toprak kullanımı ve koşulları (topografik, morfolojik, jeolojik şartlar,....) toprak sınıflandırması (şehir, kırsal alan, sanayi ve özel topraklar,...) ve hava koşulları.

  - Temel faaliyetler ve diğerleri

  - Tesisin kurulması planlanan sahanın çevresel açıdan durumu ve öngörülen etkiler. Bunlara tesis faaliyetlerinin durması halinde ortaya çıkacaklar da dahil (ÇED’e tabii olan tesisler için bu bilgiler ÇED raporunda yer alır).

Yukarıda istenilen bilgiler çerçevesinde şu tablolar tamamlanmalıdır:

| FAALİYET ÖZELLİKLERİ Çalışan sayısı Daimi Geçici Çalışma saatleri Saat/yıl Tesislerin faaliyete başlama tarihi |
| --- |
| Tesisin işletmeye alındığı tarih |
| UTM Koordinatları | X: | Y: | UTM Dilimi: |
| Coğrafi koordinatlar | Enlem: | Boylam: |
| Tesisin genişliği [m2] |
| Komşu yerleşim alanları |
| Etkilenen akarsular * |
| Yakında bulunan altyapılar (otoban veya otoyollar ve tesise erişimi sağlayan yollar gibi) * |
| Etkilenen çevresel unsurlar * Tabiat koruma alanı, avlanma sahaları, endemik flora |

*Tesise göre konum ve uzaklık

Not: 1:5000 ölçekli, tesisin üzerinde bulunduğu sahaya ait, bir harita ekleyin

.

| TESİSLERİN VE FAALİYETLERİN KATEGORİLERİ |
| --- |
| Ana faaliyet / tesis kategorisi | EÇİ Yönetmeliği Ek I başlığı |
| Diğer faaliyet / tesis kategorileri | EÇİ Yönetmeliği Ek I başlığı |
| NACE kodu |
| Son 4 yıl içinde yapılan ve çevresel iyileştirmeyi hedefleyen yatırımlar (sadece mevcut tesisler için). |

Şehir planlaması hakkında bilgi

Yeni tesisler ya da tesislerinde esaslı değişiklikler yapmak isteyen mevcut tesisler, ilgili Yetkili Merci tarafından verilmiş bir uyumluluk raporu sunacaklardır.

Tesisin bulunduğu yer konusunda bilgi verilmelidir: Endüstriyel bir bölgede bulunuyor mu? Toprak endüstriyel ve kentsel bir bölge de mi, değil mi (işlenmemiş arazide ya da korumalı bir bölgede bulunuyor olabilir), ve bu bölge gerekli altyapıya sahip mi (kanalizasyon şebekesi, sokak aydınlatması, vb.)?

Organizasyon şeması (çalışanların bulundukları pozisyonu veya mesleğini gösterecek şekilde hiyerarşik gösterimi ).

Not : şemayı ekleyin

Tesisin bulunduğu bölgenin çevresel durumu.

Buradaki amaç, tesisin çevre açısından özel değeri bulunan bir bölgede –örneğin tabiatı koruma alanı gibi– bulunup bulunmadığı, ya da böyle bir bölgeye yakın olup olmadığını saptamaktır.

Çevresel etkiler

Yeni tesisler ya da mevcut tesislere önemli değişikliklerin yapılması durumunda ÇED raporu sağlanmalıdır.

- Teknik özellikler:

- Rafine Ham Petrol

- Rafinasyon Üretimi

- Depolama kapasitesi

- Ham Petrol

- Nihai ürünler

Akış şeması

Akış şemasına Örnek 1:

Akış şemasına ait Örnek 2:

RAFİNERİDEKİ PROSESLER (birimler).

- İzin başvurusu rafineride mevcut olan birimlere odaklanacak ve bu birimlerin seçimi ve numaralandırmasını yapacaktır.

Örneğin, birimler aşağıdaki tabloda verilen açıklamalara göre seçilip numaralandırılabilir, ve rafinerinin haritası üzerinde gösterilebilir (harita Ek 0’a dahil edilecektir).

| Proses adı | Mevcut? (Evet/Hayır) Etiketleri ile birlikte Birim Numarası | Yöntem | Amaç | Hammadde(ler) | Ürün(ler) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRAKSİYONLAMA PROSESLERİ |
| Atmosferik distilasyon |  | Termal | Fraksiyonların ayrıştırılması | Tuzdan arındırılmış ham petrol | Gaz, gaz yağı, distilat, tortu |
| Vakumlu distilasyon |  | Termal | Kraking uygulamadan ayrıştırma | Atmosferik kule tortusu | Gaz yağı, yağ maddesi, tortu |
| DÖNÜŞÜM PROSESLERİ - DEKOMPOZİSYON |
| Katalitik kraking |  | Katalitik | Benzin terfisi | Gaz yağı, kok distilatı | Benzin, petrokimyasal ham madde |
| Koklaştırma |  | Termal | Vakum tortularının dönüştürülmesi | Gaz yağı, kok distilatı | Benzin, petrokimyasal ham madde |
| Hidrokraking |  | Katalitik | Daha hafif hidro karbonlara dönüştürme | Gaz yağı, parçalanmış yağ, tortu | Daha hafif ve daha kaliteli ürünler |
| Hidrojen buharı dönüşümü |  | Termal/ Katalitik | Hidrojen üretimi | Kükürdü çıkarılmış gaz, O2, buhar | Hidrojen, CO, CO2, |
| Buharla parçalama |  | Termal | Büyük moleküllerin parçalanması | Atm. Kule ağır yakıtı / distilat | Parçalanmış nafta, kok, tortu |
| Visbreaking |  | Termal | Akışmazlığın azaltılması | Atmosferik kule tortusu | Distilat, katran |
| DÖNÜŞTÜRME PROSESLERİ – BİRLEŞTİRME |
| Alkilasyon |  | Katalitik | Olefin ve isoparafinlerin birleştirilmesi | Kule izobutanı / parçalanmış olefin | İzooktan (alkil) |
| Yağ bileşiği |  | Termal | Sabun ve yağları birleştirme | Yağlama yağı, yağ asidi, alkol metal | Yağlayıcı yağı |
| Polimerizasyon |  | Katalitik | İki ya da daha fazla olefinin birleştirilmesi | Parçalanmış olefinler | Yüksek oktanlı nafta, petrokimya maddesi |
| DÖNÜŞTÜRME PROSESLERİ – DEĞİŞTİRME YA DA YENİDEN DÜZENLEME |
| Katalitik dönüşüm |  | Katalitik | Düşük oktan naftanın terfisi | Kok / hidro-kraker nafta | Yüksek oktanlı yeniden düzenlenmiş ürün / aromatik |
| İzomerleştirme |  | Katalitik | Düz zincirlerin dallı zincirlere dönüştürülmesi | Butan, pentan, heksan | İzobutan/ pentan/ heksan |
| ARITMA PROSESLERİ |
| Amin işleme |  | Absorpsiyon | Asitli kirleticilerin giderilmesi | Asitli gaz, CO2 içeren hidro karbon ve H2S | Asit içermeyen gaz ve sıvı hidro karbon |
| Tuz giderme |  | Absorpsiyon | Kirleticilerin giderilmesi | Ham petrol | Tuzdan arındırılmış ham petrol |
| Kurutma ve tatlandırma |  | Absorpsiyon/ termal | H2O ve kükürt bileşenlerinin giderilmesi | Sıvı hidrokarbonlar, LPG, alkol ham madde | Tatlı ve kuru hidrokarbonlar |
| Furfural ekstraksiyon |  | Absorpsiyon | Orta derece distilat ve yağlayıcı yağların terfisi | Çevrim yağları ve yağlama yağı ham maddesi | Yüksek kalitede dizel ve yağlayıcı yağ |
| Hidro kükürtleme |  | Katalitik | Kükürt ve kirletici maddelerin giderimi | Yüksek kükürt içerikli kalıntı/ gaz yağı | Kükürtü giderilmiş olefinler |
| Hidro işleme |  | Katalitik | Kirliliklerin ve doymuş hidro karbonların giderimi | Kalıntı, parçalanmış hidro karbonlar | Parçalanmış ham madde, distilat, yağlayıcı yağ |
| Fenol ekstraksiyon |  | Absorpsiyon / termal | Akışmazlık indeksinin ve rengin iyileştirilmesi | Yağlayıcı yağ için baz malzeme | Yüksek kaliteli yağlayıcı yağ |
| Solvent ile asfalt ayırma |  | Absorpsiyon | Asfaltın giderilmesi | Vakum kulesi kalıntısı, propan | Ağır kıvamlı yağlayıcı yağ, asfalt |
| Solvent ile parafin giderme |  | Soğuk/ filtreleme | Yağlayıcı yağ malzemesinden parafinin giderilmesi | Vakum kulesi yağlayıcı yağlar | Parafini alınmış yağlayıcı yağ ham maddesi |
| Solvent ekstraksiyon |  | Absorpsiyon/ Çöküntü | Doymamış yağların ayrıştırılması | Gaz yağı, yeniden düzenlenmiş ürün, distilat | Yüksek oktanlı benzin |
| Tatlandırma |  | Katalitik | H2S giderilmesi, merkaptanın dönüştürülmesi | İşlenmemiş distilat/benzin | Yüksek kalitede distilat/benzin |
| … Diğer birimler |  |  |  |  |  |

- Üretim prosesinin bir özeti (birimler).

Rafinerinin detaylı ve her bir birimin konumunu gösteren bir haritasını sağlayın.  Birimler etiketleri kullanılarak konumlandırılmalıdır (harita Ek 0’a dahil edilecektir).

Yukarıdaki tabloda gösterilen birimlerin her biri için aşağıda gösterilen bilgiler sağlanmalıdır:

- Birimin tanımlanması.

- Rafineri haritasında etiketi ve konumu

- Ham maddeler

- Ürünler

- Diğer birimler ile bağlantılar

- Kullanılan teknikler ve bunlardan hangilerinin MET olarak tanımlandığının belirtilmesi (MET’ler).  Burada kısaca sıralayın, sonra Ek VII’de daha detaylı açıklamalar sağlayın.

Ek VII’de sağlanacak bilgiler ile ilgili örnek: SIVI KATALİTİK KRAKİNG: KATALİZÖRÜN REJENERASYONU.

MET 9: Katalizörün rejeneratöründen kaynaklanan toz ve metal emisyonlarının azaltımı (katalitik kraking prosesi) (Tablo 4.1 Katalitik kraking prosesinden kaynaklanan toz ve metal emisyonları için MET- ilişkili emisyon sınırları)

1. Prosesle ilgili uygulanan başlıca teknikler :

| Teknik | Açıklama | Uygulama Evet/Hayır |
| --- | --- | --- |
| 1 Aşınmaya dayanıklı bir katalizör kullanımı | Toz emisyonlarını azaltmak amacıyla aşınma ve fragmantasyona dayanıklı bir katalizör maddesinin seçimi. |  |
| 2 Ham maddenin hidro işlemi | Hidrojenasyon reaksiyonlarını baz alan hidro işlem, rafinerideki fraksiyonların ürün tarifine uyum için terfisi sırasında ham maddedeki kükürt, azot ve metal içeriğini azaltmayı hedefler. |  |

| Teknik | Açıklama | Uygulama Evet/Hayır |
| --- | --- | --- |
| 1 Elektrostatik çökeltici | Bakınız teknik a) |  |
| 2 Çok aşamalı siklon ayrıştırıcı | Bakınız teknik c) |  |
| 3 Üçüncü aşama geri üfleme filtresi | Bakınız teknik e) |  |
| 4 Kumaş filtre | Bakınız teknik b) |  |
| 5 Islak temizleme | Gaz halindeki bileşikler uygun bir sıvı içinde çözülürler. Katı ve gaz halindeki bileşiklerin eş zamanlı olarak giderimi gerçekleştirilebilir (Rafineri BREF’i, Bölüm 4.5.10.2) |  |

- Doğal kaynaklar, ham madde ile yardımcı malzemeler ve ürünler:

- Doğal kaynaklar:

        - enerji : rafineri içinde ısı ve buhar üretimi ve taşıma için farklı yakıtların kullanımı, elektrik üretimi veya kombine enerji ve ısı üretimi amaçlı ham petrol kullanımı dahil değildir.

        - su: proseste kullanılan su miktarı, yüzey-yeraltı ve deniz sularının alımı – su alımının detaylı tanımlaması ve dışarıdan ya da yeniden kullanılan suyun belirtilmesi

- Ham maddeler: ham maddelerin listesi ve miktarı, tehlikeli ve tehlikesiz özelliklerin belirtilmesi (malzeme güvenliği veri sayfaları ile birlikte / MGVS) (bunları Ek I’e dahil edin)

- Yardımcı materyaller: yardımcı materyallerin listesi ve miktarı, tehlikeli ve tehlikesiz özelliklerin belirtilmesi (malzeme güvenliği veri sayfaları ile birlikte / MGVS) (bunları Ek I’e dahil edin)

- Ürünler ve yan ürünler: ürün türlerinin listesi ve her birinden saatte, günde veya yılda üretilen miktarlar, veya entegre çevre izni yönetmeliğinin Ek I’inde belirtilen birimler (malzeme güvenliği veri sayfaları ile birlikte / MGVS) (bunları Ek I’e dahil edin)

Yukarıda istenilen bilgiler kapsamında aşağıdaki tablo doldurulmalıdır:

Yıllık tüketim: ham petrol

| Yıl | Yıllık miktar (MT) | kükürt %’si (ortalama) |
| --- | --- | --- |
| A |  |  |
| A-1 |  |  |
| A-2 |  |  |
| A-3 |  |  |

Yıllık tüketim: su ve elektrik

| Yıl | Su Yıllık miktar (m3) | Elektrik (iç tüketim) (Mwsaat) |
| --- | --- | --- |
| A |  |  |
| A-1 |  |  |
| A-2 |  |  |
| A-3 |  |  |

Üretilen elektrik: (kojenerasyon birimleri)

| Yıl | Üretilen elektrik (Mwhb) |
| --- | --- |
| A |  |
| A-1 |  |
| A-2 |  |
| A-3 |  |

Yardımcı maddeler ve tüketilen diğer ürünler (ortalama)

| Tüketilen yardımcı madde ya da ürünler |  |
| --- | --- |
| Yıllık miktar(t) |  |
| Ek I’e yer alan MGVS |  |
| Birim/s proses |  |

Notlar:

- Başvuran, prosese dahil olan yardımcı maddelerin sayısı kadar tablo veya sütun eklemelidir.

- Veriler (mevcut tesisler için) temsili olmalıdır ya da yeni tesisler için yapılacak tahminler kurulumun tasarımını temel almalıdır.

Ürünler / Yan ürünler (Bin Ton olarak miktarları)

| LPG |  |
| --- | --- |
| GAZ YAĞI |  |
| BENZİN |  |
| NAFTA |  |
| TARIM AMAÇLI DİZEL |  |
| DİZEL |  |
| AKARYAKIT |  |
| ASFALT |  |
| BAZ YAĞI |  |
| KÜKÜRT |  |
| DİĞER |  |

- Çevresel emisyon ve kontroller:

DİSPERSİYON MODELİ

Başvuru sahibi uluslararası kabul gören matematiksel dispersiyon modellerini kullanarak hazırlanmış bir atmosferik dispersiyon çalışmasını başvuruya eklemelidir (Ek II’ye dahil edilmelidir).

Alandaki meteoroloji istasyonları, atmosferik stabilite verileri (normalde Pasquill-Gifford sınıflandırma yöntemi kullanılır), karma katmanın rakımı (atmosfer homojen karışımdadır) ve  topografik rölyef unsurlarını içeren bir dağılma modeli  kullanmanız gerekmektedir.

NO2, NOX, SO2, PM10, PM2,5 ve CO için hava kalitesi üzerine hazırlanmış 2008/50/EC sayılı ve Hava Kalitesi ve Avrupa için Daha Temiz Hava Direktifi’nde öngörüldüğü üzere yıllık ortalamanın saatlik ve günlük aşımlarının ve her sekiz saatlik ortalamanın hesaplanması.

Yürürlükteki mevzuata göre talep edilen hava kalitesi izleme sonuçlarını sunmanız gerekmektedir.

Dispersiyon modeli, Yetkili Merci tarafından incelenebilmesi için Ek II’ye dahil edilmelidir.

Bu model meteorolojik veriler ve emisyon kaynaklarını, bunların yüksekliğini ve temel özelliklerini gösteren bir harita içermelidir; (meteorolojik verileri ve haritayı Ek 0’a dahil edin).

HAVA KALİTESİ KONTROL AĞI

Yetkili Merci kendi hava kalitesi ağından rafineri çevresindeki hava kalitesi düzeylerine ilişkin yeterli bilgi elde edemiyorsa, başvuru sahibinin bir hava kalitesi izleme programı geliştirmesi gerekmektedir.

Bu durumda hava kalitesi izleme programının tasarımı, söz konusu bölgenin, yani rafinerinin etki alanının, hava kalitesi yönetimi için belirtilen izleme hedeflerine bağlı olacaktır.

Hava Kalitesi Ağı’nın tasarımı, rafineriyi çevreleyen yerleşim yerleri için zemin seviyesi hava kalitesi izleme verileri sağlayan bir hava kalitesi değerlendirmesine dayalı olmalıdır.  Bu ilk çalışmada özellikle odaklanılacak yerleşim yerleri belirlenmelidir.

Bu hedefler ile dispersiyon modelinin sonuçları ve jeolojik haritaya (Ek 0) göre ağın tasarımı Ek III’e dahil edilmelidir; harita her köydeki/kasabadaki nüfusu belirterek sanayinin konumunu göstermelidir. Bu harita aynı zamanda ormanlık alanları veya mevcut ekinleri ve özelliklerini de içermelidir.

  - Hava emisyonları:

    - Baca emisyonları:

- Emisyon noktalarının tanımlanması: her birim tarafından üretilen emisyon için emisyonun nereye yönlendirildiğini belirtin. Özellikle de aşağıdaki durumların söz konusu olup olmadığını ifade edin:

  - Bacayla doğrudan atmosfere iletilir (bu durumda emisyon noktasını niteleyen sayıyı belirtin) ve emisyon noktasının özelliklerini (zemin seviyesinden yüksekliği, çapı, yatay/dikey çıkış noktası) saptayın.

  - Bir sonraki birimi gönderilir.

- Emisyon noktasının şartları ve teknik özellikleri: zemin seviyesinden yüksekliği, çapı, yatay/dikey çıkış noktası

- Ortaya çıkan gaz halindeki atıklar: oluşan emisyonları nicel ve nitel olarak belirterek özelliklerini saptayın. Tanım en azından aşağıdaki verileri sağlamalıdır :

  - Salınan kirleticiler, kütle akışları (debileri) [kg/s] ve yoğunlukları [mg/m3]

  - Hava akışı [m3 / s  0ºC ve 0,101MPa ve % O2].

  - Sıcaklık.

- Azaltma ekipmanı: her aşamada oluşan emisyonların arıtılması için benimsenen teknikler..

- Etiket kodlarının tanımlandığı EK 0’daki haritada her bir baca noktasının pozisyonu

Yukarıda istenilen bilgiler kapsamında aşağıdaki tablo doldurulmalıdır:

| Emisyon noktası | Akış (Nm3/h) | Emisyon süresi (s/gün) | T(ºC) | O2 (%) | Kirleticiler | Emisyon kaynağının yerden yüksekliği (m) | Çapı veya yan kesiti (m veya m2) | Azaltma sistemi | Verilerin kaynağı / Gözlemler |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Birim Etiketi | Açıklama |  |  |  |  | Kirletici | Konsantrasyon (aylık ortalama) (mg/Nm3) | Kütlesel Debi (Kg/Saat) |  |  |  |  |

- İzleme ve kontrol planı: Şu verileri içerecektir: Emisyon noktası, kirletici, numune, kontrol ve veri toplama, iletim ve kayıt sistemi.  Herhangi bir durumda plan, Yetkili Merci tarafından ilgili olduğu düşünülen değişikliklere tabi olabilir.

Yukarıda istenilen bilgiler kapsamında aşağıdaki tablo doldurulmalıdır:

| Emisyon noktası (sayı ve birim etiketi) | Kirletici | İzleme ve Kontrol |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dahili/Harici | Sıklık (sürekli, günlük...) | Numune alma yönteminin tanımlanması | Raporlar |

Kurum Üfleme İşlemleri

Bazı birimlerde ağır ve katı yakıtların kullanılması nedeniyle boruları temizlemek amacıyla kurum üfleme operasyonları sıklıkla gerçekleştiriliyorsa, başvuru sahibi gerektiğinde bunların etkisini  en aza indirmek için gereken muhtemel önlemleri de dikkate almalıdır.

Bu tür durumlarda üfleme operasyonları için bir program belirtilmelidir. Bu programda bütün operasyonlar için birim, sıklık ve ortalama süreler belirtilmelidir.

Aşağıdaki hususlar programın uygulanması sırasında göz önüne alınmalıdır.

Fırınların durumlarına göre üfleme sayılarını ayarlayın.

Görsel etkileri azaltmak için tercihen gece üfleme yapın.

Opasimetreli bacalar için

  - Birden daha fazla fırınla bağlantılı bacalarda, üflemenin sırasının düzenlenmesi

  - Belirli bir baca için üflemenin başlangıç ve bitiş zamanlarını üfleme ile doğacak ortalama bir saati aşan gecikmeleri önlemek amacıyla aynı saate ayarlayın.

Bunun yanında kayıt defterinde sadece üflemeleri değil üfleyicilerin bakımı/Onarımı gibi diğer işlemleri de belirtin, böylelikle emisyon verilerinin doğrulanması daha kolay olacaktır.

Kurum üfleme programıyla ilgili veriler aşağıdaki tablo kullanılarak rapor edilebilir.

| BACA (Sayı ve birim etiketi) | BACA Açıklaması | TAHMİNİ SÜRE | SAATLER | EKIPMANLAR | ANALİZ CİHAZI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (örn.) 1-UV1 (vakum birimi 1’in baca 1’i | Vakum -1 | 45 dk | 02:05-02:50 | Fırınlar 12 ve 13 | Opasimetre |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

    - Bacasız emisyonlar (Kaçak emisyonlar):

- Yakındaki yerleşim yerlerinin varlığından da bahsederek kaçak emisyon kaynaklarına ilişkin bir açıklama ve bu gibi emisyonlarda bulunabilecek maddelerin tanımı sağlanmalıdır.

Yukarıda istenilen bilgiler kapsamında aşağıdaki tablo doldurulmalıdır:

| Emisyon kaynağı (kömür depolama sahası, atık depolama sahası,…) | Kirletici |
| --- | --- |
| No. | Birim Etiketi | Tanım |  |

- Miktarları elde etmek için kullanılan tahmin / hesap prosedürünü açıklayarak her bir kirletici için kütlesel debi olarak ifade edilen, işletmeden kaynaklanan kaçak emisyonların öngörülmesi veya hesaplanması. Tahmin gerçek ölçümlerden yola çıkılarak yapılmışsa, numune alma noktalarının tanımlandığı ilgili belge ve analitik planın eklenmesi gerekir.

- Bu emisyon noktaları EK 0 haritasında belirtilmelidir.

- Not: Uluslararası emisyon faktörleri bulunmaktadır.

UOB emisyonları

EK 4’te Sızıntı Tespit ve Onarım (LDAR) program yer almalıdır; petrol rafineleri için hazırlanan MET Kılavuzunun Bölüm 5’inde verilen hususlara dayandırılmalıdır.

Sızıntı Tespit ve Onarım (LDAR) programı aşağıdaki hususları içermelidir olmalıdır:

- Bileşenlerin Tanımlanması

- Sızıntı tanımı

- İzleme bileşenleri

- Onarım bileşenleri

- Kayıtların tutulması

EN 15446 ve EPA21 standartlarının kullanılması

İzlenen noktalar haritada (EK 0) yer almalıdır.

Başvuru sahibinin LDAR Programının yanı sıra, rafinerinin yakınındaki kokular ve UOB’ler için bir izleme programı hazırlaması gerekmektedir.

Periyodik koku ve UOB izleme programının temel kapsamı aşağıdaki şekilde olacaktır:

Rafinerinin yakınında temsil edici sayıda nokta seçin (5 ila 10 arasında)

Metodoloji difüz numune alma cihazlarına dayanmalıdır. (örn. Taşıyıcılar, metal kaplar, tüpler, plakalar)

UOB’lerin konsantrasyon ölçümlerini bu alanda yapınız. 24 saatlik numune şeklinde haftalık olarak yapın.

UOB’lerin ölçümü için numune alma ve analiz yöntemleri EN-13528-2 ve EN-13528-3 standartlarında, ve BTEX için yukarıdaki belirtilen iki standardın yanında, EN-14662-5 standardına göre uygulanmaktadır.

Koku Kontrolü

Koku izleme programını dahil edin.Periyodik koku izleme programının temel kapsamı şu şekilde olabilir:

- Rafineri çevresinde birkaç noktadan (5-10) temsili numuneler alın.

Koku  kontrolü, olfaktometri ölçüm yöntemlerini belirleyen Avrupa Standardı olan EN 13725 ”Koku konsantrasyonunun dinamik olfaktometri yöntemiyle tayini” standardına dayanılarak, veya alternatif olarak, ortam havasındaki koku gücünü doğrudan ölçen ve miktarını belirleyen  nazal organoleptik cihazlar kullanılarak gerçekleştirilebilir. Nazal organoleptik cihazların işleyiş ilkesi, kokulu ortam havasıyla kokusuz, filtrelenmiş havanın küçük hacim oranlarıyla karşılaştırmasına dayanır (petrol rafinerileri için MET Kılavuzu, Bölüm 5’e bakınız).

Koku ölçümleri alternatif olarak mevcut koku mevzuatına göre gerçekleştirilebilecektir.

  - Tesisin çevresine yayılan gürültü emisyonları :

Eğer tesis, yürürlükteki gürültü mevzuatına göre gürültü kontrollerinden muafsa, işletmeci sadece böyle bir muafiyeti olduğuna ilişkin belgeyi sağlamak durumundadır.

- Ana kaynakların açıklamasını ekleyiniz.

- Rafinerideki faaliyete ilişkin gürültü kaynaklarının, konumlarının, ve yüksekliklerinin tanımı. Bu kapsamda Farklı gürültü kaynaklarının veya bu kaynakların mevcut olmaması halinde ses basınç seviyelerinin akustik gücüne, darbe ve ton bileşenlerinin mevcudiyeti, ve gerekirse her bir kaynağın yönüne ilişkin verilerin sağlanması gerekmektedir. Proje türü veya kurulacak ses kaynaklarının konumunun belirsiz olduğu durumlarda emisyon düzeyleri, benzer kaynaklardan edinilen seviyelerle kıyaslanarak tahmin edilmelidir.

Yukarıda istenilen bilgiler çerçevesinde şu tablo doldurulmalıdır:

| Birim (etiket) | Gürültü kaynakları | Tanım | Yer | Yükseklik | Sıklık | Ses gücü veya ses basıncı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Çevrede bulunan alıcıların (ör: hastaneler, okullar, konutlar, parklar, vs) belirlenmesi ve gürültü açısından ilgili özelliklerinin ayrıntılarıyla (ör: kullanım amacı, yükseklik, planlanan tesis veya faaliyetlerden uzaklık, vb...) açıklanması.

  - Atık su deşarjları:

Başvuru sahibi, rafineri haritasında (başvuru dosyası EK 0), farklı atık su akışlarını belirtmelidir. Özellikle yağmur suyu toplama ağı ve eğer var ise ara depolama noktaları belirtilmelidir.

- Atık su akımlarının karakterizasyonu: Haritalar, çizimler ve destek dokümanlar ile beraber tüm akımların bir listesinin (proses, evsel atık sular, yağmur suları) temin edilmesi gerekir. Akımların her biri için aşağıdaki bilgilerin temin edilmesi gerekir.

- Endüstriyel atık sular: endüstriyel atık suların tüm emisyon kaynaklarının ve bu kaynaklardan alıcı ortamlara veya şehir kanalizasyon sistemine emisyon noktalarının endüstriyel atık suların (ön)arıtma verileri ile birlikte temin edilmelidir.

- Evsel atık sular: evsel atık sularının tüm emisyon kaynaklarının detayları ve bunlardan şehir kanalizasyon sistemine, ister dahili ister harici atık su arıtma tesisleri verileri ile emisyon noktaları hakkında detaylı bilgiler sağlanmalıdır.

- Yağmur suyu deşarjı: yağmur sularının tüm emisyon kaynaklarının (yağmur suyu drenajı) detayları ve bunlardan alıcı ortama emisyon noktalarının detaylı bilgileri sağlanmalıdır.

- Denize yapılan deşarjlar: Doğrudan denize atık su deşarj eden tesislerin “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği” (Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372) Ek 3’te verilen bilgileri tamamlamaları gerekmektedir. Her halükarda bu tesislerin MARPOL Sözleşmesi'nin gerekliliklerine uygunluğun kontrol edilmesi için bu bilgilerin sağlanması gerekmektedir.

- Tesisin su kütle dengesi (alınan su miktarlar ve boşaltılan su miktarları)

Yukarıda talep edilen bilgiler kapsamında mevcut deşarjlarla ilgili olarak aşağıdaki tablonun doldurulması gerekmektedir.

Ayrıca mevcut deşarjlar için yukarıda istenilen bilgiler çerçevesinde şu tablo doldurulmalıdır:

| 1. Deşarj verileri |
| --- |
| 1. Tanımlama |
| Deşarj adı |  | Kod |  |
| U.T.M. koordinatları | X: | X: | Y: |  |
| Belediye / bölge adı |  | Kod |  | Parsel No: |  |
| 2. Deşarjı oluşturan akımların içinde yer alan atık suların akış hacmi, miktarı ve türü |
| Akıntı türü: deşarjı oluşturan endüstriyel atık sular, evsel atık sular ve yağmur suları |
| Akıntı kodu | X1 | X2 | X3 | X4 |
| Atık su türü (endüstriyel, evsel, yağmur) |  |  |  |  |
| Günlük azami miktar (m3/gün) |  |  |  |  |
| Yıllık azami miktar (Hm3/yıl) |  |  |  |  |
| Gerçekleşen yıllık miktar (m3) |  |  |  |  |
| Deşarj türü: |  |  |  |  |
| Yağmur sularının toplandığı toplam alan (m2) |  |  |  |  |
| Arıtma sonrasında deşarjın varış noktası |  |  |  |  |

- Emisyon noktalarına ilişkin gereklilikler ve teknik koşulları: Atık su akımlarının her biri için tesis içerisindeki numune alma noktalarının detaylı tanımlaması. Bunların yanı sıra, mevcut atık su temizleme sistemleri hakkında aşağıdaki bilgilerin de temin edilmesi gerekir:

- Endüstriyel sular: Endüstriyel AAT’nin veya diğer temizleme sistemlerinin detaylı tanımlaması. Her bir AAT için işletme prosedürü işletme kayıtları ile birlikte bulundurulmalıdır. İşletme prosedürleri en azından aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- AAT işletmecisi.

- Farklı atık su arıtma aşamalarında ve Atık Su Arıtma Tesisini (AAT) besleyen endüstriyel su hatlarında kullanılan maddeler hakkında bilgiler.

- Arıtma teknikleri; kirlilik azaltma yüzdesi.

- (Ön) arıtma sonrasında ortalama emisyon değeri: Normal işletme koşulları (Kg/ton ürün)/ Normal olmayan koşullar altında faaliyet (ilk devreye alma, v.b.).

- AAT tesisin faaliyet verileri (teknoloji/proses tanımlaması, AAT etkinliği).

- Arıtma çamurlarının (katı veya sıvı) yönetimi.

- İşletme ve bakım prosedürü.

- İzleme sistemi de dahil olmak üzere kontrol prosedürü.

- Başlatma AAT aksaklıkları da dahil olmak üzere kazaların (tehlikeli olaylar) ortaya çıkması halinde düzeltme faaliyetleri.

- Bakım ve işletme kayıtlarının hazırlanması.

Mevcut deşarjlar için yukarıda istenen bilgiler çerçevesinde şu tablo doldurulmalıdır:

| AAT işletmecisi | Endüstriyel AAT teknikleri: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Madde /parametre | Normal koşullar altında arıtma sonrasında ortalama emisyon değerleri, mg/l | AAT verimliliği, % | Çamurlar (sıvı/katı), kg |
| İzleme sisteminin AAT kontrol durumu |
| Sürekli ölçüm | Aralıklarla ölçüm (kilit parametreler) |
| pH |  | KOI |  |
| T |  | Ağır metaller |  |
| Su akışı, m3 |  | diğer |  |

- Evsel sular: Evsel atık suların arıtma tesisinin detaylı tanımlaması ve kirlilik önleme için tüm teknikler tanımlanmalıdır

- Yağmur suları: yağmur sularını toplamak amacıyla uygulanan tüm tampon önlemlerin tanımlanması

- Diğer deşarjlar: merkezi veya merkezi olmayan arıtma tesislerinin (tesis içi veya dışı) tanımlamaları veya diğer temizleme sistemleri ve kirlilik önlemeye yönelik tüm teknikler tarif edilmelidir.

- İzleme ve Kontrol Planı: Şu verileri içermelidir: Emisyon noktası, kirleticiler, numune alma, kontrol ve veri toplama, taşıma ve kayıt sistemi. Plan yetkili mercii tarafından  gerekli görülen değişiklikleri içermelidir.

Mevcut deşarjlar için yukarıda istenilen bilgiler çerçevesinde şu tablo doldurulmalıdır:

| Emisyon kaynağı | Kirletici | İzleme ve Kontrol |
| --- | --- | --- |
|  |  | Numune No. | Dahili /Harici | Sıklık (günlük, saatlik...) | Tanımlama | Raporlar |

Uygulanan yasal mevzuat uyarınca arıtılmış olan atık suların deşarj edildiği alıcı su kütlelerinin sahip olması gereken su kalitesi standartlarını belirtiniz.

Tesislerin atık sularının deşarj edildiği alıcı su kütlelerinin fiziki, kimyasal ve biyolojik parametreleri de belirtin (deşarj noktasından önceki ve sonraki bir noktadan yapılan ölçümler).

ATIK SULARIN TOKSİSİTE, KALICILIK VE BİYOLOJİK BİRİKİM  AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuru sahibi aşağıdaki tekniklerin  bazılarının var olup olmadığını, varsa kapsamını belirtmelidir:

- Spesifik analit ölçümü (örnek yarı geçirgen membran cihazı (SPMD), midye, hacimli yerinde numuneler.)

- Diğer su ve tortu kalite parametreleri;

- Midye ve/veya balık kullanarak doku analizinin yapılması;

- Katı faz ekstraksiyon (SPE) teknikleri

- Biomarkörler,

- Boya ve diğer markörler kullanarak seyreltme çalışmaları

  - Atık:

Atık üretimi:

- Atık Karakterizasyonu: Tehlikeli ve tehlikesiz atık üretilen faaliyetlerin detaylı tanımı (üretim prosesi ya da üretim prosesi ile ilgili olmayan diğer faaliyetler konusunda). Sınıflandırma, etiketleme ve tehlikeli atıkların depolanması hakkında bilgi sağlanmalı.

- Depolama koşulları: depolama koşullarının (alan, yükseklik, zemin türü, yalıtım kaplamasının , dökülme önleyici cihazların var olup olmadığı).

Yukarıda istenilen bilgiler çerçevesinde şu tablo tamamlanmalıdır:

Örnek Tablo:

| İşlem veya Birim etiketi | Atık tanımı | Avrupa Atık Geri Kazanım Kodu | Üretim (t/ay veya yıl) | Varış noktası |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bakım Faaliyetleri | Tehlikeli maddeler ile kirlenmiş absorbantlar, filtre malzemeleri (aksi belirtilmediği sürece yağ filtreleri dahil) silme bezleri, koruyucu kıyafetler | 15.02.02 | --/ay --/yıl | Atık depolama alanı |
|  | Kazanda uçan uçucu yağlı kül | 10.01.04 | --/ay --/yıl |  |
|  | Tehlikeli maddeler içeren veya bunlarla kirlenmiş paketler | 15.01.10 | --/ay --/yıl | Etkisizleştirme |
|  | Diğer solventler ve solvent karışımları | 14.04.03 | --/ay --/yıl | Geri kazanım |
|  | Sulu yıkama sıvıları | 12.03.01 |  |  |

Atık yönetimi:

    - Yetkili atık işletmecilerine tesis dışına transfer: tehlikeli ve tehlikesiz atığın transfer ve taşıma şartlarının yer aldığı bildirimin temin edilmesi gerekir.

    - Atıkların tesis içinde arıtılması: İşlenen her atık türü ve miktarına ilişkin tanım verilmelidir. Her atık türüne yapılan arıtma işlemini gösteren alanları belirten detaylı bir harita ekleyin (izin başvurusunun EK 0’ına iliştirilmedir. Atıkların taşınması sırasında insan sağlığı ve çevre üzerinde oluşabilecek riskleri hafifletecek önlemlerin de sağlanması gerekmektedir..

  - Atık Kabul prosedürü: Atık Kabul prosedürünün tanımı yapılırken işletmecinin aşağıdaki hususları yerine getirecek şekilde yapılmasına özen gösterilmelidir:

- Dokümanların kontrol edilmesi (araç, izleme ve dokümanların dolduruluşunun kontrolünün onaylanması...)

- Yüklemenin tartılması ve kayıt altına alınması (tartma, geliş tarihi ve zamanı, atığın orijini, atığın türü, atığın depolandığı ortam...)

- Gözle denetim.

- Atığın karakterizasyonu ve/veya atıktan periyodik aralıklarla numune alınması.

- Atık kabulü olmaması durumunda Yetkili Merciin bilgilendirilmesi.

  - Arıtma Operasyonları: aşağıdaki bakış açılarını da kapsayacak şekilde arıtma işlemlerinin tanımlanması:

- Arıtma işlemlerinin bir akış şeması.

- Arıtma işlemleri için kullanılan teknikler.

- Geri kazanılan materyallerin miktarı.

- Herhangi enerji geri kazanımı (mod, kullanım, miktar).

- Sistemin nominal kapasitesi (kg / h).

- Sistemin mevcut kapasitesi (kg / h).

- Günlük çalışma saatlerinin sayısı.

- Yıl içerisindeki günlerin sayısı.

- Bertaraf için teknik şartlar: arıtma faaliyetlerinden arta kalan materyallerin nihai bertarafı için yerine getirilmesi gereken faaliyetlerin detaylı bir tanımlamasını yapın.

- Atık azaltım planı: Üretim prosesi içerisinde üretilen ambalaj atıklarını en aza indirmek amacıyla hazırlanan planın ayrıntılı tanımı. Bu plan her durumda Yetkili Merci tarafından uygun görülen değişikliklere tabii olabilir.

  - Toprağın ve yeraltı suyunun korunması:

İZLEME PROGRAMI

İzin başvurusunun EK 5’I olarak bir izleme program sunulmalıdır. Bu program aşağıdaki bölümlere ayrılmalıdır:

Evre 1: Saha denetimi / mevcut kontaminasyonun özelliklerinin belirlenmesi;

Evre 2: İzleme;

Evre 3: Islah.

Bu programın içeriği petrol rafineleri için MET Kılavuzu Bölüm 5’te yer alan LDAR hakkındaki hususlara uygun olmalıdır.

  - Normal olmayan koşullar altında faaliyet:

    - Normal işletme koşullarından farklı işletme modlarının ve bunlara sebep olan durumların tanımlanması (ilk devreye alma ve devreden çıkarma işlemleri, sızıntılar, ihmaller, anlık duraksamalar, faaliyetlerin tamamen durdurulması, v.b.).

    - Bu şartlar altında beklenen emisyonlar (kirleticiler ve konsantrasyonlar).

    - Bu şartlar altında beklenen faaliyet yüzdesi (saat/yıl).

    - Bu şartlar altında alınması gereken, planlı özel önlemler ve bu önlemleri alarak varılması beklenen hedefler.

    - Bu şartlar altında parametrelerin izlenmesi ve kontrolüne yönelik sistemler.

    - Acil durumlarda faaliyet tanımı.

    - Faaliyetlerin tamamen durdurulması halinde herhangi kirlilik riskine karşı ve sahanın başlama raporunda tanımlanan durumuna döndürülebilmesi için alınacak önlemler (başlama raporu aşağıda, Bölüm III. VI’de tanımlanmaktadır)

PROJE RAPORUNUN EKLERİ

Burada yer alan ekler, 3-6. bölümler arasında sözü edilen ve tanımlanan eklerdir.

EK 0

Rafineri Haritaları

- Rafinerinin birimleri (etiketli)

- Emisyon kaynakları (etiketlere atıfta bulunulmalı)

- Difüz emisyonlar (etiketlere atıfta bulunulmalı)

- Yağmur suyu toplama ağı (geçici depolama alanları, pompalar, vb. )

- Sızıntı ve Onarım Programı (LDAR) noktaları.

- Hava kalitesi izleme ağı.

- Atık depolama ve/veya arıtma noktaları .

- Toprak İzleme Programının Saha Denetimi.

EK I

Malzeme güvenliği veri sayfası (MGVS) ve  ürün güvenlik veri sayfası (ÜGVS)

EK II

Atmosferik dispersiyon modeli

- Meteorolojik veriler.

- Emisyon noktaları, bunların yükseklikleri ve özellikleri

EK III

Hava Kalitesi Ağı

- Hava Kalitesi Ağı tasarımı

- Hava Kalitesi Ağı tanımı

EK IV

Sızıntı Tespit ve Onarım (LDAR) programı

EK V:

Toprak İzleme Programı

- Aşama 1: Saha denetlemesi / mevcut kontaminasyonun

- Aşama 2: İzleme

- Aşama 3: Islah

EK VI:

Çevresel İzleme ve Uygulama Planı

- ESD’lere uygunluğun değerlendirilmesi

- Numune alma ve denetim sıklıkları

- Çevreden sorumlu Yetkili Mercie raporlama sıklığı ve sistemi

Not: Bu ekin içeriğiyle ilgili bilgiler petrol rafinerileri MET Kılavuzu Bölüm 5.6’da bulunabilir.

EK VII:

Proses birimlerine ilişkin MET özetleri.

- Uygulanmakta olan MET’ler

- Planlanan MET’ler (beklenen uygulama takvimi ile birlikte)

III. PROJE RAPORU HARİCİNDEKİ DİĞER BELGELER

    - ÇED mevzuatına göre ÇED raporunun yetkili mercie sunulması ve kabulünden sonra ÇED raporu ve proje sunum dosyası (tesisin yeni veya mevcut tesis olmasına dikkat ediniz.) Rapor, 26939 sayılı ÇED yönetmeliğinin 11. Maddesinde bahsedilen rapordur.

    - Planlanan tesisin şehir planları ile uyumlu olduğunu gösteren, gelişim planlarından ve peyzaj planlamadan sorumlu yetkili merciden alınan rapor. Eğer işletmeci söz konusu idareye böyle bir rapor için başvuru yapmış ve 40 iş günü içerisinde yanıt alamamışsa, bu durumda söz konusu rapor yerine başvuru esnasında başvuru belgesi koyulur. Her halükarda eğer şehir raporu olumsuz ise yetkili idare izin prosedürünü sonlandırır.

    - Tehlikeli maddeleri içeren büyük kazaların kontrolü hakkında Yetkili Merci’den alınan rapor, ve bu kapsamda faaliyetin mevzuata göre sınıflandırması.

    - Yürürlükteki yasalar uyarınca başvuru sahibinin gizli tutmak istediği bilgilerin belirlenmesi. Bu hususu belirlerken başvuru sahibi, başvurunun 15 iş günü boyunca halkın erişimine açılacağını ve ilgili mevzuatı dikkate almalıdır.

    - Zorunlu güvenlik veya sigorta mevzuatı ile ilgili çevresel mevzuat kapsamındaki gerekliliklere uygunluğu gösteren diğer belgeler.

    - Yürürlükteki çevresel mevzuat kapsamındaki gerekliliklere uygunluğu gösteren diğer belgeler.

    - Yetkili Merci tarafından istenecek diğer belgeler.

# Footnotes

İzin başvurusunu hazırlayan kişi(ler) ya da şirket.

Entegre çevre izni talep edilen tesislerin sahibi olan şirket adına bu izin başvurusunun doğruluğunu onaylayan kişi.

Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan MET Sonuç Belgeleri’nde, ve dolayısıyla bu IPPC eşleştirme projesi kapsamında hazırlanan Türkiye ulusal MET kılavuzunda tanımlandığı şekilde.

Tesiste birden fazla enerji üretim ünitesi olduğunda, bu enerji üretim ünitelerinden en az bir tanesinin çalışması durumunda o zaman dilimi çalışma saati olarak kabul edilir.

UTM Dilimi: Türkiye 35 ila 38. dilimler arasında yer almaktadır.

Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan MET Sonuç Belgeleri’nde, ve dolayısıyla bu IPPC eşleştirme projesi kapsamında hazırlanan Türkiye ulusal MET kılavuzunda tanımlandığı şekilde.

Teknik zaten uygulanıyorsa, “evet” yazın; tekniğin uygulanması planlanıyor, fakat henüz uygulanmıyorsa "hayır" yazın.

Teknik zaten uygulanıyorsa, “evet” yazın; tekniğin uygulanması planlanıyor, fakat henüz uygulanmıyorsa "hayır" yazın.

Başvuru sahibi mevcut tesisler için son 4 yılı kapsayan verileri, yeni tesisler için gelecek 3 yıla yönelik tahminleri sağlamalıdır.

Başvuru sahibi mevcut tesisler için son 4 yılı kapsayan verileri, yeni tesisler için gelecek 3 yıla yönelik tahminleri sağlamalıdır.

Başvuru sahibi mevcut tesisler için son 4 yılı kapsayan verileri, yeni tesisler için gelecek 3 yıla yönelik tahminleri sağlamalıdır.

Ekte yer alan Malzeme Güvenliği Veri Sayfası

2010/75/EU sayılı Endüstriyel Emisyonlar Direktifi’nin 30.1 maddesinin şartlarını sağlamak amacıyla

Bkz. Rafineriler için MET kılavuzu, Bölüm 5.1.2

Örneğin, S.= Siklon, K.F.= Kumaş filtre, E.P.= Elektrostatik Çöktürücü, A.U.V.= Venturi ıslak temizleyicisi, A.S.= Absorber, A.D.= Adsorber, Y.S.T.S = yakma sonrası  termal tutma sistemi

Verinin türü de yazılmalıdır: İ-İzlenen, H-Hesaplanan, E-Tahmin edilen

Her emisyon noktası, bulunduğu birimin etiketiyle belirtilmeli, ve Ek 0’daki haritada gösterilmelidir.

Burada “Dahili”, izleme ve kontrolün işletmeci tarafından tarafından yapıldığını, “Harici” dışarıdan bir şirket tarafından yerine getirildiğini ifade eder.

LDAR programının kapsamının tipik olarak 20.000 ila 40.000 izleme noktasından oluşması gerekmektedir. (Puertollano-İspanya rafinerisinde LDAR programı 25.000'den fazla noktada uygulanmaktadır) (maliyeti yıllık yaklaşık 100.000 Avro'dur)

EN 15446:2008 ‘Endüstri sektörlerini ortak olarak ilgilendiren kaçak ve alan kaynaklı/ difüz emisyonlar – Ekipman ve borulardaki sızıntılardan yayılan kaçak buhar emisyonlarının ölçümü”

21 NUMARALI EPA YÖNTEMİ “Uçucu organik bileşen sızıntılarının tespiti”

EN-13528-2 Ortam hava kalitesi. Gaz ve buhar konsantrasyonlarının tespiti için difüz numune alıcılar.  Gereklilikler ve test yöntemleri.  Özel gereklilikler ve test yöntemleri.

EN-13528-3 Ortam hava kalitesi. Gaz ve buhar konsantrasyonlarının tespiti için difüz numune alıcılar.  Gereklilikler ve test yöntemleri.  Seçme, kullanma ve bakım kılavuzu.

EN 14662-5 Ortam hava kalitesi- Benzen yoğunluklarının ölçümüne ilişkin standart yöntem: 5. Bölüm: Çözücü desorpsiyonu ve gaz kromatografisi sonrası difüz numune alma

Ölçümler, 2002/49/EC sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Tüzüğü’ne dayalı olarak hazırlanan 25862 sayılı yönetmelik  şartlarını sağlamalıdır. (bkz. bu kılavuzun 5. bölümü)

Soğutma sistemleri için (doğrudan soğutma, dolaylı soğutma, açık/kapalı döngüler), tanımlayıcı ve destekleyici belgeler (mevcut bir tesiste soğutma sularında kullanılan maddelerin listesi, ısı deşarjı hesaplama formları) da temin edilmelidir.

Operasyonel faaliyetlerden ve kazalardan kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesini amaçlayan, Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesine ilişkin Uluslararası Sözleşme (MARPOL) kapsamında aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir (özellikle de MARPOL Sözleşmesi Ek I “hidrokarbon kirliliği” kapsamında):

Rafinerinin varsa  gemi atıklarının yönetimi için kullanılan tesislerinin tanımı:

- Rafineri haritasındaki yeri .

- Arıtılabilen her türlü atığın tanımlanması, miktarının, kimyasal ve fiziksel özelliklerinin belirtilmesi.

- Yıllık atık arıtma kapasitesi.

- Kullanılan arıtma teknikleri ve bu tekniklerin tanımı

- Atık suyun karakterizasyonu ve miktarının belirtilmesi

Gemi atıklarının yönetimi için kullanılan bu tesislerde üretilen atık suyun tanımı, genel endüstriyel atık sular için sağlanan bilgilerle aynı olmalıdır.

Lütfen birini seçin: Atık su arıtma tesisine (AAT) sahip belediye kanalizasyon sistemi (BKS); iç yüzey suları (IYS); diğer (D), bu son durumda lütfen detaylı açıklayın.

Atık su deşarjında bulunan tesisin işletmecisi olabileceği gibi, farklı bir işletmeci de olabilir (örneğin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki farklı bir işletmeci).

Örnek: mekanik arıtım, kimyasal arıtım, biyolojik arıtım.

(i) Fizikokimyasal arıtma varsa KOİ, (ii) Biyolojik arıtma varsa KOİ ve BOİ; nitrifikasyon veya denitrifikasyon söz konusuysa Nitrojen için azaltım verimlilik yüzdelerini belirtin.

En azından ulusal mevzuatına göre tesisiniz için zorunlu kılınan parametreleri sağlayın.

Burada “Dahili”, izleme ve kontrolün işletmeci tarafından tarafından yapıldığını, “Harici” ise dışarıdan bir şirket tarafından yerine getirildiğini ifade eder.

Bkz. Kılavuzun 5. Bölümü

Türkiye’de yürürlükteki atık mevzuatına göre Yetkili Mercie sunulması gereken raporları da ekleyin.

Avrupa Komisyonu’nca onaylanmış olan MET Sonuç Belgelerinde yer alan tekniklerle karşılaştırma yapılmalıdır.

Minimizasyon, ambalaj atığı miktarını (nicel önleme) ve bunların çevre üzerindeki etkilerini (nitel önleme) azaltmak anlamına gelir.

Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan MET Sonuç Belgeleri’nde, ve dolayısıyla bu IPPC eşleştirme projesi kapsamında hazırlanan Türkiye ulusal MET kılavuzunda tanımlandığı şekilde.