## Slide 1: 07.07.2023
3. Mineral Endüstrisi
Analiz Sonuçları

## Slide 2: Mineral Endüstrisinin EED Ek I Kapsamındaki Alt Faaliyetleri
Alt Faaliyet Kodları | Faaliyetlerin tanımlanması
Mineral Endüstrisi | 
3.1 | Çimento, kireç ve magnezyum oksit üretimi (a) Günlük üretim kapasitesi 500 ton üzerinde olan döner fırınlarda veya günlük üretim kapasitesi 50 ton üzerinde olan diğer fırınlarda çimento klinkeri üretimi (b) Günlük üretim kapasitesi 50 ton üzerinde olan fırınlarda kireç üretimi (c) Günlük üretim kapasitesi 50 ton üzerinde olan fırınlarda magnezyum oksit üretimi
3.2 | Asbest veya asbest bazlı ürünlerin imalatı *
3.3 | Günlük 20 ton üzerinde ergitme kapasitesiyle cam ve fiberglas üretimi
3.4 | Günlük 20 ton üzeri ergitme kapasitesiyle minerallerin eritilmesi ve mineral liflerinin üretimi
3.5 | Seramik ürünlerinin, özellikle kiremit, tuğla, refrakter tuğla, dayanıklı çanak, çömlek, fayans veya porselenin pişirme yöntemiyle günlük 75 ton üzerinde üretim kapasitesiyle ve/veya 4 m3‘ü aşan fırın kapasitesi ve fırın başına 300 kg/m3 üzeri yoğunlukla üretimi
* Türkiye' de Yasaklıdır | 

## Slide 3: Mineral Endüstrisi Alt Sektörlerini Kapsayan MET-Ref Belgeleri
Çimento, Kireç ve Magnezyum Oksit Üretimi MET-Ref Belgesi (CLM MET-Ref)
Cam İmalatı MET-Ref Belgesi (GLS MET-Ref)
Seramik İmalat Sanayi MET-Ref Belgesi (CER MET-Ref)

## Slide 4: Çimento Üretimi
Çimento, kireç ve magnezyum oksit üretiminin her üçü de EED Ek I kapsamında 3.1 kodu ile yer almaktadır.
3.1. Çimento, kireç ve magnezyum oksit üretimi:
3.1(a) Günlük üretim kapasitesi 500 ton üzerinde olan döner fırınlarda veya günlük üretim kapasitesi 50 ton üzerinde olan diğer fırınlarda çimento klinkeri üretimi

## Slide 5: Temel Çevresel Sorunlar
Çimento üretimi ile ilgili temel çevresel sorunlar havaya salınan emisyonlar ve enerji kullanımıdır. Atık su deşarjı genellikle sadece yüzey akışı ve soğutma suyu ile sınırlıdır ve su kirliliğine önemli bir katkıda bulunmaz. Ancak, yakıtların depolanması ve taşınması potansiyel bir toprak ve yeraltı suyu kirliliği kaynağıdır.

## Slide 6: EÇİ Projesine göre Çimento Sektörü için Sektörel Geçiş
Bu sektör için 2015-2017 yılları arasında 'Entegre Çevre İznine (EÇİ) Tabi Çimento Fabrikalarının Uyum Durumlarının ve Gerekliliklerinin Belirlenmesi Projesi' başlıklı bir proje yürütülmüştür. Proje kapsamında 54 çimento tesisi, EED'ye uyum durumlarını, MET’lerin uygulanması için yatırım ihtiyaçlarını ve sektörel geçiş için gereken süreyi belirlemek üzere değerlendirilmiştir.
Uyum maliyeti değerlendirmesine ek olarak, EÇİ Projesi'nde Türk çimento endüstrisi için sektörel geçiş takvimi belirlenmiştir. Proje ekibi tarafından o dönem hazırlanan rapora göre, 1 ila 7 yıl arasında senaryolara göre esnek ve kademeli EED geçişi önerilmiştir.

## Slide 7: Çimento Sektörünün Uyum ve Maliyet Değerlendirme Sonuçları
Sektör | Tesis sayısı | Ortalama uyum oranı (%) | Ortalama CAPEX (AVRO)
3.1(a) | 56 | 59 | 916.000.000
Çimento sektöründe 2017 yılındaki ön görülen geçiş süresinin (beş yılın) geçtiği ve CBAM’ın getirdiği yükümlülükler dikkate alındığında, geçiş süresi üç yıl olarak tahmin edilmektedir.

## Slide 8: Kireç ve Magnezyum Oksit Üretimi
Kireç ve magnezyum oksit sektörleri için EED Ek I kapsamında yer alan endüstriyel faaliyetler aşağıdaki bölümlerde belirtilmiştir:
3.1. Çimento, kireç ve magnezyum oksit üretimi:
  3.1(b) Günlük üretim kapasitesi 50 ton üzerinde olan fırınlarda kireç üretimi,
  3.1(c) Günlük üretim kapasitesi 50 ton üzerinde olan fırınlarda magnezyum oksit üretimi.

## Slide 9: Temel Çevresel Sorunlar
Kireç üretimiyle ilgili başlıca çevresel sorunlar hava kirliliği yaratan ve yoğun enerji kullanan prosesler içermesidir. Kirecin yakılması ve ikincil prosesler olan kireç söndürme ve öğütme işlemleri ana emisyon kaynaklarıdırlar ve en kritik enerji kullanıcılarıdır. Kireç üretiminde karbon oksitler (CO, CO2), NOx, SO2 ve toz (PM) gibi önemli havaya salınan emisyonlar kalsinasyon aşamasında ortaya çıkmaktadırlar.
Öte yandan, enerji yoğun yakma süreci ve havaya salınan emisyonlar, çeşitli magnezyum formlarının üretilmesinde en kritik iki çevresel zorluktur. Magnezyumun yakılması, ikincil öğütme ve kırma, eleme, taşıma, depolama ve boşaltma gibi diğer işlemler önemli bir çevresel etki yaratabilir. Magnezya üretiminde havaya salınan emisyonlarının ana kaynağı toz, NOx , SO2 ve CO' nun üretildiği yakma işlemidir. Bu emisyonlar kısmen hammadde manyezitin özelliklerinden ve kısmen de kullanılan yakıtlardan kaynaklanmaktadır. Hammaddeden (manyezit) kaynaklanan SO2 emisyonları mineraldeki sülfür seviyesinden etkilenmektedir.

## Slide 10: Kireç Sektörünün Uyum ve Maliyet Değerlendirme Sonuçları
Kireç üretimi hususunda, EKÖK envanterine göre Türkiye'de 69 tesis bulunmaktadır. MET KL anketine alınan cevaplara göre sektör için genel uyum %37 olarak hesaplanmıştır.
Alt sektör | Ortalama Uyum % | Tesis sayısı | Min. CAPEX (AVRO) | Maks. CAPEX (AVRO) | Min. OPEX (AVRO/yıl) | Maks. OPEX (AVRO/yıl)
3.1.b (Kireç) | 37 | 69 | 456.000.000 | 1.436.000.000 | 216.000.000 | 320.000.000

## Slide 11: Magnezyum Oksit Sektörünün Uyum ve Maliyet Değerlendirme Sonuçları
Magnezyum oksit üretimi hususunda, EKÖK envanterine göre Türkiye'de 22 tesis bulunmaktadır. MET KL anketine alınan cevaplara göre sektör için genel uyum %44 olarak hesaplanmıştır
Alt sektör | Ort. Uyum % | Tesis sayısı | Min. CAPEX (AVRO) | Maks. CAPEX (AVRO) | Min. OPEX (AVRO/yıl) | Maks. OPEX (AVRO/yıl)
3.1.c | 44 | 22 | 141.000.000 | 247.000.000 | 37.000 | 123.000

## Slide 12: Cam Üretimi
Cam sektörü için, EED Ek I kapsamındaki endüstriyel faaliyetler aşağıdaki bölümde belirtilmiştir:
3.3. Günlük 20 ton üzerinde ergitme kapasitesiyle cam ve fiberglas üretimi;
3.4. Günlük 20 ton üzeri ergitme kapasitesiyle minerallerin eritilmesi ve mineral liflerinin üretimi

## Slide 13: Temel Çevresel Sorunlar
Farklı cam türlerinin üretilmesiyle ilgili temel çevresel sorun, yüksek sıcaklıkta, enerji yoğun bir proses olmasıdır. Atmosferik azotun yüksek sıcaklıkta oksidasyonu ve yanma ürünlerinin havaya salınan emisyonları nedeniyle karbondioksit, NOx ve sülfür dioksit üretilir. Partiküllü madde, florür ve klorürler ve bazı durumlarda metaller, parti formülasyonunda bilerek veya hammaddelerin safsızlıklarından dolayı içerdikleri uçucu bileşiklerin buharlaşmaları sonucu ve olası yeniden yoğunlaşmaları yoluyla yüksek sıcaklık işleminden kaynaklanır.

## Slide 14: Cam Sektörünün Uyum ve Maliyet Değerlendirme Sonuçları
EKÖK envanterine göre Türkiye' de cam üretimi yapan 42 tesis bulunmaktadır. MET KL anketine alınan cevaplara göre sektörün genel uyumu %56 olarak hesaplanmıştır.
Alt sektör | Ortalama Uyum % | Tesis sayısı | Min. CAPEX (AVRO) | Maks. CAPEX (AVRO) | Min. OPEX (AVRO/yıl) | Maks. OPEX (AVRO/yıl)
3.3 & 3.4 | 56 | 42 | 152.000.000 | 1.542.000.000 | 7.000.000 | 210.000.000

## Slide 15: Seramik Üretimi
Seramik sektörü için, EED Ek I kapsamındaki endüstriyel faaliyetler aşağıdaki bölümde belirtilmiştir:
3.5. Seramik ürünlerinin, özellikle kiremit, tuğla, refrakter tuğla, dayanıklı çanak, çömlek, fayans veya porselenin pişirme yöntemiyle günlük 75 ton üzerinde üretim kapasitesiyle ve/veya 4 m3’ü aşan fırın kapasitesi ve fırın başına 300 kg/m3 üzeri yoğunlukla üretimi

## Slide 16: Temel Çevresel Sorunlar
Havaya salınan emisyonlar: partiküllü madde/toz, kurum, gaz emisyonları (karbon oksitler, NOx, SOx, inorganik flor ve klor bileşikleri, organik bileşikler ve ağır metaller).
Suya salınan emisyonlar: proses atık suyu temel olarak mineraller (çözünmeyen partiküllü maddeler) ve diğer inorganik bileşenlerin yanı sıra eser miktarda ama çok sayıda organik madde ve bazı ağır metaller içerirler.
Proses kayıpları/atıkları: Seramik ürünlerin üretiminden kaynaklanan proses atıklarının büyük bir kısmı çeşitli çamur türleri, kırık çömlekler, kullanılmış alçı kalıpları, kullanılmış emici maddeler, katı kalıntılar (toz, kül) ve ambalaj atıklarından oluşmaktadırlar.
Enerji tüketimi/CO2 emisyonları: seramik endüstrisinin tüm sektörleri çok fazla enerji kullanırlar çünkü seramiklerin kurutulduktan sonra 800 ila 2000 oC arasındaki sıcaklıklarda pişirilmeleri proses olarak çok önemli bir adımdır.

## Slide 17: Seramik Sektörünün Uyum ve Maliyet Değerlendirme Sonuçları
EKÖK envanterine göre Türkiye' de seramik üretimi yapan 310 tesis bulunmaktadır. MET KL anketine alınan cevaplara göre sektör için genel uyum %40 olarak hesaplanmıştır.
Alt sektör | Ortalama Uyum % | Tesis sayısı | Min. CAPEX (AVRO) | Maks. CAPEX (AVRO) | Min. OPEX (AVRO/yıl) | Maks. OPEX (AVRO/yıl)
3.5 | 40 | 310 | 1.109.000.000 | 3.893.000.000 | 70.000.000 | 603.000.000

## Slide 18: Mineral Sektörü için Genel Uyum ve Maliyet Değerlendirmesi
Genel olarak mineral sektörü için enerji yoğun ve yüksek sıcaklıklı prosesin, ergitme fırınlarından ve yakma fırınlarından önemli miktarda hava emisyonuna yol açtığı söylenebilir: toz, NOx, SOx, HCl, HF, metaller vb. yanı sıra fosil yakıt tüketimi ve proses emisyonlarından (karbonatların ayrışmasından kaynaklanan CO2) kaynaklanan sera gazı emisyonları. Şu anda EED kapsamında enerji tüketiminin azaltılması dahil olsa da sera gazı emisyonları dahil değildir.
Genel sonuçlar tüm mineral sektörünü kapsamaktadır. EKÖK envanterine göre, Türkiye’de mineral sektörü kapsamında 499 tesis bulunmaktadır. Mineral sektöründe genel ortalama uyum %43 olarak gözlemlenmektedir.

## Slide 19
Alt sektörler | CAPEX (Toplam, AVRO) | OPEX (Toplam, AVRO/yıl) | Geçiş süresi (yıl) | 2024-2026 Yatırım gerekliliği (3 yıl) (AVRO) | 2027-2030 Yatırım gerekliliği (3 yıl) (AVRO) | 2030-2032 Yatırım gerekliliği (3 yıl) (AVRO)
3.1.a Çimento üretimi | 916.000.000 | - | 3 | 916.000.000 | - | -
3.1.b Kireç üretimi | 946.000.000 | 268.000.000 | 6 | 473.000.000 | 473.000.000 | -
3.1.c MgO üretimi | 194.000.000 | 80.000 | 3 | 194.000.000 | - | -
3.3 & 3.4 Cam ve mineral yün üretimi | 847.000.000 | 108.500.000 | 6 | 423.500.000 | 423.500.000 | -
3.5. Seramik ürünlerin imalatı | 2.501.000.000 | 336.500.000 | 9 | 833.670.000 | 833.670.000 | 833.670.000
TOPLAM | 5.404.000.000 | 713.080.000 | 3-9 | 2.840.170.000 | 1.730.170.000 | 833.670.000

## Slide 20
Teşekkürler