## Slide 1: Prof. Dr. Ülkü Yetiş Kilit Uzman Kasım 2023
Kimya Endüstrisine İlişkin Sektörel Bulgular ve Sonuçlar

## Slide 2: EED ve Kimya Endüstrisi
EED aşağıdaki 6 ana sektörü kapsar:
  Enerji endüstrileri
  Metallerin üretimi ve işlenmesi
  Mineral endüstrisi
  Kimya endüstrisi
  Atık yönetimi
  Diğer faaliyetler (Kağıt hamuru ve kağıt, yüzey işleme, tekstil, tabakhaneler, ahşap paneller, gıda vb.)

## Slide 3: EED ve Kimya Endüstrisi
EED kapsamında yer alan kimya endüstrisi 6 ana alt sektörü içermekte olup, 6 alt sektör farklı faaliyetleri kapsamaktadır.
Ana alt sektörler şunlardır:
  4.1. Organik kimyasalların üretimi
  4.2. İnorganik kimyasalların üretimi
  4.3. Fosfor, azot veya potasyum bazlı gübrelerin üretimi (basit veya bileşik gübreler)
  4.4. Bitki koruma ürünlerinin veya biyositlerin üretimi
  4.5. Ara ürünler de dahil olmak üzere farmasötik ürünlerin üretimi
  4.6. Patlayıcı üretimi

## Slide 4: Kapsanan Kimya Sektörleri
EED EK - I | 
4.1 | Organik kimyasalların üretimi, örneğin: Basit hidrokarbonlar (doğrusal veya halkalı, doymuş veya doymamış, alifatik veya aromatik) Oksijen içeren hidrokarbonlar (alkoller, aldehitler, ketonlar, karboksilik asitler, esterler ve ester karışımları, asetatlar, eterler, peroksitler ve epoksi reçineler gibi) Kükürtlü hidrokarbonlar Aminler, amidler, azotlu bileşikler, nitro bileşikler veya nitrat bileşikleri, nitriller, siyanatlar, izosiyanatlar gibi azotlu hidrokarbonlar Fosfor içeren hidrokarbonlar Halojenik hidrokarbonlar (örneğin: CHCl3) Organometalik bileşikler Plastik malzemeler (polimerler, sentetik elyaflar ve selüloz bazlı elyaflar) Sentetik kauçuklar Boyalar ve pigmentler Yüzey aktif maddeler ve sürfaktanlar

## Slide 5: Kapsanan Kimya Sektörleri
EED EK - I | 
4.2 | İnorganik kimyasalların üretimi, örneğin: Amonyak, klor veya hidrojen klorür, flor veya hidrojen florür, karbon oksitler, sülfür bileşikleri, nitrojen oksitler, hidrojen, sülfür dioksit, karbonil klorür gibi gazlar; Kromik asit, hidroflorik asit, fosforik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, sülfürik asit, oleum, kükürtlü asitler gibi asitler; Amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit gibi bazlar; Amonyum klorür, potasyum klorat, potasyum karbonat, sodyum karbonat, perborat, gümüş nitrat gibi tuzlar; Metal olmayanlar, metal oksitler veya kalsiyum karbür, silikon, silikon karbür gibi diğer inorganik bileşikler

## Slide 6: Kapsanan Kimya Sektörleri
EED EK - I | 
4.3 | Fosfor, azot veya potasyum bazlı gübrelerin üretimi (basit veya bileşik gübreler)
4.4 | Bitki koruma ürünlerinin veya biyositlerin üretimi
4.5 | Ara ürünler de dahil olmak üzere farmasötik ürünlerin üretimi
4.6 | Patlayıcı üretimi
EED: https://€-lex.€opa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010L0075

## Slide 7: Kimya Sektörüne Özgü Dikey MET-REF'ler
Büyük Hacimli Organik Kimyasalların Üretimi (LVOC)
Organik İnce Kimyasalların İmalatı(OFC)
Polimerlerin Üretimi (POL)
Büyük Hacimli İnorganik Kimyasallar - Amonyak, Asitler ve Gübreler (LVIC-AAF)
Büyük Hacimli İnorganik Kimyasallar - Katılar ve Diğerleri Endüstrisi (LVIC-S)
Özel İnorganik Kimyasalların Üretimi (SIC)
Klor alkali Üretimi (CAK)

## Slide 8: Yatay MET-REF'ler
Kimya Sektöründe Ortak Atık Gaz Yönetimi ve Arıtma Sistemleri (WGC)
Kimya Sektöründe Ortak Atık Su ve Atık Gaz Arıtma/Yönetim Sistemleri (CWW)
Depolamadan Kaynaklanan Emisyonlar (EFS)
Enerji Verimliliği (ENE)

## Slide 9: Büyük Hacimli Organik Kimyasallar (LVOC)
Aşağıdaki kimyasallar LVOC kapsamındadır:
  Basit hidrokarbonlar; alkoller, aldehitler, ketonlar, karboksilik asitler, esterler ve ester karışımları, asetatlar, eterler, peroksitler ve epoksi reçineleri gibi oksijen içeren hidrokarbonlar; kükürtlü hidrokarbonlar; aminler, amidler, azotlu bileşikler, nitro bileşikler veya nitrat bileşikleri, nitriller, siyanatlar, izosiyanatlar gibi azotlu hidrokarbonlar; fosfor içeren hidrokarbonlar; halojenik hidrokarbonlar; organometalik bileşikler; hidrojen peroksit
LVOC üretiminin başlıca çevresel sorunları; noktasal kaynaklı ve kaçak UOB emisyonları, yüksek organik içerikli atık su emisyonu, enerji tüketimi, koku ve gürültü sorunlarıdır.

## Slide 10: Büyük Hacimli Organik Kimyasallar (LVOC)
EKÖK envanterine göre Türkiye'de LVOC üreten 348 tesis bulunmaktadır. 10 MET KL hazırlanmış ve uygulanmıştır. Türkiye'de LVOC sektörü için minimum ve maksimum sektörel maliyet aralıkları, EKÖK envanterinin analiz sonuçlarına, uyum düzeyine ve maliyetine göre hesaplanmıştır.
Alt sektör | Ort. Uyum % | Tesis sayısı | Min. CAPEX (Avro) | Maks. CAPEX (Avro) | Min. OPEX (Avro/yıl) | Maks. OPEX (Avro/yıl)
4.1(a), 4.1(b) 4.1(c), 4.1(d) 4.1(e), 4.1(f), 4.1(g) | 33 | 348 | 66,000,000 | 5,243,000,000 | 1,500,000 | 15,500,000

## Slide 11: Büyük Hacimli Organik Kimyasallar (LVOC)
Analize göre, LVOC sektörü için önerilen geçiş süresi altı yıldır çünkü LVOC sektörü CBAM (Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması) tarafından önceliklendirilen sektörlerden biri değildir ve genel uyum oranı düşüktür.
Sektörde geliştirilmesi ve uygulanması gereken başlıca teknikler izleme, hava emisyonlarının azaltılması ve önlenmesi, atık gaz ve atık su üretiminin azaltılması ve enerji geri kazanımı ile ilgilidir.
LVOC sektörü için, 2024-2026 ve 2027-2030 yılları dahil olmak üzere her bir kısa ve orta vadeli dönem için yatırım gerekliliği, uyum ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 1.337.250.000 Avro olarak tahmin edilmektedir.

## Slide 12: Büyük Hacimli Organik Kimyasallar (LVOC)
Alt sektör | CAPEX (Avro) | OPEX (Avro/yıl) | Geçiş süresi (yıl) | 2024-2026 Yatırım gerekliliği (3 yıl) (Avro) | 2027-2030 Yatırım gerekliliği (3 yıl) (Avro)
4.1.a,b,c,d,e,f,g LVOC | 2,654,500,000 | 8,500,000 | 6 | 1,327,250,000 | 1,327,250,000

## Slide 13: Polimerler (POL)
Aşağıdaki kimyasallar POL kapsamındadır:
  Plastik malzemeler (polimerler, sentetik elyaflar ve selüloz bazlı elyaflar); sentetik kauçuklar.
Polimer üretiminin başlıca çevresel sorunları arasında UOB emisyonları, yüksek miktarda organik bileşik içeren atık su, büyük miktarlarda kullanılmış solvent, geri dönüştürülemeyen atık ve enerji tüketimi yer almaktadır.

## Slide 14: Polimerler (POL)
EKÖK envanterine göre Türkiye'de polimer üreten 145 tesis bulunmaktadır. 14 MET KL hazırlanmış ve uygulanmıştır. Türkiye'de POL sektörü için minimum ve maksimum sektörel maliyet aralıkları, EKÖK envanterinin analiz sonuçlarına, uyum düzeyine ve maliyetine göre hesaplanmıştır.
Alt sektör | Ort. Uyum % | Tesis sayısı | Min. CAPEX (Avro) | Maks. CAPEX (Avro) | Min. OPEX (Avro/yıl) | Maks. OPEX (Avro/yıl)
4.1(h), 4.1(i) | 35 | 145 | 591,000,000 | 6,492,000,000 | 8,500,000 | 42,500,000

## Slide 15: Polimerler (POL)
Analize ve yaklaşan politikalara göre, polimer sektörü için önerilen geçiş süresi üç yıldır. Plastik üretimi CBAM'da değerlendirildiğinden, sektörün genel uyum oranı düşük olmasına rağmen polimer sektörü öncelikli sektörlerden biri olarak sayılmıştır.
MET'lerle ilgili olarak maliyet uyumunun ayrıntılı değerlendirmesine göre, gerekli önlemlerin alınması için öncelikli alanlar izleme ve emisyonlardır. Kaçak emisyonların ve toz emisyonlarının, termal veya katalitik yakma ve hidrokarbon gaz yakma baca (flare) sisteminin önlenmesi ve en aza indirilmesi daha yüksek önceliklere sahiptir ve sektörün bu alanlara yatırım yapması önerilmektedir.
Polimer sektörü için, 2024-2026 yılları arasını kapsayan kısa vadeli dönem için yatırım gerekliliği 3.541.500.000 Avro olarak tahmin edilmektedir.

## Slide 16: Polimerler (POL)
Alt sektör | CAPEX (Avro) | OPEX (Avro/yıl) | Geçiş süresi (yıl) | 2024-2026 Yatırım gerekliliği (3 yıl) (Avro)
4.1.h, i POL | 3,541,500,000 | 22,500,000 | 3 | 3,541,500,000

## Slide 17: Organik İnce Kimyasallar (OFC)
Aşağıdaki kimyasallar OFC kapsamındadır:
  Boyalar ve pigmentler; yüzey aktif maddeler ve sürfaktanlar; bitki sağlığı ürünleri ve biyositler; farmasötik ürünler (kimyasal ve biyolojik prosesler)
OFC üretiminin başlıca çevresel sorunları, UOB emisyonları, yüksek miktarda bozunmayan organik bileşik içerme potansiyeline sahip atık sular, nispeten büyük miktarlarda kullanılmış solventler ve yüksek oranda geri dönüştürülemeyen atıklardır.

## Slide 18: Organik İnce Kimyasallar (OFC)
EKÖK envanterine göre Türkiye'de OFC üreten 448 tesis bulunmaktadır. 1 MET KL hazırlanmış ve uygulanmıştır. Türkiye'de OFC sektörü için minimum ve maksimum sektörel maliyet aralıkları, EKÖK envanterinin analiz sonuçlarına, uyum düzeyine ve maliyetine göre hesaplanmıştır.
Alt sektör | Ort. Uyum % | Tesis sayısı | Min. CAPEX (Avro) | Maks. CAPEX (Avro) | Min. OPEX (Avro/yıl) | Maks. OPEX (Avro/yıl)
4.1(j), 4.1(k) 4.4, 4.5 | 45 | 448 | 2,448,000,000 | 2, 537,000,000 | 634,000,000 | 668,000,000

## Slide 19: Organik İnce Kimyasallar (OFC)
Analize göre, OFC sektörü için önerilen geçiş süresi dokuz yıldır çünkü OFC sektörü CBAM sektörlerinden biri değildir ve genel uyum oranı yüksek değildir. Böylece kaynaklar öncelikli sektörlere yönlendirilebilir.
Analiz sonuçlarından, diğerleri arasında en yüksek önceliğe sahip olan emisyon izleme ve emisyon kontrolü için arıtma ve yıkama uygulanmasına ilişkin MET'ler için yeterli uyum düzeyine ulaşılamadığı görülebilir. Dolayısıyla bu konuda gerekli çalışmaların yapılarak bu alana yönelik yatırım ve uygulamaların artırılması önerilmektedir.
OFC sektörü için, 2024-2026, 2027-2030 ve 2030 sonrası yılları içeren kısa, orta ve uzun vadeli dönemlerin her biri için yatırım gerekliliği 830.850.000 Avro olarak tahmin edilmektedir.

## Slide 20: Organik İnce Kimyasallar (OFC)
Alt sektör | CAPEX (Avro) | OPEX (Avro/yıl) | Geçiş süresi (yıl) | 2024-2026 Yatırım gerekliliği (3 yıl) (Avro) | 2027-2030 Yatırım gerekliliği (3 yıl) (Avro) | 2030-2032 Yatırım gerekliliği (3 yıl) (Avro)
4.1.j,k, 4.4,4.5 OFC | 2,492,500,000 | 651,000,000 | 9 | 830,850,000 | 830,850,000 | 830,850,000

## Slide 21: Büyük Hacimli İnorganik Kimyasallar - Amonyak, Asitler ve Gübreler (LVIC-AAF)
Aşağıdaki kimyasallar LVIC-AAF kapsamındadır:
  Amonyak, klor veya hidrojen klorür, flor veya hidrojen florür, karbon oksitler, kükürt bileşikleri, azot oksitler, hidrojen, kükürt dioksit, karbonil klorür gibi gazlar; kromik asit, hidroflorik asit, fosforik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, sülfürik asit, oleum, kükürtlü asitler gibi asitler; fosfor, azot veya potasyum bazlı gübreler (basit veya bileşik gübreler).
LVIC-AAF üretiminin başlıca çevresel sorunları enerji tüketimi, sera gazlarının salımı, havaya emisyonlar ve yan ürünlerin üretimidir.

## Slide 22: Büyük Hacimli İnorganik Kimyasallar - Amonyak, Asitler ve Gübreler (LVIC-AAF)
EKÖK envanterine göre Türkiye'de LVIC-AAF üretimi yapan 75 tesis bulunmaktadır. 9 MET KL hazırlanmış ve uygulanmıştır. Türkiye'de LVIC-AAF sektörü için minimum ve maksimum sektörel maliyet aralıkları, EKÖK envanterinin analiz sonuçlarına, uyum düzeyine ve maliyetine göre hesaplanmıştır.
Alt sektör | Ort. Uyum % | Tesis sayısı | Min. CAPEX (Avro) | Maks. CAPEX (Avro) | Min. OPEX (Avro/yıl) | Maks. OPEX (Avro/yıl)
4.2(a), 4.2(b), 4.3 | 64 | 75 | 40,000,000 | 1,239,000,000 | 400.000 | 16,000,000

## Slide 23: Büyük Hacimli İnorganik Kimyasallar - Amonyak, Asitler ve Gübreler (LVIC-AAF)
Analize ve gelecek politikalara dayanarak, gübre üretiminin CBAM tarafından öncelik verilen sektörlerden biri olması ve sektörün genel uyum oranının yüksek olması nedeniyle, LVIC-AAF sektörü için önerilen geçiş süresi üç yıldır .
Sektörde hava emisyonu ve enerji verimliliği teknikleri için uyum seviyeleri düşük olduğundan bu alandaki yatırım ve uygulamaların artırılması önerilmektedir.
LVIC-AAF sektörü için, 2024-2026 yılları arasını kapsayan kısa vadeli dönem için yatırım gerekliliği 639.500.000 Avro olarak tahmin edilmektedir.

## Slide 24: Büyük Hacimli İnorganik Kimyasallar - Amonyak, Asitler ve Gübreler (LVIC-AAF)
Alt sektör | CAPEX (Avro) | OPEX (Avro/yıl) | Geçiş süresi (yıl) | 2024-2026 Yatırım gerekliliği (3 yıl) (Avro)
4.2.a, b, 4.3 LVIC-AAF | 639,500,000 | 8,200,000 | 3 | 639,500,000

## Slide 25: Klor Alkali (CAK)
Aşağıdaki kimyasallar CAK kapsamındadır:
  Amonyak, klor veya hidrojen klorür, flor veya hidrojen florür, karbon oksitler, sülfür bileşikleri, azot oksitler, hidrojen, sülfür dioksit, karbonil klorür gibi gazlar; amonyum klorür, potasyum klorat, potasyum karbonat, sodyum karbonat, perborat, gümüş nitrat gibi bazlar
Klor-alkali endüstrisi ile ilgili başlıca çevresel sorunlar, yüksek enerji talebi ve cıva kirliliği riskidir. Kazaların önlenmesi ve kirlilik seviyelerinin en aza indirilmesi sektör için en önemli konulardır. Klorun işlenmesinde ortaya çıkan klor alkali üretiminde havaya salınan önemli emisyonlar klor ve klor dioksittir.

## Slide 26: Klor Alkali (CAK)
EKÖK envanterine göre Türkiye'de CAK üreten 20 tesis bulunmaktadır. 1 MET KL hazırlanmış ve uygulanmıştır. Türkiye'de CAK sektörü için minimum ve maksimum sektörel maliyet aralıkları, EKÖK envanterinin analiz sonuçlarına, uyum düzeyine ve maliyetine göre hesaplanmıştır.
Alt sektör | Ort. Uyum % | Tesis sayısı | Min. CAPEX (Avro) | Maks. CAPEX (Avro) | Min. OPEX (Avro/yıl) | Maks. OPEX (Avro/yıl)
4.2(c) | 59 | 20 | 655,000,000 | 853,000,000 | 123,000,000 | 123,100,000

## Slide 27: Klor Alkali (CAK)
Analize göre, klor alkali sektörü için önerilen geçiş süresi altı yıldır. Klor alkali sektörünün genel uyum oranının yüksek olmasına ve bu sektörde tam uyumun sağlanmasının daha kolay olmasına rağmen, klor alkali sektörü CBAM ve AB Yeşil Mutabakatı tarafından önceliklendirilen sektörlerden biri olmadığı için 6 yıllık bir geçiş süresi önerilmektedir.
Kullanılan elektroliz hücresi tipi ve uygulanan atık su arıtımı, yüksek yatırım gerektiren ve dolayısıyla en yüksek önceliği olan düşük akım uyum seviyesine sahip kritik konulardır. "Azot triklorürün ortadan kaldırılması veya klorun geri kazanılması için karbon tetraklorürün diğer alternatiflerle değiştirilmesi" bir diğer önemli MET olarak karşımıza çıkmaktadır.
Klor alkali sektörü için, 2024-2026 ve 2027-2030 yılları dahil olmak üzere her bir kısa ve orta vadeli dönem için yatırım gerekliliği 377.000.000 Avro olarak tahmin edilmektedir.

## Slide 28: Klor Alkali (CAK)
Alt sektör | CAPEX (Avro) | OPEX (Avro/yıl) | Geçiş süresi (yıl) | 2024-2026 Yatırım gerekliliği (3 yıl) (Avro) | 2027-2030 Yatırım gerekliliği (3 yıl) (Avro)
4.2.c CAK | 754,000,000 | 123,050,000 | 6 | 377,000,000 | 377,000,000

## Slide 29: Büyük Hacimli İnorganik Kimyasallar - Katılar ve Diğerleri Endüstrisi (LVIC-S)
Aşağıdaki kimyasallar LVIC-S kapsamındadır:
  Amonyum klorür, potasyum klorat, potasyum karbonat, sodyum karbonat, perborat, gümüş nitrat gibi tuzlar; metal olmayanlar, metal oksitler veya kalsiyum karbür, silikon, silikon karbür gibi diğer inorganik bileşikler
LVIC-S sektörü için temel çevresel konular atmosferik emisyonlar ve enerji talebidir.

## Slide 30: Büyük Hacimli İnorganik Kimyasallar - Katılar ve Diğerleri Endüstrisi (LVIC-S)
EKÖK envanterine göre Türkiye'de LVIC-S üreten 60 tesis bulunmaktadır. 22 MET KL hazırlanmış ve uygulanmıştır. Türkiye'de LVIC-S sektörü için minimum ve maksimum sektörel maliyet aralıkları, EKÖK envanterinin analiz sonuçlarına, uyum düzeyine ve maliyetine göre hesaplanmıştır.
Alt sektör | Ort. Uyum % | Tesis sayısı | Min. CAPEX (Avro) | Maks. CAPEX (Avro) | Min. OPEX (Avro/yıl) | Maks. OPEX (Avro/yıl)
4.2(d), 4.2(e) | 53 | 60 | 7,000,000 | 2,368,000,000 | 310.000 | 3,000,000

## Slide 31: Büyük Hacimli İnorganik Kimyasallar - Katılar ve Diğerleri Endüstrisi (LVIC-S)
Analize göre, LVIC-S sektörü için önerilen geçiş süresi altı yıldır, çünkü LVIC-S sektörü CBAM tarafından önceliklendirilen sektörlerden biri değildir.
Analiz sonuçlarından, özellikle hava emisyonlarının azaltılması ve enerji verimliliğinin iyileştirilmesi için MET'ler için yeterli uyum seviyelerine ulaşılamadığı görülmektedir.
LVIC-S sektörü için, 2024-2026 ve 2027-2030 yılları arasını kapsayan kısa ve orta vadeli dönemler için yatırım ihtiyacı sırasıyla 593.750.000 Avro ve 593.750.000 Avro olarak tahmin edilmektedir.

## Slide 32: Büyük Hacimli İnorganik Kimyasallar - Katılar ve Diğerleri Endüstrisi (LVIC-S)
Alt sektör | CAPEX (Avro) | OPEX (Avro/yıl) | Geçiş süresi (yıl) | 2024-2026 Yatırım gerekliliği (3 yıl) (Avro) | 2027-2030 Yatırım gerekliliği (3 yıl) (Avro)
4.2.d, e LVIC-S | 1,187,500,000 | 1,655,000 | 6 | 593,750,000 | 593,750,000

## Slide 33: Kimya Sektörü için Genel Uyum ve Maliyet Değerlendirmesi
EKÖK envanterine göre, şu anda kimya sektörü kapsamında faaliyet gösteren 1096 tesis bulunmaktadır.
Kimya sektörünün genel uyumu %42 olarak görülmektedir.
Aşağıdaki tabloda, kimya sektörü için EED'nin uygulanması için gereken toplam tesis sayısı, genel uyum düzeyi ve ortalama sektörel maliyet sunulmuştur.
4. Kimya endüstrisi | EKÖK envanterindeki toplam tesis sayısı | Sektörel Uyum (%) | CAPEX (ortalama, Avro) | OPEX (ortalama, Avro/yıl)
 | 1096 | 42 | 11,269,500,000 | 817,905,000

## Slide 34
Alt sektör | CAPEX (Avro) | OPEX (Avro/yıl) | Geçiş süresi (yıl) | 2024-2026 Yatırım gerekliliği (3 yıl) (Avro) | 2027-2030 Yatırım ihtiyacı (3 yıl) (Avro) | 2030-2032 Yatırım gerekliliği (3 yıl) (Avro)
4.1.a,b,c,d,e,f,g Büyük hacimli organik kimyasallar | 2,654,500,000 | 8,500,000 | 6 | 1,327,250,000 | 1,327,250,000 | -
4.1.h,i Polimer üretimi | 3,541,500,000 | 25,500,000 | 3 | 3,541,500,000 | - | -
4.1.j,k & 4.4 & 4.5 Organik ince kimyasallar | 2,492,500,000 | 651,000,000 | 9 | 830,850,000 | 830,850,000 | 830,850,000
4.2.a,b ve 4.3 Büyük hacimli inorganik kimyasal-amonyak, asitler, gübreler | 639,500,000 | 8,200,000 | 3 | 639,500,000 | - | -
4.2.c Klor alkali üretimi | 754,000,000 | 123,050,000 | 6 | 377,000,000 | 377,000,000 | -
4.2.d,e Büyük hacimli inorganik-katılar | 1,187,500,000 | 1,655,000 | 6 | 593,750,000 | 593,750,000 | -
TOPLAM | 11,269,500,000 | 817,905,000 | 3-9 | 7,309,850,000 | 3,128,850,000 | 830,850,000

## Slide 35
TEŞEKKÜRLER!