## Slide 1: T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı
YANMA GAZLARI ÖLÇÜMÜ
Serhat YILMAZ
Çevre Mühendisi

## Slide 2: SUNUMUN İÇERİĞİ
YASAL VE TEKNİK DAYANAK
Ölçüm Neden Yapılır
Ölçüm Nasıl Yapılır
SKHKK Yönetmeliği
Standartlar
ÖLÇÜM SÜRECİ
Ölçüm Yeri
Ölçüm Süreci
Kalibrasyon Doğrulama
Dikkat Edilecek Hususlar

## Slide 3: STANDARTLAR
Parametre | EN | ISO |  | EPA | 
O2 | 14789 |  | 10396 12039 |  | CTM 030
CO | 15058 |  |  | 10A, 10B, 320 | 
CO2 |  |  |  |  | 
NOx | 14792 | 10849, 11564 |  | 7, 7A, 7B, 7C,7D, 320, CTM022 | 
SO2 | 14791 | 7934, 7935, 11632 |  | 6, 6A, 6B, 6C, 8, 320 | 

## Slide 4: ÖLÇÜM NEDEN YAPILIR
Yanma Verimliliği Kontrolü
Proses Kontrolü
Emisyon Kontrolü
Kazan verimliliğini arttırmak
Yakıt tasarrufu
Emisyonları azaltmak
Proseste kaliteyi arttırmak
Proseste kazanları ayarlamak
Emisyon limitleri içinde kalmak
Mevzuata uymak

## Slide 5: ÖLÇÜM NEDEN YAPILIR
Katı yakıtlı yakma tesislerinde mg/Nm3 olarak baca gazında % 6 hacimsel oksijen (O2) esas alınarak aşağıdaki emisyon sınır değerleri aşılamaz
SKHKK Yönetmeliği’nden Bir Örnek
Limit değeri olup ölçülmesi gereken kirletici yanma gazları: SO2, NO2, CO’dir. O2 ve CO2 ise hacimsel (yani yüzde olarak) ölçülerek düzeltmede kullanılır. Düzeltmeden yapılmasının sebebi bütün tesisler için aynı şartta değerlendirme yapabilmek içindir.

## Slide 6: ÖNEMLİ STANDARTLAR
TS ISO 7935
Bu standart, nokta kaynak emisyonlarında SO2’in kütle derişimlerinin sürekli tayini için otomatik ölçme sistemlerinin performans karakteristiklerini kapsar.
Uygulama aralığı, 0 g/m3 -0,1 g/m3 ve 0 g/m3 - 8 g/m3’tür.
TS ISO 10396
Bu standart, atık akışkan gazlarda gaz derişimlerinin otomatik tayini için gerekli işlemleri ve cihazları kapsar. (Ölçüm şartları)
Uygulama, oksijen (O2), karbon dioksit (CO2), karbon monoksit (CO), kükürt dioksit (SO2), azot monoksit (NO) ve azot dioksit (NO2) tayinleri içindir.

## Slide 7: ÖNEMLİ STANDARTLAR
TS ISO 12039
Bu standart, sabit kaynaklardan çıkan baca gazlarındaki karbon dioksit, karbon monoksit ve oksijenin ölçülmesinde kullanılan otomatik sistemler için prensipleri, bu sistemlerin önemli performans özelliklerini ve kalibrasyonlarını kapsar.
EPA CTM022
Bu yöntem NO, NO2 ve NOx için yanma kaynaklı emisyonlardaki konsantrasyonların belirlenmesi için kullanılan prensipleri ve gereklilikleri kapsar.
Hatırlatma: lab.csb.gov.tr adresindeki 24 Şubat 2021 tarihli duyuru (TS ISO 12039 revizyonu sonrasında izlenecek süreç hakkında);
CO ölçümleri için; elektrokimyasal hücre yöntemi ---> kızılötesi absorbsiyon yöntemi ile değişmesi

## Slide 8
Isıtmalı hat
Analizör
Numune Girişi
Doğ. Gazı Girişi
Doğ.Gazı
Filtre
Nem Tutucu
Isıtmalı
Prob

## Slide 9
Güvenlik
Personel güvenliğine dikkat edilmelidir.
Ölçüm cihazları ve personel için mümkün iskele ihtiyaçları sağlanmalıdır.
Kullanılan elektrikli cihazlar için gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Patlama olabilecek veya zararlı madde bulunması şüphelenilen atmosferde çalışılıyorsa, özel dikkat gereklidir ve işlemlerin güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirler alınmalıdır.
TS EN 14212
ÖLÇÜM SÜRECİ

## Slide 10
Ölçüme Hazırlık
Analizörün probu ve bağlantı hattı gibi elemanları gaz ile etkileşim yapmayacak malzemeden seçilmelidir (Prob paslanmaz çelik, gaz hattı ise teflon olabilir).
Örnekleme hattı mümkün olduğu kadar kısa tutulmalıdır.
Partikül maddeler ve nem, ölçümleri etkileyebileceğinden numune alma hattı, filtre ve nem giderme kısımlarını ihtiva etmelidir.
Kükürt dioksit kayıplarını önlemek ve yanlış okumalara yol açmamak için numune alma hattı ısıtılmalıdır.
ÖLÇÜM SÜRECİ

## Slide 11
Numune Alma Yeri
Numune alma yeri; Bacadaki ortalama konsantrasyonu temsil etmeli.
Bacada gazın akışını bozan bir düzenden uzak bir yerde olmalıdır. (dirsek, fan, t bağlantısı, ani daralma veya genişleme vs)
Örnekleme sistemine hava girişi veya sistemden dışarıya gaz kaçağı olmamalıdır.
Analizörlerin ölçüm hücreleri hassas olduğu için analizörler taşınırken dikkat edilmelidir.
ÖLÇÜM SÜRECİ
Sürekli rejimde çalışan tesislerde en büyük yükte en az üç ölçüm yapılmalıdır.

## Slide 12
Kalibrasyon
Doğrulama
Kalibrasyon: Ölçümde kullanılan cihazların kalibrasyonu periyodik olarak 1 yılda 1 kez kalibrasyon laboratuvarınca tarafından yapılır. Ayrıca cihazın sensörleri değiştiğinde de kullanıma alınmadan önce kalibre edilir.
Doğrusallık testleri: 1 senede 1 kez, sıfır ve 4 nokta olmak üzere toplam 5 noktada referans gazlar ile yapılmalıdır.
Doğrulama: Cihaz ölçüm yapılacak olan sahada sertifikalı kalibrasyon gazları vasıtasıyla (TS EN ISO/IEC 17025 onaylı), her ölçüm öncesinde ve sonrasında doğrulama yapılır.
Cihaz ölçüm konumuna geçtikten sonra uygun bağlantı hortumlarının uygun yerlerde olduğu bir kez daha kontrol edilerek kaçak testi yapılması gerekir.
ÖLÇÜM SÜRECİ
Kütlesel debi hesaplamalarının yapılabilmesi için hız, sıcaklık ve nem ölçümlerinin de yapılması gerekmektedir.

## Slide 13
Ölçüm Süresi
Ölçüm süresi tepki süresinin en az 4 katı kadar olmalıdır(4xT90). Okunan konsantrasyon değerinin stabil olması gerekmektedir.
İki ölçüm arasında bekleme zamanı en az tepki süresinin 3 katı kadar (3xT90) olmalıdır.
Analizöre verilen referans gaz konsantrasyonunun % 90’nına ulaşıldığı süre tepki süresidir (T90).
Tepki süresi belirlenmesi işleminde referans gaz analizöre probun ucundan verilmelidir.
ÖLÇÜM SÜRECİ

## Slide 14
ÖLÇÜM ÖRNEKLERİ

## Slide 15
TEŞEKKÜRLER
Serhat YILMAZ
Çevre Mühendisi
serhat.yilmaz@csb.gov.tr
LABORATUVAR, ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Endüstriyel Kirlilik İzleme Şube Müdürlüğü