## Slide 1: İçerik
Kanun
Çevre
Atık Yönetimi
Tıbbi Atıkların Yönetimi ve
Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan
Atıklar
Uygulama

## Slide 2: Kanun
Kabul Tarihi:09/08/1983
Değişiklik:26/04/2006 5491 sayılı Kanun
Amaç:
Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.
2872 sayılı Çevre Kanunu

## Slide 3: Çevre
Çevre: Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı.
Çevre korunması: Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmaların bütününü.

## Slide 4: Çevre
Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi.
Sürdürülebilir çevre: Gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin her alanda (sosyal, ekonomik, fizikî vb.) ıslahı, korunması ve geliştirilmesi sürecini

## Slide 5: Çevre
2872 sayılı Çevre Kanunu Madde 8:
Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır.
Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

## Slide 6: Atık Yönetimi
Atık: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan her türlü maddeyi.
Tehlikeli atık: Fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik yönden olumsuz etki yaparak ekolojik denge ile insan ve diğer canlıların doğal yapılarının bozulmasına neden olan atıklar ve bu atıklarla kirlenmiş maddeleri.
Tıbbi atık: Enfeksiyon yapıcı atıkları, patolojik atıkları ve kesici-delici atıkları,
ifade etmektedir.

## Slide 7: Atık Yönetimi
Atığın
–toplanması,
–taşınması,
–geri kazanılması,
–bertaraf edilmesi,
–bertaraf sahalarının kapatılma sonrası bakımı ve
bu tür faaliyetlerin gözetim, denetim ve izlenmesi
ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir.

## Slide 8: Atık Yönetimi Hiyerarşisi

## Slide 9: Atık Yönetimi
Atık Çerçeve Direktifi
(2008/98/AT)
Atık Yönetimi Yönetmeliği
02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete
Atık Listesinin Oluşturulmasına Dair Komisyon Kararı (2000/532/EC, 03/05/2000)

## Slide 10: Amaç
Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması,
–Atık oluşumunun azaltılması, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının azaltılması ve atık yönetiminin sağlanması,
–Çevre ve insan sağlığı açısından belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ürünlerin üretimi ile piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili genel usul ve esasların belirlenmesidir.

## Slide 11: Yükümlülük
YÜKÜMLÜLÜK
Lisans alma:
•Atık bertarafı ve geri kazanımı yapan gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan lisans almakla yükümlüdürler.
Taşıma lisansı
•Atık toplama ve/veya taşıma işlerini yapan kişi, kurum veya kuruluşlar il müdürlüklerinden taşıma lisansı almakla yükümlüdürler.
Kayıt tutma Atık üreten tesis ve işletmeler ile bertaraf ve geri kazanım işlemlerini yapan kişi, kurum ve kuruluşlar kayıt tutmakla yükümlüdürler.
Mali sorumluluk sigortası Tehlikeli atıkların;
•toplanması,
•taşınması,
•geçici ve ara depolanması,
•geri kazanımı,
•yeniden kullanılması,
•bertarafı

## Slide 12: Bertaraf Yöntemleri
D1 Toprağın altında veya üstünde düzenli depolama (örneğin, düzenli depolama ve benzeri)
D2 Arazi ıslahı (örneğin, sıvı veya çamur atıkların toprakta biyolojik bozulmaya uğraması ve benzeri)
D3 Derine enjeksiyon (1) (örneğin, pompalanabilir atıkların kuyulara, tuz kayalarına veya doğal olarak bulunan boşluklara enjeksiyonu ve benzeri)
D4 Yüzey doldurma (örneğin, sıvı ya da çamur atıkların kovuklara, havuzlara ve lagünlere doldurulması ve benzeri) (2)
D5 Özel mühendislik gerektiren düzenli depolama (çevreden ve her biri ayrı olarak izole edilmiş ve örtülmüş hücresel depolama ve benzeri)
D6 Deniz/okyanus hariç bir su kütlesine boşaltım (3)
D7 Deniz yatakları dahil deniz/okyanuslara boşaltım (3)
D8 D1 ile D7 ve D9 ile D12 arasında verilen işlemlerden herhangi biri yoluyla atılan nihai bileşiklerin veya karışımların oluşmasına neden olan ve bu ekin başka bir yerinde ifade edilmeyen biyolojik işlemler

## Slide 13: Bertaraf Yöntemleri
D9 D1 ile D8 ve D10 ile D12 arasında verilen işlemlerden herhangi biri yoluyla atılan nihai bileşiklerin veya karışımların oluşmasına neden olan fiziksel-kimyasal işlemler (örneğin, buharlaştırma, kurutma, kalsinasyon ve benzeri)
D10 Yakma (Karada)
D11 Yakma (Deniz üstünde) (4)
D12 Sürekli depolama (5) (bir madende konteynerlerin yerleştirilmesi ve benzeri)
D13 D1 ila D12 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutulmadan önce harmanlama veya karıştırma
D14 D1 ila D13 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutulmadan önce yeniden ambalajlama
D15 D1 ila D14 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar depolama (atığın üretildiği alan içinde geçici depolama, toplama hariç)

## Slide 14: Geri Kazanım Yöntemleri
R1 Enerji üretimi amacıyla başlıca yakıt olarak veya başka şekillerde kullanma
R2 Solvent (çözücü) ıslahı/yeniden üretimi
R3 Solvent olarak kullanılmayan organik maddelerin ıslahı/geri dönüşümü (kompost ve diğer biyolojik dönüşüm prosesleri dahil)
R4 Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönüşümü
R5 (Değişik:RG-23/3/2017-30016) Diğer inorganik malzemelerin ıslahı/geri dönüşümü
R6 Asitlerin veya bazların yeniden üretimi
R7 Kirliliğin azaltılması için kullanılan parçaların (bileşenlerin) geri kazanımı
R8 Katalizör parçalarının (bileşenlerinin) geri kazanımı
R9 Yağların yeniden rafine edilmesi veya diğer yeniden kullanımları
R10 Ekolojik iyileştirme veya tarımcılık yararına sonuç verecek arazi ıslahı
R11 R1 ila R10 arasındaki işlemlerden elde edilecek atıkların kullanımı
R12 Atıkların R1 ila R11 arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere değişimi (1)
R13 R1 ila R12 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar atıkların ara depolanması (atığın üretildiği alan içinde geçici depolama, toplama hariç)

## Slide 15: Tehlikelilik Özellikleri
H1 Patlayıcı
H2 Oksitleyici
H3-A Yüksek oranda alevlenir
H3-B Alevlenir
H4 Tahriş edici
H5 Zararlı
H6 Toksik
H7 Kanserojen
H8 Aşındırıcı (Korozif)
H9 Enfeksiyon yapıcı
H10 Üreme sistemine toksik
H11 Mutajenik
H12 Havayla, suyla veya asitle temasında toksik veya aşırı toksik gazları üreten maddeler
H13 Hassaslaştırıcı
H14 Ekotoksik
H15 Atıldığında veya başka bir madde üretirken, örnek olarak süzüntü suyu, yukardaki özelliklerden birini gösteren madde ve preparatlar

## Slide 16: Tehlikelilik Özellikleri

## Slide 17: Atık Listesi
839 Atık
405 Tehlikeli Atık
434 Tehlikeli Olmayan Atık

## Slide 18: Atık Listesi
Atık kodlarında 6 haneli kod sistemini kullanılmaktadır. Bu kodlama sisteminin ilk iki basamağı atığın kaynaklandığı sektörü göstermektedir. İkinci ikili basamağı bu sektörün alt başlığını detaylandırmakta ve son iki basamağı ise atığın kodunu vermektedir. Atık Kategorisi Atık Tanımı XX YY ZZ Atık A XX Bölüm (01’den 20’ye kadar) YY Alt bölüm (01’den en fazla 14’e kadar) ZZ Listeleme (01’den en fazla 41 ve 99’a kadar) * Tehlikelilik işareti
Atıklar ile ilgili yapılacak bütün çalışmalarda, atığın tanımına karşılık gelen altı haneli atık kodunun tam olarak kullanılması zorunludur.

## Slide 19: Atık Listesi
* işaretli olanlar tehlikeli atıktır,
•Tehlikeli atıklar, EK-III A’daki özelliklerden bir veya daha fazlasına sahiptirler,
•Atık Listesinde (A) işaretli atıklar, EK-III B’de yer alan tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girer.
•Atık Listesinde (M) işaretleri atıklar tehlikeli olma olasılığı bulunan atıklardır. Değerlendirme EK-III A ve EK-III B’ye göre yapılır.

## Slide 20: Atık Listesi
Atık üzerine bir örnek
18 01 08* - Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar (A)
Burada
18 Bölüm
18 İnsan ve Hayvan Sağlığı ve/veya Bu Konulardaki Araştırmalardan Kaynaklanan Atıklar (Doğrudan Sağlığa İlişkin Olmayan Mutfak ve Restoran Atıkları Hariç)
18 01 Alt bölümü
İnsanlarda Doğum, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar
08 Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
* Tehlikelilik işareti (A)

## Slide 21: Atık Listesi
18 | İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI VE/VEYA BU KONULARDAKİ ARAŞTIRMALARDAN KAYNAKLANAN ATIKLAR (DOĞRUDAN SAĞLIĞA İLİŞKİN OLMAYAN MUTFAK VE RESTORAN ATIKLARI HARİÇ)
18 01 | İnsanlarda Doğum, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar
18 01 01 | Kesiciler (18 01 03 hariç)
18 01 02 | Kan torbaları ve kan yedekleri dahil vücut parçaları ve organları (18 01 03 hariç)
18 01 03* | Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar
18 01 04 | Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar (örneğin sargılar, vücut alçıları, tek kullanımlık giysiler, alt bezleri)
18 01 06* | Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar
18 01 07 | 18 01 06 dışındaki kimyasallar
18 01 08* | Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
18 01 09 | 18 01 08 dışındaki ilaçlar
18 01 10* | Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları
18 02 | Hayvanlarla İlgili Araştırma, Teşhis, Tedavi ya da Hastalık Önleme Çalışmalarından Kaynaklanan Atıklar
18 02 01 | Kesiciler (18 02 02 hariç)
18 02 02* | Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar
18 02 03 | Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar
18 02 05* | Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan kimyasallar
18 02 06 | 18 02 05 dışındaki kimyasallar
18 02 07* | Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
18 02 08 | 18 02 07 dışındaki ilaçlar

## Slide 22: Tıbbi Atıklar
25/01/2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

## Slide 23: Tıbbi Atık
Enfeksiyon yapıcı atık: Enfeksiyon yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen veya taşıması muhtemel; başta kan ve kan ürünleri olmak üzere her türlü vücut sıvısı, insan dokuları, organları, anatomik parçaları, otopsi materyali, plasenta, fetus ve diğer patolojik materyali, bu tür materyal ile bulaşmış eldiven, örtü, çarşaf, bandaj, flaster, tamponlar, eküvyon ve benzeri atıkları, karantina altındaki hastaların vücut çıkartılarını, bakteri ve virüs tutucu hava filtrelerini, enfeksiyon yapıcı ajanların laboratuvar kültürlerini ve kültür stoklarını, enfekte hayvanlara ve çıkartılarına temas etmiş her türlü malzemeyi, veterinerlik hizmetlerinden kaynaklanan atıkları,
Genotoksik atık: Hücre DNA’sı üzerinde mutasyon yapıcı, kanserojen veya insan ya da hayvanda düşüğe neden olabilen türden farmasötik ve kimyasal maddeleri, kanser tedavisinde kullanılan sitotoksik (antineoplastik) ürünleri ve radyoaktif materyali ihtiva eden atıklar ile bu tür ajanlarla tedavi gören hastaların idrar ve dışkı gibi vücut çıkartılarını,

## Slide 24: Tıbbi Atık
Kesici-Delici atık: Enjektör ve diğer tüm tıbbi girişim iğneleri, lanset, kapiller tüp, bisturi, bıçak, serum seti iğnesi, cerrahi sütur iğneleri, biyopsi iğneleri, intraket, kırık cam, ampul, lam-lamel, kırılmış cam tüp ve petri kapları gibi batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıkları,
Patolojik atık: Cerrahi girişim, otopsi, anatomi veya patoloji çalışması sonucu ortaya çıkan dokuları, organları, vücut parçalarını, vücut sıvılarını ve fetusu

## Slide 25: Genel İlkeler
Tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi yasaktır.
Tıbbi atıkların, tehlikeli, tehlikesiz, belediye veya ambalaj atıkları gibi diğer atıklar ile karıştırılmaması esastır.
Tıbbi atıkların, kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertarafı esastır.
Tıbbi atıkların neden olduğu çevresel kirlenme ve bozulmadan kaynaklanan zararlardan dolayı tıbbi atığın toplanması, taşınması, geçici depolanması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunanlar müteselsilen sorumludurlar.
Sorumluların bu faaliyetler sonucu meydana gelen zararlardan dolayı genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır. Tıbbi atıkların yönetiminden sorumlu kişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ve/veya yapılması gereken harcamalar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atıkların yönetiminden sorumlu olanlardan tahsil edilir.

## Slide 26: Genel İlkeler
Tıbbi atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum/kuruluşlar, bu atıkların çevre ve insan sağlığına olabilecek zararlı etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.
Sağlık kuruluşları, atıklarının toplanması, taşınması, sterilizasyonu ve bertarafı için gerekli harcamaları karşılamakla yükümlüdür.
Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu ve bertarafında uygulanacak ücret mahalli çevre kurulu tarafından belirlenir.
Sağlık kuruluşları ile bu atıkların toplanması, taşınması ve bertarafından sorumlu belediyelerin ya da belediyelerin yetkilerini devrettiği firmaların, tıbbi atık yönetimi faaliyetlerini yerine getiren ilgili personelini periyodik olarak eğitimden ve sağlık kontrolünden geçirmesi ve tıbbi atık yönetimi kapsamındaki faaliyetlerin bu personel tarafından yapılması esastır.

## Slide 27
Tıbbi Atık Eğitimi 06.03.2018
Sağlık Kuruluşu
Tıbbi Atıkların Sınıflandırılması
Tıbbi Atık Geçici Depolama Alanı
Tıbbi Atıkların Sınıflandırılması
Tıbbi Atık Yönetim Planı
Personel:
Eğitim
Bağışıklama
Online Atık Beyanı
Taşıma Aracı
Sterilizasyon tesisi
Yakma Tesisi
Personel Eğitimi/Bağışıklama
Online Kütle Denge Bildirimi
Raporlama
Patolojik Atıklar
İş Akım Diyagramı
DENETİM

## Slide 28
EK 1 Tıbbi Atık Üreticileri
Üniversite hastaneleri ve klinikleri
Genel maksatlı hastaneler ve klinikleri
Doğum hastaneleri ve klinikleri
Askeri hastaneler ve klinikleri
Genel maksatlı hastaneler ve klinikleri
Büyük miktarda Atık Oluşturan Sağlık Kuruluşları
Orta miktarda Atık Oluşturan Sağlık Kuruluşları
Genel maksatlı hastaneler ve klinikleri
Sağlık merkezleri, tıp merkezleri,
dispanserler
•Ayakta tedavi merkezleri
•Morglar ve otopsi merkezleri
•Hayvanlar üzerinde araştırma ve deneyler yapan kuruluşlar
•Bakımevleri ve huzurevleri
•Tıbbi ve biyomedikal laboratuvarlar
•Hayvan hastaneleri
Sağlık hizmeti verilen diğer üniteler (muayenehaneler, diş ve ağız sağlığı muayenehaneleri vb)
• Veteriner muayenehaneleri
•Akapunktur merkezleri
•Fizik tedavi merkezleri
•Evde yapılan tedavi ve hemşire
Az miktarda Atık Oluşturan Sağlık Kuruluşları
Kan bankaları ve transfüzyon merkezleri
Acil yardım ve ilk yardım merkezleri
Diyaliz merkezleri
Rehabilitasyon merkezleri
Biyoteknoloji laboratuvarları ve enstitüleri,
Tıbbi araştırma merkezleri
Güzellik Merkezleri
Eczane
Ambulans Hizmetleri
Hayvanat Bahçeleri

## Slide 29: SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARI
EVSEL ATIKLAR
TIBBİ ATIKLAR
TEHLİKELİ ATIKLAR
RADYOAKTİF ATIKLAR
ENFEKSİYON YAPICI
PATOLOJİK
KESİCİ DELİCİ
GENEL ATIKLAR
AMBALAJ
Tıbbi atıkların;
üretildikleri yerlerde ayrı toplanması
geçici depolanması
taşınması
bertaraf edilmesi

## Slide 30: SAĞLIK KURULUŞLARI ATIKLARI

## Slide 31
Atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması
Geçici depolanması
Taşınması
Bertaraf edilmesi
KAPSAM

## Slide 32: Atıkların Ayrıştırılması
Sağlık kuruluşlarından çıkan tüm atıkların toplanmasında farklı renkli torbalar kullanılmalıdır.

## Slide 33: Ambalaj Atıkları
Mavi atık poşetine atılacaklar
KAĞIT
KARTON
METAL MALZEMELER
PLASTİK
CAM
MUKAVVA

## Slide 34: Evsel Nitelikli Atıklar
Siyah çöp poşetine atılacaklar
BÜRO ATIKLARI
DOKTOR ODASI ATIKLARI
HEMŞİRE ODASI ATIKLARI
YİYECEK ATIKLARI
MUTFAK ATIKLARI
DEPO, AMBAR ATIKLARI
TEHLİKELİ ve TIBBİ OLMAYAN GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ ATIKLAR

## Slide 35: Tıbbi Atıklar
Kırmızı atık poşetine atılacaklar
Enjektörler
sonda
İdrar torbası
İzolasyon atıkları
Pansuman malzemeleri
Eldiven, gaita,idrar ve balgam kapları
Cerrahi pansuman aletleri
Diyaliz setleri
Diyalizer (Filtre)

## Slide 36: Tehlikeli Atıklar
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği EK-2’de F grubu altında yer alan genotoksik atıklar, farmasötik atıklar, ağırmetal içeren atıklar, kimyasal atıklar ve basınçlı kaplar diğer atıklardan ayrı olarak toplanırlar. Bu atıkların bertarafı Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre yapılır.

## Slide 37: Tıbbi Atıkların Toplanması
Yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı;
Orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen,
Kırmızı renkli plastik torbalar kullanılır.
Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanır.
Bu torbalar hiçbir şekilde geri kazanılmaz ve tekrar kullanılmaz.

## Slide 38: Tıbbi Atık Torbası
Kırmızı renkli
Torbalar ¾ oranında doldurulmalı
150 μm kalınlığında
Yırtılma ve delinmeye dayanıklı
Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı
Üzerinde ‘Tıbbi atık’ ve/veya uluslar arası amblem olmalı

## Slide 39
En fazla 10 kilogram
kaldırma kapasiteli
olmalı

## Slide 40: Kesici Delici Atıklar
Kesici delici atık kutuları
Kesici delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak ÖZEL kutularında toplanır.
Enjektör iğnesi, iğne içeren diğer kesiciler, bistüri, lam lamel, cam pastör pipeti, kırılmış diğer cam vb. atıklardır.
Enjektörler kullanıldıktan sonra enjektör uçları bükülmeden ve ağzı kapatılmadan kutulara atılmalıdır.

## Slide 41: Kesici Delici Atıklar
Delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı,
Su geçirmez ve sızdırmaz,
Açılması ve karıştırılması mümkün olmayan,
Üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan plastik veya aynı özelliklere sahip lamine kartondan yapılmış nitelikte olmalıdır.
Kesici ve delici nitelikte tıbbi atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olmalıdır.
Bu biriktirme kapları, en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları kapatılır ve kırmızı plastik torbalara konulur.
Kesici-delici atık biriktirme kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırılmaz, açılmaz, boşaltılmaz ve geri kazanılmaz.

## Slide 42: Atıkların Ünite İçerisinde Taşınması
Atıkların taşınmasıyla görevli personel turuncu renkli özel elbise giyer.
Eldiven,
Koruyucu gözlük,
Maske,
Çizme

## Slide 43: Ünite İçi Taşıma
Tıbbi atık poşetleri asla ellenmemeli

## Slide 44: Tıbbi Atıkların Taşınması
Tıbbi atık torbaları sağlık kuruluşu içinde özel araçlar ile toplanır.
Tekerlekli ve kapaklı,
Paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış,
Keskin kenarları olmayan,
Temizlenmesi, dezenfeksiyonu kolay,
Sadece bu iş için ayrılmış,
Turuncu renkli,
Uluslararası Biyotehlike’ amblemi ve ‘Dikkat Tıbbi Atık’ ibaresi

## Slide 45: Geçici Depolama
Tıbbi atık geçici deposunun özellikleri şunlardır:
Deponun hacmi en az iki günlük atığı alabilecek boyutlarda olur.
Deponun hacmi, 12 nci maddenin ikinci fıkrasının uygulanması durumunda en az bir haftalık atığı alabilecek boyutta olur.
Deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay bir malzeme ile kaplanır. Depolarda yeterli aydınlatma bulunur.
Soğutulmayan depolarda pasif havalandırma sistemi bulunur.
Deponun kapısı turuncu renkli olur ya da turuncu renge boyanır, üzerinde görülebilecek şekilde ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah renkli “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresi bulunur. Kapı daima temiz ve boyanmış durumda olur.
Depo kapısı dışarıya doğru açılır veya sürmeli yapılır.

## Slide 46: Geçici Depolama
Depo kapısı kullanımları dışında daima kapalı ve kilitli tutulur, yetkili olmayan kişilerin girmelerine izin verilmez.
Depo ve kapısı, içeriye herhangi bir hayvan girmeyecek şekilde tesis edilir.
Deponun içi ve kapıları görevli personelin rahatlıkla çalışabileceği, atıkların kolaylıkla boşaltılabileceği, depolanabileceği ve yüklenebileceği boyutlarda tesis edilir.
Depo, sağlık kuruluşu giriş-çıkışı gibi yoğun insan ve hasta trafiğinin olduğu yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinin yakınlarına tesis edilmez.
Deponun temizliği ve dezenfeksiyonu uygun dezenfektan kullanılarak yapılır. Depoda ızgaralı drenaj sistemi ve su musluğu bulunmaz.

## Slide 47: Geçici Depolama
Depo, atıkların boşaltılmasını müteakiben temizlenir, dezenfekte edilir ve gerekirse ilaçlanır. Tıbbi atık içeren bir torbanın yırtılması veya boşalması sonucu dökülen atıklar uygun ekipman ile toplandıktan, sıvı atıklar ise uygun emici malzeme ile yoğunlaştırıldıktan sonra tekrar tıbbi atık torbasına konulur ve kullanılan ekipman ile birlikte depo derhal dezenfekte edilir.
Temizlik malzemeleri, özel giysi ve koruyucu ekipmanlar, tıbbi atık torbaları, kapları, kovaları ve konteynerler depoya yakın yerlerde bulundurulur. Temizlik ve dezenfeksiyon talimatı ile takip çizelgesi depo dışına görülebilecek şekilde asılır.

## Slide 48: Yönetmelik Genel İlkeler
en aza indirme
karıştırmama, ayrı toplama, biriktirme, taşıma, bertaraf
kusur şartı olmaksızın sorumluluk
gerekli harcamaları karşılama yükümlülüğü
gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü
eğitim ve sağlık kontrolü

## Slide 49: Yönetmelik
Yönetmelik ile;
 Bakanlık ve Mülki Amirlere
görev ve yetkiler
 Tıbbi Atık Üreticileri ve Belediyelere yükümlülükler
verilmiştir.

## Slide 50: Bakanlık
Program ve politikaları saptamak, uygulamaya yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, gerekli idari tedbirleri almak.
Tıbbi atıkların oluşumundan bertarafına kadar yönetimlerini kapsayan bütün faaliyetlerin kontrolünü ve periyodik denetimlerini yapmak,
Tıbbi atıkların çevreyle uyumlu yönetimine ilişkin sistem ve teknolojilerin uygulanmasında ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak,
Tıbbi atıkların yönetimiyle ilgili faaliyetlerin denetimini yapmak
Tıbbi atık bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesislerine çevre lisansı vermek.

## Slide 51: Mülki Amirler
denetim yapmak, aykırılık halinde yaptırım uygulamak
raporlama yapmak
taşıma lisansı vermek
tıbbi atıkların toplama, taşıma ve bertaraf ücretini MÇK aracılığıyla belirlemek

## Slide 52: Tıbbi Atık Üreticileri
Ünite içi atık yönetim planını hazırlamak ve uygulamak
•atıkların kaynağında ayrı toplanması,
•kullanılacak ekipman ve araçlar,
•atık miktarları,
•toplama sıklığı,
•geçici depolama sistemleri,
•toplama ekipmanlarının temizliği, dezenfeksiyonu,
•kaza anında alınacak önlemler,
•sorumlu personel ve eğitimleri.

## Slide 53: Tıbbi Atık Üreticileri (Sağlık Kuruluşları)
Atıkları kaynağında ayrı toplamak

## Slide 54: Tıbbi Atık Üreticileri (Sağlık Kuruluşları)
Atıkları geçici depolamak

## Slide 55: Tıbbi Atık Üreticileri (Sağlık Kuruluşları)
 Günlük 50 kg ve üstü tıbbi atık üretenler

## Slide 56: Tıbbi Atık Üreticileri (Sağlık Kuruluşları)
 50 kg ve altı tıbbi atık üretenler

## Slide 57: Tıbbi Atık Üreticileri (Sağlık Kuruluşları)
Görevli personeli eğitmek/eğitimini ve özel giysilerini sağlamak

## Slide 58: Tıbbi Atık Üreticileri (Sağlık Kuruluşları)
 İl mahalli çevre kurulu tarafından tespit edilen tıbbi atık bertaraf ücretini bertaraf eden kurum ve kuruluşa ödemek

## Slide 59: Tıbbi Atık Üreticileri (Sağlık Kuruluşları)
Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelini bağışıklamakla, en fazla altı ayda bir sağlık kontrolünden geçirmek ve diğer koruyucu tedbirleri almakla,

## Slide 60: Tıbbi Atık Üreticileri (Sağlık Kuruluşları)
Bağışıklama: virüs ve bakterilerin meydana getirdiği hastalıklardan korunmak üzere vücudun kendi bağışıklık sistemini hazır hale getirmesidir.
Bağışıklama; aşılama ile aktif şekilde yada immuglobulin adı verilen özel serumlarla pasif bir şekilde sağlanabilir.
Aşılanmış bir kişi o hastalığın etkeni ile karşılaştığında vücudun savunma sistemi hastalığı önlemek üzere hızlı ve etkin bir şekilde harekete geçer.

## Slide 61: Tıbbi Atık Üreticileri (Sağlık Kuruluşları)
Oluşan tıbbi atık miktarını düzenli olarak kayıt altına almak ve yıl sonu itibari ile valiliğe göndermek

## Slide 62: Tıbbi Atık Üreticileri (Sağlık Kuruluşları)
Günlük 1 kilograma kadar tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarından tıbbi atıkların alınması sırasında; tıbbi atıkların taşıyıcıya verildiğinin, taşıyıcı tarafından teslim alındığının ve taşıyıcı tarafından da bertaraf tesisine verildiğinin belgelenmesi amacıyla sağlık kuruluşu ile taşıyıcı/bertaraf eden kurum/kuruluş arasında tıbbi atık alındı belgesi/makbuzu düzenlenir.
Bu belge/makbuz üzerinde tıbbi atığı üreten sağlık kuruluşunun ismi, adresi, sorumlu kişinin ismi ve irtibat telefonu, tarih, tıbbi atığın kodu ve miktarı, taşıyıcı kurum/kuruluşun ismi, şoförün ismi, aracın plakası, lisans numarası ve tıbbi atık işleme tesisi ile ilgili bilgiler bulunur.

## Slide 63: Büyükşehir Belediyeleri
Tıbbi atık yönetim planını hazırlamak, uygulamak ve halkın bilgilenmesini sağlamak
•hizmet verdikleri sağlık kuruluşları,
•bu kuruluşların tıbbi atık miktarları,
•geçici depolama sistemleri,
•toplama ve taşınmada kullanılacak ekipman ve araçlar, toplama rotaları,
•araç temizleme ve dezenfeksiyon,
•kaza anında alınacak önlemler, yapılacak işlemler,
•sorumlular ve eğitim,
•tıbbi atıkların bertarafında uyguladıkları sistemler,

## Slide 64: Büyükşehir Belediyeleri
Tıbbi atıkları geçici atık depolarından alarak bertaraf tesisine taşımak/taşıttırmak
Tıbbi atık taşıma araçlarına taşıma lisansı almak

## Slide 65: Büyükşehir Belediyeleri
Tıbbi atık bertaraf/sterilizasyon tesislerini kurmak/kurdurmak, işletmek/işlettirmek

## Slide 66: Büyükşehir Belediyeleri
Tıbbi atık bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesisleri için çevre lisansı almak

## Slide 67: Büyükşehir Belediyeleri
Geçici atık depolarına yapı ruhsatı vermek

## Slide 68: Büyükşehir Belediyeleri
Sağlık kuruluşlarından toplanan, taşınan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarını kayıt altına almak ve yıl sonu itibari ile valiliğe göndermek

## Slide 69: Sterilizasyon
Bakteri sporları dahil her türlü mikrobiyal yaşamın fiziksel, kimyasal, mekanik metotlar veya radyasyon yoluyla tamamen yok edilmesi veya bu mikroorganizmaların seviyesinin %99,9999 oranında azaltılması olarak tanımlanır.

## Slide 70: Sterilizasyon
Enfeksiyöz atıklar ile kesici-delici atıklar sterilizasyon yöntemi ile zararsız hale getirilebilirler. Zararsız hale getirilen atıklar, evsel atık depolama alanlarında depolanarak bertaraf edilebilirler.
Patolojik atıklar ile kimyasal maddeler, genotoksik/sitotoksik ajanlar, radyolojik atıklar ve basınçlı kaplar sterilizasyona tabi tutulamaz.

## Slide 71: Sterilizasyon Tesisi
 Mekanik güvenlik ve performans açısından uluslar arası standartlara uygunluk
 Atık parçalama mekanizması
 Yardımcı üniteler (buhar kazanı, kompresör, su yumuşatma ünitesi )
STERİLİZASYON İŞLEMİNİN KONTROLÜ
Kimyasal indikatörler (renk değişikliği)
Biyolojik indikatöler (Bacillus stearothermophilus, Bacillus subtilis Minimum 4 log10-6 log10 azalma)
Rutin testler (haftalık, altı aylık)

## Slide 72: Sterilizasyon Tesisi
Kayıt (Miktar, Basınç, Sıcaklık, Süre, Testler)
Konteyner/araç yıkama-dezenfeksiyon ünitesi
(Konteynerler ve araçlar günde en az bir kere dezenfekte edilir)
İdari bölümler (Büro, Laboratuvar, Yemekhane, Soyunma odası, WC-duş)

## Slide 73: Uygulama

## Slide 74: Uygulama

## Slide 75: Uygulama

## Slide 76: Uygulama

## Slide 78: İdari Yaptırım
Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır.
Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan veya dolaylı vermeleri uygun görülmeyen tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri atıklarını yönetmeliklerde belirlenen standart ve yöntemlere uygun olarak arıtmak ve bertaraf etmekle veya ettirmekle ve öngörülen izinleri almakla yükümlüdürler.
Çevre Kanununa aykırılık durumunda Kanunun Madde 20 kapsamında idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

## Slide 79: Çevre Lisansı
Yakma sistemleri ve sterilizasyon sistemleri büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ise belediyeler veya yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar tarafından kurulur ve işletilir.
Tıbbi atık sterilizasyon ve/veya bertaraf tesisi kurmak ve işletmek isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar Bakanlıktan çevre lisansı almak zorundadır.
Çevre lisansı alınması işlemlerinde 10.09.2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümleri uygulanır

## Slide 80: Tesisler

## Slide 81
TEŞEKKÜR EDERİM