T.C.

ORDU VALİLİĞİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Sayı:48022490-755-99

Konu: Yıkım Şartname

ORDU İLİ ALTINORDU İLÇESİ SARAY MAHALLESİ 359 ADA VE 1 NOLU PARSEL ÜZERİNDEKİ BİNALARIN YIKIM İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

Ordu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yıkılması planlanan söz konusu 2 adet bina Ordu İli Altınordu İlçesi Saray Mahallesi 359 ada ve 1 nolu parsel üzerinde bulunmaktadır.

Parsel üzerindeki yapılar (2 Ad.) zemin+4 normal kat olmak üzere toplam beş katlı olarak betonarme inşaat türünde yapılmıştır. 1.Hizmet binası zemin ve normal katlar toplam yapı alanı 1.952,64 m2, 2.Hizmet binası zemin ve normal katlar toplam yapı alanı 1.952,64 m2 olup toplam 3.905,28 m2 yapı alanına sahiptir. Hizmet binaları olarak yapılan yapıların normal kat yüksekliği 3,10 mt.dir.

YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI

- Enkazdan çıkacak hurda malzeme karşılığı yapılacak yıkım ihalesinden dolayı doğacak KDV, her türlü vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.

- Çalışma sahası; yıkımı yapılacak bina ve çevresini, enkaz taşıma güzergâhını, enkazın döküldüğü alanları kapsamaktadır.

- Çalışma sahasında her türlü iş ve işçi güvenliğini sağlamak ve güvenlik için gerekli tüm tedbirleri almak yüklenicinin sorumluluğundadır. Bu konuda yıkım şantiyesi ve döküm güzergâhında 12.09.1974 tarih ve 15004 sayılı Resmi gazete de yayımlanan “Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” hükümlerinde belirtilen şartları sağlayacak, bu konuda yürürlükte olan mevzuat ve yönetmeliklere uygun tedbirleri alarak işe başlayacaktır. Aksi takdirde meydana gelebilecek zarar ve sorumluluklarda İdare mesul olmayacak, zarar ve tazminler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

- Uyarı levhalarını yer teslimi tarihi itibari ile yıkımı yapılacak binalara ve idarenin uygun göreceği görünür yerlere asmak.

- Çalışan personelin sosyal güvenlik işlemlerini yapmak.

- Çalışmalardan dolayı meydana gelen her türlü zarar ve ziyanı karşılamak.

- Çalışmaların her aşamasında trafik güvenliğini sağlamak.

- Çalışma sahasındaki giriş çıkışları kontrol altına almak, çalışan ve kontrol görevlilerinin dışındaki kişilerin çalışma sahasına girmelerini önlemek.

- Yapılacak çalışmalardan önce gerekli olan her türlü rölöve alımlarını idare temsilcisi ile birlikte almak, yapılan çalışmaların baştan sonuna kadar her türlü fotoğraf ve görüntüsünü kaydederek idareye teslim etmek.

- Yıkımı yapılacak bina ile çevresinde risk altında olan binalarda elektrik, doğalgaz, su,   iletişim vb. bağlantıların bir gün öncesinden kesilmesi için ilgili birimlerle irtibata geçerek yıkım yapıldığı günlerde bu bağlantıların kesilmesini sağlamak.

- İşi zamanında bitirmek için gereken ekip ve ekipmanı iş başında bulundurmak.

- Yıkımda kullanılacak iş makinelerinin bütün resmi evraklarının bulundurmak, (muayene, sigorta kasko vb.) (varsa) yıkımda kullanılacak kiralık iş makinalarının işin bitimine kadar İdareye ait yıkım işinde çalışacağına dair yazılı taahhüt evrakını vermek, tüm bu belgelerin eksiksiz olmasını ve iş makinelerinin ehliyetli kişiler tarafından kullanımı sağlanmak,

- Yıkım ve enkaz kaldırma işlerinde kullanılacak iş makinesi ve araçların tüm giderlerini karşılamak.

- Yıkım çalışmalarını engelleyici unsurlar var ise idareye yazılı olarak bildirmek.

- Süre uzatılması verilmesi dışında, çalışma süresinin sözleşme hükümlerine aykırı olarak yüklenicinin kusurundan kaynaklı uzaması halinde günlük 500,00-TL. (beşyüz TL.) ceza ödemek. (Hava şartlarının olumsuz olması durumunda, durum İdarece tutanak altına alınıp bu süre için cezai işlem uygulanmayacaktır.)

- Şartnamede tanımlanmayan yeni işler için, idarenin belirleyeceği keşif bedelleri üzerinden ortalama ihale oran bedellerini kabul etmek.

- Yıkım için gerekli olacak her türlü ekipman ve ilgili malzeme temini yükleniciye aittir. Enkaz döküm yeri, teknik şartnamede belirtildiği gibi Belediyenin belirlemiş olduğu yasal izinli sahalara yapılacak, bu konuda idare sorumluluk yüklenmeyecektir. Çevre, güvenlik ve sağlık şartlarına uygun enkaz dökümü ve alanının düzenlenmesi yüklenici tarafından yapılacaktır. (Moloz malzeme, Ordu Büyükşehir Belediyesinin belirlemiş olduğu yasal izinli alanlara tüm vergi harç ve maliyetleri yıkımı yapacak yüklenici tarafından karşılanıp dökülecektir. Bu taşıma ve ilgili alanlara moloz dökümü ile ilgili idare hiçbir sorumluluk almayacaktır.)

- Yıkımı yapılan binalardan çıkan inşaat hurdası ve hurda malzeme ayrıştırma işlemini malzemenin döküldüğü depo alanında yapmak,

- Enkazın taşınması sırasında gerekli olan tüm güvenlik önlemlerini almak veya aldırmak,

- Enkazı kaldırmak için kullanılan güzergah ile yıkım yapılan yerin temizliğini yapmak,

- Yıkımdan çıkan her türlü hurda demir, çelik, bakır, alüminyum, prinç, pvc vb. imalatlar ile çıkan tüm hurda malzemeler yükleniciye aittir.

- Çevre ve görsel kirliliğin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak. Yıkım esnasında toz kirliliğinin önlenmesi için sulama vb. işlemleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak.

- Binayı yıkıp, zemini düzeltip, enkazın depolandığı alanda gerekli düzenlemeleri yapmak.

- Teklif ettiği tutar ile bu iş için tahakkuk ettirilecek olan vergi vb. yükümlülükleri işin başlangıcında İl Defterdarlığı hesabına yatırılmasını sağlamak.

- Yıkıntı malzemesi çıktısının (molozların) Ordu Büyük Şehir Belediyesinin kullandığı yasal izinli döküm sahalarına taşımak. Bu taşıma ile ilgili tüm gider harç ve ödemeler ihaleyi kazanan yükleniciye ait olacaktır.

- Yıkım başlangıcından sonuçlanıncaya kadar geçecek sürede çıkabilecek tarihi eser değerli eşya vb. durumlarda derhal yıkımı durdurup İdareye haber vermek ve İdarenin göstermiş olduğu iş ve eylem planına göre hareket etmek.

- Valilik binası arkasında olup İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kullanılmakta iken boşaltılan ve yıkılacak olan binanın içerisinde mevcut olan; Jenaratör, UPS panosu, kompanzasyon panosu, Termosifon, 2 adet pompa ve yeni tip vanalar yıkıma başlanacağı tarihe kadar İl Milli Eğitim müdürlüğünce sökülüp yerinden alınacak olup, söz konusu malzemeler hurda özelliği taşımadığından muammen bedele dahil edilmemiştir. İstekli firmalar tekliflerini hazırlarken bu malzemelerin teklif fiyata dahil olmadığını dikkate alarak tekliflerini sunacaklardır.